Z  A  M  A  W  I  A  J  Ą  C  Y

GMINA KOŃSKIE

26-200 KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

telefon: (0-41) 372-32-49

fax: (0-41) 372-29-55

## NIP: 658-18-72-838

### REGON: 291009797

e-mail: przetargi@umkonskie.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZONEGO NA TABLICY OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

ORAZ OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nr 241134-2011 z dnia  11 sierpnia 2011r.

na realizację zadania pn:

„Zadanie nr 1- Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Dziebałtowie”

i/lub

„Zadanie nr 2- Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Kazanowie”

i/lub

„Zadanie nr 3- Rewitalizacja boiska sportowego w Rogowie”

postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego zapisanego  w ustawie              z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz.759 z póżn. zm. ) 
 i zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Komisja Przetargowa w n/w składzie przedkłada do zatwierdzenia niniejszą specyfikację:

Maria Faraś	-  Przewodnicząca Komisji Przetargowej  ………………………………

Ewa Prasał	-   Sekretarz Komisji Przetargowej             ………………………………

Ireneusz Maleszak                          -  Członek Komisji Przetargowej               ……………………………….

Data 11.08.2011

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Michał Cichocki

SPIS  ZAWARTOŚCI  SIWZ

#### Rozdział A: PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

#### Rozdział B: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

|  | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
|  | Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu |
|  | Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów |
|  | Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami |
|  | Wymagania dotyczące wadium |
|  | Termin związania ofertą |
|  | Opis sposobu przygotowania ofert |
|  | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |
|  | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą |
|  | Opis sposobu obliczenia ceny |
|  | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert |
|  | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
|  | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
|  | Projekt umowy |
|  | Zlecanie robót podwykonawcom |
|  | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
|  | Postanowienia końcowe |

Rozdział C: PROJEKT UMOWY.

Rozdział D: FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ.

Rozdział A – PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 - Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Dziebałtowie

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja asfaltowego boiska wielofunkcyjnego 
w Nowym Dziebałtowie  o wymiarach 44x22 m poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej 
w technologii natryskowej wraz z namalowaniem linii boisk, opaską z kostki betonowej ograniczoną obrzeżem betonowym, z umieszczonym w niej odwodnieniem liniowym oraz opaską żwirowo-piaskową.

Szczegółowy zakres robót: :

- Wykonanie na warstwie asfaltobetonowej nawierzchni sportowej, bezspoinowej, dwuwarstwowej 
o całkowitej grubości min 13 mm  w tym 11 mm warstwę wyrównawczą z granulatu gumowego i górną 2 mm warstwę wykonaną za pomocą barwnego wysokociśnieniowego natrysku. Pomalowanie linii boisk, montaż urządzeń sportowych istniejących.

Minimalne parametry nawierzchni:

| Wydłużenie względne przy rozciąganiu | ≥53 % |
| --- | --- |
| Odporność na ścieranie | ≤ 2,3 g |
| Odkształcanie pionowe w tem. 23°C | ≤ 2 mm |

- Wykonanie 0,5 m opaski wokół boisk z kolorowej kostki betonowej o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (5cm po zagęszczeniu).

- Wykonanie obrzeży betonowych ok. 136 mb o wymiarach 30×8 na podsypce cementowo-piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wokół opaski i ławą pod obniżone obrzeże.

- Wykonanie, po środku opaski z kostki, odwodnienia linowego wzdłuż dłuższych boków boiska typu SPORT ACO lub równoważne , nadanie odpowiednich spadków płyty boiska i zastosowanych korytek, 
z odprowadzeniem do studzienek chłonnych.

- Wykonanie opaski żwirowo-piaskowej o szerokości 0, 5 m i gr. 11cm.

- Wyrównanie i obsianie trawą terenu wokół boisk ok. 280m2.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem rzędnych i wymiarów głównych elementów.

- Demontaż i montaż istniejących urządzeń sportowych (2 bramki do piłki ręcznej, 2 kosze 
do koszykówki, słupki do siatkówki – komplet)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  określa przedmiar robót, STWIOR, załącznik graficzny.

Zadanie nr 2 Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Kazanowie

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja asfaltowego boiska wielofunkcyjnego 
w Nowym Kazanowie  o wymiarach 42x21 m poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej 
w technologii natryskowej wraz z namalowaniem linii boisk, opaską z kostki betonowej ograniczoną obrzeżem betonowym, z umieszczonym w niej odwodnieniem liniowym oraz opaską żwirowo-piaskową.

Szczegółowy zakres robót: :

- Wykonanie na warstwie asfaltobetonowej nawierzchni sportowej, bezspoinowej, dwuwarstwowej 
o całkowitej grubości min 13 mm w tym 11 mm warstwę wyrównawczą z granulatu gumowego 
i górną 2 mm warstwę wykonaną za pomocą barwnego wysokociśnieniowego natrysku. Pomalowanie linii boisk, montaż urządzeń sportowych istniejących i zakupionych.

Minimalne parametry nawierzchni :

| Wydłużenie względne przy rozciąganiu | ≥53 % |
| --- | --- |
| Odporność na ścieranie | ≤ 2,3 g |
| Odkształcanie pionowe w tem. 23°C | ≤ 2 mm |

- Wykonanie 0,5 m opaski wokół boisk z kolorowej kostki betonowej o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (5cm po zagęszczeniu).

- Wykonanie obrzeży betonowych ok. 136 mb o wymiarach 30×8 na podsypce cementowo-piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wokół opaski i ławą pod obniżone obrzeże.

- Wykonanie, po środku opaski z kostki, odwodnienia linowego wzdłuż dłuższych boków boiska typu SPORT ACO lub równoważne, nadanie odpowiednich spadków płyty boiska i zastosowanych korytek, z odprowadzeniem do studzienek chłonnych.

- Wykonanie opaski żwirowo-piaskowej o szerokości 0, 5 m i gr. 11cm.

- Wyrównanie i obsianie trawą terenu wokół boisk ok. 280m2.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem rzędnych i wymiarów głównych elementów.

- Demontaż istniejących, dostarczenie i zamontowanie nowych urządzeń sportowych do gry 
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i nożną w tym:

- 2 bramki (3*2m) z siatkami do piłki nożnej, aluminiowe;

- kompletny zestaw do gry w siatkówkę/tenisa, słupki aluminiowe wielofunkcyjne z naciągiem śrubowym wraz z siatką;

- kompletny zestaw do gry w koszykówkę ( min. 2 kosze z tablicami, siatkami, 2 stojaki metalowe (aluminiowe);

- stanowisko sędziowskie wykonane z rur stalowych ocynkowanych z regulacją wysokości-przesuwne.

9. Wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV w kolorze zielonym, wysokości 6 m 
w ramach na słupach ocynkowanych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów wraz z zamykanymi bramą i furtką, szerokości bramy co najmniej 3 m, szerokość furtki 1,0m, wysokości 2,2m. Ogrodzenie od góry zakończone poprzeczkami oraz nakładkami zabezpieczającymi przed przedostawaniem się wody do środka słupków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, STWIOR, załącznik graficzny.

Zadanie nr 3- Rewitalizacja boiska sportowego w Rogowie

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja asfaltowego boiska wielofunkcyjnego 
w Rogowie o wymiarach 44x22 m poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej 
w technologii natryskowej wraz z namalowaniem linii boisk, opaską z kostki betonowej ograniczoną obrzeżem betonowym, z umieszczonym w niej odwodnieniem liniowym oraz opaską żwirowo-piaskową.

Szczegółowy zakres robót: :

- Wykonanie na warstwie asfaltobetonowej nawierzchni sportowej, bezspoinowej, dwuwarstwowej 
o całkowitej grubości min 13 mm w tym 11 mm warstwę wyrównawczą z granulatu gumowego 
i górną 2 mm warstwę wykonaną za pomocą barwnego wysokociśnieniowego natrysku. Pomalowanie linii boisk, montaż urządzeń sportowych istniejących.

- Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli:

Minimalne parametry nawierzchni:

| Wydłużenie względne przy rozciąganiu | ≥53 % |
| --- | --- |
| Odporność na ścieranie | ≤ 2,3 g |
| Odkształcanie pionowe w tem. 23°C | ≤ 2 mm |

- Wykonanie 0,5 m opaski wokół boisk z kolorowej kostki betonowej o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (5cm po zagęszczeniu).

- Wykonanie obrzeży betonowych ok. 136 mb o wymiarach 30×8 na podsypce cementowo-piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wokół opaski i ławą pod obniżone obrzeże.

- Wykonanie, po środku opaski z kostki, odwodnienia linowego wzdłuż dłuższych boków boiska typu SPORT ACO lub równoważne, nadanie odpowiednich spadków płyty boiska i zastosowanych korytek, z odprowadzeniem do studzienek chłonnych.

- Wykonanie opaski żwirowo-piaskowej o szerokości 0, 5 m i gr. 11cm.

- Wyrównanie i obsianie trawą terenu wokół boisk ok. 280m2.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem rzędnych i wymiarów głównych elementów.

8. Demontaż i montaż istniejących urządzeń sportowych (2 bramki do piłki ręcznej, 2 kosze do koszykówki, słupki do siatkówki- komplet)

9. Wykonanie ok. 60m2 utwardzenia kostką betonową istniejącego wjazdu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, STWIOR, załącznik graficzny.

Wykonawca na swój koszt wywozi gruz i inne elementy pozostałe po remoncie.

Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu 
w szczególności stan istniejących powierzchni boisk pod względem ich przydatności, jako podbudowa pod powierzchnię poliuretanową oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy 
z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Koszty odwiedzenia placu budowy poniesie Wykonawca.

Uwaga:

Jeżeli w SIWZ lub załącznikach zostały wskazane minimalne parametry,  nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp., równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych wskazane.(Fakt ten należy wskazać w ofercie wg załącznika 6).

Termin realizacji: 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Aukcja elektroniczna nie będzie zastosowana.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający  nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z póżn. zm. )

CPV-45000000-7  roboty budowlane

Rozdział  B:  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

:

a)    posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

1.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:

a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca winien wskazać że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 
2 roboty polegające na wykonywaniu nawierzchni poliuretanowej o wartości nie mniejszej 150 000,00 zł brutto każda. Uwaga- co najmniej dwie roboty o których mowa powyżej zostaną uznane za spełnienie warunku bez względu na liczbę zadań na jakie Wykonawca składa ofertę

b) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia

- Wykonawca winien wykazać,  osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadające wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności uprawnienia do pełnienia funkcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: - co najmniej jedna osoba 
w specjalności  konstrukcyjno- budowlanej.

Każda wskazana osoba winna legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku powyżej).

1.5. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
na zasadzie  spełnia – nie spełnia.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1.8  Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie

a)  Warunki określone w pkt 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 1.3  musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

    - oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia określone w warunku w pkt. 1.4 lit.b SIWZ

c)   wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru zał. nr 1)

d)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg wzoru  zał. 2).

2.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

c) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.3 Inne  dokumenty które winien załączyć Wykonawca

a) wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY”, którego wzorzec przedstawiono 
w rozdziale „D” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b)  Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

c) kosztorys ofertowy (dla każdego z zadań oddzielnie)

d)   Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną poprzez ustanowienie lidera do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

e) w przypadku rozwiązań równoważnych- zestawienie tabelaryczne materiałów, urządzeń, itp. (wg załącznika 6)

2.3 A W celu potwierdzenia że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien dołączyć do oferty następujące dokumenty :

- Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877: 2008, lub rekomendację techniczną ITB lub dokument równoważny potwierdzający zgodność parametrów technicznych 
zaoferowanej nawierzchni, wystawiony przez instytucje uprawnione do badań nawierzchni.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta.

- Atest higieniczny lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy 
na realizowane inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na te nawierzchnie

2.4 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób

2.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2.2 b,c,d przedkłada:

Dokument lub dokumenty  wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

I. a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie-  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert

II.  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy ( dla pkt. 2.2 lit b).- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

2.6 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 2.2.  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w prowadzonym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez uprawnionego/ ych przedstawiciela/ li wykonawcy. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

2.9 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 2.2. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

2.10 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres poczty elektronicznej – przetargi@umkonskie.pl

Faks – (041) 372-29-55

3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Pytania powinny być   sformułowane na piśmie( list, fax, e-mail) opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i składane nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi na tak złożone zapytania zostaną udzielone nie później niż w terminach określonych w art.38 ust. 1 ustawy.

  - Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3.6 Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

oraz na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

4.1 Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest: Ireneusz Maleszak– Wydział Inwestycji UMiG, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146, w zakresie dotyczącym procedury przetargowej jest: Ewa Prasał –  ZP, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137,

Faks. (0-41) 372-29-55. e-mail: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

- Wymagania dotyczące wadium

5.1 Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia    26.08.2011 do godziny 09:00 (czasu lokalnego) w wysokości:

Zadanie nr 1- 5 000,00 zł słownie (pięć tysięcy złotych)

i/lub

Zadanie nr 2- 6 000,00 zł ( słownie sześć tysięcy złotych)

i/lub

Zadanie nr 3- 5 400,00 zł ( słownie pięć tysięcy czterysta złotych 00/100)

5.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007  Nr 42 poz 275).

5.3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem

z dopiskiem  ” Zadanie nr 1- Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Dziebałtowie”

i/lub

„Zadanie nr 2 Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Kazanowie”

i/lub

„Zadanie nr 3- Rewitalizacja boiska sportowego w Rogowie”

na następujące konto:

Bank PEKAO S.A. o/Końskie, 26-200 Końskie    
      Nr 40 12 40 4416 11110000 49536333.

Wadium będzie ważne z chwilą wpływu gotówki na konto zamawiającego.

5.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je złożyć                 w kasie w siedzibie zamawiającego w UMiG Końskie ul. Partyzantów 1, - czynna                   w godz: od 800 do 1100  i od 1230 do  1330.

5.5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom, 
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4 a ustawy.

5.6. Wadium w formie niepieniężnej winno zawierać w swojej treści odniesienie do wszystkich wymienionych w  art. 46 ustawy Pzp okoliczności, których wystąpienie spowoduje jego bezwarunkowe zajecie

5.7.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano

5.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

5.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

5.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5.11. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

5.12. Zaleca się załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą ,z tym że, zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

6.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 6.2 nie powoduje utraty wadium.

6.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeśli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia 
z postępowania.

  - Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy
 np (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

7.5 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 2, 2.1 (a,b,c*,d), 2.2 a, 2.3 (a,b,c,e) muszą  być przedstawione w formie oryginałów pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 2 oraz 2.1 c tj. dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2.3 A w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać  zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane,

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

7.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy, przedłożenia do wglądu oryginałów wymienionych dokumentów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów wtedy, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

  - Dokumenty powinny być załączone w kolejności zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem – OFERTY  PRZETARGOWEJ.

  - Niedopuszczalne są wyskrobywania, korektorowanie, poprawki zaś należy omówić w uwadze,     zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr  
i liczb należy pisać liczbowo i słownie.

  - Całość oferty należy złożyć w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby podpisujące ofertę.

  - Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperty powinny być nieprzezroczyste                  i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

  - Koperty powinny być oznaczone następująco:

  - koperta zewnętrzna

Oferta na przetarg  Zadanie nr  1- Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Dziebałtowie

i/lub

Zadanie nr 2 Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Kazanowie

i/lub

Zadanie nr 3- Rewitalizacja boiska sportowego w Rogowie

Nazwa i adres Zamawiającego

- Nazwa i adres Wykonawcy

- “UWAGA: nie otwierać przed 26.08.2011 roku godzina 10.00

- koperta wewnętrzna:

Oferta na przetarg” Zadanie nr  1- Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Dziebałtowie

i/lub

Zadanie nr 2 Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Kazanowie

i/lub

Zadanie nr 3- Rewitalizacja boiska sportowego w Rogowie

Nazwa i adres Zamawiającego,

- Nazwa i adres Wykonawcy

  - Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert modyfikację lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie 
o modyfikacji lub wycofaniu swojej oferty. Każda modyfikacja lub pismo wycofujące 
ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert 
(dwie koperty), przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym 
napisem: “modyfikacja” lub “wycofanie”.

  - Żadna oferta nie zostanie zmieniona po terminie składania ofert, pod rygorem wykluczenia z przetargu.

  - Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

  - Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyników postępowania przetargowego.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy

w Końskich ul. Partyzantów 1 pokój nr 24 - sekretariat   w godzinach od 730 do 1530.

- Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2011 godz.09:00 ./czasu lokalnego/

- Spóźnione oferty zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

- Oferty można dostarczyć pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub osobiście (potwierdzenie przyjęcia oferty powinno być zawsze podpisane przez Zamawiającego).

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26.08.2011 godz. 10:00 /czasu lokalnego/w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1  pokój  nr 18 – sala konferencyjna.

- Zaleca się aby wykonawcy byli obecni przy otwarciu ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
 przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert, po zbadaniu nienaruszalności kopert, zamawiający poda nazwę firmy oraz adres wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek, powyższe informacje zostaną przesłane niezwłocznie na piśmie.

- Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z kolejnością ich złożenia.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny  
 ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

  - Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcami w walutach obcych.

10.Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cenę oferty należy podać w  "FORMULARZU OFERTOWYM". Cena oferty jest ceną kosztorysową.

  - Cenę jednostkowe są stałe i niezmienne ( ryczałtowe)

  - Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH cyfrowo oraz słownie 
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (podawanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty).

11.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
oraz sposobu oceny ofert.

11.1. Oferty zakwalifikowane – spełniające wszystkie wymogi formalne oraz minimalne kryteria kwalifikacyjne - będą oceniane według kryterium:

Cena oferty brutto – znaczenie 100 %

Kryterium „cena oferty brutto” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej 
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany   
następujący wzór:

Oferowana cena minimalna brutto

C =  ──────────────────── x 100 pkt x 100%

Cena badanej oferty brutto

11.2  Zamawiający przyzna kontrakt wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium cena

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie   zamawiającego, stronie internetowej zamawiającego. Ponadto o rezultacie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego zostaną powiadomieni wszyscy jego uczestnicy.

  - Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o wyborze jego oferty zgodnie z rozdziałem A pkt. 3 SIWZ, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania.

  - Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 94 oraz artykułami zawartymi w Dziale        IV - Umowy w sprawach zamówień publicznych (art.139 - 151) ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

  - W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy, który wygrał           przetarg, dokładnie w dniu wskazanym w piśmie powiadamiającym go o wyborze jego oferty powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego.

  - Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania ma inną formę niż pieniężną, ważność dokumentów musi obejmować także całkowity okres udzielonej gwarancji (rękojmi) za wady.

13.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy              
 w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy.

13.2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady

13.3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
 a zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

13.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy - Bank PEKAO S.A. o/Końskie, 26-200 Końskie Nr 40 12 40 4416 1111 0000 4953 6333.

13.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zamawiający za zgodą wykonawcy może zaliczyć kwotę wadium na poczet kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości                70 % zabezpieczenia  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

13.8 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie  30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

14. Projekt umowy

Projekt umowy został zawarty w rozdziale C niniejszej specyfikacji)

15. Zlecanie robót podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty Przetargowej

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy             w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

16.1  Wykonawcom, osobom oraz organizacjom zrzeszającym Wykonawców, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, o której mowa wyżej.

17. Postanowienia końcowe.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r.r.  nr 113 poz. 759 z późn. zm.) akty wykonawcze do tej ustawy, oraz przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zmianami).

###### ROZDZIAŁ C  PROJEKT UMOWY

###### pomiędzy Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Michała Cichockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

___________, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

________________

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

  - W wyniku rozstrzygniętego w dniu ........... 2011r. postępowania przetargowego, Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zadania inwestycyjnego 
pn.: „Rewitalizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w _______________”.

  - Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:

- niniejszej umowie (wraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym jej integralną część),

- zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych.

- przedmiarach robót, przedmiocie zamówienia, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót,

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- ofercie Wykonawcy,

z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek 
w z ww. dokumentów.

  - W przypadku rozbieżności w dokumentach określonych w pkt. 2 o hierarchii ważności decyduje Zamawiający.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy 
technicznej i budowlanej, na podstawie dokumentów określonych w pkt. 2 oraz z należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą, jakością i właściwą 
organizacją.

  - Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte 
w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady 
wiedzy technicznej i przepisy prawa.

  - Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji w sprawach dotyczących realizacji umowy, o ile okaże się to konieczne.

§ 2. TERMINY

- Termin rozpoczęcia ustala się na dzień zawarcia umowy, będący zarazem terminem 
protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Termin zakończenia 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym 
za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu 
Zamówienia, o których mowa w § 9 ust. 2.

- Pozostałe terminy realizacji zadania zostały określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

- Protokół przekazania terenu budowy podpisują upoważnieni przedstawiciele umowy. 
Przy podpisaniu protokołu Zamawiający przekazuje Wykonawcy komplet dokumentacji 
wraz z dziennikiem budowy oraz wskazuje osoby nadzoru inwestorskiego.

- Jeżeli z nieuzasadnionych powodów Wykonawca nie podpisze protokołu albo wskaże, jako kierowników robót inne osoby niż wynikające ze złożonej oferty, to Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 lit. „c” z zastrzeżeniem ust. 6.

- Jeśli Wykonawca wskaże do protokołu przekazania terenu budowy inne osoby do kierowania robotami budowlanymi, niż wskazane w ofercie, Zamawiający wymaga załączenia poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów określających: posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień, aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Brak jakichkolwiek dokumentów powoduje skutki określone w ust. 5.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 3. PRZEDSTAWICIELE STRON

- Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do reprezentowania ich w trakcie realizacji inwestycji, uzgadniania zmian, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z wykonywaniem przedmiotu umowy są:

  - ze strony Wykonawcy - Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane 
Nr ____, dostępny pod tel.: _________________ e-mail:____________________

  - ze strony Zamawiającego – Koordynator ________________________________ dostępny pod tel.: 41 372 37 20, fax 41 372 29 55, e-mail: inwestycje@umkonskie.pl

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje 
i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

§ 4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe do wartości robót wraz z podatkiem VAT 
w wysokości ____ PLN (słownie złotych: ____ ).

- Ostateczna wartość robót zostanie wyliczona poprzez pomnożenie obmiarów wykonanych robót przez jednostkowe ceny ryczałtowe zawarte w ofercie Wykonawcy.

- Kwoty jednostkowych cen ryczałtowych, o których mowa w ust.2 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nieujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszt ubezpieczenia budowy, koszt obsługi geodezyjnej, koszty utrzymania zaplecza budowy, próby, sprawdzenia, uzgodnienia, zezwolenia, wszelką niezbędną dokumentację techniczną i fotograficzną, itp.

- Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane i odebrane części przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, przy czym łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 60% wartości przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru określonych 
w harmonogramie zakończonych części robót podpisany przez Inspektora Nadzoru.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca wystawi po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Z wartości faktury końcowej zostaną potrącone kary umowne należne Zamawiającemu, o których mowa w §11.

- Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

§ 5. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ___ PLN (10% ceny za przedmiot umowy określonej w §4 umowy) w  formie _____

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób:

    - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

    - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, jakości – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 6. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

- Pochodzące z demontażu materiały, w porozumieniu z Zamawiającym, Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt (w tym koszt ewentualnej utylizacji).

- W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia.

- Wykonawca będzie informował z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych Koordynatora 
i inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie: wpis do dziennika budowy, potwierdzony e-mailem, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego lub faxem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, to zobowiązany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Koordynatora lub Inspektora Nadzoru, a następnie przywrócenia roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca składa Zamawiającemu następujące pisemne raporty:

  - interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 3 dni od zdarzenia,

  - raporty rozliczeniowe składane w terminie 3 dni od zakończenia etapu inwestycji, określonego w Harmonogramie.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca jest obowiązany prowadzić dokumentację fotograficzną wykonywanych robót (w technologii cyfrowej) zapisaną na płycie CD.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską i Europejską Normą, aprobaty techniczne, atesty.

- Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom robót objętych przedmiotem zamówienia, 
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terminie przyjętym od Zamawiającego i Użytkownika, mających związek 
z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym ruchem pojazdów.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć instalacje, urządzenia obiektów na terenie robót 
i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem.

- Wykonawca odpowiada za uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez niego w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być fabrycznie nowy, zakupiony 
w oficjalnym kanale sprzedaży producenta oraz nieużywany wcześniej.

- Na wszystkie elementy należy dostarczyć dokumenty wydane przez producenta (m.in. certyfikaty, licencje, instrukcje obsługi, podbite karty gwarancyjne, atesty, karty techniczne).

- Dostarczony sprzęt musi posiadać świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu.

§ 7. PODWYKONASTWO

      - Wykonawca oświadcza, że następujące rodzaje robót będzie wykonywał osobiście:

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

- Wykonawca oświadcza, ze niżej wymienione rodzaje robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________.

- Strony postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane 
z podwykonawcą rodzajów robót wymienionych w ust. 2 lub dalszym podwykonawcą stosuje się art. 647 k.c., z tym zastrzeżeniem, że termin do wyrażenia przez Zamawiającego, zgłoszenia na piśmie sprzeciwu do przedstawionej mu przez wykonawcę umowy 
z podwykonawcą wynosi 14 dni. Wykonawca nie ma prawa zawrzeć umowy 
z podwykonawcą bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający 
ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia z wyłącznej winy Wykonawcy, 
jeśli nie zostanie dochowane postanowienie niniejszej umowy określone w zdaniu 2-gim.

- W razie zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w §4 ust. 2 wyłącznie pod warunkiem załączenia 
do swojej faktury oświadczenia podwykonawców, że otrzymali bezpośrednio od Wykonawcy należne im wynagrodzenie za prace przez nich wykonane i odebrane, i że w związku z tym nie mają żadnych roszczeń o zapłatę należnego im wynagrodzenia. Dla ważności pisemnego oświadczenia wymagane jest potwierdzenie przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podwykonawców oraz dostarczenie przez Wykonawcę wraz 
z oświadczeniem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub innej ewidencji, w której zarejestrowana jest osoba podwykonawcy. W wypadku, gdyby podwykonawca nie złożył oświadczenia opisanego w zdaniu 1-szym niniejszego postanowienia umowy lub złożył oświadczenie o nieotrzymaniu od Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia, to Zamawiający jest uprawniony zaspokoić roszczenia podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia – z kwoty najbliższego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców pod względem wymaganych 
kwalifikacji oraz za jakość i terminowość ich prac tak, jak za własne działania 
i zaniechania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy na podwykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami są zawierane w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności oraz muszą zawierać zastrzeżenie, że Podwykonawca nie może powierzyć wykonania robót dalszym Podwykonawcom.

§ 8. ZMIANY

  - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

    - terminu zakończenia:

-  w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, może nastąpić zatrzymanie terminu określonego, w § 2, jeżeli do ich wykonania ze względów technologicznych muszą być wstrzymane wszystkie roboty podstawowe. Taki wstrzymanie robót uznaje się wyłącznie po potwierdzeniu 
w dzienniku budowy przez Koordynatora i Inspektora Nadzoru.

-  wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót takich jak intensywne opady deszczu, temperatura poniżej 5°C w ciągu dnia. Wystąpienie takich warunków atmosferycznych musi być odnotowane 
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Koordynatora robót.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1lit. a termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

    - przedmiotu umowy, polegające na:

-  rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji jego części; w takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót wyłączonych wyliczoną przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym załączonym przez Wykonawcę do złożonej oferty;, wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca 
i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

-  zmianie sposobu wykonania robót na inny niż określony w dokumentacji projektowej, o ile nie zmniejsza ich jakości i użyteczności, pod warunkiem zachowania przepisów prawa budowlanego; każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie może wpłynąć na zmianę umownego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

  - Możliwe są inne nieistotne zmiany, w tym dotyczące zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o ile te zmiany nie będą miały wpływu na zmianę terminu zakończenia realizacji robót określonego § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

  - Każda zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą 
być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004R. Prawo Zamówień Publicznych w szczególności z jej art.144.

§ 9. ODBIÓR ROBÓT

      - Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót 
do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz Koordynatora.

      - Gotowość do odbioru uznaje się, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

- wykonane wszystkie roboty objęte umową,

- uporządkowany teren budowy, oraz złożono pełną i uporządkowaną dokumentację budowy tj.:

- prawidłowo wypełniony i zamknięty dziennik budowy z wszystkimi załącznikami, protokołami badań i sprawdzeń,

- projekt odwodnienia z uzgodnieniami, projekt powykonawczy (wykonawczy 
z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta),

- obmiary,

- kosztorys powykonawczy,

- certyfikaty na zastosowane materiały, atesty, aprobaty techniczne,

- inwentaryzację geodezyjną z podaniem rzędnych i długości wykonanych obiektów

- dokumentację fotograficzną z realizacji Zamówienia.

- W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów opisanego w ust.2 Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru, a skutki z tym związane ponosi Wykonawca.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- skorzystać z uprawnień określonych w § 10 pkt. 4 umowy.

5. Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 10. OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI

- Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wygasają po upływie 
60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przeszkolenie użytkownika w zakresie konserwacji wykonanych obiektów i urządzeń

- Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez strony odbioru 
końcowego przedmiotu umowy z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek-od dnia ich usunięcia.

- W przypadku uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnia się wady robót wykonanych przez Wykonawcę, 
to Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia i wyznacza mu w tym celu 
odpowiedni termin.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 3, 
to Zamawiający może wyznaczyć osobę innego wykonawcy do usunięcia wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie wypłacone osobie innego wykonawcy za usunięcie wad, pomniejsza kwotę zatrzymaną, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dostarczenia sprzętu zastępczego na czas usuwania awarii (nie gorszego od tego, który został zareklamowany).

- Do czynności odbioru robót usuwających wady stosuje się postanowienia dotyczące 
odbioru końcowego z wyłączeniem zapisów § 9 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest, co roku przez okres gwarancji dokonywać nieodpłatnie przeglądu i regulacji wszystkich elementów technicznych zamontowanych podczas 
wykonywania robót, powiadamiając o terminie przeglądu Zamawiającego.

§ 11. KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

a) w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0, 5% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1% za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

b) w razie nieterminowego usuwania wad i usterek w wysokości 1 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do usunięcia wad i usterek, lecz nie więcej niż 20% ceny umownej,

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi 
on odpowiedzialność w wysokości 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne w następujących przypadkach:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,

b) za nieterminowe płatności – odsetki w wysokości ustawowej.

3. Strony ustalają, że kary pieniężne, o ile inaczej nie zastrzeżono w umowie, będą płatne 
w terminie 14 dni od daty wezwania do ich zapłaty oraz iż:

  - prawo żądania zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar pieniężnych przysługuje uprawnionemu bez względu na fakt poniesienia przez uprawnionego szkody,

  - zastrzeżone w niniejszej umowie kary pieniężne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12. ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 5 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

- gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar pieniężnych,

- gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową (§1 pkt.2) lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa, nie dochowując, jakości robót i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich wykonania do dnia dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego;

- gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót i realizacją danego etapu wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego, tak dalece, że w opinii Zamawiającego nie jest prawdopodobne, aby je ukończył w terminie;

- przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego 
w niniejszej umowie,

b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy 
postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających 
z umowy.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane drugiej stronie, co najmniej 3 dni przed terminem odstąpienia.

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony winnej odstąpienia od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 4 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez niego wykorzystane oraz wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez niego wykorzystane,

b) wezwania Wykonawcy do przekazania robót w toku, materiałów urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez Zamawiającego wykorzystane i dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, z uwzględnieniem ich, jakości i stopnia realizacji na dzień odstąpienia od umowy oraz wezwania Wykonawcy do uprzątnięcia terenu budowy materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez zamawiającego wykorzystane.

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

- Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część jest Harmonogram Rzeczowo –Finansowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1

do Umowy ______

z dnia _____2011 r.

Harmonogram rzeczowo- finansowy

| Nazwa elementu dokumentacji określonej w § 1 punkt 1 | Termin wykonania Ilość dni od daty podpisania umowy | Należność za wykonanie elementu netto | VAT | Należność za wykonanie elementu brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem wartość robót |  |

Rozdział D:

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ.

OFERTA  PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Zadanie nr 1- Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Dziebałtowie”

i/lub

„Zadanie nr 2- Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Kazanowie”

i/lub

„Zadanie nr 3- Rewitalizacja boiska sportowego w Rogowie”

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy ...........................................................................................................................................

Dokładny adres:...........................................................................................................................................................

telefon .........................................................................  fax ........................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................................................

## NIP: ...............................................................................REGON:..............................................................................

Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku ……………………………………...……………………………………………………………..

## Nazwisko osoby do kontaktu:.....................................................................................................................................

## Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

Zadanie 1- Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Dziebałtowie

Wartość netto……………………………zł

( słownie:…………………………………………….)

Podatek VAT (…….)% ………………………………

( słownie: ………………………………………………….)

Wartość brutto .............................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Zadanie nr 2- Rewitalizacja boiska sportowego w Nowym Kazanowie

Wartość netto……………………………zł

( słownie:…………………………………………….)

Podatek VAT (…….)% ………………………………

( słownie: ………………………………………………….)

Wartość brutto .............................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Zadanie nr 3- Rewitalizacja boiska sportowego w Rogowie

Wartość netto……………………………zł

( słownie:…………………………………………….)

Podatek VAT (…….)% ………………………………

( słownie: ………………………………………………….)

Wartość brutto .............................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

  - Deklarujemy realizację zadania nr ……….. w terminie 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

- Deklarujemy, że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości 10% ceny całkowitej w formie ................................., oraz harmonogram rzeczowo finansowy ( oddzielny dla każdego zadania)  zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej  dniu podpisania umowy

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

(Wykonawca wypełnia tabelę  - o ile dotyczy)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- Do oferty dołączone są następujące dokumenty:

    - oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, (wg wzoru  zał. 4).

b) 	oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku 1.4b) SIWZ (wg wzoru  zał. 5).

c)  wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru  zał. 1).

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg wzoru  zał. 2). 
W wykazie muszą znaleźć się informacje niezbędne do stwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w  pkt. 1.2 c, 1.4 b).

f) 	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, (wg wzoru  zał. 3).

g) 	Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

h) 	Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

i)  	Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

j) 	kosztorys ofertowy ( dla każdego z zadań oddzielnie)

k)  	Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną poprzez ustanowienie lidera do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

l) Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877: 2008, lub rekomendację techniczną ITB lub dokument równoważny potwierdzający zgodność parametrów technicznych  oferowanej nawierzchni, wystawiony przez instytucje uprawnione do badań nawierzchni.

ł) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta.

- Atest higieniczny lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.

m) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowane inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

n) w przypadku rozwiązań równoważnych- zestawienie materiałów, urządzeń, itp. (wg załącznika 
nr 6)

o) inne:………………………………

Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ................... stron.

.................................dn................................		........................................................

Pieczątka i podpis wykonawcy

# Załącznik nr 1

# do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

# wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone

| Lp. | Nazwa inwestycji i miejsce realizacji, rodzaj wykonanych robót | Wartość zadania brutto [PLN] | Terminy wykonywania prac od dnia – do dnia | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Uwaga:

# Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca  będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* | Opis doświadczenia, wykształcenia , kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

* Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku  1.4 b) SIWZ).

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 3

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r Nr 113  
poz. 759  z późn. zm.),

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące :

- posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

-  dysponowania potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku 1.4b) SIWZ

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE MATERIAŁÓW , URZĄDZEŃ, itp.  ( w przypadku rozwiązań równoważnych)

| Nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. wskazanych przez Zamawiającego | Materiały, urządzenia itp. zaproponowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia |
| --- | --- |

Dnia………………………………                          …………………………………………………

czytelny podpis lub podpisy i imienne  pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

# Footnotes

Wykonawca skreśla niepotrzebne