ZAMAWIAJĄCY

GMINA KOŃSKIE

26-200 KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

telefon: (41) 372-32-49

fax: (41) 372-29-55

NIP: 658-18-72-838

REGON: 291009797

e-mail: przetargi@umkonskie.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZONEGO NA TABLICY OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

ORAZ OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nr 304814-2011 z dnia 26 września 2011r.

na realizację zadania pn:

„Zadanie 1- Rewitalizacja miasta Końskie I

i

Zadanie nr 2- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie”

postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego zapisanego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz.759 z póżn. zm. )  i zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Komisja Przetargowa w n/w składzie przedkłada do zatwierdzenia niniejszą specyfikację:

Maria Faraś	-  Przewodnicząca Komisji Przetargowej  ………………………………

Ewa Prasał	-   Sekretarz Komisji Przetargowej             ………………………………

Rafał Gula 	-  Członek Komisji Przetargowej               ……………………………….

Cezary Maliborski                         - Członek Komisji Przetargowej                 ……………………………..

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Michał Cichocki

SPIS  ZAWARTOŚCI  SIWZ

#### Rozdział A: PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

#### Rozdział B: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

|  | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
|  | Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu |
|  | Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów |
|  | Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami |
|  | Wymagania dotyczące wadium |
|  | Termin związania ofertą |
|  | Opis sposobu przygotowania ofert |
|  | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |
|  | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą |
|  | Opis sposobu obliczenia ceny |
|  | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert |
|  | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
|  | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
|  | Projekt umowy |
|  | Zlecanie robót podwykonawcom |
|  | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
|  | Postanowienia końcowe |

Rozdział C: PROJEKT UMOWY.

Rozdział D: FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ.

# PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

## Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1- Rewitalizacja miasta Końskie I

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja miasta Końskie I”.

Zakres prac obejmuje wymianę krawężników betonowych na krawężniki granitowe, wymianę obrzeży betonowych na obrzeża granitowe, wymianę nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej na chodniki o nawierzchni z granitowej kostki brukowej, ustawienie nowych żeliwnych wygrodzeń łańcuchowych, żeliwnych ławek, żeliwnych koszy na śmieci; remoncie istniejących kanałów deszczowych, budowie nowych kanałów deszczowych wraz z wpustami ulicznymi i odwodnieniem liniowym; odtworzenie nawierzchni jezdni ulic po wykonaniu kanalizacji deszczowej; wymianie nawierzchni jezdni ulic Pocztowej i Łaziennej z nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki granitowej; wymiana bitumicznej nawierzchni ul.  Strażackiej. Budowę oświetlenia ulicznego w ramach którego wchodzi budowa linii kablowej n. n. dla zasilenia oświetlenia ulicznego, budowa szafek oświetleniowych, przepustów rurowych oraz stawianie słupów wraz z oprawami dla następujących ulic: Strażacka, Pl. Kościuszki (strona południowa), ul. Ks. Granata (strona południowa), ul. Łazienna i ul. Pocztowa.

Zakres robót:

- wymiana krawężników betonowych na krawężniki granitowe,

- wymiana obrzeży betonowych na obrzeża granitowe,

- wymiana nawierzchni chodników z kostki betonowej i płyt betonowych na chodniki o nawierzchni z kostki granitowej wraz z ustawieniem nowych żeliwnych wygrodzeń łańcuchowych, żeliwnych ławek, żeliwnych koszy na śmieci,

- remont i budowa nowych kanałów deszczowych w ulicach: Łaziennej, Strażackiej i Pocztowej wraz z wykonaniem komory kanalizacji deszczowej ul. Spółdzielczej,

- wykonanie przekładki wodociągowej w ul. Pocztowej,

- remont ciepłociągu w ul. Pocztowej,

- wykonanie wpustów ulicznych na Placu Kościuszki i ul. Ks. J. Granata,

- odtworzenie nawierzchni jezdni w ulicy Spółdzielczej,

- przebudowa nawierzchni ul. Łaziennej i Pocztowej i wykonanie z kostki granitowej,

- przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Strażackiej,

- wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu;

- budowa oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej „Spółdzielcza MO” ok. 12 szt. ;

- budowa oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej „Hubala” ok. 43 szt;

- montaż opraw oświetlenia ulicznego – ok.55 szt.;

- budowa linii kablowej n.n. dla zasilania oświetlenia ulicznego o długości ok. 2 565 m;

- budowa szafek oświetlenia ulicznego:

- przy istniejącej stacji TRAFO „Spółdzielczej MO”;

- przy istniejącej stacji TRAFO „Hubala”

- wykonanie przepustów rurowych dla kabli o długości około 800 m;

- wykonanie pomiarów oraz badań.

Ww. zakres prac znajduje się w ciągu chodników w ulicach:

- Łaziennej obustronnie na całej długości, wraz z odcinkiem ulicy Spółdzielczej,

- Pocztowej obustronnie na całej długości,

- Plac Kościuszki strona południowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową 
do ul. Strażackiej wraz z wykonaniem włączenia w ul. mjr Hubala

- Ks. J. Granata strona południowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową 
do skrzyżowania z ul. Zamkową,

- Strażackiej obustronnie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kazanowską do skrzyżowania z Mjr Hubala, wraz z włączeniem ulicy Miłej,

Kolejność robót:

- Przebudowa i remont ul. Łaziennej:

  - budowa kanalizacji deszczowej,

  - przebudowa jezdni z nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki granitowej,

  - remont chodników,

- Włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Łaziennej do istniejącej w ul. Spółdzielczej wraz z wykonaniem komory kanalizacji deszczowej,

- Przebudowa i remont ul. Pocztowej:

  - budowa kanalizacji deszczowej,

  - przekładka wodociągu,

  - przebudowa istniejącego ciepłociągu,

  - przebudowa jezdni z nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki granitowej,

  - remont chodników,

- Budowa oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej „Spółdzielcza MO” ok. 12 szt.;

- Budowa oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej „Hubala” ok. 43 szt.;

- Montaż opraw oświetlenia ulicznego – ok.55  szt;

- Budowa linii kablowej n.n. dla zasilania oświetlenia ulicznego o długości ok. 2 565 m;

- Budowa szafek oświetlenia ulicznego:

- przy istniejącej stacji TRAFO „Spółdzielczej MO”;

- przy istniejącej stacji TRAFO „Hubala”

- Wykonanie przepustów rurowych dla kabli o długości około 800 m;

- Wykonanie pomiarów oraz badań.

- Remont chodników na Placu Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową do ul. Strażackiej wraz z wykonaniem włączenia w ul. mjr Hubala:

  - wykonanie wpustów ulicznych

  - wymiana krawężników betonowych na krawężniki granitowe,

  - wymiana obrzeży betonowych na obrzeża granitowe,

  - wymiana nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej na chodniki o nawierzchni z granitowej kostki brukowej,

5.	Remont chodników w ul. Ks. J. Granata na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Zamkową,

  - wykonanie wpustów ulicznych,

  - wymiana krawężników betonowych na krawężniki granitowe,

  - wymiana obrzeży betonowych na obrzeża granitowe,

  - wymiana nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej na chodniki o nawierzchni z granitowej kostki brukowej,

6.	Przebudowa i remont ul. Strażackiej:

  - budowa kanalizacji deszczowej,

  - przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,

  - remont chodników.

- Ustawienie żeliwnych wygrodzeń łańcuchowych, ławek oraz koszy na śmiecie.

UWAGA:

  - Jeżeli w SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie 
w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych 
o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane.

  - Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa  w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp.

  - Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

  - Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

  - Na ternie objętym Rewitalizacją będą wykonywane w tym samie czasie również odrębne roboty przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kam., polegające na przebudowie sieci elektroenergetycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- dokumentacja projektowa

-przedmiar robót stanowiący materiał informacyjno-pomocniczy

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

W/w dokumenty stanowią załącznik do SIWZ

i

Zadanie nr 2 	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w ramach którego wchodzi budowa linii kablowej n. n. dla zasilenia oświetlenia ulicznego, budowa szafek oświetleniowych, przepustów rurowych oraz stawianie słupów wraz z oprawami dla następujących ulic: Piłsudskiego, Iwo Odrowąża, Warszawskiej, Targowej, Pl. Kościuszki, Zamkowa.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu;

- Demontaż opraw oświetlenia drogowego będących na majątku Gminy (SITECO);

- Budowę oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej „Spółdzielcza MO” ok. 40 szt. 40;

- Budowę oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej „Hubala” ok. szt. 5;

- Budowę oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej „Kazanowska” ok. 24 szt.;

- Budowę oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej „Hotel - Warszawska” ok. 22 szt.;

- Montaż opraw oświetlenia ulicznego około szt. 91;

- Budowę linii kablowej n.n. dla zasilania oświetlenia ulicznego o długości ok. 4 200 m

- Budowę szafek oświetlenia ulicznego:

- przy istniejącej stacji TRAFO „Hotel Warszawska”;

- przy istniejącej stacji TRAFO „Kazanowska”

- Wykonanie przepustów rurowych dla kabli o długości około 1 200 m;

- Wykonanie pomiarów oraz badań.

UWAGA:

  - Jeżeli w SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane.

  - Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa  w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp.

  - Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

  - Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca..

  - Na ternie objętym Rewitalizacją będą wykonywane w tym samie czasie również odrębne roboty przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kam., polegające na przebudowie sieci elektroenergetycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- dokumentacja projektowa

-przedmiar robót stanowiący materiał informacyjno-pomocniczy

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

W/w dokumenty stanowią załącznik do SIWZ

Termin realizacji:  zadania nr 1- 15.11.2012

zadania nr 2- 15.06.2012

## Oferty częściowe

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## Oferty wariantowe

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Aukcja elektroniczna

Aukcja elektroniczna nie będzie zastosowana.

## Możliwość zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

## Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnej 20% wartości zamówienia podstawowego.

## Kod CPV

CPV-45000000-7  roboty budowlane

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:

- Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

Dla zadania 1- Wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę o zakresie tożsamym z zakresem przedmiotowego zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż  6 000 000,00 zł.

Zamawiający uzna zbieżność charakteru zleceń, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem roboty obejmującej co najmniej: rewitalizację nawierzchni w centrum miasta polegającej 
na budowie nowej nawierzchni granitowej lub wymianie istniejącej nawierzchni 
na nawierzchnię granitową  wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego i budową oświetlenia ulicznego.

Podstawą oceny spełnienia warunku, o którym mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt B. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Dala zadania nr 2- Wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę o zakresie tożsamym z zakresem przedmiotowego zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż  1000 000,00 zł.

Zamawiający uzna zbieżność charakteru zleceń, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem roboty obejmującej budową oświetlenia ulicznego.

Podstawą oceny spełnienia warunku, o którym mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt B. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

- Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dla zadania nr 1 -Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
tj. co najmniej jedną osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności bez ograniczeń:

-drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci  instalacji  urządzeń elektrycznych, 
i elektroenergetycznych

Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku powyżej).

Podstawą oceny spełnienia warunku, o którym mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt B. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Dla zadania nr 2- Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
tj  co najmniej jedną osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności bez ograniczeń: w zakresie sieci 
i instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych

Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku powyżej).

Podstawą oceny spełnienia warunku, o którym mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt B. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

W związku z faktem, że Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj-  
do kierowania robotami w specjalności bez ograniczeń: w zakresie sieci 
 instalacji  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla zadania nr 2. zostanie uznany za spełniony gdy w/w osoba zostanie wykazana w wykazie osób dla zadania nr 1

Wykaz osób należy sporządzić łącznie dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie:

Warunki określone w pkt B. 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt B. 1.3 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.

## Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia określone w warunku w pkt. B. 1.4 lit.b SIWZ (łącznie dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr2)

- wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich  pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone (wg wzoru zał. nr 1)

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg wzoru  zał. 2).( łącznie dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2)

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

- aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.2.A    W celu potwierdzenia że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien dołączyć do oferty następujące dokumenty :

a) karty katalogowe

- Inne  dokumenty które winien załączyć Wykonawca

- wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY”, którego wzorzec przedstawiono w rozdziale „D” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- kosztorys ofertowy - ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy wszelkie w błędy wynikające z w/w dokumentu nie będą miały wpływu na ocenę oferty.( oddzielnie dla zadania nr 1  oraz  zadania nr 2)

- pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną poprzez ustanowienie lidera do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

e) zestawienie tabelaryczne materiałów, urządzeń, itp. (w przypadku rozwiązań równoważnych) zgodnie z załącznikiem nr 6.

- Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt B. 2.2 b,c,d przedkłada:

Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

I. a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie-  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert

II. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (dla pkt. B. 2.2 lit b).- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. B. 2.2.  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt B. 2.2. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

## Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres poczty elektronicznej – przetargi@umkonskie.pl

Faks – (41) 372-29-55

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Pytania powinny być sformułowane na piśmie (list, fax, e-mail) opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i składane nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi na tak złożone zapytania zostaną udzielone nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy.

  - Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  - Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

## Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest: Cezary Maliborski, Rafał Gula  – Wydział Inwestycji UMiG, tel. (41) 372-32-49 wew. 146,

- w zakresie dotyczącym procedury przetargowej jest: Ewa Prasał–  ZP, tel. (41) 372-32-49 wew. 137,

Faks. (41) 372-29-55. e-mail: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

## Wymagania dotyczące wadium

- Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia    11.10.2011 do godziny 10:00 (czasu lokalnego) w wysokości:

240 000 PLN, (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych)

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U.z 2007  Nr 42 poz 275).

W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem 
z dopiskiem „Zadanie 1- Rewitalizacja miasta Końskie I

i

Zadanie nr 2- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie”

- na następujące konto:

Bank PEKAO S.A. o/Końskie, 26-200 Końskie
Nr 40 12 40 4416 11110000 49536333.

Wadium będzie ważne z chwilą wpływu gotówki na konto zamawiającego.

- W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je złożyć w kasie w siedzibie zamawiającego w UMiG Końskie ul. Partyzantów 1, - czynna w godz. od 8:00 do 11:00  i od 12:30 do 13:30.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4 a ustawy.

- Wadium w formie niepieniężnej winno zawierać w swojej treści odniesienie do wszystkich wymienionych w art. 46 ustawy Pzp okoliczności, których wystąpienie spowoduje jego bezwarunkowe zajęcie.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to 
z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zaleca się załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium.

## Termin związania ofertą.

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 6.2 nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeśli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.

  - Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy, np. odpis 
z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

7.5  Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 2, 2.1 (a,b,c*,d), 2.2 a, 2.3 (a,b,c,e) muszą  być przedstawione w formie oryginałów pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 2 oraz 2.1 c tj. dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2.3 A w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie B. 2 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedłożenia do wglądu oryginałów wymienionych dokumentów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów wtedy, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

  - Dokumenty powinny być załączone w kolejności zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem – OFERTY PRZETARGOWEJ.

  - Niedopuszczalne są wyskrobywania, korektorowanie, poprawki zaś należy omówić w uwadze zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać liczbowo i słownie.

  - Całość oferty należy złożyć w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby podpisujące ofertę.

  - Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperty powinny być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

  - Koperty powinny być oznaczone następująco:

- koperta zewnętrzna

Oferta na przetarg „Zadanie 1- Rewitalizacja miasta Końskie I

i

Zadanie nr 2 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie”

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa i adres Wykonawcy

UWAGA: nie otwierać przed 11 października 2011 roku godzina 11:00

- koperta wewnętrzna:

Oferta na przetarg „Zadanie 1- Rewitalizacja miasta Końskie I

i

Zadanie nr 2- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie”

Nazwa i adres Zamawiającego,

Nazwa i adres Wykonawcy

  - Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert modyfikację lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie o modyfikacji lub wycofaniu swojej oferty. Każda modyfikacja lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert (dwie koperty), przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym napisem: “modyfikacja” lub “wycofanie”.

  - Żadna oferta nie zostanie zmieniona po terminie składania ofert, pod rygorem wykluczenia z przetargu.

  - Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

  - Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyników postępowania przetargowego.

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1 pokój nr 24 - sekretariat w godzinach od 730 do 1530.

- Termin składania ofert upływa dnia 11 października 2011 godz. 10:00(czasu lokalnego).

- Spóźnione oferty zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

- Oferty można dostarczyć pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub osobiście (potwierdzenie przyjęcia oferty powinno być zawsze podpisane przez Zamawiającego).

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11 października 2011 godz. 11:00 (czasu lokalnego) 
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1 pokój nr 18 – sala konferencyjna.

- Zaleca się aby wykonawcy byli obecni przy otwarciu ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert, po zbadaniu nienaruszalności kopert, zamawiający poda nazwę firmy oraz adres wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, termin. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek, powyższe informacje zostaną przesłane niezwłocznie na piśmie.

- Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z kolejnością ich złożenia.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

  - Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcami w walutach obcych.

## Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cenę oferty należy podać w „FORMULARZU OFERTOWYM". Cena oferty jest ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu Cywilnego).

  - Cenę oferty należy podać za wykonanie zadania całości zadania.

  - Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH cyfrowo oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (podawanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty).

## Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
oraz sposobu oceny ofert.

- Oferty zakwalifikowane – spełniające wszystkie wymogi formalne oraz minimalne kryteria kwalifikacyjne – będą oceniane według kryteriów:

Cena oferty brutto – znaczenie 100%

Kryterium „cena oferty brutto” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

Oferowana cena minimalna brutto

Cn =  ──────────────────── x 100 pkt

Cena badanej oferty brutto

- Zamawiający przyzna kontrakt wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium o którym mowa powyżej.

## Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie zamawiającego oraz stronie internetowej zamawiającego. Ponadto o rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną powiadomieni wszyscy jego uczestnicy.

  - Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o wyborze jego oferty zgodnie z rozdziałem B pkt 3 SIWZ, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania.

  - Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 94 oraz artykułami zawartymi w Dziale IV - Umowy w sprawach zamówień publicznych (art.139 - 151) ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

  - W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy, który wygrał przetarg, dokładnie w dniu wskazanym w piśmie powiadamiającym go o wyborze jego oferty powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego.

  - Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania ma inną formę niż pieniężną, ważność dokumentów musi obejmować także całkowity okres udzielonej gwarancji (rękojmi) za wady.

## Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy, oddzielnie dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy - Bank PEKAO S.A. o/Końskie, 26-200 Końskie Nr 40 12 40 4416 1111 0000 4953 6333.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zamawiający za zgodą wykonawcy może zaliczyć kwotę wadium na poczet kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

## Projekt umowy.

Projekt umowy został określony w  rozdziale C niniejszej specyfikacji).

## Zlecanie robót podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty Przetargowej

## Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom, osobom oraz organizacjom zrzeszającym Wykonawców, których interes prawny 
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, o której mowa wyżej.

## Postanowienia końcowe.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) akty wykonawcze do tej ustawy, oraz przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zmianami).

# PROJEKT UMOWY

###### zawarta w dniu ____________ pomiędzy Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Michała Cichockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

___________________________________________________________________________,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

___________________________________________________________________________

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku rozstrzygniętego w dniu ................... 2011 r. postępowania przetargowego, Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania zadania inwestycyjne pn.:„Rewitalizacja miasta Końskie I”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegające 
na wymianie nawierzchni jezdni i chodników, rozbudowie kanalizacji deszczowej, remoncie sieci c.o., przebudowie oświetlenia ulicznego, likwidacji kolizji uzbrojenia w centrum miasta Końskie:

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

  - Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:

  - niniejszej umowie (wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym 
jej integralną część),

- projektach budowlanych i wykonawczych wykonanych przez:

- Biuro Projektów Budownictwa Chodor Projekt Sp. z o. o. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Końskie”,

- Elektroprojekt S.A. Oddział w Kielcach pn. „Aktualizacja dokumentacji wykonawczej oświetlenia ulicznego w ramach rewitalizacji miasta Końskie I oraz - obszar poza rewitalizacją”,

- Pracownię Projektową–Trochimiuk Cezary pn. „Remont odcinka sieci ciepłowniczej 
wraz z przyłączami”,

- decyzji Starosty Koneckiego Nr BP.PK.7351-216/10 o pozwoleniu na prowadzeniu robót budowlanych z dnia 01.07.2010 r.,

- decyzji Starosty Koneckiego Nr BP.RS.7351-381/10 o pozwoleniu wykonania robót budowlanych z dnia 05.10.2010 r.,

- decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 627A/2010 z dn. 14.12.2010 r.

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 55/2010 o pozwoleniu na prowadzeniu robót budowlanych z dnia 06.09.2010 r.,

- decyzji Starosty Koneckiego Nr BP.RS.7351-502/09 o pozwoleniu na budowę z dnia 30.10.2009 r.,

- decyzji Starosty Koneckiego Nr BP.WS.7351-497/09 o pozwoleniu na budowę z dnia 18.11.2009 r.,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.II.7111.D-193/09 z dnia 16.12.2009 r.,

- opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IA-4330/1189/ /2009 z dn. 07.04.2009r.

- zgłoszeniu wykonania robót budowlanych polegających na remoncie sieci ciepłowniczej,

- przedmiarach robót,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- ofercie Wykonawcy,

z uwzględnieniem najszerszego zakresu ujętego w którymkolwiek z nich.

  - Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- możliwości zasilania w energie elektryczną,

- stanu dróg dojazdowych,

- innych danych potrzebnych do wykonania robót.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, prawomocnymi pozwoleniami na budowę, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4, z należytą starannością w ich wyko- nywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

  - Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte 
w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, przepisy prawa i obowiązujące normy.

  - W przypadku zmniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy, zatwierdzonego aneksem 
do umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją, a których wykonanie stało się zbędne z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Podstawą określenia zakresu robót zaniechanych będzie protokół konieczności.

§ 2. TERMINY

- Strony ustalają za termin rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy, będący jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, a termin zakończenia na dzień  15.11.2012r., przy czym za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Zamówienia, o których mowa w § 11 ust. 3 lit. c.

- Protokół przekazania terenu budowy podpisują upoważnieni przedstawiciele stron umowy. Przy podpisaniu protokołu Zamawiający przekazuje Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej wraz z dziennikiem budowy oraz wskazuje osoby nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego.

- Jeżeli z nieuzasadnionych powodów Wykonawca nie podpisze protokołu albo wskaże jako kierowników robót inne osoby niż wynikające ze złożonej oferty, to Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 lit.c. 3 z zastrzeżeniem ust. 4

- Jeśli Wykonawca wskaże do protokołu przekazania terenu budowy inne osoby do kierowania robotami budowlanymi, niż wskazane w ofercie, Zamawiający wymaga załączenia poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów określających: posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień, aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Brak wymienionych dokumentów powoduje skutki określone w ust. 3.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 3. PRZEDSTAWICIELE STRON

- Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do reprezentowania ich w trakcie realizacji inwestycji, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z wykonywaniem przedmiotu umowy są:

  - ze strony Wykonawcy - Kierownik budowy ____________________ posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności drogowej bez ograniczeń Nr ____,  dostępny pod tel. kom: _______________ e-mail:____________________

  - ze strony Zamawiającego Koordynator _______________________ dostępny pod tel.: ___________________, e-mail:    _______________________

- Z każdej narady lub spotkania sporządza się protokół, a ustalenia w nich zawarte wymagają zatwierdzenia przez osoby podpisujące niniejszą umowę lub ich uprawomocnionych przedstawicieli.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje 
i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający jest zobowiązany do:

  - przekazania Wykonawcy terenu;

  - zatwierdzania bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 7, dni przekazanych przez Wykonawcę: miesięcznych raportów, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

  - przekazania dziennika budowy i decyzji o pozwoleniu na budowę,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi,

  - przeprowadzenia odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - dokonania odbiorów częściowych poszczególnych etapów robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - opracowania i dostarczenia Zamawiającemu do zatwierdzenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, sporządzonego zgodnie z elementami scalonymi zawartymi w przedmiarze robót,

  - uzgodnienia z Zamawiającym, wprowadzenia i przekazania Zamawiającemu. w ciągu 7 dni wymaganych uzupełnień lub poprawek do planu BIOZ

  - terminowego wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

  - prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

  - wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej,

  - stosowania materiałów i urządzeń z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami, 
w szczególności ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881) oraz zapewnienia jakości robót nie niższych niż zadeklarowane w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

  - zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

  - prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim kosztem i staraniem:

  - kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika budowy 
i kierowników robót wymaganych specjalności uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, których objęcie funkcji zgłosi 
na piśmie przed podpisaniem umowy,

  - opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie i wprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas budowy,

  - wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy,

  - organizację i utrzymanie zaplecza socjalno - magazynowego,

  - gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie,

  - zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie

  - dostawę dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości i odpadów, odprowadzenie ścieków, itp.,

  - właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,

  - pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu,

  - po zakończeniu robót, uporządkowania terenu budowy i przekazać go w terminie ustalonym do odbioru końcowego

  - właściwe badania (w tym badania zagęszczenia gruntu przez Laboratorium certyfikowane akceptowane przez Zamawiającego), nadzory i odbiory, zgodnie z wydanymi warunkami, jeżeli będą one prawem wymagane,

- Wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

- Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem zamówienia.

- W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać zgodę Zamawiającego na wybranych podwykonawców.

- W okresie od przekazania terenu budowy do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

- Wykonawca składa Zamawiającemu następujące pisemne raporty:

  - miesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania robót, analizę zgodności terminów wykonywania robót i kosztów z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, - 
w terminie do 2 dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc,

  - interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin 
i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
w terminie 3 dni od zdarzenia,

  - raporty rozliczeniowe składane w terminie 3 dni od zakończenia etapu inwestycji, określonego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym dołączone do protokołów odbioru będących podstawą wystawienia faktury.

§ 6. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT na kwotę w wysokości ________________ zł. (słownie złotych: ______________________________________).

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nieujęte w dokumentacji, a niezbędne 
do wykonania zadania, a w szczególności: koszty organizacji ruchu, zajęcia  pasa drogowego, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszt obsługi geodezyjnej, koszty utrzymania zaplecza budowy, próby, sprawdzenia, uzgodnienia, zezwolenia, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, fotograficzną, decyzji, uzgodnień, wyłączeń oraz koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy itp. Wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie także w przypadku zmiany stawek podatkowych, w tym podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą umowę i akceptując ustalone w niej należne mu wynagrodzenie ryczałtowe przyjął na siebie obowiązek wykonania także wszystkich innych robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym wyszczególnionych w ust. 2 oraz że uwzględnił tę okoliczność w swojej wycenie przedmiotu umowy.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku  Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane i odebrane skończone elementy przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, przy czym łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 70% wartości przedmiotu umowy 
. Zamawiający nie dopuszcza płatności na podstawie procentowego zaawansowanie robót.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zakończonych części robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca wystawi po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Z wartości faktury końcowej zostaną potrącone kary umowne należne Zamawiające.

- Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.

§ 7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ________ zł (10% ceny za przedmiot umowy określonej w § 6 umowy) w formie ________________

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

  - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady– kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

- Pochodzące z demontażu materiały, Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt (w tym koszt ewentualnej utylizacji).

- O planowanym terminie wykonania wykopów należy zawiadomić Użytkowników istniejących rurociągów i kabli oraz Archeologa, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia na własny koszt.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego.

- Wykonawca będzie informował z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego oraz Koordynatora o terminie robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy, potwierdzonego e-mailem, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego lub faxem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, to zobowiązany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
a następnie przywrócenia roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca jest obowiązany prowadzić dokumentację fotograficzną wykonywanych robót (w technologii cyfrowej) zapisaną na elektronicznym nośniku danych, który to przekaże Zamawiającemu wraz z wystawianiem faktur częściowych i końcowej.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Na wszystkie elementy należy dostarczyć dokumenty wydane przez producenta (m. in. atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty, licencje, karty gwarancyjne).

- Wykonawca obowiązany jest zgłaszać elementy wyposażenia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem, celem zatwierdzenia wraz z: certyfikatami na znak bezpieczeństwa, deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z Polską i Europejską Normą, aprobatami technicznymi, atesty, itp.

- Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

- Koszty wynikające ze wstrzymania robót, o którym mowa w ust. poprzedzającym, ponosić będzie Wykonawca, jeżeli wstrzymanie robót:

- zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót,

- powstało z winy Wykonawcy.

§ 9. PODWYKONASTWO

      - Wykonawca oświadcza, że następujące rodzaje robót będzie wykonywał osobiście:

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

- Wykonawca oświadcza, ze niżej wymienione rodzaje robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________.

- Strony postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą rodzajów robót wymienionych w ust. 2 lub dalszym podwykonawcą stosuje się art. 647 k.c., z tym zastrzeżeniem, że termin do wyrażenia przez Zamawiającego, zgłoszenia na piśmie sprzeciwu do przedstawionej mu przez wykonawcę umowy 
z podwykonawcą wynosi 14 dni. Wykonawca nie ma prawa zawrzeć umowy z podwykonawcą bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia z wyłącznej winy Wykonawcy, jeśli nie zostanie dochowane postanowienie niniejszej umowy określone w zdaniu 2-gim.

- W razie zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 wyłącznie pod warunkiem załączenia do swojej faktury oświadczenia podwykonawców, że otrzymali bezpośrednio od Wykonawcy należne im wynagrodzenie za prace przez nich wykonane i odebrane, i że w związku z tym nie mają żadnych roszczeń o zapłatę należnego im wynagrodzenia. Dla ważności pisemnego oświadczenia wymagane jest potwierdzenie przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podwykonawców oraz dostarczenie przez Wykonawcę wraz 
z oświadczeniem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub innej ewidencji, w której zarejestrowana jest osoba podwykonawcy. W wypadku, gdyby podwykonawca nie złożył oświadczenia opisanego w zdaniu 1-szym niniejszego postanowienia umowy lub złożył oświadczenie o nieotrzymaniu od Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia, to Zamawiający jest uprawniony zaspokoić roszczenia podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia – z kwoty najbliższego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Treść umowy zawartej z podwykonawcą nie może być sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

- Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego i własnych pracowników.

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podwykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami są zawierane w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności oraz muszą zawierać zastrzeżenie, że Podwykonawca nie może powierzyć wykonania robót dalszym Podwykonawcom.

§ 10. ZMIANY

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

a)      terminu zakończenia, ale tylko w przypadku:

-wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wyłącznie wtedy, kiedy wykonanie zamówień dodatkowych powoduje konieczność wstrzymania wykonywania wszystkich robót, a fakt ten został odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzone przez Koordynatora robót i Inspektora Nadzoru,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót. Wystąpienie takich warunków musi być odnotowane bieżącym wpisem  w dzienniku budowy 
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Koordynatora robót.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a termin wykonania umowy może podlegać odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 
do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności

    - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót wyłączonych wyliczoną przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych 
z określonymi w kosztorysie ofertowym załączonym przez Wykonawcę do złożonej oferty;
wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego”;

    - zmianie sposobu wykonania robót niż określone w dokumentacji projektowej, o ile nie zmniejsza ich jakości i użyteczności, pod warunkiem zachowania przepisów prawa budowlanego; każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie może wpłynąć na zmianę umownego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie może wpływać na zmianę umownego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

2.	Możliwe są inne nieistotne zmiany, w tym dotyczące zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o ile te zmiany nie będą miały wpływu na zmianę terminu zakończenia realizacji robót określonego § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

3. 	Każda zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11. ODBIÓR ROBÓT

      - Zamawiający przeprowadzi odbiory częściowe wykonanych robót budowlanych, jeżeli są one zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym. Odbiorów częściowych Zamawiający dokona w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości tych robót do odbioru oraz pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o możliwości dokonania odbioru częściowego.

      - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego i daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

- Gotowość do odbioru końcowego uznaje się, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

- wykonane wszystkie roboty objęte umową,

- uporządkowany teren budowy,

- złożono pełną i uporządkowaną dokumentację budowy tj.:

-prawidłowo wypełniony i zamknięty dziennik budowy z wszystkimi załącznikami, protokołami badań i sprawdzeń,

-projekt powykonawczy (potwierdzony przez Projektanta w przypadku dokonania zmian na etapie realizacji),

-inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

-certyfikaty na zastosowane materiały, atesty, aprobaty techniczne,

-protokoły odbioru wystawione przez odrębne instytucje, jeżeli zachodzi taka potrzeba (np. PGE Dystrybucja S.A.),

-dokumentację fotograficzną z realizacji Zamówienia,

- W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów opisanego w ust. 4 Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru, a skutki z tym związane ponosi Wykonawca.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenie, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

  - skorzystać z uprawnień określonych w § 12 ust. 4 umowy.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 12. OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI

- Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wygasają po upływie 60 miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego przedmiotu umowy z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek – od dnia ich usunięcia.

- W przypadku uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnia się wady robót wykonanych przez Wykonawcę, to Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 3, to Zamawiający może wyznaczyć innego wykonawcę do uśnięcia wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie wypłacone innemu wykonawcy za usunięcie wad, pomniejsza kwotę zatrzymaną, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy.

- Do czynności odbioru robót usuwających wady stosuje się postanowienia dotyczące odbioru końcowego z wyłączeniem zapisów § 11 ust. 4.

- Wykonawca zobowiązany jest co roku przez okres gwarancji dokonywać nieodpłatnie przeglądu i regulacji wszystkich elementów technicznych zamontowanych podczas wykonywania robót, powiadamiając o terminie przeglądu Zamawiającego i na tą okoliczność winien być sporządzony protokół z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

§ 13. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

- w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1% za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- w razie nieterminowego usuwania wad i usterek w wysokości 1 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do usunięcia wad i usterek, lecz nie więcej niż 20% ceny umownej,

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi 
on odpowiedzialność w wysokości 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

- za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów formalnych kontraktu oraz planu BIOZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę wysokości 1000,00 PLN.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,

- za nieterminowe płatności – odsetki w wysokości ustawowej.

- Strony ustalają, że kary pieniężne, o ile inaczej nie zastrzeżono w umowie, będą płatne w terminie 14 dni od daty wezwania do ich zapłaty oraz iż:

- prawo żądania zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar pieniężnych przysługuje uprawnionemu bez względu na fakt poniesienia przez uprawnionego szkody,

- zastrzeżone w niniejszej umowie kary pieniężne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 14. ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW UMOWY

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 5 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

- gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar pieniężnych,

- gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa, nie dochowując jakości robót i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich wykonania do dnia dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego;

- gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót i realizacją danego etapu wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego, tak dalece, że w opinii Zamawiającego nie jest prawdopodobne, aby je ukończył w terminie;

- przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane drugiej stronie, co najmniej 3 dni przed terminem odstąpienia.

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony winnej odstąpienia od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 4 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez niego wykorzystane oraz wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez niego wykorzystane,

- wezwania Wykonawcy do przekazania robót w toku, materiałów urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez Zamawiającego wykorzystane i dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, z uwzględnieniem ich jakości i stopnia realizacji na dzień odstąpienia od umowy oraz wezwania Wykonawcy do uprzątnięcia terenu budowy materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez zamawiającego wykorzystane.

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

- Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część jest Harmonogram Rzeczowo –Finansowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: 	ZAMAWIAJĄCY:

# PROJEKT UMOWY

###### zawarta w dniu ____________ pomiędzy Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Michała Cichockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

___________________________________________________________________________,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

___________________________________________________________________________

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

      - W wyniku rozstrzygniętego w dniu ................... 2011 r. postępowania przetargowego Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania zadania inwestycyjne pn.: 
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie”w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego

      - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegające na przebudowie oświetlenia ulicznego.

      - Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

      - Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:

###### niniejszej umowie (wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym jej integralną część;

###### projektach budowlanych i wykonawczych wykonanych przez Elektroprojekt S.A. Oddział w Kielcach pn. „Aktualizacja dokumentacji wykonawczej oświetlenia ulicznego w ramach rewitalizacji miasta Końskie I oraz - obszar poza rewitalizacją”, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

###### decyzji Starosty Koneckiego Nr BP.RS.7351-502/09 o pozwoleniu na budowę z dnia 30.10.2009 r.,

###### decyzji Starosty Koneckiego Nr BP.WS.7351-497/09 o pozwoleniu na budowę z dnia 18.11.2009 r.,

###### decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.II.7111.D-193/09 z dnia 16.12.2009 r.,

###### opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IA-4330/1189/2009 z dn. 07.04.2009r.

###### przedmiarach robót,

###### specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

###### Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

###### ofercie Wykonawcy,

###### umowie o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

z uwzględnieniem najszerszego zakresu ujętego w którymkolwiek z nich.

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy
i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

-uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

-możliwości zasilania w energie elektryczną,

-stanu dróg dojazdowych,

-innych danych potrzebnych do wykonania robót.

6. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, prawomocnymi pozwoleniami na budowę, sztuką budowlaną 
oraz obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4, z należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

7. 	Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte 
w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i, przepisy prawa i obowiązujące normy.

8. 	W przypadku zmniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy, zatwierdzonego aneksem 
do umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją, a których wykonanie stało się zbędne z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Podstawą określenia zakresu robót zaniechanych będzie protokół konieczności.

§ 2. TERMINY

    - Strony ustalają za termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień zawarcia umowy, będący jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, a termin zakończenia 
na dzień 15.06.2012 r., przy czym za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia 
do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Zamówienia, o których mowa w § 11 ust. 3 lit c.

    - Protokół przekazania terenu budowy podpisują upoważnieni przedstawiciele stron umowy. Przy podpisaniu protokołu Zamawiający przekazuje Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej wraz z dziennikiem budowy oraz wskazuje osoby nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego.

    - Jeżeli z nieuzasadnionych powodów Wykonawca nie podpisze protokołu albo wskaże jako kierowników robót inne osoby niż wynikające ze złożonej oferty, to Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 lit. c z zastrzeżeniem ust. 4

    - Jeśli Wykonawca wskaże do protokołu przekazania terenu budowy inne osoby do kierowania robotami budowlanymi, niż wskazane w ofercie, Zamawiający wymaga załączenia poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów określających: posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień, aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Brak wymienionych dokumentów powoduje skutki określone w ust. 3.

    - Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 3. PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do reprezentowania ich w trakcie realizacji inwestycji, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z wykonywaniem przedmiotu umowy są:

    - ze strony Wykonawcy - Kierownik budowy ____________________ posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ____,  dostępny pod tel.: _______________ e-mail:____________________

    - ze strony Zamawiającego Koordynator _______________________ dostępny pod tel.: ___________________, e-mail:    _______________________

      - Z każdej narady lub spotkania sporządza się protokół, a ustalenia w nich zawarte wymagają zatwierdzenia przez osoby podpisujące niniejszą umowę lub ich uprawomocnionych przedstawicieli.

      - Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje 
i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający w szczególności jest zobowiązany za pomocą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do:

  - przekazania Wykonawcy terenu budowy;

  - zatwierdzania bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 7, dni przekazanych przez Wykonawcę: miesięcznych raportów, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

  - udostępnienia dziennika budowy i decyzji o pozwoleniu na budowę,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi,

  - przeprowadzenia odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - dokonania odbiorów częściowych poszczególnych etapów robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- opracowania i dostarczenia Zamawiającemu do zatwierdzenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo – finansowego  robót, sporządzonego zgodnie z elementami scalonymi zawartymi w przedmiarze robót,

- wszelkie uwagi wymagające uzupełnienia lub poprawienia planu BIOZ winny być uzgodnione z Zamawiającym oraz wprowadzone przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu w ciągu 7 kolejnych dni.

- terminowego wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

- prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

- wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej,

- stosowania materiałów i urządzeń z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881) oraz zapewnienia jakości robót nie niższych niż zadeklarowane w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy 
i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

- prowadzenia robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim kosztem i staraniem:

  - kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika budowy i kierowników robót wymaganych specjalności uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, których objęcie funkcji zgłosi na piśmie przed podpisaniem umowy,

  - wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy,

  - organizację i utrzymanie zaplecza socjalno- magazynowego,

  - gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie,

  - zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie

  - dostawę dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości i odpadów, odprowadzenie ścieków, itp.,

  - właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,

  - pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu,

  - po zakończeniu robót, uporządkowania terenu budowy i przekazać go w terminie ustalonym do odbioru końcowego

  - w niezbędnym zakresie właściwe badania (w tym badania zagęszczenia gruntu przez Laboratorium certyfikowane akceptowane przez Zamawiającego), nadzory i odbiory, zgodnie z wydanymi warunkami, jeżeli będą one prawem wymagane,

- Wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

- Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem zamówienia.

- W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na wybranych podwykonawców.

- W okresie od przekazania terenu budowy do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku 
z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, 
a w razie dopuszczenia do ich powstania zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.12.

- Wykonawca składa Zamawiającemu następujące pisemne raporty:

a) cotygodniowe zawierające informacje o stanie zaawansowania robót, analizę zgodności terminów wykonywania robót i kosztów z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, - 
w terminie do 2 dnia każdego tygodnia , za poprzedni tydzień,

b) interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin
 i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
w terminie 3 dni od zdarzenia,

c) raporty rozliczeniowe składane w terminie 3 dni od zakończenia etapu inwestycji, określonego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym dołączone do protokołów odbioru będących podstawą wystawienia faktury.

§ 6. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT na kwotę w wysokości ________________ zł. (słownie złotych: ______________________________________).

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności: koszty organizacji ruchu, zajęcia  pasa drogowego, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszt obsługi geodezyjnej, koszty utrzymania zaplecza budowy, próby, sprawdzenia, uzgodnienia, zezwolenia, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, fotograficzną, decyzji, uzgodnień, wyłączeń oraz koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy itp. Wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie także w przypadku zmiany stawek podatkowych, w tym podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą umowę i akceptując ustalone w niej należne mu wynagrodzenie ryczałtowe przyjął na siebie obowiązek wykonania także wszystkich innych robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym wyszczególnionych w ust. 2 oraz że uwzględnił tę okoliczność w swojej wycenie przedmiotu umowy.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku  Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane i odebrane części przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, jednak nie więcej ni ż trzy faktury częściowe przy czym łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 70% wartości przedmiotu umowy

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zakończonych części robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca wystawi po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Z wartości faktury końcowej zostaną potrącone kary umowne należne Zamawiające.

- Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.

§ 7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ________ zł (10% ceny za przedmiot umowy określonej w § 6 umowy) w formie ________________

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

  - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady– kwota ta zostanie zwrócona 
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

1.	Pochodzące z demontażu materiały, Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt 
(w tym koszt ewentualnej utylizacji).

2.	O planowanym terminie wykonania wykopów należy zawiadomić Użytkowników istniejących rurociągów i kabli oraz Archeologa, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

3.	W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia na własny koszt.

4.	Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego.

5.	Wykonawca będzie informował z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego oraz Koordynatora o terminie robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy, potwierdzonego e-mailem, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego lub faxem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, to zobowiązany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a następnie przywrócenia roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

6.	W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt.

7.	Wykonawca jest obowiązany prowadzić dokumentację fotograficzną wykonywanych robót (w technologii cyfrowej) zapisaną na elektronicznym nośniku danych, który to przekaże Zamawiającemu wraz z wystawianiem faktur częściowych i końcowej.

8.	Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

9. 	Na wszystkie elementy należy dostarczyć dokumenty wydane przez producenta (m. in. atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty, licencje, karty gwarancyjne).

10. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać elementy wyposażenia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem, celem zatwierdzenia wraz z: certyfikatami na znak bezpieczeństwa, deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z Polską i Europejską Normą, aprobatami technicznymi, atesty, itp.

11. 	Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji publicznej w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu.   12. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

- Koszty wynikające ze wstrzymania robót, o którym mowa w ust. poprzedzającym, ponosić będzie Wykonawca, jeżeli wstrzymanie robót:

    - zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót,

    - powstało z winy Wykonawcy.

§ 9. PODWYKONASTWO

1.Wykonawca oświadcza, że następujące rodzaje robót będzie wykonywał osobiście:

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

    - _________________________________________________,

2.Wykonawca oświadcza, ze niżej wymienione rodzaje robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:

a) _________________________________________________,

b) _________________________________________________,

c)_________________________________________________,

d) _________________________________________________.

3.    Strony postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą rodzajów robót wymienionych w ust. 2 lub dalszym podwykonawcą stosuje się art. 647 k.c., z tym zastrzeżeniem, że termin do wyrażenia przez Zamawiającego, zgłoszenia na piśmie sprzeciwu do przedstawionej mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą wynosi 14 dni. Wykonawca nie ma prawa zawrzeć umowy z podwykonawcą bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia z wyłącznej winy Wykonawcy, jeśli nie zostanie dochowane postanowienie niniejszej umowy określone w zdaniu 2-gim.

4. W razie zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 wyłącznie pod warunkiem załączenia 
do swojej faktury oświadczenia podwykonawców, że otrzymali bezpośrednio od Wykonawcy należne im wynagrodzenie za prace przez nich wykonane i odebrane, i że w związku z tym nie mają żadnych roszczeń o zapłatę należnego im wynagrodzenia. Dla ważności pisemnego oświadczenia wymagane jest potwierdzenie przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podwykonawców oraz dostarczenie przez Wykonawcę wraz 
z oświadczeniem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub innej ewidencji, w której zarejestrowana jest osoba podwykonawcy. W wypadku, gdyby podwykonawca nie złożył oświadczenia opisanego w zdaniu 1-szym niniejszego postanowienia umowy lub złożył oświadczenie o nieotrzymaniu od Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia, 
to Zamawiający jest uprawniony zaspokoić roszczenia podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia – z kwoty najbliższego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5.   Treść umowy zawartej z podwykonawcą nie może być sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

6.   Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego i własnych pracowników.

7.  Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
na podwykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego.

8.  Umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami są zawierane w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności oraz muszą zawierać zastrzeżenie, że Podwykonawca nie może powierzyć wykonania robót dalszym Podwykonawcom.

§ 10. ZMIANY

      - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

a)      terminu zakończenia, ale tylko w przypadku:

-wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wyłącznie wtedy, kiedy wykonanie zamówień dodatkowych powoduje konieczność wstrzymania wykonywania wszystkich robót, a fakt ten został odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzone przez Koordynatora robót i Inspektora Nadzoru,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót. Wystąpienie takich warunków musi być odnotowane bieżącym wpisem  w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Koordynatora robót.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a termin wykonania umowy może podlegać odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności

    - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót wyłączonych wyliczoną przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym załączonym przez Wykonawcę do złożonej oferty;, wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego”;

c) zmianie sposobu wykonania robót niż określone w dokumentacji projektowej, o ile nie zmniejsza ich jakości i użyteczności, pod warunkiem zachowania przepisów prawa budowlanego; każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie może wpłynąć na zmianę umownego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie może wpływać na zmianę umownego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

2.	Możliwe są inne nieistotne zmiany, w tym dotyczące zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o ile te zmiany nie będą miały wpływu na zmianę terminu zakończenia realizacji robót określonego § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

3. 	Każda zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11. ODBIÓR ROBÓT

      - Zamawiający przeprowadzi odbiory częściowe wykonanych robót budowlanych, jeżeli są one zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym. Odbiorów częściowych Zamawiający dokona w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości tych robót do odbioru oraz pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o możliwości dokonania odbioru częściowego.

      - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego i daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

      - Gotowość do odbioru końcowego uznaje się, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

  - wykonane wszystkie roboty objęte umową,

  - uporządkowany teren budowy,

  - złożono pełną i uporządkowaną dokumentację budowy tj.:

-prawidłowo wypełniony i zamknięty dziennik budowy z wszystkimi załącznikami, protokołami badań i sprawdzeń,

-projekt powykonawczy (potwierdzony przez Projektanta w przypadku dokonania zmian na etapie realizacji),

-inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

-certyfikaty na zastosowane materiały, atesty, aprobaty techniczne,

-protokoły odbioru wystawione przez odrębne instytucje, jeżeli zachodzi taka potrzeba (np. PGE Dystrybucja S.A.),

-dokumentację fotograficzną z realizacji Zamówienia,.

    - W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów opisanego w ust. 4 Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru, a skutki z tym związane ponosi Wykonawca.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

    - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenie, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

    - skorzystać z uprawnień określonych w § 12 ust. 4 umowy.

    - Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

    - Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

    - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 12. OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI

      - Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wygasają po upływie 3 (trzech) lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego przedmiotu umowy z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek – od dnia ich usunięcia.

      - W przypadku uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad.

      - Jeżeli w okresie gwarancji ujawnia się wady robót wykonanych przez Wykonawcę, to Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 3, to Zamawiający może wyznaczyć innego wykonawcę do uśnięcia wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie wypłacone innemu wykonawcy za usunięcie wad, pomniejsza kwotę zatrzymaną, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy.

      - Do czynności odbioru robót usuwających wady stosuje się postanowienia dotyczące odbioru końcowego z wyłączeniem zapisów § 11 ust. 4.

      - Wykonawca zobowiązany jest co roku przez okres gwarancji dokonywać nieodpłatnie przeglądu i regulacji wszystkich elementów technicznych zamontowanych podczas wykonywania robót, powiadamiając o terminie przeglądu Zamawiającego i na tą okoliczność winien być sporządzony protokół z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

§ 13. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

      - w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5%     ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1% za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

      - w razie nieterminowego usuwania wad i usterek w wysokości 1 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do usunięcia wad i usterek, lecz nie więcej niż 20% ceny umownej,

      - za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

      - za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów formalnych kontraktu oraz planu BIOZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę wysokości 1000,00 PLN.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,

- za nieterminowe płatności – odsetki w wysokości ustawowej.

3.  Strony ustalają, że kary pieniężne, o ile inaczej nie zastrzeżono w umowie, będą płatne w terminie 14 dni od daty wezwania do ich zapłaty oraz iż:

- prawo żądania zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar pieniężnych przysługuje uprawnionemu bez względu na fakt poniesienia przez uprawnionego szkody,

- zastrzeżone w niniejszej umowie kary pieniężne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 14. ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

a)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

-w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

-gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 5 dni od dnia otrzymania tego wezwania, gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar pieniężnych,

b) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa, nie dochowując jakości robót i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich wykonania do dnia dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego;

- gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót i realizacją danego etapu wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego, tak dalece, że w opinii Zamawiającego nie jest prawdopodobne, aby je ukończył w terminie;

- przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

        - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

        - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane drugiej stronie, co najmniej 3 dni przed terminem odstąpienia.

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony winnej odstąpienia od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 4 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez niego wykorzystane oraz wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez niego wykorzystane,

    - wezwania Wykonawcy do przekazania robót w toku, materiałów urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez Zamawiającego wykorzystane i dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, z uwzględnieniem ich jakości i stopnia realizacji na dzień odstąpienia od umowy oraz wezwania Wykonawcy do uprzątnięcia terenu budowy materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez zamawiającego wykorzystane.

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

      - Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

      - Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część jest Harmonogram Rzeczowo –Finansowy.

      - Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: 	ZAMAWIAJĄCY:

# FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ.

OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZADANIA

„Zadanie 1- Rewitalizacja miasta Końskie I

i

Zadanie nr 2- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie”

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200 KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy ...........................................................................................................................................

Dokładny adres:...........................................................................................................................................................

telefon ................................................. fax ..................................................

e-mail: ..........................................................................................................

NIP: ................................. REGON:........................................……

Nazwa Banku ……………………………………………………

Numer rachunku …………………………………………………..

Nazwisko osoby do kontaktu:.........................................................

  - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

Wartość netto …………………..zł

( słownie:…………………………….)

Podatek VAT (  ……    %)………… zł

( słownie:…………………………….)

Wartość brutto .............................. zł

(słownie: ...................................................................................)

W tym: zadanie nr 1-Zadanie 1- Rewitalizacja miasta Końskie I

Wartość brutto .............................. zł

Zadanie nr 2- Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie

Wartość brutto……………………….zł

  - Deklarujemy realizację zadania w terminie zadanie nr 1- 15.11.2012

nr 2- 15.06.2012

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

  - Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

  - Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

  - Deklarujemy, że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (oddzielnie dla zadania nr 1 oraz oddzielnie 
dla zadania nr 2)  w formie ................................., harmonogram rzeczowo finansowy (oddzielnie dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2) zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej dniu podpisania umowy.

  - W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

(Wykonawca wypełnia tabelę  - o ile dotyczy)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

  - Do oferty dołączone są następujące dokumenty:

    - oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, (wg wzoru  zał. 4).

    - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku 1.4b) SIWZ (wg wzoru zał. 5)- łącznie dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2

    - wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich  pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru  zał. 1).

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg wzoru  zał. 2). 
W wykazie muszą znaleźć się informacje niezbędne do stwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w  pkt. 1.2 c, 1.4 b). ( łącznie dla zadania nr 1 oraz dla zadnia nr 2)

    - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania , (wg wzoru  zał. 3).

    - aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

    - aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - kosztorys ofertowy- ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy wszelkie w błędy wynikające z w/w dokumentu nie będą miały wpływu na ocenę oferty ( oddzielnie dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2)

    - pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną poprzez ustanowienie lidera do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

    - karty katalogowe

    - zestawienie tabelaryczne materiałów, urządzeń, itp. (w przypadku rozwiązań równoważnych) zgodnie z załącznikiem nr 6

ł) 	inne:………………………………

Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ................... stron.

.................................dn ................................		........................................................…

Pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik nr 1 do oferty przetargowej

........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich  pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

| Lp. | Nazwa inwestycji i miejsce realizacji, rodzaj wykonanych robót | Wartość zadania brutto [PLN] | Terminy wykonywania prac od dnia – do dnia | Nazwa oraz status prawny Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga:

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca  będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2 do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* | Opis doświadczenia , wykształcenia, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data			 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

* do oferty należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku  1.4 b) SIWZ).

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 
W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 3 do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Dotyczy postępowania ………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r Nr 113  poz. 759  z późn. zm.),

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data			 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4 do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

Dotyczy postępowania …………………………………………………………………………………………….

Na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące :

- posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

-  dysponowania potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data			 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5 do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

Dotyczy postępowania …………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku 1.4b) SIWZ

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data			 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, itp ( w przypadku rozwiązań równoważnych)

| Nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów urządzeń itp. wskazanych przez Zamawiającego | Materiały, urządzenia itp. zaproponowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia |
| --- | --- |

Dnia………………………………          …………………………………………………

czytelny podpis lub podpisy i imienne  pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

# Footnotes

Wykonawca skreśla niepotrzebne