Z  A  M  A  W  I  A  J  Ą  C  Y

GMINA KOŃSKIE

26-200 KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

telefon: (0-41) 372-32-49

fax: (0-41) 372-29-55

## NIP: 658-18-72-838

### REGON: 291009797

e-mail: przetargi@umkonskie.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZONEGO NA TABLICY OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

ORAZ OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nr  334348-2011 z dnia 13-10-2011 r.

realizację zadania pn:

Zadanie nr 1- Instalacja składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich  Biały Orlik.

i/lub

Zadanie nr 2- Dostawa i montaż urządzeń w ramach Instalacji składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik.

postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego zapisanego  w ustawie              z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz.759 z póź. zm.) 
 i zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Komisja Przetargowa w n/w składzie przedkłada do zatwierdzenia niniejszą specyfikację:

Maria Faraś			 – Przewodnicząca Komisji Przetargowej  ………………………………

Ewa Prasał       			 – Sekretarz Komisji Przetargowej             ………………………………

Ireneusz Maleszak-		- Członek Komisji Przetargowej               ……………………………….

Data: 13-10-2011 r.

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Michał Cichocki

SPIS  ZAWARTOŚCI  SIWZ

#### Rozdział A: PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

#### Rozdział B: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

|  | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
|  | Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu |
|  | Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów |
|  | Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami |
|  | Wymagania dotyczące wadium |
|  | Termin związania ofertą |
|  | Opis sposobu przygotowania ofert |
|  | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |
|  | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą |
|  | Opis sposobu obliczenia ceny |
|  | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert |
|  | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
|  | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
|  | Istotne dla stron postanowienia umowne |
|  | Zlecanie robót podwykonawcom |
|  | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
|  | Postanowienia końcowe |

Rozdział C: PROJEKT UMOWY.

Rozdział D: FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ.

Rozdział A – PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zadanie nr1:

Instalacja składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji lodowiska składanego sezonowego na istniejącym boisku wielofunkcyjnym „Orlik 2012” 
przy ul. Południowej w Końskich - na boisku o nawierzchni poliuretanowej.

Przedmiot Zamówienia obejmuje:

- Dostawa i montaż modułowego systemu ziębniczego dostosowanego do wymiarów lodowiska (29 x 18)m. Zamawiający dopuszcza 3 systemy: System w technologii aluminiowej, System chłodniczy z gumy EPDM, System w technologii z maty LDPE.

- Dostawę i montaż band lodowiskowych -  samoprzymarzające do tafli lodowiska.

- Dostawę i montaż agregatu (Zespołu) prądotwórczego kompatybilnego z agregatem chłodniczym.

- Chodniki gumowe ok. 60 m2.

- Montaż orurowania chłodniczego dla połączenia agregatu z systemem.

- Dostawę, posadowienie i montaż zewnętrznego, kompaktowego agregatu chłodniczego.

- Napełnienie instalacji 35% roztworem glikolu w ilości odpowiedniej do zapewnienia 
prawidłowej pracy lodowiska z pojemnikami i przenośną pompą do ręcznego napełniania 
i zrzutu.

- Roboty instalacyjne w obrębie instalacji szybkiego rozmrażania tafli lodowiska.

- Montaż, podłączenie elektryczne odbiorników i uruchomienie lodowiska, montaż punktu poboru wody, wykonanie pierwszej tafli lodu, przeszkolenie użytkownika z obsługi, 
montażu i demontażu (potwierdzone na piśmie) oraz dostarczenie instrukcji obsługi, użytkowania, konserwacji, demontażu oraz montażu lodowiska.

- Nieodpłatny pełny serwis w okresie gwarancji i rękojmi.

- Pierwszy demontaż po okresie zimowym w ciągu 10 dni od powiadomienia.

- Złożenie zdemontowanych elementów lodowisk w miejscu wskazanym przez Użytkownika.

Warunki techniczne, jakie musi spełnić lodowisko:

- Wymiary tafli lodowiska ok. 29m x 18m=522m2, grubość lodu 5-7cm.

- Lodowisko ma być posadowione na nawierzchni boiska poliuretanowego.

- Płyta lodowiska musi spełniać warunki techniczne pozwalające na korzystanie 
z lodowiska przy temperaturze powietrza do +10 °C przy sile wiatru 1,5m/s 
oraz promieniowaniu słonecznym rozproszonym.

- Płyta lodowiska wykonana w jednym z systemów :

- W technologii aluminiowej- kompletny system lodowiska w tym min.

Modułowy system chłodniczy składający się z kolektora zasilającego i powrotnego 
aluminiowego o średnicy 1m, stanowiącego zintegrowaną nierozbieralną całość 
połączonych łącznikiem sprzęgającym, oraz orurowania chłodniczego z rurek aluminiowych, połączonych przewodem giętkim spełniającym wymagania związane 
z trwałością, elastycznością i odpornością chemiczną na glikol, podatnością 
na stosunkowo duże wydłużenie, dostosowaniem do ciśnienia 4 bar i temperatury od:-50°C do:+70°C. System umożliwiać ma składowanie segmentów na paletach jeden na drugim (3 poziomy). Kolektory zasilające muszą być zbudowane w sztywnej ramie, dodatkowo obudowanej celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowiska poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli budowlanej gr. min. 8mm, 
a powierzchnia poliuretanu pod kolektorami zasilającymi musi być zabezpieczona poprzez ułożenie np. płyty OSB lub styroduru o grubości min.5cm. Nawierzchnię poliuretanową pod lodowisko należy zabezpieczyć w taki sposób by nie uległa uszkodzeniu.  Stojaki do magazynowania zwiniętych elementów lodowiska.

- Mat chłodniczych z gumy EPDM- kompletny system lodowiska w tym min..

Modułowy system chłodniczy tafli lodowiska o długości modułu 2,5m. Kolektory zasilające muszą pracować w układzie Tichelmana. Odległość (podziałka) pomiędzy osiami sąsiednich przewodów ziębniczych –nie może być większa niż 20mm 
dla zapewnienia krótkiej drogi wymiany ciepła i bardzo równomiernej temperatury lodu. Przewody wykonane z gumy EPDM po rozłożeniu na powierzchni nie powinny „falować” oraz muszą mieć możliwość zwinięcia po zakończeniu sezonu w kręgi 
o małej średnicy, max. 90cm. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do „falowania”
 i powodujących potrzebę budowania oraz utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości. Kolektory zasilające muszą być zbudowane w sztywnej ramie stalowej, dodatkowo obudowanej blachą celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem 
i dostępem osób trzecich. W celu połączenia pomiędzy sobą rur kolektorów poszczególnych modułów muszą być użyte szybko- złącza zapewniające bardzo szybki montaż i demontaż oraz szczelność połączenia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur kolektorów za pomocą złączy kołnierzowych. Cały system modułowy oznaczony znakiem CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr. 92, POZ. 881). Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowiska poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli budowlanej gr. min. 8mm, 
a powierzchnia poliuretanu pod kolektorami zasilającymi musi być zabezpieczona dodatkowo poprzez ułożenie np. płyty OSB lub styroduru o grubości min.5cm. Nawierzchnię poliuretanową pod lodowisko należy zabezpieczyć w taki sposób by nie uległa uszkodzeniu. Stojaki do magazynowania zwiniętych mat.

- Maty z LDPE- kompletny system lodowiska w tym min.

- Mata wykonana z tworzywa LDPE w kolorze białym lub jasno niebieskim,

- Kolektory ze stali ocynkowanej,

- Łączenie rur szybko-złączkami,

- Rury łączące chłodziarkę z modułem z gumy wzmacnianej wytrzymałym drutem stalowym-średnica Ø3 lub Ø4 (ciśnienie max. 10bar)

- Stojaki do magazynowania zwiniętych mat.

Cały system modułowy oznaczony znakiem CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr. 92, POZ. 881). Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowiska poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli budowlanej gr. min. 8mm lub pianki polietylenowej gr. min 8mm, a powierzchnia poliuretanu pod kolektorami zasilającymi musi być zabezpieczona dodatkowo poprzez ułożenie np. płyty OSB lub styroduru o grubości min.5cm. Nawierzchnię poliuretanową pod lodowisko należy zabezpieczyć w taki sposób by nie uległa uszkodzeniu. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do „falowania” 
i powodujących potrzebę budowania oraz utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości.

- Bandy lodowiska samoprzymarzalne o wysokości od 1,1m-1,2m. i pełnym wypełnieniu, zaokrąglone na łukach (promień R min. 4m) z dwiema furtkami (szerokość 1) i bramą wjazdową dla rolby (z dostosowaniem istniejącej bramy wjazdowej na orlik).-dopuszczalne 2 warianty:

      - Kompozytowe bandy lodowiska wykonane z kompozytu polimerowego opartego na żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Jedna strona bandy pokryta dodatkowo żelkotem, tworzącym gładką estetyczną powłokę i dużej odporno ścina warunki atmosferyczne. Dodatkowo w celu wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej panel wewnętrznie użebrowany. Banda wsparta na metalowych podporach w kształcie trójkąta. Miejsca skręcania śrubami zabezpieczone odpowiednimi wkładkami. Miejsca narażone na uszkodzenia mechaniczne za pomocą łyżew powinny być zabezpieczone dodatkowo listwami (listwa okopowa) z polietylenu o grubości 1cm. Górna część bandy lodowiska wyposażona w pochwyt w kolorze.

      - Bandy ze stali cynkowanej ogniowo, z wypełnieniem z płyt PEHD o grubości min. 6mm w kolorze białym, niewymagające kotwienia do podłoża, bandy wyposażone 
w listwy okopowe o grubości 1cm. Górna część bandy lodowiska wyposażona w pochwyt w kolorze.

- Agregat chłodniczy:

- Głośność pracy agregatu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14.06.2007r. (Dz.U. z 2007r. nr 120 poz. 826 z póź. zmianami) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, tabela 1 pkt3 (poziom hałasu nie może przekraczać 55 dB).

- Aparat chłodniczy kompaktowy z własnym ogrzewaniem i oświetleniem o mocy chłodniczej ok.130 kW , kompatybilny z agregatem prądotwórczym.

- Agregat chłodniczy wyposażony w pełny roboczy wsad czynnika na bazie freonu, dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelki niezbędne atesty oraz zezwolenie na stosowanie.

- Agregat chłodniczy powinien być energooszczędny i zapewniać minimum cztery stopnie regulacji pracy agregatu: od 25 do 100%. Agregat musi posiadać zintegrowany (w jednej zabudowie) moduł hydrauliczny - pompa i naczynie rozszerzalne, filtr wodny (średnica cząstek pow. 1mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji. Agregat powinien posiadać wewnętrzny, izolowany zbiornik buforowy o pojemności min. 500l. Panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny. Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę następujących elementów:

- Temperaturę glikolu i czynnika chłodniczego,

- Ciśnienie czynnika chłodniczego,

- Historia ostatnich zdarzeń,

- Harmonogram włączenia/wyłączenia,

- Zabezpieczenie przed zamarznięciem parownika,

- Sterowanie zdalne: styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia,

- Modyfikowanie wartości zadanych temperatur glikolu,

- Monitorowanie wartości zadanych glikolu, temperatury powietrza otoczenia, działania agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek,

- Uruchamianie lub zatrzymywanie urządzenia

- Sterownik pozwalający na określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządzający pracą pompy.

- Cały agregat chłodniczy musi być oznakowany CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U.Nr 92, poz.881).

- Zastosowany agregat chłodniczy z układem sterowania wyposażonym 
w automatykę sterującą przystosowaną do pracy bezobsługowej.

- Wykonawca zapewni w okresie gwarancji glikol w niezbędnej ilości w przypadku wystąpienia wycieków.

- Agregat chłodniczy należy posadowić zgodnie z wytycznymi producenta uwzględniając miejscowe warunki gruntowe.

- Podłączenie elektryczne odbiorników do agregatu prądotwórczego lub istniejącej instalacji elektrycznej (uzgodnienie z Inwestorem).

- Mobilny zespół prądotwórczy zewnętrzny -Agregat prądotwórczy o mocy 100kW 
w obudowie wyciszonej, głośność do 55dB. Zespół powinien składać się z instalacji paliwowej, smarowania, chłodzenia, wylotu spalin, elektryczno-rozruchowej 
oraz panelu kontrolno – sterującego z wyłącznikiem główny prądnicy. Agregat 
z rozruchem automatycznym wyposażony w grzałkę bloku silnika, która ułatwia rozruch zimą.

Agregat posadowiony na stalowej ramie poprzez amortyzatory antywibracyjne. Przyczepa dwuosiowa z regulowanym dyszlem.

- Zamrażanie tafli lodowiska do 3 dni.

- Serwis-Podjęcie czynności zmierzających do usunięcia awarii, usterki lub wady, nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii, usterki lub wady, w tym terminie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu elementy zamienne, na czas niezbędny do usunięcia awarii, usterki lub wady. Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady wynosi 5 dni. Może on zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej.

Lodowisko składane zlokalizowane będzie na istniejącym boisku poliuretanowym przy 
ul. Południowej w Końskich. Lodowisko o wymiarach tafli lodowiska 29m x 18m, wraz 
z chodnikiem gumowym (ok. 60m2), powinno być przede wszystkim miejscem bezpiecznym dla dzieci i zgodnym z założeniami „pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik”.

Każde urządzenie powinno być oznaczone tabliczką zawierającą informację o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie, z którą urządzenie wyprodukowano, wraz z instrukcją obsługi. Dostarczony przez Wykonawcę regulamin powinien zawierać min. zasady jego użytkowania, informację o położeniu najbliższego telefonu, numerach telefonów alarmowych oraz informację o zarządcy lub właścicielu lodowiska i telefonach kontaktowych w celu powiadomienia o awarii lub zniszczeniu. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis wraz z fotografiami lub rysunkami zastosowanych urządzeń systemu ziębniczego tafli lodowiska, band lodowiskowych 
i pozostałych elementów. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić teren pod lodowisko w celu wskazania i uzgodnienia z Zamawiającym miejsca posadowienia agregatu chłodniczego oraz prądotwórczego na terenie ogrodzonego „Orlika”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów zastosowanych urządzeń 
z wypełnionym wnioskiem do Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach- jeśli jest 
to wymagane.

O ile w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zostały wskazane znaki towarowe , patenty lub określenia wskazujące na pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń i materiałów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia . W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych oraz określonych przepisów i podanych norm.

Zadanie nr 2

Dostawa i montaż urządzeń w ramach Instalacji składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, montaż urządzeń w ramach Instalacji składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik w tym:

- Dostawę, montaż nowej ostrzałki do łyżew.

- Dostawę, montaż nowej suszarki dwustronnej do łyżew.

- Dostawa 60 par łyżew w różnych rozmiarach.

- Dostawa, montaż i podłączenie nagłośnienia lodowiska.

- Dostawę ręcznej maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska.

- Dostawę nowej manualnej ostrzałki do ostrzenia łyżew z ukształtowaniem kamienia do żłobienia rowka łyżew -1szt. wraz z montażem i przeszkoleniem użytkownika 
z obsługi.

- Dostawę nowej suszarki dwustronnej do łyżew na 30 par-1szt. z funkcją dezynfekcji za pomocą bakteriobójczej lampy ozonowej wraz z montażem i przeszkoleniem użytkownika z obsługi.

- Dostawa 60 par łyżew w różnych rozmiarach:

  - - dziecięce regulowane w rozmiarach 28-29-30 -8 par, 31-32-33 – 8 par

  - - dziecięce w rozmiarach: 34 – 10 par, 35 – 10 par

  - - damskie w rozmiarach: 36 – 2 par, 37 – 2 par, 38 – 2 par, 39 – 2 par

  - - męskie w rozmiarach:  40 – 2 par, 41 – 4 par, 42 – 4 par, 43 – 2 par, 44 – 2 par, 
45 -2 par.

Łyżwy fabrycznie nowe, o jakości pozwalającej na użytkowanie przez klika 
sezonów, przeznaczone do jazdy rekreacyjnej.

- Dostawa, montaż i podłączenie nagłośnienia lodowiska w tym:

- Mikser ze wzmacniaczem,

- Mikrofon bezprzewodowy,

- Odtwarzacz DVD z wbudowanym gniazdem USB,

- 2 głośniki na zewnątrz o mocy ok. 600W,

- Przewody ok. 40m.

Zestaw nagłośnienia musi spełniać następujące wymagania:

- Równomierne pokrycie dźwiękiem całej powierzchni lodowiska

-1 mikrofon dynamiczny bezprzewodowy
- Moc nagłośnienia gwarantująca poprawną słyszalność komunikatów oraz muzyki dla wszystkich osób znajdujących się na terenie lodowiska. 
- Odpowiednie zabezpieczenie kolumn, gwarantujące bezpieczeństwo osób przebywających na terenie lodowiska. 
- Cały zestaw nagłośnienia musi być odporny na różne warunki atmosferyczne, 
w szczególności wilgoć i niską temperaturę.
Wykonawca wraz z dostarczeniem nagłośnienia zobowiązany jest do jego montażu zgodnie z zasadami obowiązującymi w tego rodzaju realizacjach oraz do dostrojenia nagłośnienia 
w zakresie częstotliwości oraz mocy.

- Dostawę ręcznej maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska (typu: Ice Business 100, lub równoważnej). Maszyna musi być dostosowana do specyfiki 
lodowiska, zapewniając pełne bezpieczeństwo użytkowania i należyte utrzymanie 
lodowiska.

Każde urządzenie powinno być oznaczone tabliczką zawierającą informację o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie, z którą urządzenie wyprodukowano, wraz z instrukcją obsługi. Dostarczony przez Wykonawcę regulamin powinien zawierać min. zasady jego użytkowania, informację o położeniu najbliższego telefonu, numerach telefonów alarmowych oraz informację o zarządcy lub właścicielu lodowiska i telefonach kontaktowych w celu powiadomienia o awarii lub zniszczeniu. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis wraz z fotografiami lub rysunkami zastosowanych urządzeń.. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko 
wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót. Wykonawca zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów 
zastosowanych urządzeń z wypełnionym wnioskiem do Urzędu Dozoru Technicznego 
w Kielcach, jeśli jest to wymagane.

O ile w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zostały wskazane znaki towarowe , patenty lub określenia wskazujące na pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń i materiałów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia . W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych oraz określonych przepisów i podanych norm

Pożądany termin realizacji zadania nr 1 i/lub zadania nr 2 :  do 30 dni kalendarzowych  
od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

CPV-45212211-8

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Rozdział  B:  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

a) 	posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d) 	sytuacji ekonomicznej i finansowej

1.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:

a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

dla zadania 1- Wykonawca winien wskazać że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, (w ramach orlika) zgodne z przedmiotem zamówienia co najmniej dwie dostawy z montażem i rozruchem demontowalnego, sztucznego lodowiska o powierzchni min. 450 m2 każde w kwocie min 380 000 zł brutto.

1.5. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie  spełnia – nie spełnia.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia

1.7  Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie

a)  Warunki określone w pkt 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 1.3  musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty 
i oświadczenia:

    - oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (wg wzoru – zał)- dla zadania 1

2.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

c) Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.3 Inne  dokumenty które winien załączyć Wykonawca

a) wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY”, którego wzorzec przedstawiono w rozdziale „D” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b)  Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

c)  Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

2.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

2.5W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w prowadzonym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez uprawnionego/ ych przedstawiciela/ li wykonawcy. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

2.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenia i dokumenty wymienione

w pkt 2.2. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

2.7 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

2.8. Dokumenty jakie musi załączyć Wykonawca w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym prze Zamawiającego:

A) dla zadania 1- szczegółowy opis wraz z fotografiami lub rysunkami zastosowanych urządzeń 
i rozwiązań, w szczególności dot. agregatu chłodniczego, modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska, band lodowiskowych i pozostałych elementów

B) dla zadania 2- szczegółowy opis wraz z kartami katalogowymi, fotografiami lub rysunkami zastosowanych urządzeń i rozwiązań.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  - Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
 i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres poczty elektronicznej – przetargi@umkonskie.pl

Faks – (041) 372-29-55

3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Pytania powinny być sformułowane na piśmie( list, fax, e-mail) opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i składane nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi na tak złożone zapytania zostaną udzielone nie później niż w terminach określonych w art.38 ust. 1 ustawy.

  - Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3.6 Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Oraz na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest: Ireneusz Maleszak– Wydział Inwestycji UMiG, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146, w zakresie dotyczącym procedury przetargowej jest: Ewa Prasał–  ZP, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137,

Faks. (0-41) 372-29-55. e-mail: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

- Wymagania dotyczące wadium.

W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane

- Termin związania ofertą.

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą ,z tym że, zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

6.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 6.2 nie powoduje utraty wadium.

6.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeśli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia 
z postępowania.

  - Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy
 np (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

7.5 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 mogą być przedstawione 
w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać  zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane,

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub

tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 
lub te podmioty.

7.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy, przedłożenia do wglądu oryginałów wymienionych dokumentów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów wtedy, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

  - Dokumenty powinny być załączone w kolejności zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem – OFERTY  PRZETARGOWEJ.

  - Niedopuszczalne są wyskrobywania, poprawki zaś należy omówić w uwadze,     zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr  i liczb należy pisać liczbowo i słownie.

  - Całość oferty należy złożyć w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby podpisujące ofertę.

  - Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperty powinny być nieprzezroczyste                  i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

  - Koperty powinny być oznaczone następująco:

  - koperta zewnętrzna

Oferta na przetarg  Zadanie nr 1- Instalacja składanego lodowiska sezonowego 
przy ul. Południowej w Końskich  Biały Orlik.

i/lub

Zadanie nr 2- Dostawa i montaż urządzeń w ramach Instalacji składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik.

Nazwa i adres Zamawiającego

- Nazwa i adres Wykonawcy

- “UWAGA: nie otwierać przed 21.10.2011 godzina 10.00

- koperta wewnętrzna:

Oferta na przetarg Zadanie nr 1- Instalacja składanego lodowiska sezonowego 
przy ul. Południowej w Końskich  Biały Orlik.

i/lub

Zadanie nr 2- Dostawa i montaż urządzeń w ramach Instalacji składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik.

- Nazwa i adres Zamawiającego,

- Nazwa i adres Wykonawcy

  - Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert modyfikację lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie 
o modyfikacji lub wycofaniu swojej oferty. Każda modyfikacja lub pismo wycofujące 
ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert 
(dwie koperty), przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym 
napisem: “modyfikacja” lub “wycofanie”.

  - Żadna oferta nie zostanie zmieniona po terminie składania ofert, pod rygorem wykluczenia z przetargu.

  - Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

  - Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty poniesie wykonawca.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy

w Końskich ul. Partyzantów 1 pokój nr 24 - sekretariat   w godzinach od 730 do 1530.

- Termin składania ofert upływa dnia  21  października  2011 o godzinie 09:00 ./czasu lokalnego/

- Spóźnione oferty zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

- Oferty można dostarczyć pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub osobiście (potwierdzenie przyjęcia oferty powinno być zawsze podpisane przez Zamawiającego).

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2011 o godzinie 10 00 /czasu lokalnego/        
  w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1  pokój  nr 18 – sala konferencyjna.

- Zaleca się aby wykonawcy byli obecni przy otwarciu ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
 przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert, po zbadaniu nienaruszalności kopert, zamawiający poda nazwę firmy oraz adres wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oraz terminów zawartych w ofertach. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek, powyższe informacje zostaną przesłane niezwłocznie na piśmie.

- Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z kolejnością ich złożenia.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny  
 ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

  - Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcami w walutach obcych.

10.Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cenę oferty należy podać w  "FORMULARZU OFERTOWYM". Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego

  - Cenę oferty należy podać za wykonanie całości zadania w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT (% i zł), cenę brutto.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH cyfrowo oraz słownie 
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (podawanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty).

11.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
oraz sposobu oceny ofert.

11.1. Oferty zakwalifikowane – spełniające wszystkie wymogi formalne oraz minimalne kryteria kwalifikacyjne - będą oceniane według następujących kryteriów:

Cena oferty brutto – znaczenie 90 %

Termin  – znaczenie 10 %

Kryterium „cena oferty brutto” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej 
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany   
następujący wzór:

Oferowana cena minimalna brutto

C =  ──────────────────── x 100 pkt x 90%

Cena badanej oferty brutto

Kryterium „termin wykonania zamówienia” będzie rozpatrywany na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany   
następujący wzór:

W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

Najkrótszy oferowany termin  wykonania zamówienia

T =            ──────────────────────────    x 100x10%

Termin wykonania zamówienia w badanej ofercie

  - Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.

11.4.   Zamawiający przyzna kontrakt wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który uzyskał najwyższą ilość punktów

11.2.   Zamawiający przyzna kontrakt wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który uzyskał najwyższą ilość punktów

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej znajdującej się                      w siedzibie zamawiającego, stronie internetowej zamawiającego. Ponadto o rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną powiadomieni wszyscy jego uczestnicy.

  - Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o wyborze jego oferty listem poleconym na adres podany w ofercie, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania.

  - Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 94 oraz artykułami zawartymi w Dziale        IV - Umowy w sprawach zamówień publicznych (art.139 - 151) ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

  - W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy, który wygrał           przetarg, dokładnie w dniu wskazanym w piśmie powiadamiającym go o wyborze jego oferty powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego.

13.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W prowadzonym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

14. Istotne dla stron postanowienia umowne.

Istotne dla stron postanowienia ujęte zostały w umowie (rozdział C niniejszej specyfikacji)

15. Zlecanie robót podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym.

16.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy             w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

16.1  Wykonawcom, osobom oraz organizacjom zrzeszającym Wykonawców, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, o której mowa wyżej.

17.Postanowienia końcowe.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r.  nr 113 poz. 759 z późn. zm.), oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zmianami)

Projekt umowy

ROZDZIAŁ C- PROJEKT UMOWY

###### UMOWA Nr………………z dnia ..............

zawarta w dniu ............. 2011 roku w Końskich, pomiędzy Gminą Końskie, 26-200 Końskie 
ul. Partyzantów 1, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – Michała Cichockiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

......................................................................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku rozstrzygniętego w dniu ................... 2011r. postępowania przetargowego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania Instalacja składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich  Biały Orlik. Inwestycja powyższa będzie realizowana w ramach Pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” dofinansowanego przez Min. Sportu.

- Zamówienie realizowane będzie zgodnie z:

    - niniejszą umową

    - ofertą Wykonawcy,

    - Specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

w zakresie najszerszym ujętym w którymkolwiek z ww. dokumentów.

- W przypadku rozbieżności w dokumentach określonych w pkt. 2 o hierarchii ważności decyduje Zamawiający.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, sprawne technicznie oraz wolne od wad prawnych i fizycznych.

§ 2. TERMINY

- Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy, a zakończenia: ……… dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym za termin zakończenia strony uznają dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 3. PRZEDSTAWICIELE STRON

Ze strony Zamawiającego koordynatorem prac będzie: ____________________________ dostępny pod tel.: _________________ e-mail:____________________.

Wykonawca ustala Koordynatora prac w osobie : ________________________ dostępny pod tel.: _________________ e-mail:____________________.

§ 4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Strony ustalają wartość wraz z podatkiem VAT na kwotę w wysokości .......... zł. (słownie złotych: .......) brutto.

      - Faktura, wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru, będzie zapłacona w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania norm i przepisów, które mają spełniać materiały i sprzęt.

- Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom żadnych robót objętych przedmiotem zamówienia, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów oraz urządzeń, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty itp.

§ 6. ODBIÓR

1. Komisyjny odbiór końcowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych prac do odbioru przez koordynatora.

2. Gotowość do odbioru uznaje się, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

- wykonane wszystkie roboty objęte umową

- przedłożone kompletne dokumenty odbiorowe: atesty, deklaracje, certyfikaty itp.

3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

5. Zamawiający może wg własnego uznania podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają lub ograniczają prawidłowe użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad lub według własnego uznania odebrać obiekt wadliwy 
i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, albo zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy niniejszej umowy.

§ 7. OKRES GWARANCJI

- Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji

- Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, zgłoszonych w okresie gwarancji niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Go przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i usterek ciągu 3 dni od powiadomienia, Zamawiający ma prawo zlecenia naprawy innemu wykonawcy, a koszty takiej naprawy, zobowiązuje się pokryć Wykonawca, przy czym nie zwalnia Go to z zapłaty kary umownej liczonej jak w§ 8 pkt 1ppkt b) od 4 dnia po zawiadomieniu do dnia odbioru naprawy od innego wykonawcy.

§ 8. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

a) w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1% za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% ceny umownej,

b) w razie nieterminowego usuwania usterek w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

b) za nieterminowe płatności – odsetki w wysokości ustawowej.

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 9 ZMIANY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kosztorysową niewykonanej części przedmiotu umowy.

Ewentualne wyłączenia prac, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów konieczności.

- wystąpienie robót zamiennych.

Ewentualne roboty zamienne, nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia i realizowane mogą być po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów konieczności.

2. 	Zmiana niniejszej umowy, o której mowa w § 9 oraz nieistotne zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych w szczególności z jej art. 144.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane drugiej stronie, co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

- W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

- Integralną częścią umowy jest Załącznik Nr 1 „Przedmiot Zamówienia”

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                      ZAMAWIAJĄCY:

###### UMOWA Nr………………z dnia ..............

zawarta w dniu ............. 2011 roku w Końskich, pomiędzy Gminą Końskie, 26-200 Końskie 
ul. Partyzantów 1, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – Michała Cichockiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

......................................................................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

      - W wyniku rozstrzygniętego w dniu ................... 2011r. postępowania przetargowego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę, montaż 
urządzeń w ramach instalacji lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 przy ul. Południowej w Końskich.

      - Zamówienie realizowane będzie zgodnie z:

    - niniejszą umową (wraz z załącznikiem Nr 2b Przedmiot Zamówienia),

    - ofertą Wykonawcy,

    - Specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

w zakresie najszerszym ujętym w którymkolwiek z ww. dokumentów.

      - W przypadku rozbieżności w dokumentach określonych w pkt. 2 o hierarchii ważności decyduje Zamawiający.

      - Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, sprawne technicznie oraz wolne od wad prawnych i fizycznych.

§ 2. TERMINY

            - Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy, a zakończenia: ………. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym za termin zakończenia strony uznają dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

            - Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 3. PRZEDSTAWICIELE STRON

Ze strony Zamawiającego koordynatorem prac będzie: ____________________________ dostępny pod tel.: _________________ e-mail:____________________.

Wykonawca ustala Koordynatora prac w osobie : ________________________ dostępny pod tel.: _________________ e-mail:____________________.

§ 4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Strony ustalają wartość wraz z podatkiem VAT na kwotę w wysokości .......... zł. (słownie złotych: .......) brutto.

2. Faktura, wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru, będzie zapłacona w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania norm i przepisów, które mają spełniać materiały i sprzęt.

- Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom żadnych robót objętych przedmiotem zamówienia, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów oraz urządzeń, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty itp.

§ 6. ODBIÓR

1. Komisyjny odbiór końcowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych prac do odbioru przez koordynatora.

2. Gotowość do odbioru uznaje się, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

- wykonane wszystkie roboty objęte umową

- przedłożone kompletne dokumenty odbiorowe: atesty, deklaracje, certyfikaty itp.

3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

5. Zamawiający może wg własnego uznania podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają lub ograniczają prawidłowe użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad lub według własnego uznania odebrać obiekt wadliwy 
i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, albo zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy niniejszej umowy.

§ 7. OKRES GWARANCJI

      - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta

      - Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, zgłoszonych w okresie gwarancji niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Go przez Zamawiającego.

      - Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i usterek ciągu 3 dni od powiadomienia, Zamawiający ma prawo zlecenia naprawy innemu wykonawcy, a koszty takiej naprawy, zobowiązuje się pokryć Wykonawca, przy czym nie zwalnia Go to z zapłaty kary umownej liczonej jak w§ 8 pkt 1ppkt b) od 4 dnia po zawiadomieniu do dnia odbioru naprawy od innego wykonawcy.

§ 8. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

a) w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1% za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% ceny umownej,

b) w razie nieterminowego usuwania usterek w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

b) za nieterminowe płatności – odsetki w wysokości ustawowej.

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 9 ZMIANY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kosztorysową niewykonanej części przedmiotu umowy.

Ewentualne wyłączenia prac, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów konieczności.

    - wystąpienie robót zamiennych.

Ewentualne roboty zamienne, nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia i realizowane mogą być po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów konieczności.

2. 	Zmiana niniejszej umowy, o której mowa w § 9 oraz nieistotne zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych w szczególności z jej art. 144.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających 
z umowy.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane drugiej stronie, co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

- W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

- Integralną częścią umowy jest Załącznik Nr 1 „Przedmiot Zamówienia”

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                      ZAMAWIAJĄCY:

Rozdział D: FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ.

OFERTA  PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Zadanie nr 1- Instalacja składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich  Biały Orlik.

i/lub

Zadanie nr 2- Dostawa i montaż urządzeń w ramach Instalacji składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik.

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy ...........................................................................................................................................

Dokładny adres:...........................................................................................................................................................

telefon .........................................................................  fax ........................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................................................

## NIP: ...............................................................................REGON:..............................................................................

Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku ……………………………………...……………………………………………………………..

## Nazwisko osoby do kontaktu:.....................................................................................................................................

## Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

Zadanie nr 1- - Instalacja składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich  Biały Orlik.

Wartość netto ................................ zł

(słownie:................................................................................................................)

Podatek VAT  ......... % ...................... zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Wartość brutto .............................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Deklarujemy realizacje zadania  w terminie …………….. dni od daty podpisania umowy.

i/lub

Zadanie nr 2 Dostawa i montaż urządzeń w ramach Instalacji składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik.

Wartość netto ................................ zł

(słownie:................................................................................................................)

Podatek VAT  ......... % ...................... zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Wartość brutto .............................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Deklarujemy realizacje zadania  w terminie …………….. dni od daty podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

(Wykonawca wypełnia tabelę  - o ile dotyczy)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- Do oferty dołączone są następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY”, którego wzorzec przedstawiono w rozdziale „D” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

d) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

e) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

g) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (wg wzoru – zał)- dla zadania 1

h)  Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

i) dla zadania 1- szczegółowy opis wraz z fotografiami lub rysunkami zastosowanych urządzeń i rozwiązań, w szczególności dot. agregatu chłodniczego, modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska, band lodowiskowych i pozostałych elementów

i/lub

j) dla zadania 2- szczegółowy opis wraz z kartami katalogowymi, fotografiami lub rysunkami zastosowanych urządzeń i rozwiązań.

- Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ................... stron.

.................................dn................................		........................................................

Pieczątka i podpis wykonawcy

Dla zadania 1-

# Załącznik nr nr 1

# do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz wykonanych dostaw  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie,

| Lp. | Nazwa inwestycji i miejsce realizacji, rodzaj wykonanych dostaw | Wartość zadania brutto [PLN] | Terminy wykonywania prac od dnia – do dnia | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Uwaga:

# Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy  zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

.................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r Nr 113  poz. 759 z późn. zm.),

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące :

- posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

-  dysponowania potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

w przypadku osób fizycznych

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust 1 pkt. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r Nr 113  poz. 759 z późn. zm.),

# Footnotes

Wykonawca skreśla niepotrzebne