Z  A  M  A  W  I  A  J  Ą  C  Y

GMINA KOŃSKIE

26-200 KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

telefon: (0-41) 372-32-49

fax: (0-41) 372-29-55

## NIP: 658-18-72-838

### REGON: 291009797

e-mail: przetargi@umkonskie.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZONEGO NA TABLICY OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

ORAZ OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nr 418050-2011 z dnia 08.12.2011 r.

na realizację zadania pn:

”Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”

postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego zapisanego  w ustawie              z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz.759 z póżn. zm. ) 
 i zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Komisja Przetargowa w n/w składzie przedkłada do zatwierdzenia niniejszą specyfikację:

Maria Faraś	-  Przewodnicząca Komisji Przetargowej  ………………………………

Ewa Prasał	-   Sekretarz Komisji Przetargowej             ………………………………

Karolina Przybyło                         -  Członek Komisji Przetargowej               ……………………………….

Data  	08 grudzień 2011 r.

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Michał Cichocki

SPIS  ZAWARTOŚCI  SIWZ

#### Rozdział A: PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

#### Rozdział B: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

|  | Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. |
| --- | --- |
|  | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. |
|  | Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. |
|  | Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. |
|  | Wymagania dotyczące wadium. |
|  | Termin związania ofertą. |
|  | Opis sposobu przygotowania ofert. |
|  | Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. |
|  | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . |
|  | Opis sposobu obliczenia ceny. |
|  | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. |
|  | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
|  | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. |
|  | Istotne dla stron postanowienia umowne – wzór umowy. |
|  | Wskazanie przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. |
|  | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. |
|  | Postanowienia końcowe. |

Rozdział C: WZÓR UMOWY

Rozdział D: FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ PODSTAWOWEJ

Rozdział E: FORMULARZ OFERTY PRZETRAGOWEJ WARIANTOWEJ

#### Rozdział A: PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie, który stanowi część zachodnią kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego znajdującego się na działce nr 6247/3 położonej przy ul. Południowej w Końskich.

Budowa stadionu obejmuje dwa zadania:

Zadanie Nr 1 – Budowa boiska piłkarskiego, areny lekkoatletycznej oraz zagospodarowanie terenu , w szczególności:

  - budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego 102m x 64m o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki wysokości 2 cm, warstwa wegetacyjna gr. 13 cm, warstwa pospółki (mieszanka żwirowo-piaskowa) frakcji 0-8 mm, gr. 30 cm, geowłóknina filtrująca i stabilizująca nad rowami drenarskimi, rury drenarskie z obsypce z kruszywa płukanego 8-16 mm, oś rur drenarskich 100 cm poniżej poziomu przemarzania, zaprojektowany systemem zaworów do podlewania zlokalizowanych wokół boiska;

  - budowa 400-metrowej 6-torowej bieżni okrężnej oraz 8-torowej  bieżni prostej 110-metrowej – całość  o nawierzchni kauczukowej; budowa ziemnej zadaszonej trybuny dla kibiców gospodarzy oraz dla widzów zawodów lekkoatletycznych o konstrukcji żelbetowej, płytowej na 1496 miejsc siedzących; konstrukcję przekrycia stanowi rząd słupów żelbetowych ukształtowanych w górnej części na podobieństwo litery „T”;

  - budowa zaplecza dla obsługi zawodów lekkoatletycznych – zaprojektowano jako niskie, parterowe, jednotraktowe, jednokondygnacyjne; dachem zaplecza będzie przekrycie trybuny (blacha trapezowa na dwuteownikach stalowych z wypełnieniem wełna mineralną), powierzchnia zabudowy ok. 69,00 m2;

  - budowa ziemnej odkrytej trybuny dla kibiców drużyny gości na 140 miejsc siedzących o konstrukcji żelbetowej, płytowej;

  - budowa parkingów i dróg z kostki brukowej gr. 8cm w kolorze ciemno szarym: budowa parkingu dla autobusów kibiców drużyny gości z 3-ma stanowiskami oraz placem manewrowym o wymiarach 20x20m; budowa placu postojowego dla samochodów służb bezpieczeństwa i służb; budowa drogi dla pojazdów kołowych o szer. 5,30m pełniącej funkcję drogi pożarowej; budowa drogi dla autobusów kibiców gości o szer. 6,00m wraz ze zjazdem z ul. Olimpijskiej; (wzór kostki jak na rysunku, składa się z 5 elementów: 12x12, 18x12,24x12,18x18, 24x18)

  - budowa ciągów pieszych wokół trybun dla kibiców z asfaltu lanego;

  - budowa pozostałych ciągów pieszych z kostki brukowej gr. 8cm w kolorze ciemnio czerwonym, miejscami ciemno szarym (wzór kostki jak na rysunku składa się z  3 elementów: 9x12, 12x12, 18x12)

  - budowa schodów terenowych na gruncie wylewanych na budowie z betonu B20, zbrojonych siatką stalową, z balustradami mocowanymi policzkowo;

  - budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej od ZKP 
i oświetleniowej na terenie stadionu lekkoatletycznego oraz przebiegającej równolegle do drogi dla pojazdów kołowych o szer. 5,30m od strony zachodniej;

  - budowa instalacji teletechnicznej i nagłośnienia na stadionie;

  - budowa instalacji kanalizacji deszczowej czystej powiązanej z drenażem pod  boiskami, poza odcinkiem od studzienki nr D39 do studzienki nr D46 istn. oraz budowa  instalacji kanalizacji deszczowej brudnej;

  - budowa instalacji wodociągowej wraz z odcinkami poza zakresem objętym dokumentacją projektową zamienną; do Wykonawcy tego zadania nie należy wykonanie odcinków instalacji zewnętrznych  opisanych w zadaniu  nr 2;

  - budowa nowego ogrodzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w analogicznym zakresie jak opisana niżej rozbiórka wraz z budową ogrodzenia na terenie stadionu lekkoatletycznego z furtkami i bramami;

  - rozbiórka istniejącego ogrodzenia całego kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego od strony wschodniej w części począwszy od kortów tenisowych w kierunku południowym,  od strony południowej  i wschodniej oraz od strony północnej w części począwszy od zachodniej granicy do wschodniej krawędzi drogi dojazdowej;

  - rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji, w tym budynku zaplecza socjalnego o pow. zab. 254,00 m2, budynek z sanitariatami o pow. zab. 32,00 m2 wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, baraki kryte blachą trapezową o pow. zab. 63,00 m2, pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz z ogrodzeniem, 2 trybuny ziemne o pow. zabudowy 700 m2 każda, ciągi piesze i jezdne z kostki betonowej i płyt chodnikowych o pow. 1385,00 m2, kanalizacja sanitarna,  deszczowa oraz wodociąg;

  - realizacja małej architektury

    - 6 ławek z oparciem wolnostojących - żeliwna stabilna podstawa wyposażona w otwory pozwalające trwale przymocować ławkę do podłoża, zabezpieczona farbą podkładową i malowana farbą chlorokauczukową o lekkim połysku, odlew żeliwny w kolorze czarnym; deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, gruntowane, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem, drewno w kolorze Machoń, długość ławki 190cm;

    - 24 kosze na śmieci – Kosz wykonany w technologii zgodnej z ławkami opisanymi w pkt. 1.16.1. Żeliwna stabilna podstawa,  
wykończenie kosza stanowią elementy drewniane barwione i impregnowane, wewnątrz znajduje się wyjmowany wkład na odpady ułatwiający opróżnianie kosza wykonany z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo, we wkładzie jest osobno wydzielona popielniczka, montaż przez zabetonowanie w gruncie elementu kotwiącego, pojemność kosza min. 45 litrów,

    - 12 koszy na śmieci z herbem Końskich – wykonany z odlewu żeliwnego lakierowany, pojemność min 90 litrów, wysokość do 110cm, z metalowym pojemnikiem wewnętrznym w komplecie, wolnostojący, podstawa kosza z otworami Ø13 mm, umożliwiającymi zakotwienie do podłoża, elementy mocujące w zestawie, otwieranie uchylne za pomocą zamka, zwolnienie zamka i otwarcie kosza umożliwia wyjęcie i opróżnienie z odpadków pojemnika wewnętrznego, w komplecie 1 zamek.

    - ławki przed sceną do występów artystycznych – ławki wykonane w technologii jak w pkt. 1.12.1 tj. żeliwna stabilna podstawa, wykończenie z elementów drewnianych barwionych, długość ławki 300cm,

    - słupy oraz maszty oświetleniowe,

    - palisady betonowe dł. 10m, 13m, 5,5m, h=0,5m, słupki  1,2m,

    - betonowe płyt ażurowe – pow. 10m2

    - telebim min. 15m2 wraz z konstrukcją- np. Ekran ABsen P16 Real o minimalnych parametrach: jasność 8000NITS, Pixel Pitch (fizyczny) 16mm, rozdzielczość 320x192;

    - ekran akustyczny na szczycie trybuny dla widzów

  - likwidacja istniejącego drzewostanu w liczbie ok. 154 szt. drzew;

  - nasadzenie: drzew iglastych (świerk pospolity „Acrocona” – szt. 63 oraz krzewów iglastych (tuja zachodnia „Smaragd”) – szt. 101  w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym;

  - budowa ścieżki rowerowej z asfaltu lanego o szer. 2,5 m na całej długości od strony południowej (także z częścią poza granicami opracowania dokumentacji projektowej zamiennej), na całej długości od strony zachodniej i w części od strony północnej w granicach określonych dokumentacją projektową zamienną;

  - wykonanie planu stadionu z zaznaczeniem wszystkich jego urządzeń, krzeseł, sektorów, parkingów, bram, wejść i wyjść, wjazdów i wyjazdów, ogrodzeń, dróg ratunkowych, tablic z regulaminem itd. oraz zamieszczenie wszystkich znaków i kierunkowskazów na terenie obiektu według planu stadionu oraz Projektu organizacji ruchu. Drogi wejściowe do miejsc na widowni oraz drogi ewakuacyjne powinny być oznaczone tak, aby umożliwiać łatwą orientację dla widzów i służb. Siedzenia oraz rzędy powinny posiadać numerację mocowaną nitami na oparciach. Plan stadionu powinien być wykonany na formacie pozwalającym na dobra widoczność. Projekt planu oraz jego lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym;

  - likwidacja tymczasowej skrzynki energetycznej i włączenie instalacji oświetlenia istniejącego boiska o nawierzchni sztucznej oraz kortów tenisowych do tablicy rozdzielczej głównej usytuowanej w pomieszczeniu technicznym w budynku zapleczowo-biurowym;

  - regulacja istniejących wpustów do niwelety projektowanego terenu;

  - dostawa systemu do podlewania boiska z trawy naturalnej tj. ręcznie przenoszony zraszacz do podlewania, przenośna pompa ogrodowa np. Typu JP 5 firmy Grundfos (szt.2) wózek deszczujący wyposażony w dysze zraszacza 4,9 mm o zasięgu r=15,5m (szt.2), wąż o długości 100m (szt.2), wąż długości 5m (2szt.) oraz inne urządzenie umożliwiające podłączenie w/w systemu.

  - Dostawa elementów wyposażenia do rozgrywania konkurencji sportowych 
       (standard profesjonalny) zgodnie z zestawieniem poniżej:

| Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, pomiarowy i pomocniczy | Jedn. miary |  |
| --- | --- | --- |
| KONKURENCJE BIEGOWE I CHÓD SPORTOWY |  |  |
| BIEŻNIA OKRĘŻNA 400 m z krawężnikiem - liczba torów na okrężnej liczba torów na prostej | szt. szt. | 6 8 |
| Rodzaj nawierzchni - syntetyczna |  |  |
| Rów z wodą do biegów z przeszkodami (z przeszkodą z regulowaną wysokością) |  | 1 kpl. |
| Tablica cyfrowa z biegnącym czasem (6.cyfrowa) | kpl. | 1 |
| Czasomierz elektroniczny 0,01 s | szt. | 16 |
| Tablica informacyjna kasetowa - 6 cyfrowa | szt. | 1 |
| Tablica do liczenia okrążeń kasetowa – 2 cyfrowa | szt. | 1 |
| Pistolet startowy Nabój startowy dymny (minimum) | szt. szt. | 3 200 |
| Blok startowy | szt. | 16 |
| Wiatromierz elektroniczny lub mechaniczny (na statywie) | kpl. | 1 |
| Tablica informacyjna kasetowa - 2 cyfrowa | szt. | 1 |
| Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrążenia | szt. | 1 |
| Pałeczka sztafetowa | szt. | 16 |
| Skrzynki z numerami torów 1-8 (1-6) z możliwością sygnalizacji falstartów | kpl. | 2 |
| Płotek do biegu przez płotki (uniwersalny) | szt. | 120 |
| Płot do biegu z przeszkodami, w tym 1 dł.5,00 m | szt. | 4 |
| Pachołek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu) | szt. | 50 |
| Krzesełko turystyczne składane | szt. | 12 |
| Koszyk na ubiór zawodnika | szt. | 16 |
| Słupek 5 x 5 cm | szt. | 12 |
| Gwizdek sędziowski | szt. | 2 |
| Ławka dla zawodników (niska) | szt. | 6 |
| Stolik sędziowski | szt. | 2 |
| Krzesło z oparciem | szt. | 3 |
| Parasol ogrodowy (składany) | szt. | 2 |
| Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona | kpl. | 3 |
| Chorągiewka sędziowska - biała i żółta | kpl. | 12 |
| Chorągiewka sędziowska - biała | szt. | 3 |
| KONKURENCJE TECHNICZNE – SKOKI |  |  |
| SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ - długość rozbiegu w m | szt. m | 1 25 |
| Stojaki do skoku wzwyż | kpl. | 1 |
| Zeskok do skoku wzwyż | kpl. | 2 |
| Poprzeczka do skoku wzwyż | szt. | 8 |
| Stelaż pod zeskok | szt. | 2 |
| Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości 2,50 m | szt. | 1 |
| Taśma do odmierzania rozbiegu | szt. | 2 |
| Zegar do pomiaru czasu próby (elektron. lub mechaniczny) | szt. | 1 |
| Taśma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu | rolka | 2 |
| Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) | szt. | 12 |
| Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona | kpl. | 2 |
| Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) | szt. | 1 |
| Ławka dla zawodników (niska) | szt. | 3 |
| Stolik sędziowski | szt. | 1 |
| Krzesło z oparciem | szt. | 2 |
| Parasol ogrodowy (składany) | szt. | 2 |
| Krzesełko turystyczne składane | kpl. | 2 |
| Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m | szt. | 1 |
| Walec z gąbką do osuszania rozbiegu | szt. | 1 |
| SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE - rozbieg dwukierunkowy (z zeskokiem na każdym końcu rozbiegu) – długość rozbiegu rozbieg jednokierunkowy (zakończony zeskokiem) | szt. | 1 45 m |
| Stojaki do skoku o tyczce | kpl. | 1 |
| Zeskok do skoku o tyczce | kpl. | 1 |
| Stelaż pod zeskok | szt. | 1 |
| Poprzeczki do skoku o tyczce | szt. | 10 |
| Stelaż na tyczki (z daszkiem) | szt. | 1 |
| Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości - 6,20 m | szt. | 1 |
| Taśma do odmierzania rozbiegu | szt. | 1 |
| Widełki do zakładania poprzeczki | szt. | 2 |
| Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa – (nr zawodnika, wysokość, nr próby) | szt. | 1 |
| Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona | kpl. | 2 |
| Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) | szt. | 1 |
| Taśma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu | rolka. | 2 |
| Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m | szt. | 1 |
| Znaczniki na rozbieg | szt. | 15 |
| Ławka dla zawodników (niska) | szt. | 3 |
| Stolik sędziowski | szt. | 1 |
| Krzesło z oparciem | szt. | 2 |
| Parasol ogrodowy (składany) | szt. | 2 |
| SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU rozbieg dwukierunkowy (z zeskocznią na każdym końcu rozbiegu) - rozbieg jednokierunkowy (zakończony zeskocznią) | szt. | 1 |
| Belka do odbicia | szt. | 2 |
| Listwa wypełniająca belkę | szt. | 3 |
| Taśma stalowa do pomiaru odległości 20 m | szt. | 2 |
| Taśma do odmierzania rozbiegu | szt. | 2 |
| Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa - (nr kolejki, nr zawodnika, wynik) | szt. | 1 |
| Listwa do orientacyjnej oceny długości skoku | szt. | 1 |
| Listwa do plasteliny | szt. | 3 |
| Plastelina szkolna (minimum) | opak. | 2 |
| Znacznik do zaznaczania śladu | szt. | 2 |
| Urządzenie do wyrównywania piasku | szt. | 2 |
| Szpachelka metalowa szerokości 60 mm | szt. | 2 |
| Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m | szt. | 2 |
| Znaczniki na rozbieg (kolorowe) | szt. | 16 |
| Ławka dla zawodników (niska) | szt. | 3 |
| Stolik sędziowski | szt. | 2 |
| Krzesło z oparciem | szt. | 4 |
| Parasol ogrodowy (składany) | szt. | 2 |
| Chorągiewka sędziowska – biała i czerwona | kpl. | 2 |
| Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja upływającego czasu próby) | szt. | 1 |
| Pachołek do zamykania skoczni | szt. | 1 |
| Znaczniki do oznaczenia położenia belki (w formie daszku) | szt. | 2 |
| Taśma parciana biała szer. 5 cm (dł. 10 m) do ograniczenia szerokości zeskoczni | szt. | 1 |
| KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY |  |  |
| RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ - sektor rzutów na płycie trawiastej | szt. | 1 |
| Próg do pchnięcia kulą | szt. | 2 |
| Kula lekkoatletyczna 7,26 kg Kula lekkoatletyczna 6,00 kg Kula lekkoatletyczna 5,00 kg Kula lekkoatletyczna 4,00 kg Kula lekkoatletyczna 3,00 kg | szt. szt. szt. szt. szt. | 6 6 6 6 6 |
| Stojak na kule (pojemność 10 kul) | szt. | 2 |
| Taśma stalowa do pomiaru odległości 25 m | szt. | 2 |
| Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa – (nr zawodnika, odległość, nr próby) | szt. | 1 |
| Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona | kpl. | 2 |
| Chorągiewka sędziowska żółta w polu | szt. | 2 |
| Chorągiewka metalowa na szpilce | szt. | 2 |
| Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) | szt. | 2 |
| Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia sektora rzutów i łuków | m. | 100 |
| Gwoździe do zamocowania taśmy sektora | szt. | 50 |
| Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutów (na granicy strefy zagrożenia) | m | 80 |
| Pręt metalowy do podtrzymywania linki | szt. | 20 |
| Tablice odległościowe co 1 m (15 - 22 m) – komplet 8 sztuk | kpl | 2 |
| Tabliczki metalowe z numerami (od 1 - 15) | kpl. | 1 |
| Pojemnik do talku (magnezji) | szt. | 2 |
| Talk techniczny (magnezja) do rąk | kg. | 0,3 |
| Szczotka do czyszczenia koła | szt. | 2 |
| Znacznik do zaznaczania śladu | szt. | 2 |
| Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru dł. 0,8 m | szt. | 2 |
| Ścierka do wycierania sprzętu | szt. | 2 |
| Szczotka kortowa do nawierzchni | szt. | 2 |
| Wycieraczka do obuwia | szt. | 2 |
| Ławka dla zawodników (niska) | szt. | 2 |
| Stolik sędziowski | szt. | 2 |
| Krzesło z oparciem | szt. | 4 |
| Parasol ogrodowy (składany) | szt. | 2 |
| RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM | szt. | 1 |
| RZUT DYSKIEM |  |  |
| Dysk lekkoatletyczny 2,00 kg Dysk lekkoatletyczny 1,75 kg Dysk lekkoatletyczny 1,50 kg Dysk lekkoatletyczny 1,00 kg Dysk lekkoatletyczny 0,75 kg | szt. szt. szt. szt. szt. | 8 8 8 8 6 |
| Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i młotem z siatką sznurową (z atestem) | kpl. | 1 |
| Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m | szt. | 1 |
| Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa – (nr próby, nr zawodnika, odległość) | szt. | 1 |
| Stojak na dyski (pojemność 10 dysków) | szt. | 1 |
| Siatka z tworzywa sztucznego wys. 25 cm | mb | 50 |
| Szpilki do zamocowania siatki z tworzywa | szt. | 30 |
| Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona | kpl. | 2 |
| Chorągiewka sędziowska żółta w polu | szt. | 1 |
| Chorągiewka metalowa na szpilce | szt. | 2 |
| Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) | szt. | 1 |
| Wycieraczka do obuwia | szt. | 1 |
| Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia sektora rzutów (2 x 70 m) | kpl. | 1 |
| Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia łuków (min. 3 łuki (30-65 m) w zależności od poziomu) | mb | 200 |
| Gwoździe do zamocowania taśmy sektora | szt. | 60 |
| Pręt metalowy do podtrzymywania linki | szt. | 15 |
| Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutów (na granicy strefy zagrożenia) | mb | 90 |
| Tablice odległościowe co 5 m (30-65 m) - komplet 8 sztuk | kpl. | 1 |
| Tabliczki metalowe z numerami (od 1 - 15) | szt. | 15 |
| Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m | szt. | 1 |
| Pojemnik do talku (magnezji) | szt. | 1 |
| Szczotka do czyszczenia koła | szt. | 1 |
| Ścierka do wycierania dysku | szt. | 2 |
| RZUT MŁOTEM | szt. | 1 |
| Młot lekkoatletyczny 7,26 kg Młot lekkoatletyczny 6,00 kg Młot lekkoatletyczny 5,00 kg Młot lekkoatletyczny 4,00 kg Młot lekkoatletyczny 3,00 kg | szt. szt. szt. szt. szt. | 6 6 6 6 6 |
| Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i młotem z siatką sznurową (z atestem) | kpl. | 1 |
| Pierścień redukcyjny do koła rzutu młotem | szt. | 1 |
| Stojak do zawieszania młotów (8 sztuk) | szt. | 1 |
| Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m | szt. | 1 |
| Zegar do pomiaru czasu próby (elektron. lub mechaniczny) | szt. | 1 |
| Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa - (nr próby, nr zawodnika, odległość) | szt. | 1 |
| Tablice odległościowe co 5 m (40-80 m) - komplet 9 sztuk | kpl. | 1 |
| Tabliczki metalowe z numerami 1 - 15 | kpl. | 1 |
| Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona | kpl. | 1 |
| Chorągiewka metalowa ograniczająca sektor | szt. | 2 |
| Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) | szt. | 1 |
| Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia sektora rzutów (2 x 80 m) | kpl. | 1 |
| Taśma parciana biała szer. 5cm do wyznaczenia łuków (min.3 łuki (60-80m w zależności od poziomu) | mb. | 150 |
| Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutów (na granicy strefy zagrożenia) | mb. | 90 |
| Pręt metalowy do podtrzymywania linki | szt. | 16 |
| Gwoździe do zamocowania taśmy sektora | szt. | 60 |
| Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m | szt. | 1 |
| Pojemnik na talk (magnezję) | szt. | 1 |
| Ścierka do wycierania sprzętu | szt. | 2 |
| Szczotka do czyszczenia koła | szt. | 1 |
| Wycieraczka do obuwia | szt. | 1 |
| Ławka dla zawodników (niska) | szt. | 2 |
| Stolik sędziowski | szt. | 1 |
| Krzesło z oparciem | szt. | 1 |
| Parasol ogrodowy (składany) | szt. | 1 |
| RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM | szt. | 2 |
| Oszczep lekkoatletyczny 800 g Oszczep lekkoatletyczny 700 g Oszczep lekkoatletyczny 600 g | szt. szt. szt. | 8 8 8 |
| Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m | szt. | 1 |
| Taśma do odmierzania rozbiegu | szt. | 1 |
| Stojak na oszczepy (10 oszczepów) | szt. | 1 |
| Zegar do pomiaru czasu próby (elektron. lub mechaniczny) | szt. | 1 |
| Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa – (nr próby, nr zawodnika, odległość) | szt. | 1 |
| Tabliczki metalowe z numerami 1 - 15 | kpl. | 1 |
| Tablice odległościowe co 5 m (40–90m) - komplet 11 sztuk | kpl. | 1 |
| Chorągiewka sędziowska - biała - czerwona | kpl. | 2 |
| Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) | szt. | 1 |
| Chorągiewka metalowa ograniczająca sektor | szt. | 2 |
| Taśma samoprzylepna | rolka. | 1 |
| Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia sektora rzutów (2 x 90 m) | kpl. | 1 |
| Taśma parciana biała szer. 5cm do wyznaczenia łuków sektora (min. 50, 60, 70, 80 i 90 m) | mb | 150 |
| Znaczniki do oznaczania rozbiegu (kolorowe) | szt. | 15 |
| Linka z włókna sztucznego do olinowania sektora rzutów | mb | 2 x 90 |
| Pręty metalowe do podtrzymywania linki | szt. | 15 |
| Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m | szt. | 1 |
| Gwoździe do zamocowania taśmy sektora | szt. | 50 |
| Pojemnik do talku (magnezji) | szt. | 1 |
| Ścierka do wycierania sprzętu | szt. | 2 |
| SPRZĘT POMOCNICZY |  |  |
| Waga elektroniczna nośność 10 kg | szt. | 1 |
| Radiotelefony bezprzewodowe lub inny system łączności (dla każdej z komisji w konkurencjach technicznych - dla zapewnienia łączności z SGZ i spikerem) | kpl. | 4 |
| Suwmiarki o długości szczęk 10-12 cm do sprawdzania średnicy kuli i średnicy głowicy młota | szt. | 1 |
| Przymiar pionowy do sprawdzenia długości linek młota | szt. | 1 |
| Naklejki samoprzylepne do znakowania sprawdzonego sprzętu | szt. | 30 |
| Farba szybkoschnąca do znakowania sprawdzonego sprzętu (ewentualnie farba szybkoschnąca w aerozolu) | litr opak. | 0,5 1 |
| Namioty do ochrony przed deszczem | szt. | 3 |
| Talk techniczny (magnezja) do rąk | kg | 0,5 |
| UWAGA! Przed zakupem kul, młotów ustalić z Inwestorem ilość i średnice. Przed zakupem oszczepów ustalić z Inwestorem – oszczepy umożliwiające rzuty na różne odległości oraz ich ilość. |  |  |
| Pozostały sprzęt do zakupienia: Zestaw do kontroli parametrów sprzętu firmy Polanik – kpl. 1. Garaż najazdowy na zeskok do skoku o tyczce – szt.1. Garaż najazdowy na zeskok do skoku wzwyż – szt.1. Tyczki 3,00m – 5,20m - szt. 2 |  |  |
| W zapleczu obsługi zawodów (w osi linii mety) zaprojektowano demontowalny system automatycznego pomiaru czasu oparty o technologię fotofiniszu - 1 zestaw – minimalne dane techniczne: 1000 linii na sekundę, rozdzielczość 500 pikseli w kolorze. |  |  |
| Przenośny telebim 1 sztuka, powierzchnia telebimu ok. 15m2 - z możliwością demontażu, lokalizacja telebimu na południe od bieżni lekkoatletycznej patrz rys. PZT/A/100 |  |  |

  - Dostawa wyposażenia boiska piłkarskiego zgodnie z zestawieniem poniżej:

| Wyposażenie boiska piłkarskiego | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Bramki do piłki nożnej profesjonalne 7,32 x 2,44 m, profil aluminiowy owalny 100mm x120 mm, montowane w tulejach, tuleje, dekle, stalowe odciągi siatki montowane w tulejach, rama dolna mocująca siatkę o głębokości 2 m | para | 1 |
| Siatka do bramki do piłki nożnej profesjonalna "Exklusiv" 7,32 x 2,44 m, grubość splotu 4,5 mm, oko sześciokątne, kolor biały, HUCK | para | 1 |
| Chorągiewka narożna z poliwęglanu, uchylna ze szpilką, H=150 cm | szt | 4 |
| Wózek do malowania linii emulsją | szt | 1 |
| Mur treningowy, sylwetki z tworzywa | szt | 2 |
| Piłka nożna profesjonalna nr 5 , Fifa Approved | szt | 20 |
| Trzynastoosobowa kabina na kółkach dla zawodników rezerwowych | szt | 2 |
| Stolik dla sędziów technicznych oraz drugi stolik dla pomocy medycznej | szt | 2 |

  - Wykonanie: kompleksowego oznakowania bieżni lekkoatletycznej zgodnie z aktualnymi wytycznymi IAAF oraz PZLA; kompleksowego oznakowania boiska piłkarskiego zgodnie z wymaganiami PZPN.

Wykonawca zobowiązany jest do bezusterkowego wykonania przedmiotu zamówienia, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, a po zakończeniu budowy do złożenia 
na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa - kompletnego wniosku o pozwolenie 
na użytkowanie oraz uzyskanie świadectwa PZLA pozwalającego na przeprowadzenie 
na stadionie oficjalnych zawodów lekkoatletycznych rangi krajowej.

Program użytkowy stadionu lekkoatletycznego został zaprojektowany w oparciu o wytyczne programowo-funkcjonalne wg PZLA. Arena lekkoatletyczna ma się składać z boiska do piłki nożnej o pow. całkowitej 7810,00 m2 i nawierzchni z trawy naturalnej oraz areny lekkoatletycznej o pow. całkowitej z zakolami 7190,00 m2 z nawierzchnią kauczukową. Program areny lekkoatletycznej stanowią: bieżnia okrężna, rów z wodą, skocznia do skoku w dal i trójskoku z dwoma zeskoczniami, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku o tyczce z dwoma zeskokami, rzutnia do pchnięcia kulą wraz z rzutnią treningową, rzutnia do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem.

Na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz „Wymagań PZLA dot. budowy i wyposażenia stadionu przy ubieganiu się o przyznanie organizacji zawodów rangi mistrzostw Polski” (PZLA – Polski Związek Lekkoatletyczny) Zamawiający formułuje następujące warunki techniczne, jakościowe i użytkowe dotyczące nawierzchni syntetycznej.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SPORTOWA

- Nawierzchnia syntetyczna areny lekkoatletycznej

Nawierzchnia kauczukowa, która została położona na dotychczas zbudowanych stadionach, którym IAAF nadał certyfikat IAAF 1 klasy (First Class). W przypadku kauczukowych nawierzchni prefabrykowanych, które nie znalazły się na aktualnej liście nawierzchni jakie zostały położone na zbudowanych stadionach, które „uzyskały” 1 klasę IAAF, należy przedstawić potwierdzenie przez Instytut Techniki Budowlanej lub oddział IST w Łodzi, zgodność parametrów położonej nawierzchni posiadającej certyfikat IAAF (Product Certficate), 
z parametrami ustalonymi przez IAAF dla tego rodzaju nawierzchni.

Wszystkie warstwy konstrukcyjne podbudowy należy zbadać laboratoryjnie w celu potwierdzenia zgodności projektowanych parametrów technicznych nawierzchni z wymaganiami IAAF.  Po przedstawieniu wyników badań zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego poszczególnych warstw podbudowy potwierdzony odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

Przed instalacją nawierzchni:

Należy sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2m nie powinny być większe niż 2mm; podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć). Prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyżej o co najmniej 3ºC od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy;

Prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa powinna być przeznaczona do montażu na placu budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą „In-situ”. Nawierzchnia powinna spełniać wymogi IAAF Class1.

Minimalne parametry techniczno – użytkowe nawierzchni kauczukowej:

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita – podstawowa (mm) | 13 |
| 2 | Przepuszczalność dla wody | Nie |
| 3 | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Max. 1,0 |
| 4 | Odkształcenie pionowe (mm) | Od 2,0 do 2,5 |
| 5 | Pochłanianie wstrząsów (%) | Max. 39 |
| 6 | Wydłużenie przy rozciąganiu | Max.180 |

- Nawierzchnia z trawy naturalnej

Podłoże na którym ma być układana nawierzchnia z trawy powinno być przygotowane zgodnie z projektem. Przed położeniem nawierzchni z trawy naturalnej podłoże winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.

Podłoże należy zbadać laboratoryjnie przed ułożeniem nawierzchni z trawy naturalnej.  Po przedstawieniu wyników badań zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego poszczególnych warstw podbudowy potwierdzony odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

Trawa naturalna obsiewana i przemysłowo pielęgnowana darń murawy naturalnej powinna by przygotowania przez firmę specjalistyczną. W chwili przedstawienia oferty, Wykonawca musi posiadać rezerwację murawy, która została wybrana do wbudowania na płycie boiska i otrzymała dokument, roboczo zwany paszportem.

Minimalne parametry dotyczące darni naturalnej:

- szerokość rolki: min 120 cm, układana maszynowo za pomocą specjalistycznego sprzętu.

- wiek murawy: nie mniejszy niż 1,5 roku, nie większy niż 2,5 roku. Wiek murawy należy potwierdzić odpowiednim dokumentem (paszportem).

Parametry trawy:

Grubość 1,5cm -2,0 cm,

Wymiary 40x min120 cm,

Ciężar 1 m2 ok.23 kg,

- Wzmocnienie trawy naturalnej trawą syntetyczną

W obrębie obu pól bramkowych (2x18,32x5,50m) boiska z murawą naturalną, ułożyć darń z rolki o grubości min.5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu trawa syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej.

Powierzchnia całkowita ze wzmocnieniem: 201,52m2.

Wymagania minimalne dla części wzmocnionej:

- wysokość całkowita : 72 mm

- rodzaj włókna: 100% polietylen, monofil, grubo minimalna:150mikronów,

- kolor włókien: : zielony w dwóch odcieniach

- nasycenie włókna (dtex) : 30.000

- gęstość splotów : 1.600/m2 ,

- osnowa : dwa rodzaje włókna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez bazową tkaninę, podlegającą biodegradacji,

- technologia produkcji: tkanie

- wypełnienie : ziemia żyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 5cm

Przepuszczalno dla wody (bez wypełnienia): 200l/m2/min.

Mieszanka, użyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powinna posiadać odmiany traw identyczne i w identycznych proporcjach jak darń układana z rolki.

Uwaga!

W przypadku, gdy na wykonanie każdego z dwóch zadań zostaną wybrani różni wykonawcy, załączone do oferty harmonogramy rzeczowo-finansowe, przed podpisaniem umów, podlegać  będą modyfikacji tak, aby zapewnić harmonijną i sprawną realizację całości robót, których zakres określa zadanie nr 1 i zadanie nr 2. Harmonogramy stanowić będą załączniki do umów 
o wykonanie robót budowlanych.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy, sporządził harmonogram robót z dokładnością do dnia, który będzie uszczegółowieniem harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie robót budowlanych. W przypadku wybrania dwóch różnych Wykonawców, każdy z nich sporządzi w/w harmonogram. Wykonawca zadania nr 1 powinien scalić harmonogramy w jeden, tj. Wykonawca zadania nr 2 przekaże wersję elektroniczną Wykonawcy zadania nr 1 i ten Wykonawca sporządzi wersje ostateczną harmonogramu robót (program w którym ma powstać harmonogram należy uzgodnić z Inwestorem). Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji i zatwierdzenia obydwóch harmonogramów: harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu robót. Wymaga się, aby wykonawcy obydwóch zadań współdziałali ze sobą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zaś wymagania odnoszące się do przebiegu procesu budowlanego, sposobu wykonania zamówienia i jego finansowego oraz formalno-prawnego rozliczenia zostały opisane również we wzorze umowy. Wymienione dokumenty stanowią integralne części niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ponadto Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót z poszczególnych branż stanowiące materiał pomocniczy do wyliczenia ceny oferty.

Uwaga jeżeli w SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane.

Zamawiający wymaga, aby:

- wykonane roboty budowlane zostały objęte 5-letnią rękojmią i 5-letnią gwarancją;

- wykonane nawierzchnie sportowe areny lekkoatletycznej zostały objęte co najmniej 3-letnią rękojmią i co najmniej 3-letnią gwarancją;

- wykonane naturalne nawierzchnie sportowe zostały objęte 5-letnią rękojmią i 5-letnią gwarancją;

- na koniec okresu gwarancji zostały wykonane badania okresowe położonej nawierzchni  sportowej areny lekkoatletycznej według wytycznych Rekomendacji Technicznej ITB,

- przed upływem 3 roku gwarancji oraz kolejny raz przed upływem ostatniego roku gwarancji, Wykonawca wyczyścił nawierzchnię areny lekkoatletycznej (maszynowo).

Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego  oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Koszty odwiedzenia placu budowy poniesie Wykonawca.

Zadanie nr 2 – Budowa obiektów kubaturowych z urządzeniami  towarzyszącymi,

w szczególności:

- budowa budynku zapleczowo – biurowego jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy 
915 m2 w technologii tradycyjnej – murowanej z elementami żelbetowymi, który mieści następujące funkcje:

- scena amfiteatru z zapleczem, które stanowią dwie garderoby z niezależnym węzłem
sanitarnym,

-część biurowa z pomieszczeniem biura i sekretariatem,

-sala wielofunkcyjna,

-zaplecza szatniowo-sanitarnego (4 zespoły szatni – po 24 szafki każda - z węzłami
sanitarnymi, sanitariaty dla sportowców dostępne z zewnątrz, pokój sędziego z węzłem
szatniowo-sanitarnym, pokój trenera z węzłem szatniowo-sanitarnym, pomieszczenie 
czyszczenia butów, magazyn sprzętu sportowego); budynek wyposażony w instalacje:  
wodociągową – wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
gazu, centralnego ogrzewania z kotłowni, wentylacji mechanicznej poprzez centrale 
wentylacyjne, solarną wspomagającą ogrzewanie wody, elektryczną: oświetlenia 
wewnętrznego, oświetlenia awaryjnego, gniazd wtykowych odgromową, uziemień 
i ochrony przeciwpożarowej, telefoniczną, domofonową.; wraz z budową budynku należy 
wykonać scenę z niezależnym konstrukcyjnie przekryciem – pow. zabudowy sceny – 
145m2, którą zaprojektowano od zachodu przy budynku;

- budowa budynku kas i depozytu jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy ok. 55 m2 
w technologii tradycyjnej – murowanej z elementami żelbetowymi, który pełni funkcję
kasową i depozytową dla widzów, posiada pomieszczenie kas i depozytu, aneks socjalny
dla pracowników, pomieszczenie porządkowe, WC dla pracowników; budynek
wyposażony w instalacje wodociągową – wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej,
grzejniki  zasilane elektrycznie, wentylacyjną poprzez piony wentylacyjne ze  wspomaganiem wywiewu przez wentylatory dynamiczno-wiatrowe, elektryczną jak 
w budynku powyżej;

- budowa budynku z sanitariatami jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy 134 m2, który mieści dwie niezależne dostępne strefy dla kibiców: strefa dla kibiców gospodarzy i strefa 
dla kibiców gości, każda składająca się  z zespołu sanitariatów, WC dla osoby 
niepełnosprawnej i pomieszczenia porządkowego; budynek wyposażony jest w instalacje 
sanitarne: wodociągową – wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej, grzejniki 
zasilane elektrycznie, instalacje wentylacji: wentylacja zrealizowana mechanicznie poprzez 
centrale mechaniczne; instalacje elektryczne: instalacja oświetlenia wewnętrznego, 
instalacja elektryczna gniazd wtykowych, instalacja odgromowa, instalacja uziemień 
i ochrony przeciwporażeniowej;

- budowa altany śmietnikowej na odpady stałe – przy bramie wjazdowej od północy;

- budowa urządzeń budowlanych umożliwiających włączenie ww. budynków do zewnętrznych instalacji: elektrycznej zasilającej, wodociągowej (40 (63, kanalizacji deszczowej do studzienek nr: D41, D70, D71 i kanalizacji sanitarnej do studzienek nr: S2, 
S7, S10, S11 ist. oraz budowa instalacji zewnętrznej gazowej;

- Wykonawca zobowiązuje się do bezusterkowego wykonania przedmiotu zamówienia, sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Uwaga!

W przypadku, gdy na wykonanie każdego z dwóch zadań zostaną wybrani różni wykonawcy, załączone do oferty harmonogramy rzeczowo-finansowe, przed podpisaniem umów, podlegać  będą modyfikacji tak, aby zapewnić harmonijną i sprawną realizację całości robót, których zakres określa zadanie nr 1 i zadanie nr 2. Harmonogramy stanowić będą załączniki do umów 
o wykonanie robót budowlanych.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy, sporządził harmonogram robót z dokładnością do dnia, który będzie uszczegółowieniem harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie robót budowlanych. W przypadku wybrania dwóch różnych Wykonawców, każdy z nich sporządzi w/w harmonogram. Wykonawca zadania nr 1 powinien scalić harmonogramy w jeden, tj. Wykonawca zadania nr 2 przekaże wersję elektroniczną Wykonawcy zadania nr 1 i ten Wykonawca sporządzi wersje ostateczną harmonogramu robót (program w którym ma powstać harmonogram należy uzgodnić z Inwestorem). Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji i zatwierdzenia obydwóch harmonogramów: harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu robót. Wymaga się, aby wykonawcy obydwóch zadań współdziałali ze sobą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zaś wymagania odnoszące się do przebiegu procesu budowlanego, sposobu wykonania zamówienia i jego finansowego oraz formalno-prawnego rozliczenia zostały opisane również we wzorze umowy. Wymienione dokumenty stanowią integralne części niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ponadto Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót z poszczególnych branż stanowiące materiał pomocniczy do wyliczenia ceny oferty.

Uwaga jeżeli w SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane.

Zamawiający wymaga, aby:

wykonane roboty budowlane zostały objęte 5-letnią rękojmią i 5-letnią gwarancją;

Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu 
oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Koszty odwiedzenia placu budowy poniesie Wykonawca.

CPV- 45212224-2 roboty budowlane związane ze stadionami

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – do 15.05.2013r.

Zadanie nr 2 – do 31.03.2013r.

Rozdział  B:  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

a) posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

1.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:

a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Zadanie nr 1:

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie stadionu lekkoatletycznego 
z pełnowymiarową syntetyczną nawierzchnią  (kauczukową lub pełny poliuretan)  z  bieżnią okrężną 
i boiskiem naturalnym, wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż  10 000 000 złotych,  który został zweryfikowany przez:

- PZLA i uzyskał świadectwo PZLA, dopuszczające stadion do rozgrywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych

lub

- międzynarodowy związek lekkiej atletyki.

Zadanie nr 2:

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie obiektów kubaturowych wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi o wartości nie mniejszej niż  3000 000 złotych.

b) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, w szczególności uprawnionymi do pełnienia funkcji kierownika budowy 
i kierowników robót w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach wymaganych przez branże zawarte w dokumentacji projektowej z tym, że kierownik budowy winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Każda wskazana osoba winna legitymować się uprawnieniami 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  (oddzielnie dla zadania nr 1 i 2)

Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku powyżej)

1.5. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
na zasadzie  spełnia – nie spełnia.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1.7  Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie

a)  Warunki określone w pkt 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 1.3  musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp  Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty lub oświadczenia:

    - oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia określone w warunku w pkt. 1.4 lit.b SIWZ

c)   wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (oddzielnie dla zadania nr 1 i 2 wg wzoru zał. nr1)

d)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg wzoru  zał. 2). 
(oddzielnie dla zadania nr 1 i 2)

2.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty lub oświadczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

c) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

f) aktualna informacja  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

2.3 Inne  dokumenty które winien załączyć Wykonawca

a)  Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

b) Kosztorys ofertowy- ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys ofertowy 
ma charakter pomocniczy wszelkie w błędy wynikające z w/w dokumentu nie będą miały wpływu na ocenę oferty.

c)   Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną poprzez ustanowienie lidera do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

e) Harmonogram rzeczowo-. finansowy oddzielnie dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2.

2.4. W celu potwierdzenia ze oferowane przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty następujące dokumenty:

a)         dotyczące nawierzchni kauczukowej

- badania na zgodność  z normą PN-EN 14877:2008 (aktualna aprobata techniczna ITB lub aktualna Rekomendacja Techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium, posiadającego atest IAAF potwierdzające wszystkie minimalne parametry techniczne nawierzchni określone w  Rozdział A: PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  w tabeli dotyczącej  minimalnych parametrów techniczno – użytkowych;

- kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta, zawierająca parametry oferowanej nawierzchni;

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

- autoryzacja, producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy składającego ofertę na realizowaną inwestycję;

- gwarancję wystawioną przez producenta oferowanej nawierzchni i dotycząca przedmiotowego zamówienia z terminem ważności tożsamym jak określony przez wykonawcę w formularzu ofertowym – w oryginale;

- potwierdzenie, że proponowana nawierzchnia została zastosowana na co najmniej jednym obiekcie, który uzyskał certyfikat IAAF Class 1;

- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 15 x 15 cm z oznaczeniem producenta 
i typu oferowanego produktu;

    - dotyczące nawierzchni z trawy naturalnej

- paszport darni określający wiek darni (datę wysiewu nie mniejszy niż 1,5 roku i nie większy niż 2,5 roku), lokalizację, mieszankę nasion;

- autoryzację producenta murawy na dostawę oferowanej w paszporcie darni wraz z określeniem przeznaczenia (nazwa lokalizacji);

    - dotyczące wzmocnienia murawy naturalnej

- autoryzację  dla wykonawcy wystawioną i podpisaną przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa lokalizacji);

- kartę techniczną podpisaną przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa lokalizacji);

- atest PZH na oferowany produkt;

- próbkę oferowanego produktu o wymiarach 20 x 15 cm

2.5 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób

2.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2.2 b,c,d,f przedkłada:

Dokument lub dokumenty  wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

I. a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie-  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert

II.  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy ( dla pkt. 22 lit e).- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

2.7 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 2.2.  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w prowadzonym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez uprawnionego/ ych przedstawiciela/ li wykonawcy. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

2.10 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenia i dokumenty wymienione

w pkt 2.2. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

2.11 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  - Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres poczty elektronicznej – przetargi@umkonskie.pl

Faks – (041) 372-29-55

3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Pytania powinny być   sformułowane na piśmie( list, fax, e-mail) opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i składane nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi na tak złożone zapytania zostaną udzielone nie później niż w terminach określonych w art.38 ust. 1 ustawy.

  - Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3.6 Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

oraz na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

4.1 Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest: Karolina Przybyło – Wydział Inwestycji UMiG, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 141, w zakresie dotyczącym procedury przetargowej jest: Ewa Prasał –  ZP, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137,

Faks. (0-41) 372-29-55. e-mail: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

- Wymagania dotyczące wadium

5.1 Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia     23.12.2011 do godziny 09:00 (czasu lokalnego) w wysokości:

Zadanie nr 1 –300 000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych )

Zadanie nr 2 – 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych )

5.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007  Nr 42 poz 275).

5.3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem

z dopiskiem ”  Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”- Zadanie nr 1 lub 2

na następujące konto:

Bank PEKAO S.A. o/Końskie, 26-200 Końskie    
      Nr 40 12 40 4416 11110000 49536333.

Wadium będzie ważne z chwilą wpływu gotówki na konto zamawiającego.

5.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je złożyć                 w kasie w siedzibie zamawiającego w UMiG Końskie ul. Partyzantów 1, - czynna                   w godz: od 800 do 1100  i od 1230 do  1330.

5.5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom, 
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4 a ustawy.

5.6. wadium w formie niepieniężnej winno zawierać w swojej treści odniesienie do wszystkich wymienionych w  art. 46 ustawy Pzp okoliczności, których wystąpienie spowoduje jego bezwarunkowe zajecie

5.7.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano

5.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

5.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

5.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5.11. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

5.12. Zaleca się załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą ,z tym że, zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

6.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 6.2 nie powoduje utraty wadium.

6.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeśli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia 
z postępowania. Odrębnie na każdą część. (zadanie nr 1 lub zadanie nr 2)

  - Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy.

  - Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 mogą być przedstawione 
w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać  zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane,

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub

tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 
lub te podmioty.

7.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy, przedłożenia do wglądu oryginałów wymienionych dokumentów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów wtedy, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

  - Dokumenty powinny być załączone w kolejności zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem – FORMULARZA OFERTY PRZETARGOWEJ PODSTAWOWEJ/WARIANTOWEJ

  - Niedopuszczalne są wyskrobywania, korektorowanie, poprawki zaś należy omówić w uwadze,     zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr  
i liczb należy pisać liczbowo i słownie.

  - Całość oferty należy złożyć w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby podpisujące ofertę.

  - Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperty powinny być nieprzezroczyste                  i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

  - Koperty powinny być oznaczone następująco:

  - koperta zewnętrzna

Oferta na przetarg ” Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”- zadanie nr 1 i/lub  2

Nazwa i adres Zamawiającego

- Nazwa i adres Wykonawcy

- “UWAGA: nie otwierać przed 23.12.2011 roku godzina 10.00

- koperta wewnętrzna:

Oferta na przetarg” Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie” - zadanie nr 1 i/lub 2

Nazwa i adres Zamawiającego,

- Nazwa i adres Wykonawcy

  - Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert modyfikację lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie 
o modyfikacji lub wycofaniu swojej oferty. Każda modyfikacja lub pismo wycofujące 
ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert 
(dwie koperty), przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym 
napisem: “modyfikacja” lub “wycofanie”.

  - Żadna oferta nie zostanie zmieniona po terminie składania ofert, pod rygorem wykluczenia z przetargu.

  - Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

  - Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyników postępowania przetargowego.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zadanie nr 1- Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych dając tym samym wykonawcy możliwość przedstawienia innego sposobu wykonania zamówienia jedynie w zakresie nawierzchni areny lekkoatletycznej.

Dopuszcza się wykonanie nawierzchni z poliuretanu pełnego charakteryzującej się następującymi minimalnymi parametrami:

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowzo-gumowa min. grubość 14mm nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. W każdej warstwie nawierzchnia posiada jednolitą barwę. Nawierzchnia nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych.

Minimalne parametry techniczne określone w tabeli poniżej są zgodne z wymaganiami Komitetu Technicznego IAAF

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita – podstawowa (mm) | min. 14 (20/25)* |
| 2 | Przepuszczalność dla wody | Nie |
| 3 | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | ≥ 0,5 |
| 4 | Odkształcenie pionowe (mm) | 0,6 ÷ 2,5** |
| 5 | Zdolność amortyzowania siły – redukcja siły (%) | 35 ÷ 50 |
| 6 | Wydłużenie podczas zerwania (%) | ≥ 40% |
| 7 | Tarcie: - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra | 61-64 68-72 |

* - grubość na ostatnich 8 m rozbiegu do skoku o tyczce i rozbiegu do rzutu oszczepem, na ostatnich 3 m rozbiegu do 
      skoku wzwyż, na ostatnich 13 m rozbiegu do trójskoku (od belki usytuowanej 13 m od zeskoczni do zeskoczni) 
      powinna wynosić ≥ 20 mm, zaś na pochyłej części rowu z wodą do biegu z przeszkodami, powinna wynosić
      ≥ 25 mm,

** - w temperaturze 10o ÷ 40o C

Spełnione muszą zostać także wymagania dotyczące:

- nie występowania niedoskonałości nawierzchni (niedopuszczalne są bąble, purchle, pęknięcia, pęcherzyki, szczeliny, rozwarstwienia i in.),

- równości nawierzchni (braku wypukłości lub wgłębień – różnice poziomu mierzone łata długości 3 m w linii prostej nie mogą być większe od 6 mm, a mierzone łata długości 1 m w linii prostej nie mogą być większe od 3 mm, w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku, niedopuszczalne są wypukłości lub wgłębienia (maksimum 1 mm przy uskokach nawierzchni),

- odwodnienia, które powinno zapewnić, żeby w przeciągu 20 minut PO opadach deszczu, nigdzie na jej powierzchni nie znajdowała się warstwa wody, której głębność jest większa od wysokości faktury nawierzchni (nawierzchnia może być mokra),

- jednolitego koloru na całej powierzchni, zapewniającego dobra widoczność linii, którego odcień może się zmienić przy mokrej nawierzchni, przy stosowaniu dowolnego systemu oceny kolorów. W przypadku wykonania nawierzchni bieżni lub rozbiegów o różnych kolorach wymagania jednolitego koloru dotyczy koloru na danym torze lub części rozbiegu, wykonanego z określonego koloru,

- nawierzchnia w przekroju jednorodna w każdej warstwie

- określone w Normie PN-EN 14877:2008 dotyczące współczynnika tarcia nawierzchni suchych i mokrych, badanego z zastosowaniem gumy CEN precyzujące, że średnia wartość wahadła badawczego powinna się mieścić w zakresie 55 ÷ 110, przy zastrzeżeniu, że żadne pojedyncze badanie nie powinno różnić się od średniej nie więcej niż o 4 jednostki oraz odporności na zużycie – ubytek masy po 1000 cyklach określany w gramach nie powinien być większy niż 4 g dla każdej nawierzchni syntetycznej.

Oferowana nawierzchnia z poliuretanu pełnego powinna znajdować się  w wykazie nawierzchni poliuretanowych, z pełnego poliuretanu, które zostały położone  na stadionach posiadających certyfikat I klasy IAAF.

W przypadku nawierzchni poliuretanowych, z pełnego poliuretanu (np. Full PUR), które nie znalazły się na aktualnej liście nawierzchni, jakie zostały położone na zbudowanych stadionach, które „uzyskały” 1 klasę IAAF, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie przez Instytut Techniki Budowlanej lub oddział IST w Łodzi, zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z parametrami ustalonymi przez IAAF dla danego rodzaju nawierzchni. Przedstawione wyniki badań przeprowadzone przez ww. instytucje winny potwierdzać spełnienie parametrów w odniesieniu do: grubości, zdolności amortyzowania siły (redukcji siły), wskaźnika odkształcenia pionowego, wytrzymałości na kolce, oraz oceny nierówności, odwodnienia i niedoskonałości.

Opis sposobu przygotowania ofert wariantowych:

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem FORMULARZA OFERTY PRZETARGOWEJ WARIANTOWEJ oraz  należy załączyć dokumenty wymienione  w pkt. 2 SIWZ

W celu potwierdzenia ze oferowane przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla rozwiązania wariantowego, Wykonawca winien załączyć do oferty następujące dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu

- badania na zgodność  z normą PN-EN 14877:2008 (aktualna aprobata techniczna ITB lub aktualna Rekomendacja Techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium, posiadającego atest IAAF potwierdzające wszystkie minimalne ww. parametry techniczne nawierzchni;

- kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta, zawierająca parametry oferowanej nawierzchni;

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

- autoryzacja, producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy składającego ofertę na realizowaną inwestycję;

- gwarancję wystawioną przez producenta oferowanej nawierzchni i dotycząca przedmiotowego zamówienia z terminem ważności tożsamym jak określony przez wykonawcę w Formularzu oferty przetargowej wariantowej – w oryginale;

- potwierdzenie, że proponowana nawierzchnia została zastosowana na co najmniej jednym obiekcie, który uzyskał certyfikat IAAF Class 1;

- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 15 x 15 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

- wyniki badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne wydane przez laboratorium posiadające akredytację (zawartość metali ciężkich);

Przypomina się, że wykonawca może w danym postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę:  albo podstawową albo wariantową.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy

w Końskich ul. Partyzantów 1 pokój nr 24 - sekretariat   w godzinach od 730 do 1530.

  - Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2011 godz.09:00 ./czasu lokalnego/

  - Spóźnione oferty zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

  - Oferty można dostarczyć pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub osobiście (potwierdzenie przyjęcia oferty powinno być zawsze podpisane przez Zamawiającego).

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.12.2011 godz. 10:00 /czasu lokalnego/w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1  pokój  nr 18 – sala konferencyjna.

  - Zaleca się, aby wykonawcy byli obecni przy otwarciu ofert.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
 przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert, po zbadaniu nienaruszalności kopert, zamawiający poda nazwę firmy oraz adres wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny i gwarancji dla zadania nr 1 oraz ceny dla zadania nr 2

  - Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek, powyższe informacje zostaną przesłane niezwłocznie na piśmie.

  - Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z kolejnością ich złożenia.

  - Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny  
 ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cenę oferty należy podać w  "FORMULARZU OFERTY PRZETARGOWEJ PODSTAWOWEJ/WARIANTOWEJ". Cena oferty jest ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu Cywilnego).

  - Cenę oferty należy podać jako cenę brutto za wykonanie zadania ( zadanie 1i/lub zadanie 2)

  - Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH cyfrowo oraz słownie 
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (podawanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie ofert)

  - Udostępniony Wykonawcy przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym ułatwiającym wycenę przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcami w walutach obcych

11.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
oraz sposobu oceny ofert.

11.1. Oferty zakwalifikowane – nieodrzucone - będą oceniane według kryteriów:

ZADANIE Nr 1

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga –znaczenie, sposób punktowania)

Kryterium 1:  Cena brutto oferty			                                       –  80 % (max. 80 pkt.)

Kryterium 2:  Rodzaj oferowanej nawierzchni lekkoatletycznej (technologia) - 10% (max. 10 pkt.)

Kryterium 3:  Gwarancja na oferowaną nawierzchnię lekkoatletyczną         - 10% (max. 10 pkt.)

Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad:

  - Ocena ceny brutto oferty – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

najlepsza spośród ofert (najniższa cena)

Pc   (liczba punktów) =  ────────────────────          x 80 pkt x 80%

Cena ocenianej oferty

  - Ocena rodzaju oferowanej nawierzchni lekkoatletycznej zostanie przeprowadzona wg wzoru

oferta oceniana

PNL  (liczba punktów) =  ────────────────────          x 10 pkt x 10%

najlepsza spośród ofert

przy czym Wykonawca, który zaoferuje w swojej ofercie:

- nawierzchnię kauczukową – otrzyma 10 punktów

- nawierzchnię poliuretanową – otrzyma 5 punktów

- nawierzchnię inną – otrzyma 0 punktów

  - Ocena gwarancji na oferowaną nawierzchnię lekkoatletyczną zostanie przeprowadzona wg wzoru

oferta oceniana

PG   (liczba punktów) =  ────────────────────          x 10 pkt x 10%

najlepsza spośród ofert

przy czym Wykonawca, który zaoferuje gwarancję na nawierzchnię lekkoatletyczną:

- 3 lata – otrzyma 0 punktów

- 5 lat – otrzyma 5 punktów

- 7 lat i więcej – otrzyma 10 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największa liczbę punktów wg poniższego wzoru:

Pmax = PC + PNL + PG

ZADANIE Nr 2

Przy ocenie ofert złożonych na realizację na zadanie 2 Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium cenowym:   Cena brutto oferty – znaczenie 100 % (max. liczba punktów 100)

Ocena ceny brutto oferty – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

najlepsza spośród ofert (najniższa cena)

Pc   (liczba punktów) =  ────────────────────          x 100 pkt x 100%

Cena ocenianej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największa liczbę punktów.

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie   zamawiającego, stronie internetowej zamawiającego. Ponadto o rezultacie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego zostaną powiadomieni wszyscy jego uczestnicy.

  - Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o wyborze jego oferty zgodnie z rozdziałem A pkt. 3 SIWZ, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania.

  - Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 94 oraz artykułami zawartymi w Dziale        IV - Umowy w sprawach zamówień publicznych (art.139 - 151) ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

  - W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy, który wygrał           przetarg, dokładnie w dniu wskazanym w piśmie powiadamiającym go o wyborze jego oferty powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego wraz z dowodem osobistym.

  - Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania ma inną formę niż pieniężną, ważność dokumentów musi obejmować także całkowity okres udzielonej gwarancji (rękojmi) za wady.

  - W przypadku, gdy na wykonanie każdego z dwóch zadań zostaną wybrani różni wykonawcy, załączone do oferty harmonogramy rzeczowo-finansowe, przed podpisaniem umów, podlegać  będą modyfikacji tak, aby zapewnić harmonijną i sprawną realizację całości robót, których zakres określa zadanie nr 1 i zadanie nr 2. Harmonogramy stanowić będą załączniki do umów o wykonanie robót budowlanych. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy, sporządził harmonogram robót z dokładnością do dnia, który będzie uszczegółowieniem harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie robót budowlanych. W przypadku wybrania dwóch różnych Wykonawców, każdy z nich sporządzi w/w harmonogram. Wykonawca zadania nr 1 powinien scalić harmonogramy w jeden, tj. Wykonawca zadania nr 2 przekaże wersję elektroniczną Wykonawcy zadania nr 1 i ten Wykonawca sporządzi wersje ostateczną harmonogramu robót (program w którym ma powstać harmonogram należy uzgodnić z Inwestorem). Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji i zatwierdzenia obydwóch harmonogramów: harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu robót. Wymaga się, aby wykonawcy obydwóch zadań współdziałali ze sobą.

  - . Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie dokumenty określone w ustawie Prawo budowlane celem dokonania przez Zamawiającego stosownego zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

13.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy              
 w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy.

13.2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady

13.3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
 a zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

13.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy - Bank PEKAO S.A. o/Końskie, 26-200 Końskie Nr 40 12 40 4416 1111 0000 4953 6333.

13.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zamawiający za zgodą wykonawcy może zaliczyć kwotę wadium na poczet kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości                70 % zabezpieczenia  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

13.8 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie  30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

14. Istotne dla stron postanowienia umowne.

Istotne dla stron postanowienia ujęte zostały we wzorze umowy (rozdział C niniejszej specyfikacji)

15. Zlecanie robót podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty Przetargowej Podstawej/Wariantowej.

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy             w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

16.1  Wykonawcom, osobom oraz organizacjom zrzeszającym Wykonawców, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, o której mowa wyżej.

17. Postanowienia końcowe.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r.r.  nr 113 poz. 759 z późn. zm.) akty wykonawcze do tej ustawy, oraz przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zmianami).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odrębnie dla każdego 
z wyodrębnionych zadań.

Aukcja elektroniczna nie będzie zastosowana.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z póżn. zm. )

###### ROZDZIAŁ C:  WZÓR UMOWY

###### Umowa - PROJEKT

###### zawarta w dniu _____________  pomiędzy Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Michała Cichockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

______________________________________________________________________________, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

______________________________________________________________________________

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie” - Zadanie Nr 1 – Budowa boiska piłkarskiego, areny lekkoatletycznej oraz zagospodarowanie terenu.
Zakres robót obejmuje budowę:

Zadanie Nr 1 – Budowa boiska piłkarskiego, areny lekkoatletycznej oraz zagospodarowanie terenu , w szczególności:

  - budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego 102m x 64m o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki wysokości 2 cm, warstwa wegetacyjna gr. 13 cm, warstwa pospółki (mieszanka żwirowo-piaskowa) frakcji 0-8 mm, gr. 30 cm, geowłóknina filtrująca i stabilizująca nad rowami drenarskimi, rury drenarskie z obsypce z kruszywa płukanego 8-16 mm, oś rur drenarskich 100 cm poniżej poziomu przemarzania, zaprojektowany systemem zaworów do podlewania zlokalizowanych wokół boiska;

  - budowa 400-metrowej 6-torowej bieżni okrężnej oraz 8-torowej  bieżni prostej 110-metrowej – całość  o nawierzchni kauczukowej; budowa ziemnej zadaszonej trybuny dla kibiców gospodarzy oraz dla widzów zawodów lekkoatletycznych o konstrukcji żelbetowej, płytowej na 1496 miejsc siedzących; konstrukcję przekrycia stanowi rząd słupów żelbetowych ukształtowanych w górnej części na podobieństwo litery „T”;

  - budowa zaplecza dla obsługi zawodów lekkoatletycznych – zaprojektowano jako niskie, parterowe, jednotraktowe, jednokondygnacyjne; dachem zaplecza będzie przekrycie trybuny (blacha trapezowa na dwuteownikach stalowych z wypełnieniem wełna mineralną), powierzchnia zabudowy ok. 69,00 m2;

  - budowa ziemnej odkrytej trybuny dla kibiców drużyny gości na 140 miejsc siedzących o konstrukcji żelbetowej, płytowej;

  - budowa parkingów i dróg z kostki brukowej gr. 8cm w kolorze ciemno szarym: budowa parkingu dla autobusów kibiców drużyny gości z 3-ma stanowiskami oraz placem manewrowym o wymiarach 20x20m; budowa placu postojowego dla samochodów służb bezpieczeństwa i służb; budowa drogi dla pojazdów kołowych o szer. 5,30m pełniącej funkcję drogi pożarowej; budowa drogi dla autobusów kibiców gości o szer. 6,00m wraz ze zjazdem z ul. Olimpijskiej; (kostka składa się z 5 elementów: 12x12, 18x12,24x12,18x18, 24x18)

  - budowa ciągów pieszych wokół trybun dla kibiców z asfaltu lanego;

  - budowa pozostałych ciągów pieszych z kostki brukowej gr. 8cm w kolorze ciemnio czerwonym, miejscami ciemno szarym (kostka składa się z  3 elementów: 9x12, 12x12, 18x12)

  - budowa schodów terenowych na gruncie wylewanych na budowie z betonu B20, zbrojonych siatką stalową, z balustradami mocowanymi policzkowo;

  - budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej od ZKP 
i oświetleniowej na terenie stadionu lekkoatletycznego oraz przebiegającej równolegle do drogi dla pojazdów kołowych o szer. 5,30m od strony zachodniej;

  - budowa instalacji teletechnicznej i nagłośnienia na stadionie;

  - budowa instalacji kanalizacji deszczowej czystej powiązanej z drenażem pod  boiskami, poza odcinkiem od studzienki nr D39 do studzienki nr D46 istn. oraz budowa  instalacji kanalizacji deszczowej brudnej;

  - budowa instalacji wodociągowej wraz z odcinkami poza zakresem objętym dokumentacją projektową zamienną; do Wykonawcy tego zadania nie należy wykonanie odcinków instalacji zewnętrznych  opisanych w zadaniu  nr 2;

  - budowa nowego ogrodzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w analogicznym zakresie jak opisana niżej rozbiórka wraz z budową ogrodzenia na terenie stadionu lekkoatletycznego z furtkami i bramami;

  - rozbiórka istniejącego ogrodzenia całego kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego od strony wschodniej w części począwszy od kortów tenisowych w kierunku południowym,  od strony południowej  i wschodniej oraz od strony północnej w części począwszy od zachodniej granicy do wschodniej krawędzi drogi dojazdowej;

  - rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji, w tym budynku zaplecza socjalnego o pow. zab. 254,00 m2, budynek z sanitariatami o pow. zab. 32,00 m2 wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, baraki kryte blachą trapezową o pow. zab. 63,00 m2, pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz z ogrodzeniem, 2 trybuny ziemne o pow. zabudowy 700 m2 każda, ciągi piesze i jezdne z kostki betonowej i płyt chodnikowych o pow. 1385,00 m2, kanalizacja sanitarna,  deszczowa oraz wodociąg;

  - realizacja małej architektury

    - 6 ławek z oparciem wolnostojących - żeliwna stabilna podstawa wyposażona w otwory pozwalające trwale przymocować ławkę do podłoża, zabezpieczona farbą podkładową i malowana farbą chlorokauczukową o lekkim połysku, odlew żeliwny w kolorze czarnym; deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, gruntowane, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem, drewno w kolorze Machoń, długość ławki 190cm;

    - 24 kosze na śmieci – Kosz wykonany w technologii zgodnej z w/w ławkami. Żeliwna stabilna podstawa, wykończenie kosza stanowią elementy drewniane barwione i impregnowane, wewnątrz znajduje się wyjmowany wkład na odpady ułatwiający opróżnianie kosza wykonany z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo, we wkładzie jest osobno wydzielona popielniczka, montaż przez zabetonowanie w gruncie elementu kotwiącego, pojemność kosza min. 45 litrów,

    - 12 koszy na śmieci z herbem Końskich – wykonany z odlewu żeliwnego lakierowany, pojemność min 90 litrów, wysokość do 110cm, z metalowym pojemnikiem wewnętrznym w komplecie, wolnostojący, podstawa kosza z otworami Ø13 mm, umożliwiającymi zakotwienie do podłoża, elementy mocujące w zestawie, otwieranie uchylne za pomocą zamka, zwolnienie zamka i otwarcie kosza umożliwia wyjęcie i opróżnienie z odpadków pojemnika wewnętrznego, w komplecie 1 zamek.

    - ławki przed sceną do występów artystycznych – ławki wykonane w technologii jak w pkt. 1.12.1 tj. żeliwna stabilna podstawa, wykończenie z elementów drewnianych barwionych, długość ławki 300cm,

    - słupy oraz maszty oświetleniowe,

    - palisady betonowe dł. 10m, 13m, 5,5m, h=0,5m, słupki  1,2m,

    - betonowe płyt ażurowe – pow. 10m2

- telebim zewnętrzny min. 15m2 wraz z konstrukcją telebim min. 15m2 wraz z konstrukcją- np. Ekran ABsen P16 Real o minimalnych parametrach: jasność 8000NITS, Pixel Pitch (fizyczny) 16mm, rozdzielczość 320x192;

- ekran akustyczny na szczycie trybuny dla widzów

  - likwidacja istniejącego drzewostanu w liczbie ok. 154 szt. drzew;

  - nasadzenie: drzew iglastych (świerk pospolity „Acrocona” – szt. 63 oraz krzewów iglastych (tuja zachodnia „Smaragd”) – szt. 101  w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym;

  - budowa ścieżki rowerowej z asfaltu lanego o szer. 2,5 m na całej długości od strony południowej (także z częścią poza granicami opracowania dokumentacji projektowej zamiennej), na całej długości od strony zachodniej i w części od strony północnej w granicach określonych dokumentacją projektową zamienną;

  - wykonanie planu stadionu z zaznaczeniem wszystkich jego urządzeń, krzeseł, sektorów, parkingów, bram, wejść i wyjść, wjazdów i wyjazdów, ogrodzeń, dróg ratunkowych, tablic z regulaminem itd. oraz zamieszczenie wszystkich znaków i kierunkowskazów na terenie obiektu według planu stadionu oraz Projektu organizacji ruchu. Drogi wejściowe do miejsc na widowni oraz drogi ewakuacyjne powinny być oznaczone tak, aby umożliwiać łatwą orientację dla widzów i służb. Siedzenia oraz rzędy powinny posiadać numerację mocowaną nitami na oparciach. Plan stadionu powinien być wykonany na formacie pozwalającym na dobra widoczność. Projekt planu oraz jego lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym;

  - likwidacja tymczasowej skrzynki energetycznej i włączenie instalacji oświetlenia istniejącego boiska o nawierzchni sztucznej oraz kortów tenisowych do tablicy rozdzielczej głównej usytuowanej w pomieszczeniu technicznym w budynku zapleczowo-biurowym;

  - regulacja istniejących wpustów do niwelety projektowanego terenu;

  - dostawa systemu do podlewania boiska z trawy naturalnej tj. ręcznie przenoszony zraszacz do podlewania, przenośna pompa ogrodowa np. Typu JP 5 firmy Grundfos (szt.2) wózek deszczujący wyposażony w dysze zraszacza 4,9 mm o zasięgu r=15,5m (szt.2), wąż o długości 100m (szt.2), wąż długości 5m (2szt.) oraz inne urządzenie umożliwiające podłączenie w/w systemu.

  - Dostawa elementów wyposażenia do rozgrywania konkurencji sportowych 
(standard profesjonalny); dostawa wyposażenia boiska piłkarskiego; wykonanie: kompleksowego oznakowania bieżni lekkoatletycznej zgodnie z aktualnymi wytycznymi IAAF oraz PZLA; kompleksowe oznakowani boiska piłkarskiego zgodnie z wymaganiami PZPN.

- Zakres robót precyzują: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca nieodwołalnie oświadcza, że szczegółowy zakres robót określony w ust. 1 jest bezsporny i że ustalił ten zakres na podstawie dokumentacji projektowej opisanej w ust. 2, własnej wizji lokalnej na placu budowy oraz własnej weryfikacji zakresu rzeczowego wynikającego z dokumentacji projektowej.

- W przypadku rozbieżności w dokumentach określonych w ust. 2 o hierarchii ważności decyduje Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, na podstawie dokumentów określonych w ust. 2 oraz z należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników zatrudnionych przez Zarządcę obiektu tj. Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi przy ul. Warszawskiej 38 w Końskich oraz wydania dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie instruktarzu: konserwacji, pielęgnacji oraz utrzymania nawierzchni sportowych.

§ 2. TERMINY

- Strony ustaliły terminy realizacji zadania w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy, gdzie termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień zawarcia umowy, będącym jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, a termin zakończenia na dzień: 15 maj 2013r., przy czym za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Zamówienia o których mowa w § 9 pkt. 2 lit „c”.

- Protokół przekazania terenu budowy podpisują upoważnieni przedstawiciele stron umowy. Przy podpisaniu protokołu Zamawiający przekazuje Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej wraz z dziennikiem budowy oraz wskazuje osoby nadzoru inwestorskiego i osoby nadzoru autorskiego.

- Jeżeli z nieuzasadnionych powodów Wykonawca nie podpisze protokołu przekazania terenu budowy albo wskaże jako kierowników robót inne osoby niż wynikające ze złożonej oferty, to Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w §11 ust. 1 lit. c), zastrzeżeniem ust. 4.

- Jeśli Wykonawca wskaże do protokołu przekazania terenu budowy inne osoby do kierowania robotami budowlanymi niż wskazane w ofercie, Zamawiający wymaga załączenia poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów określających: posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień, aktualnego zaświadczenia z właściwego samorządu zawodowego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Brak jakiegokolwiek dokumentów powoduje skutki określone w ust. 3

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 3. PRZEDSTAWICIELE STRON

- Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do reprezentowania ich w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z wykonywaniem przedmiotu umowy są:

  - ze strony Wykonawcy - Kierownik budowy ………………………posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ____, dostępny pod tel.: _________________ e-mail:____________________

  - ze strony Zamawiającego –  Koordynator ________________________________ dostępny pod tel.: 41 372 37 20, fax 41 372 29 55, e-mail: inwestycje@umkonskie.pl

- Z każdej narady czy spotkania obowiązkowo sporządza się protokół a ustalenia w nich zawarte wymagają zatwierdzenia przez osoby podpisujące niniejszą umowę.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia 
w zakresie powierzonych obowiązków.

§ 4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy 
w wysokości __________________________________________ zł. (słownie złotych: __________________________________________________________________).

      - Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją dzieła wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: roboty przygotowawcze, porządkowe zwłaszcza związane 
z uprzątnięciem materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych określonych 
w §1 ust. 1 lit.b niniejszej umowy, zagospodarowanie placu budowy, koszt dostawy mediów do placu budowy wraz z budową odpowiednich sieci z opomiarowaniem, koszty utrzymania zaplecza budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robót, opracowania dokumentacji powykonawczej, dokumentacji fotograficznej, decyzji administracyjnych, koszty pomiarów geodezyjnych oraz koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz niezbędnych do uzyskania świadectwa PZLA pozwalającego na przeprowadzanie na stadionie oficjalnych zawodów lekkoatletycznych rangi krajowej.

      - Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą umowę i akceptując ustalone w niej należne mu wynagrodzenie ryczałtowe przyjął na siebie obowiązek wykonania także wszystkich innych robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym wyszczególnionych w ust. 2, oraz że uwzględnił tę okoliczność w swojej wycenie przedmiotu umowy.

      - Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane i odebrane części przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, przy czym łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 70% wartości przedmiotu umowy.

      - Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zakończonych części robót, podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora.

      - Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca wystawi po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego.

      - Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 9.

      - Kary umowne należne Zamawiającemu, o których mowa w § 11 ust. 1, zostaną potrącone 
z wartości określonych w fakturach.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania 20% z kwoty wynagrodzenia do czasu uzyskania przez Wykonawcę świadectwa PZLA pozwalającego na przeprowadzanie na stadionie oficjalnych zawodów lekkoatletycznych rangi krajowej oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu.

§ 5. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ________ zł (10% ceny przedmiotu umowy określonego w §4 umowy) w  formie ____________________

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

    - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

    - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z rękojmi – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi tj. min 5 lat od terminu określonego w §10 ust.5

§ 6. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

- Inwestycja o której mowa w §1 ust.1 obejmuje dwa zadania, zatem Wykonawca Zadania Nr1 jest Koordynatorem Wykonawcy Zadania 2.

- Wykonawca Zadania Nr1 przy współpracy z Wykonawcą Zadania Nr2 powinien złożyć wniosek i uzyskać pozwolenie na użytkowanie częściowe obiektów objętych Zadaniem Nr1 i Nr2.

- Pochodzące z demontażu materiały Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt (w tym koszt ewentualnej utylizacji) przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

- W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia na własny koszt.

- Wykonawca będzie informował z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych Koordynatora 
i inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie: wpisu do dziennika budowy, potwierdzonego e-mailem, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego lub faxem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, to zobowiązany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a następnie przywrócenia roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca składa Zamawiającemu następujące pisemne raporty:

  - cotygodniowe zawierające informacje o stanie zaawansowania robót, analizę zgodności terminów wykonywania robót i kosztów z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, - w terminie do 2 dnia każdego tygodnia, za poprzedni tydzień,

  - interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 3 dni od zdarzenia,

  - raporty rozliczeniowe składane w terminie 3 dni od zakończenia etapu inwestycji, określonego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym dołączone do protokołów odbioru będących podstawą wystawienia faktury.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca jest obowiązany prowadzić dokumentację fotograficzną wykonywanych robót (w technologii cyfrowej) zapisaną na płycie CD.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 8 muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską i Europejską Normą, aprobaty techniczne, atesty.

- W związku z realizowanymi robotami, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na własny koszt decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego

- Za względów bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązany jest posiadać Projekt Organizacji ruchu na czas budowy uzgodniony z Wykonawca Zadania nr2 zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Pracownicy zatrudnieni przez Zarządcę obiektu tj MZOS, po ukończeniu szkolenia dot. nawierzchni sportowych, powinni otrzymać dokument potwierdzający odbycie szkolenie oraz Instruktarz konserwacji, pielęgnacji oraz utrzymania nawierzchni sportowych położonych na obiekcie obejmującym Zadanie Nr1

§ 7. PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca oświadcza, że następujące rodzaje robót będzie wykonywał osobiście:

- …………………………………………………………,

- …………………………………………………………,

- …………………………………………………………,

- ………………………………………………………….,

- …………………………………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że niżej wymienione rodzaje robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:

- …………………………………………………………..,

- ……………………………………………………………,

- …………………………………………………………….,

- …………………………………………………………….,

- …………………………………………………………….

- Strony postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane 
z podwykonawcą rodzajów robót wymienionych w ust. 2 lub dalszym podwykonawcą stosuje się art. 6471 k.c., z tym zastrzeżeniem, że termin do wyrażenia przez Zamawiającego, zgłoszenia na piśmie sprzeciwu do przedstawionej mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą wynosi 14 dni. Wykonawca nie ma prawa zawrzeć umowy z podwykonawcą bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia z wyłącznej winy Wykonawcy, jeśli nie zostanie dochowane postanowienie niniejszej umowy określone w zdaniu 2-gim.

- W razie zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w §4 ust. 1 wyłącznie pod warunkiem załączenia do swojej faktury oświadczenia podwykonawców, że otrzymali bezpośrednio od Wykonawcy należne im wynagrodzenie za prace przez nich wykonane i odebrane, i że w związku z tym nie mają żadnych roszczeń o zapłatę należnego im wynagrodzenia. Dla ważności pisemnego oświadczenia wymagane jest potwierdzenie przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podwykonawców oraz dostarczenie przez Wykonawcę wraz z oświadczeniem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub innej ewidencji, w której zarejestrowana jest osoba podwykonawcy. W wypadku, gdyby podwykonawca nie złożył oświadczenia opisanego w zdaniu 1-szym niniejszego postanowienia umowy lub złożył oświadczenie o nieotrzymaniu od Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia, to Zamawiający jest uprawniony zaspokoić roszczenia podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia – z kwoty najbliższego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość ich prac tak, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podwykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami są zawierane w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności oraz muszą zawierać zastrzeżenie, że Podwykonawca nie może powierzyć wykonania robót dalszym Podwykonawcom.

§ 8. ZMIANY

  - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

- terminu zakończenia, ale tylko w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;

- przedmiotu umowy, polegające na:

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji jego części; w takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót wyłączonych wyliczoną przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym załączonym przez Wykonawcę  do złożonej oferty; wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca 
i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

- zmianie sposobu wykonania robót na inny niż określony w dokumentacji projektowej, o ile nie zmniejsza ich jakości i użyteczności, pod warunkiem zachowania przepisów prawa budowlanego; każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie może wpływać na zmianę umownego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

  - Możliwe są inne nieistotne zmiany, w tym dotyczące zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ile zmiany te nie będą miały wpływu na zmianę terminu zakończenia realizacji robót określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Każda zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

      - Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 
7 dni od daty zgłoszenia gotowości wykonanych robót do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.

      - Gotowość do odbioru uznaje się, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

- wykonane wszystkie roboty objęte umową,

- uporządkowany teren budowy,

- złożono pełną i uporządkowaną dokumentację budowy tj.:

  - prawidłowo wypełniony i zamknięty dziennik budowy z wszystkimi załącznikami, protokołami badań i sprawdzeń,

  - projekt powykonawczy (wykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta),

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w PODGiK,

  - certyfikaty na zastosowane materiały, atesty, aprobaty techniczne,

  - dokumentację fotograficzną z realizacji przedmiotu umowy

  - instrukcję  konserwacji, pielęgnacji oraz utrzymania nawierzchni na obiektach sportowych obejmujących Zadanie Nr1

- W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów opisanych w ust. 2 Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru, a skutki z tym związane ponosi Wykonawca.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenie, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

- skorzystać z uprawnień określonych w § 10 pkt. 4 umowy.

4. 	Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. 	Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

6. 	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 10. OKRES GWARANCJI

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wykonania robót wybudowania boiska piłkarskiego, areny lekkoatletycznej oraz elementów infrastruktury technicznej opisanych w §1 ust. 1 niniejszej umowy i udziela Zamawiającemu gwarancji, że wykonane prace przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców nie będą miały żadnych wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność ze względu na cel, któremu mają one służyć.

- Na roboty budowlane objęte umową Wykonawca udziela gwarancji o której mowa w ust. 1 – na okres 5 lat.

- Na wykonaną nawierzchnię syntetyczną …. lat  i naturalną Wykonawca udziela gwarancji, o której mowa w ust. 1 – na okres 5lat.

- Wykonawca wykona badania okresowe położonej nawierzchni według wytycznych Rekomendacji Technicznej ITB Instytutu Techniki Budowlanej przed upływem okresu gwarancji na nawierzchnie syntetyczną o której mowa w ust.2.

- Wykonawca zobowiązuje się wyczyści nawierzchnię syntetyczną (maszynowo) przed upływem okresu gwarancji na nawierzchnie syntetyczną o której mowa w ust.2.

- Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego przedmiotu umowy z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek – od dnia ich usunięcia.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnia się wady robót wykonanych przez Wykonawcę, to Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6, to Zamawiający może wyznaczyć osobę innego wykonawcy do usunięcia wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie wypłacone osobie innego wykonawcy za usunięcie wad, pomniejsza kwotę zatrzymaną, o której mowa w §5 ust. 1 umowy.

- Do czynności odbioru robót usuwających wady stosuje się postanowienia dotyczące odbioru końcowego z wyłączeniem zapisów §9 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest co roku przez okres gwarancji dokonywać nieodpłatnie przeglądu i regulacji wszystkich elementów technicznych zamontowanych podczas wykonywania robót, powiadamiając o terminie przeglądu Zamawiającego na 7 dni roboczych przed. Przegląd powinien się odbyć corocznie przed rozpoczęciem sezonu.

§ 11. KARY UMOWNE

1. 	Wykonawca zapłaci kary pieniężne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

a) 	w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia. - 0,5%  ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

b) 	w razie nieterminowego usuwania wad i usterek w wysokości 0,5 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia  po upływnie wyznaczonego terminu do usunięcia wad i usterek, lecz nie więcej niż 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 20 %  ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne  w następujących przypadkach:

a) 	za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

b) 	za nieterminowe płatności – odsetki w wysokości ustawowej.

3.		Strony ustalają, że kary pieniężne, o ile inaczej nie zastrzeżono w umowie, będą płatne w terminie 14 dni od daty wezwania do ich zapłaty oraz iż:

  - prawo żądania zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar pieniężnych przysługuje uprawnionemu bez względu na fakt poniesienia przez uprawnionego szkody,

  - zastrzeżone w niniejszej umowie kary pieniężne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12. ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW UMOWY

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 5 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

- gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar pieniężnych,

- gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa, nie dochowując jakości robót i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich wykonania do dnia dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego;

- gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót i realizacją danego etapu wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego, tak dalece, że w opinii Zamawiającego nie jest prawdopodobne, aby je ukończył w terminie;

- przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane drugiej stronie, co najmniej 3 dni przed terminem odstąpienia.

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez niego wykorzystane oraz wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez niego wykorzystane,

b) wezwania Wykonawcy do przekazania robót w toku, materiałów urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez Zamawiającego wykorzystane i dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, z uwzględnieniem ich jakości i stopnia realizacji na dzień odstąpienia od umowy oraz wezwania Wykonawcy do uprzątnięcia z placu budowy materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez zamawiającego wykorzystane.

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

- Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część jest Harmonogram Rzeczowo –Finansowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, zaś trzy egzemplarze dla zamawiającego.

Umowa - PROJEKT

###### zawarta w dniu ………….pomiędzy Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, zwaną 
w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – …………………, przy kontrasygnacie Skarbnika -……………………………

a

_________________________________________________________________________, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

______________________________________

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie” - Zadanie Nr2 – Budowa obiektów kubaturowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, które będzie współfinansowane 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zakres robót obejmuje budowę:

- budowa budynku zapleczowo – biurowego jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy 915 m2 w technologii tradycyjnej – murowanej z elementami żelbetowymi, który mieści następujące funkcje:

- scena amfiteatru z zapleczem, które stanowią dwie garderoby z niezależnym węzłem sanitarnym,

- część biurowa z pomieszczeniem biura i sekretariatem,

- sala wielofunkcyjna,

- zaplecza szatniowo-sanitarnego (4 zespoły szatni – po 24 szafki każda -  z węzłami sanitarnymi, sanitariaty dla sportowców dostępne z zewnątrz, pokój sędziego z węzłem szatniowo-sanitarnym, pokój trenera z węzłem szatniowo-sanitarnym, pomieszczenie czyszczenia butów, magazyn sprzętu sportowego); budynek wyposażony w instalacje:  
wodociągową – wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,  gazu, centralnego ogrzewania z kotłowni, wentylacji mechanicznej poprzez centrale 
wentylacyjne, solarną wspomagającą ogrzewanie wody, elektryczną: oświetlenia 
wewnętrznego, oświetlenia awaryjnego, gniazd wtykowych odgromową, uziemień i ochrony przeciwpożarowej, telefoniczną, domofonową.; wraz z budową budynku należy wykonać scenę z niezależnym konstrukcyjnie przekryciem – pow. zabudowy sceny – 
145m2, którą zaprojektowano od zachodu przy budynku;

- budowa budynku kas i depozytu jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy ok. 55 m2 
w technologii tradycyjnej – murowanej z elementami żelbetowymi, który pełni funkcję
kasową i depozytową dla widzów, posiada pomieszczenie kas i depozytu, aneks socjalny
dla pracowników, pomieszczenie porządkowe, WC dla pracowników; budynek
wyposażony w instalacje wodociągową – wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej,
grzejniki zasilane elektrycznie, wentylacyjną poprzez piony wentylacyjne ze wspomaganiem wywiewu przez wentylatory dynamiczno-wiatrowe, elektryczną jak w budynku powyżej;

- budowa budynku z sanitariatami jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy 134 m2 , który 
mieści dwie niezależne dostępne strefy dla kibiców: strefa dla kibiców gospodarzy i strefa 
dla kibiców gości, każda składająca się  z zespołu sanitariatów, WC dla osoby 
niepełnosprawnej i pomieszczenia porządkowego; budynek wyposażony jest w instalacje 
sanitarne: wodociągową – wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej, grzejniki 
zasilane elektrycznie, instalacje wentylacji: wentylacja zrealizowana mechanicznie poprzez centrale mechaniczne; instalacje elektryczne: instalacja oświetlenia wewnętrznego, instalacja elektryczna gniazd wtykowych, instalacja odgromowa, instalacja uziemień 
i ochrony przeciwporażeniowej;

- budowa urządzeń budowlanych umożliwiających włączenie ww. budynków do zewnętrznych instalacji: elektrycznej zasilającej, wodociągowej (40 (63, kanalizacji deszczowej do studzienek nr: D41, D70, D71 i kanalizacji sanitarnej do studzienek nr: S2, S7, S10, S11 ist. oraz budowa instalacji zewnętrznej gazowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

- Zakres robót precyzują: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Wykonawca nieodwołalnie oświadcza, że szczegółowy zakres robót określony w ust. 1 jest bezsporny i że ustalił ten zakres na podstawie dokumentacji projektowej opisanej w ust. 3, własnej wizji lokalnej na placu budowy oraz własnej weryfikacji zakresu rzeczowego wynikającego z dokumentacji projektowej.

- W przypadku rozbieżności w dokumentach określonych w ust. 3 o hierarchii ważności decyduje Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, na podstawie dokumentów określonych w ust. 2 oraz z należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte 
w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

§ 2. TERMINY

- Strony ustaliły terminy realizacji zadania w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy, gdzie termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień zawarcia umowy, będącym jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, a termin zakończenia na dzień: 31 marzec 2013r., przy czym za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Zamówienia o których mowa w § 9 ust. 2 lit „c”.

- Protokół przekazania terenu budowy podpisują upoważnieni przedstawiciele strony umowy. Przy podpisaniu protokołu Zamawiający przekazuje Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej wraz z dziennikiem budowy oraz wskazuje osoby nadzoru inwestorskiego i osoby nadzoru autorskiego.

- Jeżeli z nieuzasadnionych powodów Wykonawca nie podpisze protokołu wprowadzenia na teren budowy albo wskaże jako kierowników robót inne osoby niż wynikające ze złożonej oferty, to Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w §11 ust. 1 lit. c), zastrzeżeniem ust. 4.

- Jeśli Wykonawca wskaże do protokołu przekazania terenu budowy inne osoby do kierowania robotami budowlanymi niż wskazane w ofercie, Zamawiający wymaga załączenia poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów określających: posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień, aktualnego zaświadczenia z właściwego samorządu zawodowego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Brak jakiegokolwiek dokumentów powoduje skutki określone w ust. 3

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 3. PRZEDSTAWICIELE STRON

- Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do reprezentowania ich w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uzgadniania zmian, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z wykonywaniem przedmiotu umowy są:

  - ze strony Wykonawcy - Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ____, dostępny pod tel.: _________________ e-mail:____________________

  - ze strony Zamawiającego – Koordynator ________________________________ dostępny pod tel.: 41 372 37 20, fax 41 372 29 55, e-mail: inwestycje@umkonskie.pl

- Z każdej narady czy spotkania obowiązkowo sporządza się protokół a ustalenia w nich zawarte wymagają zatwierdzenia przez osoby podpisujące niniejszą umowę.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

§ 4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy 
w wysokości ___________________ zł. (słownie złotych: ________________________).

      - Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją dzieła wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: roboty przygotowawcze, porządkowe, koszt dostawy mediów do placu budowy wraz z budową odpowiednich sieci z opomiarowaniem, koszty utrzymania zaplecza budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robót, opracowania dokumentacji powykonawczej, dokumentacji fotograficznej, decyzji administracyjnych, koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu.

      - Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą umowę akceptując ustalone w niej należne mu wynagrodzenie ryczałtowe przyjął na siebie obowiązek wykonania także wszystkich innych robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym wyszczególnionych w ust. 2, oraz że uwzględnił tę okoliczność w swojej wycenie przedmiotu umowy.

      - Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane i odebrane części przedmiotu umowy zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo – finansowym, przy czym łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 70% wartości przedmiotu umowy.

      - Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru określonych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym zakończonych części robót podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora.

      - Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca wystawi po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego.

      - Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, 
z zastrzeżeniem ust.9.

      - Kary umowne należne Zamawiającemu o których mowa w § 11 ust. 1, zostaną potrącone 
z wartości faktury końcowej.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania 20% z kwoty wynagrodzenia do czasu uzyskania przez Wykonawcę Zadania Nr1 świadectwa PZLA pozwalającego 
na przeprowadzanie na stadionie oficjalnych zawodów lekkoatletycznych rangi krajowej oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu.

§ 5. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……….zł (10% ceny przedmiotu umowy określonego w §4 umowy) w  formie …………………………

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

    - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

    - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 6. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

- Inwestycja o której mowa w §1 ust.1 obejmuje dwa zadania, zatem Wykonawca Zadania Nr1 jest Koordynatorem Wykonawcy Zadania Nr2.

- Wykonawca Zadania Nr2 jest zobowiązany podporządkować się Wykonawcy Zadania Nr1 w sprawach dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego  z §1 ust.1

- Wykonawca Zadania Nr2 ma obowiązek współpracować i udostępnić odpowiednie dokumenty pozwalające Wykonawcy Zadania Nr1 uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektów objętych Zadaniem Nr1 i Nr2.

- Ewentualne spory między Wykonawcami Zadania Nr 1,2 rozwiązuje Inwestor

- W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia na własny koszt.

- Wykonawca będzie informował z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych Koordynatora 
i inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie: wpisu do dziennika budowy, potwierdzonego e-mailem, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego lub faxem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, to zobowiązany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Koordynatora lub Inspektora Nadzoru, a następnie przywrócenia roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca składa Zamawiającemu następujące pisemne raporty:

  - cotygodniowe zawierające informacje o stanie zaawansowania robót, analizę zgodności terminów wykonywania robót i kosztów z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, - w terminie do 2 dnia każdego tygodnia, za poprzedni tydzień,

  - interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 3 dni od zdarzenia,

  - raporty rozliczeniowe składane w terminie 3 dni od zakończenia etapu inwestycji, określonego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym dołączone do protokołów odbioru będących podstawą wystawienia faktury.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca jest obowiązany prowadzić dokumentację fotograficzną wykonywanych robót (w technologii cyfrowej) zapisaną na płycie CD.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 8 muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w szczegółowych specyfikacjach technicznych

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską i Europejską Normą, aprobaty techniczne, atesty.

§ 7. PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca oświadcza, że następujące rodzaje robót będzie wykonywał osobiście:

- …………………………………………………………,

- …………………………………………………………,

- …………………………………………………………,

- ………………………………………………………….,

- …………………………………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że niżej wymienione rodzaje robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:

- …………………………………………………………..,

- ……………………………………………………………,

- …………………………………………………………….,

- …………………………………………………………….,

- …………………………………………………………….

- Strony postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane 
z podwykonawcą rodzajów robót wymienionych w ust. 2 lub dalszym podwykonawcą stosuje się art. 6471 k.c., z tym zastrzeżeniem, że termin do wyrażenia przez Zamawiającego, zgłoszenia na piśmie sprzeciwu do przedstawionej mu przez wykonawcę umowy 
z podwykonawcą wynosi 14 dni. Wykonawca nie ma prawa zawrzeć umowy 
z podwykonawcą bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia z wyłącznej winy Wykonawcy, jeśli nie zostanie dochowane postanowienie niniejszej umowy określone w zdaniu 2-gim.

- W razie zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami, Zamawiający  wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w §4 ust. 1 wyłącznie pod warunkiem załączenia do swojej faktury oświadczenia podwykonawców, że otrzymali bezpośrednio od Wykonawcy należne im wynagrodzenie za prace przez nich wykonane i odebrane, i że w związku z tym nie mają żadnych roszczeń o zapłatę należnego im wynagrodzenia. Dla ważności pisemnego oświadczenia wymagane jest potwierdzenie przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podwykonawców oraz dostarczenie przez Wykonawcę wraz z oświadczeniem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub innej ewidencji, w której zarejestrowana jest osoba podwykonawcy. W wypadku, gdyby podwykonawca nie złożył oświadczenia opisanego w zdaniu 1-szym niniejszego postanowienia umowy lub złożył oświadczenie o nieotrzymaniu od Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia, to Zamawiający jest uprawniony zaspokoić roszczenia podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia – z kwoty najbliższego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość ich prac tak, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podwykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami są zawierane w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności oraz muszą zawierać zastrzeżenie, że Podwykonawca nie może powierzyć wykonania robót dalszym Podwykonawcom.

§ 8. ZMIANY

  - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

- terminu zakończenia, ale tylko w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;

- przedmiotu umowy, polegające na:

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji jego części; w takim przypadku umowne 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót wyłączonych
wyliczoną przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych 
tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym załączonym przez Wykonawcę  do złożonej oferty; wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca 
i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

- zmianie sposobu wykonania robót niż określony w dokumentacji projektowej, o ile nie    
zmniejsza ich jakości i użyteczności,  pod warunkiem zachowania przepisów prawa 
budowlanego; każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie może
wpływać na zmianę umownego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

  - Możliwe są inne nieistotne zmiany, w tym dotyczące zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ile zmiany te nie będą miały wpływu na zmianę terminu zakończenia realizacji robót określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Każda zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

      - Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 
7 dni od daty zgłoszenia gotowości wykonanych robót do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.

      - Gotowość do odbioru uznaje się, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

- wykonane wszystkie roboty objęte umową,

- uporządkowany teren budowy,

- złożono pełną i uporządkowaną dokumentację budowy tj.:

  - prawidłowo wypełniony i zamknięty dziennik budowy z wszystkimi załącznikami, protokołami badań i sprawdzeń,

  - projekt powykonawczy (wykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta),

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w PODGiK,

  - certyfikaty na zastosowane materiały, atesty, aprobaty techniczne,

  - dokumentację fotograficzną z realizacji przedmiotu umowy

      - W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów opisanych w ust. 2 Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru, a skutki z tym związane ponosi Wykonawca.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenie, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

- skorzystać z uprawnień określonych w § 10 ust. 3 umowy.

      - Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do   żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

      - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 10. OKRES GWARANCJI

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wykonania robót –budowa budynków kubaturowych wraz z urządzeniami technicznymi opisanych w §1 ust. 1 niniejszej umowy i udziela Zamawiającemu gwarancji, że wykonane prace przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców nie będą miały żadnych wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność ze względu na cel, któremu mają one służyć.

- Na roboty objęte umową Wykonawca udziela gwarancji, o której mowa w ust. 1 na okres 5 lat

- Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego przedmiotu umowy z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek – od dnia ich usunięcia.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnia się wady robót wykonanych przez Wykonawcę, to Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4, to Zamawiający może wyznaczyć osobę innego wykonawcy do uśnięcia wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie wypłacone osobie innego wykonawcy za usunięcie wad, pomniejsza kwotę zatrzymaną, o której mowa w §5 ust. 1 umowy.

- Do czynności odbioru robót usuwających wady stosuje się postanowienia dotyczące odbioru końcowego z wyłączeniem zapisów §9 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest co roku przez okres gwarancji dokonywać nieodpłatnie przeglądu i regulacji wszystkich elementów technicznych zamontowanych podczas wykonywania robót, powiadamiając o terminie przeglądu Zamawiającego na 7 dni roboczych przed. Przegląd powinien się odbyć corocznie przed rozpoczęciem sezonu.

§ 11. KARY UMOWNE

1. 	Wykonawca zapłaci kary pieniężne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

a) 	w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia,. - 0,5%  ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ryczałtowego wynagrodzenia brutto

b) 	w razie nieterminowego usuwania wad i usterek w wysokości 0,5% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do usunięcia wad i usterek, lecz nie więcej niż 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi 
on odpowiedzialność w wysokości 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto

2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne w następujących przypadkach:

a) 	za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto

b) 	za nieterminowe płatności – odsetki w wysokości ustawowej.

3.	Strony ustalają, że kary pieniężne, o ile inaczej nie zastrzeżono w umowie, będą płatne w terminie 14 dni od daty wezwania do ich zapłaty oraz iż:

  - prawo żądania zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar pieniężnych przysługuje uprawnionemu bez względu na fakt poniesienia przez uprawnionego szkody,

  - zastrzeżone w niniejszej umowie kary pieniężne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12. ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW UMOWY

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

    - w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

    - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 5 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

    - gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar pieniężnych

    - gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa, nie dochowując jakości robót i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich wykonania do dnia dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego

    - gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót i realizacją danego etapu wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego, tak dalece, że w opinii Zamawiającego nie jest prawdopodobne, aby je ukończył w terminie;

    - przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane drugiej stronie, co najmniej 3 dni przed terminem odstąpienia.

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez niego wykorzystane oraz wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez niego wykorzystane,

b) wezwania Wykonawcy do przekazania robót w toku, materiałów urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez Zamawiającego wykorzystane i dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, z uwzględnieniem ich jakości i stopnia realizacji na dzień odstąpienia od umowy oraz wezwania Wykonawcy do uprzątnięcia z placu budowy materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez zamawiającego wykorzystane.

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

- Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część jest Harmonogram Rzeczowo –Finansowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, zaś trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:                                                                               ZAMAWIAJĄCY:

Rozdział D:

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ PODSTAWOWEJ

OFERTA  PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy ...........................................................................................................................................

Dokładny adres:...........................................................................................................................................................

telefon .........................................................................  fax ........................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................................................

## NIP: ...............................................................................REGON:..............................................................................

Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku ……………………………………...……………………………………………………………..

## Nazwisko osoby do kontaktu:.....................................................................................................................................

## Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

## „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”

W tym

Zadanie nr 1 –  Budowa boiska piłkarskiego , areny lekkoatletycznej oraz zagospodarowanie terenu

Wartość brutto .............................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

- Deklarujemy realizację zadania w terminie  15.05.2013

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

- Deklarujemy, że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości 10% ceny całkowitej w formie ................................., zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej  dniu podpisania umowy

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

(Wykonawca wypełnia tabelę  - o ile dotyczy)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- Do oferty dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, (wg wzoru  zał. 4).

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku 1.4b) SIWZ (wg wzoru  zał. 5).

- wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru  zał. 1a).

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg wzoru  zał. 2a). 
W wykazie muszą znaleźć się informacje niezbędne do stwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w  pkt. 1.2 c, 1.4 b).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania , (wg wzoru  zał. 3).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

- Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-	Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-Aktualna informacja  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

- kosztorys ofertowy- ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy wszelkie w błędy wynikające z w/w dokumentu nie będą miały wpływu na ocenę oferty

- Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną poprzez ustanowienie lidera do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

- dokumenty  dotyczące nawierzchni kauczukowej

- badania na zgodność  z normą PN-EN 14877:2008 (aktualna aprobata techniczna ITB lub -aktualna Rekomendacja Techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium, posiadającego atest IAAF potwierdzające wszystkie minimalne parametry techniczne nawierzchni określone w  Rozdział A: PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  w tabeli dotyczącej  minimalnych parametrów techniczno – użytkowych;

- kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta, zawierająca parametry oferowanej nawierzchni;

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

-autoryzacja, producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy składającego ofertę na realizowaną inwestycję;

-gwarancję wystawioną przez producenta oferowanej nawierzchni i dotycząca przedmiotowego zamówienia z terminem ważności tożsamym jak określony przez wykonawcę w formularzu ofertowym – w oryginale;

-potwierdzenie, że proponowana nawierzchnia została zastosowana na co najmniej jednym obiekcie, który uzyskał certyfikat IAAF Class 1;

-próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 15 x 15 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

-dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy naturalnej

-  paszport darni określający wiek darni (datę wysiewu nie mniejszy niż 1,5 roku i nie wiekszy niż 2,5 roku), lokalizację, mieszankę nasion;

- autoryzację producenta murawy na dostawę oferowanej w paszporcie darni wraz z określeniem przeznaczenia (nazwa lokalizacji);

- dokumenty dotyczące wzmocnienia murawy naturalnej

- autoryzację  dla wykonawcy wystawioną i podpisaną przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa lokalizacji);

- kartę techniczną podpisaną przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa lokalizacji);

- atest PZH na oferowany produkt;

- próbkę oferowanego produktu o wymiarach 20 x 15 cm

-Harmonogram rzeczowo finansowy

-inne:………………………………

Oświadczamy że :

-wykonane roboty budowlane zostały objęte 5-letnią rękojmią i 5-letnią gwarancją;

-wykonane nawierzchnie sportowe areny lekkoatletycznej zostały objęte ………-letnią rękojmią i ………..-letnią gwarancją;

-wykonane naturalne nawierzchnie sportowe zostały objęte 5-letnią rękojmią i 5-letnią gwarancją;

-na koniec okresu gwarancji zostały wykonane badania okresowe położonej nawierzchni  sportowej areny lekkoatletycznej według wytycznych Rekomendacji Technicznej ITB,

-przed upływem 3 roku gwarancji oraz kolejny raz przed upływem ostatniego roku gwarancji, Wykonawca wyczyścił nawierzchnię areny lekkoatletycznej (maszynowo).

Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ................... stron.

.................................dn................................		........................................................

Pieczątka i podpis wykonawcy

Rozdział E:

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ WARIANTOWEJ

OFERTA  PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy ...........................................................................................................................................

Dokładny adres:...........................................................................................................................................................

telefon .........................................................................  fax ........................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................................................

## NIP: ...............................................................................REGON:..............................................................................

Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku ……………………………………...……………………………………………………………..

## Nazwisko osoby do kontaktu:.....................................................................................................................................

## 1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

## „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”

W tym

Zadanie nr 1 –  Budowa boiska piłkarskiego , areny lekkoatletycznej oraz zagospodarowanie terenu

Wartość brutto .............................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

- Deklarujemy realizację zadania w terminie  15.05.2013

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

6. Deklarujemy, że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości 10% ceny całkowitej w formie ................................., zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej  dniu podpisania umowy

7.W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

8.Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

(Wykonawca wypełnia tabelę  - o ile dotyczy)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

9.Do oferty dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, (wg wzoru  zał. 4).

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku 1.4b) SIWZ (wg wzoru  zał. 5).

- wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru  zał. 1a).

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg wzoru  zał. 2a). 
W wykazie muszą znaleźć się informacje niezbędne do stwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w  pkt. 1.2 c, 1.4 b).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania , (wg wzoru  zał. 3).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

- Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Aktualna informacja  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

- kosztorys ofertowy- ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy wszelkie w błędy wynikające z w/w dokumentu nie będą miały wpływu na ocenę oferty

- Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną poprzez ustanowienie lidera do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

- badania na zgodność  z normą PN-EN 14877:2008 (aktualna aprobata techniczna ITB lub aktualna Rekomendacja Techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium, posiadającego atest IAAF potwierdzające wszystkie minimalne ww. parametry techniczne nawierzchni;

- kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta, zawierająca parametry oferowanej nawierzchni;

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

- autoryzacja, producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy składającego ofertę 
na realizowaną inwestycję;

- gwarancję wystawioną przez producenta oferowanej nawierzchni i dotycząca przedmiotowego zamówienia z terminem ważności tożsamym jak określony przez wykonawcę w Formularzu oferty przetargowej wariantowej – w oryginale;

- potwierdzenie, że proponowana nawierzchnia została zastosowana na co najmniej jednym obiekcie, który uzyskał certyfikat IAAF Class 1;

- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 15 x 15 cm z oznaczeniem producenta 
i typu oferowanego produktu;

- wyniki badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne wydane przez laboratorium posiadające akredytację (zawartość metali ciężkich);

- Harmonogram rzeczowo finansowy

- inne:………………………………

Oświadczamy że :

-wykonane roboty budowlane zostały objęte 5-letnią rękojmią i 5-letnią gwarancją;

-wykonane nawierzchnie sportowe areny lekkoatletycznej zostały objęte ………-letnią rękojmią 
i ………..-letnią gwarancją;

-wykonane naturalne nawierzchnie sportowe zostały objęte 5-letnią rękojmią i 5-letnią gwarancją;

-na koniec okresu gwarancji zostały wykonane badania okresowe położonej nawierzchni  sportowej areny lekkoatletycznej według wytycznych Rekomendacji Technicznej ITB,

-przed upływem 3 roku gwarancji oraz kolejny raz przed upływem ostatniego roku gwarancji, Wykonawca wyczyścił nawierzchnię areny lekkoatletycznej (maszynowo).

Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ................... stron.

.................................dn................................		........................................................

# Załącznik nr 1a

# do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

# wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone

| Lp. | Nazwa inwestycji i miejsce realizacji, rodzaj wykonanych robót | Wartość zadania brutto [PLN] | Terminy wykonywania prac od dnia – do dnia | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Uwaga:

# Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca  będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2a

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* | Opis doświadczenia , wykształcenia , kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, nr uprawnień budowlanych do kierowania robotami z podaniem specjalności | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

* Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku  1.4 b) SIWZ).

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 3

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r Nr 113  poz. 759  z późn. zm.),

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące :

- posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

-  dysponowania potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku 1.4b) SIWZ

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Rozdział D:

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ.

OFERTA  PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy ...........................................................................................................................................

Dokładny adres:...........................................................................................................................................................

telefon .........................................................................  fax ........................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................................................

## NIP: ...............................................................................REGON:..............................................................................

Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku ……………………………………...……………………………………………………………..

## Nazwisko osoby do kontaktu:.....................................................................................................................................

## Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

## „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”

W tym

Zadanie nr 2 – Budowa obiektów kubaturowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Wartość brutto .............................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

- Deklarujemy realizację zadania w terminie  31.03.2013

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

- Deklarujemy, że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości 10% ceny całkowitej w formie ................................., będzie przekazane zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

(Wykonawca wypełnia tabelę  - o ile dotyczy)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- Oświadczamy  że :

wykonane roboty budowlane zostały objęte co najmniej 3-letnią rękojmią i co najmniej 3-letnią gwarancją;

- Do oferty dołączone są następujące dokumenty:

- oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, (wg wzoru  zał. 4).

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku 1.4b) SIWZ (wg wzoru  zał. 5).

- wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru  zał. 1b).

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg wzoru  zał. 2 b). 
W wykazie muszą znaleźć się informacje niezbędne do stwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w  pkt. 1.2 c, 1.4 b).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

- Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-	aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Aktualna informacja  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

- kosztorys ofertowy- ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy wszelkie w błędy wynikające z w/w dokumentu nie będą miały wpływu na ocenę oferty

- Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

o) harmonogram rzeczowo-finansowy

r) inne:………………………………

Oświadczamy że wykonane roboty budowlane zostały objęte 5-letnią rękojmią i 5-letnią gwarancją;

Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ................... stron.

.................................dn................................		........................................................

Pieczątka i podpis wykonawcy

# Załącznik nr 1b

# do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

# wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone

| Lp. | Nazwa inwestycji i miejsce realizacji, rodzaj wykonanych robót | Wartość zadania brutto [PLN] | Terminy wykonywania prac od dnia – do dnia | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Uwaga:

# Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca  będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2b

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* | Opis doświadczenia , wykształcenia , kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia , nr uprawnień budowlanych do kierowania robotami z podaniem specjalności | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

* Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku  1.4 b) SIWZ).

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 3

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r Nr 113  poz. 759  z późn. zm.),

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3a

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

w przypadku osób fizycznych

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust 1 pkt. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r Nr 113  poz. 759  z późn. zm.),

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące :

- posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

-  dysponowania potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku 1.4b) SIWZ

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

# Footnotes

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne