### Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVIII/174/2004

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 26.10.2004 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY KOŃSKIE

###### Część II

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

## Kwiecień 2004

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	6

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU  GMINY KOŃSKIE POD KĄTEM GOSPODAROWANIA   ODPADAMI	7

2.1. Położenie geograficzne	7

2.2. Sytuacja demograficzna	7

2.3. Sytuacja gospodarcza	9

2.4. Środowisko przyrodnicze	10

2.5. Warunki  glebowe	11

2.6. Warunki hydrologiczne	12

2.7. Zarys budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne	12

3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI	14

3.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach	14

3.1.1. Odpady komunalne	15

3.1.2. Odpady opakowaniowe	19

3.1.3. Komunalne osady ściekowe	21

3.1.4. Odpady ulegające biodegradacji	21

3.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym	22

3.1.6 Odpady wielkogabarytowe	23

3.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym	23

3.2.1. Odpady z przemysłu energetycznego	25

3.2.2. Odpady z przemysłu rolno-spożywczego	26

3.2.3. Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego oraz zużyte opony samochodowe	27

3.2.4. Odpady z pozostałych gałęzi przemysłu	27

3.3. Odpady niebezpieczne	28

3.3.1. Odpady zawierające PCB	28

3.3.2. Oleje odpadowe	28

3.3.3. Baterie i akumulatory	29

3.3.4. Odpady zawierające azbest	29

3.3.5. Środki ochrony roślin	30

3.3.6. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	31

3.3.7. Wycofane z eksploatacji pojazdy	31

3.3.8. Odpady medyczne i weterynaryjne	32

3.3.9. Inne odpady niebezpieczne	32

3.6. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa istniejących instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.	33

3.8.  „Dzikie wysypiska” odpadów	33

3.9. Zestawienie istniejących programów zawierających elementy gospodarki odpadami	34

4. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	35

4.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach	35

4.1.1. Odpady komunalne	35

4.1.2. Odpady opakowaniowe	36

4.1.3. Komunalne osady ściekowe	37

4.1.4. Odpady ulegające biodegradacji	37

4.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym	38

4.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym	38

4.3. Odpady niebezpieczne	39

5.	ZAŁOŻONE CELE W GOSPODAROWANIU ODPADAMI	41

5.1. Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym	41

5.1.1 Cele krótkookresowe 2004 - 2007	41

5.1.2 Cele długookresowe 2008 - 2011	42

5.2. Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym	43

5.2.1 Cele krótkookresowe 2004 - 2007	43

5.2.2 Cele długoterminowe 2008 – 2011	44

6. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	44

6.1. Sektor komunalny	44

6.1.1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych	45

6.1.2. Odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny	46

6.1.3. Odpady z prac budowlanych	46

6.1.4. odpady niebezpieczne	47

6.1.5. Odpady ulegające biodegradacji	47

6.1.6. Sposoby zachęcania do selektywnej zbiórki odpadów	48

6.2. Sektor gospodarczy	51

7. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI	51

7.1. Program usuwania odpadów zawierających azbest	51

7.2. Plan redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko	54

7.3. Edukacja ekologiczna	55

7.4. Plan rekultywacji składowiska odpadów przemysłowych Zamtal	58

8.   ANALIZA EKONOMICZNA I INSTRUMENTY FINANSOWE	59

8.1 Wskazanie instrumentów finansowych służących  realizacji  zamierzonych  celów i  zadań	59

8.2. Harmonogram realizacji i wdrożenia planu	65

9. SYSTEM MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU	69

10. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO	71

10.1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu	71

10.2. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko	71

11. STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI	74

12. SPIS TABEL	77

13.	SPIS  LITERTURY	78

Załącznik 1 - Instalacje do unieszkodliwiania odpadów na terenie Miasta i Gminy Końskie

Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w Planie gospodarki odpadami

- Cel w gospodarowaniu odpadami - to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć w gospodarowaniu odpadami,

- Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,

- Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych,

- Likwidacja składowiska – rozumie się przez to zespół działań inwestycyjnych w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji zagrożeń dla środowiska.

- Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany,

- Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji kwiatów domowych, balkonowych - ulegające biodegradacji,

- Odpady medyczne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny,

- Odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

- Odpady weterynaryjne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach,

- Oleje odpadowe – rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne,

- Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu opadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do w/w ustawy o odpadach,

- Odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii,

- PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetra-chlorodifenylometan, monometylodibromo-difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie,

- Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,

- Przebudowa składowiska – rozumie się przez to działania mające na celu dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów prawnych,

- Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

- Recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową (w tym kompostowanie), lub beztlenową odpadów ulegających rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,

- Składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów,

- Składowisko  odpadów komunalnych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów komunalnych.

- Składowisko odpadów przemysłowych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów pochodzących z sektora gospodarczego, z wyłączeniem odpadów komunalnych,

- Spalarnia odpadów – rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia,

- Stabilizacja odpadów – rozumie się przez to związanie odpadów w matrycy z materiałów wiążących o bardzo niskiej przepuszczalności celem zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko,

- Strategia gospodarki odpadami - sposób przygotowania i prowadzenia gospodarowania odpadami,

- System gospodarki odpadami - należy przez to rozumieć ogół działań inwestycyjnych i organizacyjnych realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi dokumentami, zmierzających do osiągnięcia założonych celów w gospodarce odpadami.

- Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów,

- Unieszkodliwianie - rozumie się przez to poddanie odpadów określonym procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określonych w załączniku nr 6 do w/w ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

- Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej,

- Zadania - działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów,

- Zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

# 1. WSTĘP

„Plan gospodarki odpadami dla Gminy Końskie” powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U.2001.62.628), która w rozdziale 3, Art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Poza powyższą ustawą, postępowanie z odpadami w Polsce regulują następujące podstawowe akty prawne:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.627).

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638).

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639).

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.2001.100.1085).

- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.)

„Plan gospodarki odpadami dla Gminy Końskie”, został opracowany w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska i obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających i przywożonych na teren gminy. Plan uwzględnia założenia przyjęte w krajowym, wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami.

Gminy otrzymały kompetencje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca gminie jako zadania własne m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności:

# Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

# Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi gminami:

# instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

# stacji zlewnych,

# instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

# Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałając z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

# Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

# Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami. Projekt planu gospodarki dla gminy podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Powyższe organy udzielają opinii dotyczących Planu w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną

Projekty planów gospodarki odpadami są uchwalane w trybie określonym dla programów ochrony środowiska, jako część programów ochrony środowiska. Plan gminny uchwalany jest przez radę gminy.

Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy składane są co 2 lata przez Burmistrza – do rady gminy. Plan gospodarki odpadami podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

# 2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU  GMINY KOŃSKIE POD KĄTEM GOSPODAROWANIA   ODPADAMI

## 2.1. Położenie geograficzne

Gmina Końskie leży na pograniczu północnego skłonu Gór Świętokrzyskich i Niziny Mazowieckiej, w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Powierzchnia obszaru gminy wynosi 250 km2, a liczba ludności 38 449 osób (stan na 31.12.2003 r.). Siedzibą władz jest miasto Końskie położone w centralnej części terenu gminy. Sąsiednie jednostki gminne to: Stąporków, Smyków, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Gowarczów w województwie świętokrzyskim, Przysucha w województwie mazowieckim oraz Żarnów i Białaczów w województwie łódzkim.

Miasto Końskie, będące także siedzibą powiatu, położone jest przy głównych krajowych szlakach komunikacyjnych zarówno drogowych jak i kolejowych. Dojazd do miasta zapewnia jedna droga o znaczeniu krajowym: Skarżysko - Radomsko oraz cztery o znaczeniu wojewódzkim: z kierunku Jędrzejowa, Grójca, Przysuchy i Łodzi. Gminę zamieszkuje 38,5 tys. osób, w tym samo miasto – 22,5 tys. osób. Miasto Końskie stanowi siedzibę wielu instytucji publicznych, finansowych, ochrony zdrowia, oświatowych i kulturowych oraz przedsiębiorstw prywatnych.

Obszar gminy charakteryzuje się dużą lesistością oraz znaczną ilością rzek i strumieni, które powstały dzięki sprzyjającej falistej powierzchni. Pod względem fizyczno-geograficznym (podział wg J. Kondrackiego, 1994) gmina Końskie położona  jest na granicy dwóch makroregionów  Wyżyna Małopolska i Wyżyna Przedborska. Większa część obszaru gminy należy do mezoregionu Wzgórza Opoczyńskie (342.12). Stanowią one dwie płaskie antykliny rozdzielone synkliną okresu kredowego, z  nałożonymi czwartorzędowymi utworami zlodowacenia środkowopolskiego. Pod pokrywą glin zwałowych rozwija się kras zakryty. Wschodnie fragmenty obszaru gminy należą do mezoregionu o nazwie Garb Gielniowski (342.32). Stanowi on pas wzniesień zbudowany z piaskowców retycko-liasowych, w znacznej części porośnięty lasami. Dominuje tu rzeźba falista i pagórkowata.

Duża lesistość terenu oraz duża ilość cieków i zbiorników wodnych w połączeniu z różnym rodzajem podglebia powodują duże zróżnicowanie mikroklimatu na terenie gminy. Na terenach o dużym zalesieniu i w pobliżu cieków i zbiorników wodnych oraz na terenach pofałdowanych występują zastoiska mrozowe oraz strefy chłodnego i wilgotnego powietrza ze skłonnościami do przymrozków w miesiącu maju i wrześniu.

## 2.2. Sytuacja demograficzna

Gminę Końskie zamieszkuje 38 449 osób, co stanowi 43% ludności powiatu koneckiego. Gęstość zaludnienia wynosi tu 153 osoby/km2. W minionych  latach notuje się w gminie ujemny przyrost naturalny. Rozmieszczenie ludności na obszarze gminy, z uwzględnieniem podziału na sołectwa i obszar miasta przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Ludność gminy Końskie (stan 31.12.2003 r.)

| L.p. | Nazwa miejscowości (sołectwa) | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baczyna | 152 |
| 2 | Barycz | 242 |
| 3 | Bedlenko | 333 |
| 4 | Bedlno | 395 |
| 5 | Brody | 536 |
| 6 | Dyszów | 352 |
| 7 | Gatniki | 167 |
| 8 | Gracuch | 170 |
| 9 | Górny Młyn | 197 |
| 10 | Izabelów | 350 |
| 11 | Jeżów | 202 |
| 12 | Koczwara | 192 |
| 13 | Kornica | 447 |
| 14 | Małachów | 97 |
| 15 | Młynek Nieświński | 441 |
| 16 | Modliszewice | 1449 |
| 17 | Nałęczów | 131 |
| 18 | Niebo | 98 |
| 19 | Nieświń | 1221 |
| 20 | Nowy Dziebałtów | 582 |
| 21 | Nowy Kazanów | 488 |
| 22 | Nowy Sokołów | 122 |
| 23 | Pracuchy | 165 |
| 24 | Piła | 605 |
| 25 | Pomyków | 513 |
| 26 | Pomorzany | 380 |
| 27 | Proćwin | 378 |
| 28 | Przybyszowy | 158 |
| 29 | Rogów | 1314 |
| 30 | Sielpia Mała | 167 |
| 31 | Sierosławice | 787 |
| 32 | Stadnicka Wola | 296 |
| 33 | Stara Kuźnica | 249 |
| 34 | Stary Dziebałtów | 433 |
| 35 | Stary Kazanów | 428 |
| 36 | Stary Sokołów | 341 |
| 37 | Sworzyce | 378 |
| 38 | Trzemoszna | 227 |
| 39 | Wąsosz | 446 |
| 40 | Wincentów | 244 |
|  | Razem sołectwa | 15 873 |
| 41 | Końskie - miasto | 22 576 |
|  | Razem miasto i gmina | 38 449 |

Źródło: dane z UMiG w Końskich

Miasto Końskie liczy 22 576 mieszkańców, co stanowi 58,7 % całkowitej liczby ludności gminy. Na terenach wiejskich na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet, natomiast w mieście Końskie - 105.

Ludność wiejska gminy zamieszkuje głównie w zabudowie jednorodzinnej. W mieście Końskie w dużym stopniu występuje zabudowa wielorodzinna. Natomiast na terenach wiejskich zabudowa taka występuje w Modliszewicach (6 bloków) i Fidorze (2 bloki).

Szacuje się, że liczba ludności na przestrzeni najbliższych lat będzie ulegała systematycznemu zmniejszaniu. Liczba ludności w gminie w roku 2003 r., w porównaniu do roku 2002 wykazuje spadek o 0,54 %. Przewidywany jest spadek liczby ludności: w roku 2004 o około 0,27 %, a w roku 2010 o 0,25% (na podstawie prognozy rozwoju demograficznego województwa).

## 2.3. Sytuacja gospodarcza

W skład Gminy Końskie wchodzi 40 wsi sołeckich, a łączna liczba miejscowości ogółem w gminie łącznie z miastem Końskie wynosi 61. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 7105 ha. W tym grunty orne zajmują 4981 ha, sady 620 ha, łąki 1905 ha, pastwiska 198 ha. Na lasy i grunty leśne przypada 1300 ha, a na pozostałe grunty 516 ha.

Powierzchnie zasiewów kształtują się na poziomie 1569 ha, przy czym przeważają zboża podstawowe. Znacznie mniejsze obszary upraw obsiewane są strączkowymi (313 ha). Uprawy drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych zajmują łącznie 21 ha.

Najliczniejszą grupę zwierząt gospodarskich stanowi bydło – 1227 sztuk i drób – 15043 sztuki. 331 gospodarstw posiada ciągniki rolnicze w łącznej ilości 347 sztuk, natomiast samochody ciężarowe posiadają 24 gospodarstwa. Ze względu na lokalizację w Końskich Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej sporo gospodarstw posiada maszyny związane z produkcją mleka typu: dojarki, schładzarki (wyniki NSPLiM i PSR w 2002 roku).

Obecnie miasto Końskie, stanowi piąty pod względem wielkości ośrodek przemysłowy województwa świętokrzyskiego. W Gminie Końskie istnieją bardzo silne korzenie górnictwa i produkcji żelaza - jest to rejon dawnego Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. W ostatnich latach na bazie upadłych zakładów powstało wiele nowych – firm odlewniczych, ceramicznych, odzieżowych i innych.

Większe zakłady przemysłowe w Gminie Końskie:

- KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A. w Końskich – produkcja wyrobów kanalizacyjnych z żeliwa,

- OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Końskich – produkcja przetworów mlecznych,

- ALPOL GIPS Sp. z o.o. w Fidorze– produkcja materiałów budowlanych,

- CERAMIKA-KOŃSKIE Sp. z o.o. w Końskich – produkcja płytek ceramicznych,

- CERAMIKA NOWA GALA S.A w Końskich – produkcja płytek ceramicznych,

- CERAMIKA KOLOR Sp. z o.o. w Kopaninach - produkcja płytek ceramicznych,

- KOWENT S.A. w Końskich – produkcja urządzeń odpylających, filtrujących i wentylujących.

Gmina Końskie ze względu na swe położenie w centralnej Polsce, a jednocześnie obfitość lasów oraz liczne zbiorniki wodne, jest idealnym miejscem dla rozwoju agroturystyki. Służy to poprawie kondycji finansowej gospodarstw wiejskich i może angażować w dochodowe prace osoby nie zatrudnione bezpośrednio przy produkcji rolnej.

Do najbardziej znanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych należy Sielpia, położona  wśród lasów, nad zbiornikiem wodnym o powierzchni 60 hektarów, w odległości 10 km od miasta Końskie. Bazę noclegową na terenie gminy stanowią hotele w Końskich i Modliszewicach oraz całoroczne ośrodki wypoczynkowe w Sielpi.

Na terenie gminy Końskie istnieje łącznie 12 szkół podstawowych i gimnazjów, 6 szkół średnich oraz 6 przedszkoli. Medykamenty i środki farmaceutyczne dla mieszkańców dostarcza 9 aptek. Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy zapewniają 3 ośrodki zdrowia w Końskich i w Nieświniu, a specjalistyczną opiekę medyczną – Szpital specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich. Aktualnie w szpitalu pracuje 112 lekarzy i 319 pielęgniarek. Od grudnia  2002 szpital posiada Certyfikat ISO 9001.

## 2.4. Środowisko przyrodnicze

Na terenie gminy Końskie wielkoprzestrzenny system ochrony przyrody obejmuje powierzchnię 11 551 ha, a stanowi go Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (K-ŁOChK). Obszar ten zajmuje 46,2 % ogólnej powierzchni gminy i obejmuje głównie jej wschodnie tereny.

Na terenie gminy znajduje się sześć pomników ochrony przyrody. Jeden z nich Piekło-Gatniki, przyciągając ogromnymi piaskowcami o fantastycznych kształtach i leśnymi ścieżkami, jest celem wielu wycieczek.

Program Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej w państwach Unii Europejskiej. W skład sieci Natura 2000 wejdą:

- obszary specjalnej ochrony (OSO) - wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej", dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy

- specjalne obszary ochrony (SOO) - wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.

Na terenie  gminy Końskie do sieci Natura 2000 zaproponowano obszary o nazwie: Dolina Krasnej i Dolina Czarnej Koneckiej. Obszary te obejmują starorzecza i inne naturalne eutroficzne zbiorniki wodne położone w południowej części gminy. Dolina Czarnej, który obejmuje obszar 1 550 ha, co stanowi 18% całkowitej powierzchni gminy, natomiast Dolina Krasnej obejmuje ujście Krasnej do Czarnej Koneckiej i jest to na terenie gminy niewielki obszar. Głównym walorem tych ostoi jest występowanie rzadkich gatunków ptaków. Zbiorowiska łąkowe, torfowiskowe, łęgi i olsy porastające te doliny są dobrze zachowane i mają charakter naturalny. Ostoja stanowi miejsce lęgowe wielu ptaków, wodno-błotnych, jest też ważnym punktem na ich szlaku ptactwa wędrownego.

Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET – Polska

Krajowa sieć ekologiczna ECONET-Polska jest wielkoprzestrzennym systemem obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu. Funkcje takich korytarzy i ciągów pełnią mało przekształcone przez człowieka doliny rzek i cieków, strefy zadrzewień i zakrzewień śródpolnych lub wydłużone kompleksy leśne. Na terenie gminy Końskie układ dolin rzek i cieków wraz z obniżeniami powytopiskowymi tworzy lokalny system korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym 59 K – Czarna.

Szczegółowy wykaz form ochrony przyrody w gminie Końskie wraz z ich lokalizacją zamieszczono w opracowaniu „Program ochrony środowiska dla gminy Końskie”.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami prawnymi, na terenach  obszarów chronionego krajobrazu, możliwości lokalizowania nowych instalacji do unieszkodliwiania lub odzyskiwania odpadów są mocno ograniczone. W województwie świętokrzyskim granice obszarów chronionego krajobrazu i ich opis, wraz z ograniczeniami w zakresie zabudowy, regulują rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego:  Nr 48/2002 z 23 lipca 2002 r., Nr 53/2002 z 29 października 2002 r., Nr 2/2003 z  14 stycznia 2003 r., Nr 3/2003 z 14 stycznia 2003 r, które zostały opublikowane w Dziennikach Urzędowych.

Zakaz lokalizowania instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynika także z odpowiednich zapisów w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991 r., dotyczących zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych i pozostałych indywidualnych form ochrony przyrody.

Na terenie gminy Końskie składowisko odpadów komunalnych przy ulicy Spacerowej i nieczynne składowisko odpadów przemysłowych ZAMTAL, zlokalizowane są poza obszarami chronionymi. Problem stanowią „dzikie” składowiska, które w miarę posiadanych przez gminę środków finansowych są inwentaryzowane i likwidowane.

## 2.5. Warunki  glebowe

Na terenie gminy Końskie powierzchnia użytków rolnych wynosi 7105 ha. Grunty orne zajmują 4981 ha, sady 620 ha, łąki 1905 ha, pastwiska 198 ha. Na lasy i grunty leśne przypada 1300 ha, a na pozostałe grunty 516 ha.

Gmina Końskie charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami glebowymi, przeważają gleby słabe i bardzo słabe, które zajmują 62,5% użytków rolnych. Gleby klas średnich tj. klasy III i IV zajmują 32,6% użytków rolnych. Dominują kompleksy glebowe żytnio-ziemniaczany i żytnio-łubinowy. Najlepsze występujące kompleksy to pszenny dobry i żytni dobry, które zajmują 5,7% gruntów ornych i występują głównie w zachodniej części gminy. Ponad trzy czwarte powierzchni użytków zielonych zalicza się do kompleksu słabego i bardzo słabego. Gmina ma o wiele gorsze gleby niż średnio występujące w województwie. Wskaźnik bonitacji gleb w gminie wynosi 0,48, przy średnim wojewódzkim 0,51. Większość gleb na obszarze gminy jest zakwaszona. Gleby kwaśne i bardzo kwaśne stanowią ponad 80% gleb, przy średniej wojewódzkiej 54%. Ponad 50% gleb ma bardzo niską zasobność w podstawowe składniki pokarmowe.

Pod wpływem czynników naturalnych oraz w wyniku antropopresji zachodzi pogorszenie właściwości użytkowych gleb, czyli ich degradacja. Z punktu widzenia ochrony środowiska najważniejsze jest zapobieganie zanieczyszczeniom gleb metalami ciężkimi. Tego typu zanieczyszczenia występują na terenach i w otoczeniu zakładów przemysłowych, na terenach miast i aglomeracji, w pobliżu tras komunikacyjnych oraz w obszarach objętych oddziaływaniem składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

Wyniki dwóch cykli badań, wykonanych w 1996 i 2001 w ramach monitoringu krajowego [Raport WIOŚ] wskazują, że w rejonie Końskich grunty użytkowane rolniczo nie zawierają nadmiernych ilości metali ciężkich. Jedynie lokalnie w okolicy miasta stwierdzono podwyższoną zawartość cynku i miedzi.

Składowiska odpadów w gminie Końskie zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta. Składowisko odpadów komunalnych zlokalizowano na nieużytkach i użytkach leśnych. Otoczenie składowiska stanowią lasy sosnowo-brzozowe, przy czym od strony zachodniej i południowo-zachodniej jest to zwarty kompleks leśny. Od strony północnej, wschodniej i południowej las nie tworzy zwartej osłony, co jest wynikiem pożaru w przeszłości. Obecnie tereny te porasta młodnik brzozowo-sosnowy.

## 2.6. Warunki hydrologiczne

Obszar gminy Końskie należy do zlewni I rzędu rzeki Wisły, zlewni II rzędu rzeki Pilicy. Północny obszar gminy należy do zlewni III rzędu rzeki Drzewiczki oraz zlewni IV rzędu dopływów Młynkowskiej i Wąglanki. Południowe tereny gminy należą do zlewni III rzędu rzeki Czarnej, oraz zlewni IV rzędu rzeki Krasnej, Niedźwiedzicy, Czarnej Taraski. Poza tym występują tu tereny bezodpływowe lub o takim charakterze. Sieć hydrograficzna jest gęsta i skomplikowana, często połączona kanałami.

Znajdujące się na terenie gminy zbiorniki wodne m.in. w Sielpi, Górnym Młynie, Baryczy oraz Starej Kuźnicy pozwalają utrzymać poziom wód gruntowych oraz stanowią źródło zasilania wód podziemnych. Łagodzą one także skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, a także wykorzystywane są do celów rekreacyjnych (głównie Sielpia) oraz podnoszą atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną wielu miejscowości.

Składowisko odpadów komunalnych w Końskich zlokalizowano w zlewni rzeki Wąglanki, dopływu Drzewiczki, która wpada do Pilicy.

Dla lokalizacji składowisk odpadów komunalnych oraz pochodzących z przemysłu, ogromne znaczenie ma zasięg obszarów bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią. Zaistniały stan powodziowy może doprowadzić do rozmycia składowiska, co zdecydowanie wiąże się z możliwością degradacji powierzchni ziemi oraz skażenia gleb i wód na znacznym obszarze. W gminie Końskie składowiska odpadów zlokalizowane są na obszarach, na których nie występuje zagrożenie powodzią.

## 2.7. Zarys budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne

Obszar gminy Końskie należy do mezozoicznej osłony paeleozoicznego trzonu Gór Świętokrzyskich, zbudowanej z utworów triasu i jury. Większą część starszego podłoża przykrywają osady czwartorzędowe, powstałe w wyniku akumulacyjnej działalności lądolodu, wód lodowcowych oraz rzecznych.

Znaczącą rolę w budowie geologicznej odgrywają osady jury dolnej, które wykazują duże miąższości. Skomplikowana tektonika wiąże się z ruchami starokimeryjskimi i laramijskimi. Orogeneza starokimeryjska zaznacza się słabymi ruchami wynurzającymi i obniżającymi, erozją i niezgodnościami w zaleganiu. Orogeneza laramijska natomiast obecnością licznych dyslokacji uskokowych o kierunku NW-SE, które rozbijają teren na elementy blokowe i płytowe, będące monoklinalnymi fragmentami pokrywy mezozoicznej. Uwidacznia się również wpływ struktur waryscyjskich o kierunku WNW-ESE oraz pęknięć poprzecznych zbliżonych do kierunku W-E (Cieśla, Lindner, 1991).

Na terenie gminy Końskie znaczenie gospodarcze posiadają poziomy wodonośne występujące w utworach jury i czwartorzędu. Występowanie tych pięter wodonośnych jest ściśle uzależnione od budowy geologicznej i tektoniki starszego podłoża. Zasilanie zbiorników odbywa się bezpośrednio na wychodniach warstw wodonośnych lub pośrednio poprzez nadkład utworów wyżej leżących.

Warstwy jurajskiego piętra wodonośnego na obszarze gminy Końskie stanowią dolnojurajskie, spękane piaskowce, przewarstwione iłowcami oraz żwiry i  zlepieńce przewarstwione niewodonośnymi iłami i mułowcami. Stanowią one najczęściej wielowarstwowy zbiornik szczelinowo-porowy. Występujące w nim wody mogą być używane bezpośrednio do spożycia przez ludzi lub wymagają tylko prostego uzdatniania. Część jurajskiego piętra wodonośnego w granicach gminy Końskie tworzy GZWP 411 Końskie. Zasięg GZWP 411 obejmuje centralną (wraz z miastem Końskie) i częściowo wschodnią część gminy. Zbiornik ten nie posiada jeszcze dokumentacji hydrogeologicznej, obecnie opracowano projekt badań w celu wykonania takiej dokumentacji.

Wody podziemne o znaczeniu użytkowym. w utworach czwartorzędowych są związane z piaskami i żwirami w dolinach rzecznych oraz piaszczystymi przewarstwieniami pomiędzy poziomami glin zwałowych. Są to zbiorniki wód o charakterze porowym. Piętro czwartorzędowe zasilane jest bezpośrednio wodami pochodzącymi z opadów atmosferycznych.

Wody podziemne są ujmowane studniami wierconymi i coraz rzadziej studniami kopanymi.

Składowiska

Obszar gminy Końskie jest obszarem zasobnym w wodę podziemną, będącą głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze. Częściowo wody podziemne nie są izolowane od powierzchni terenu warstwą utworów nieprzepuszczalnych. Istnieje zatem duże ryzyko narażenia tych wód na wpływy zanieczyszczenia antropogenicznego.

Istotnym ogniskiem zanieczyszczeń, które może prowadzić do degradacji wód podziemnych, są składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych oraz „dzikie” niezabezpieczone wysypiska odpadów, zlokalizowane na powierzchni terenu.

Zasilanie występujących na terenie gminy użytkowych pięter wodonośnych odbywa się bezpośrednio na wychodniach warstw wodonośnych lub pośrednio poprzez nadkład utworów wyżej leżących. Najczęściej główne poziomy użytkowe wód podziemnych (GPU) wykazują brak odporności na przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu.

W obrębie użytkowych pięter wodonośnych, wydzielone poziomy wodonośne występujące w utworach jurajskich, stanowią GZWP 411. Ochrona GZWP wynika na tych obszarach z istniejących i obowiązujących przepisów (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Poziomy użytkowe w tych rejonach składowisk w Końskich charakteryzują się słabą izolacją. Na obszarze użytkowych pięter wodonośnych zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych. Składowisko to posiada zabezpieczenia podłoża poprzez izolację w postaci folii z tworzyw sztucznych. Zagrożeniem dla jakości wód podziemnych jest natomiast zrekultywowana część. Do roku 1999 nagromadzono tu na powierzchni 2,7 ha około 150 000 m3 odpadów. Stare wysypisko nie było w żaden sposób uszczelnione. Po rozbudowie wysypiska od 1999 roku odpady gromadzone są w nowej kwaterze położonej w sąsiedztwie starego wysypiska. Czaszę nowego wysypiska zabezpieczono materiałem izolacyjnym i obwałowaniem ziemnym, ze względu na brak w podłożu naturalnego uszczelnienia z utworów słaboprzepuszczalnych. Odcieki z tej części wysypiska odprowadzane są do zbiornika odcieków. Stare wysypisko zostało poddane rekultywacji. Zostało przykryte materiałem nieprzepuszczalnym i nasadzone zielenią darniową. Obie części składowiska posiadają studnie odgazowujące, które mają za zadanie odprowadzanie biogazu.

Na obszarze GZWP 411 - Końskie zlokalizowane jest nieczynne składowisko odpadów poprodukcyjnych Zakładów Metalurgicznych ZAMTAL. Monitoring lokalny wód podziemnych prowadzony wokół w/w składowiska wykazał zanieczyszczenia wód podziemnych poziomu czwartorzędowego i dolnojurajskiego. Obecnie prowadzone są intensywne prace i zabiegi zmierzające do zebrania funduszy na rekultywację tego składowiska, a tym samym zlikwidowanie zagrożenia jakie stanowi ono dla środowiska.

W świetle obowiązujących przepisów – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 549), na terenie gminy Końskie nie ma możliwości lokalizacji nowego składowiska odpadów ze względu na występowanie Użytkowych Zbiorników Wód Podziemnych i Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Zbiorniki posiadają słabą izolację lub nie posiadają jej w ogóle, a co za tym idzie są zasilane także pośrednio poprzez infiltrację wód opadowych. Składowisko odpadów przemysłowych ZAMTAL zostanie zrekultywowane, aby nie stanowiło zagrożenia dla wód podziemnych. Wymagania, stawiane w cytowanym wyżej rozporządzeniu oraz w Dyrektywie Unii Europejskiej spełnione są jedynie przez tzw. obszary bezwodne.

Lokalizację instalacji do unieszkodliwiania odpadów w gminie Końskie na tle GZWP przedstawia załącznik nr 1.

Mogilnik

Na terenie gminy zlokalizowano jeden mogilnik w Końskich przy ul. Fabrycznej 1, zawierający przeterminowane środki ochrony roślin, zdeponowane tu w opakowaniach. Pod mogilnik przeznaczono betonowy zbiornik osadzony w ziemi, o pojemności ok. 60 m3.

Mogilnik znajdował w glinach zwałowych z przewarstwieniami piasków. Poniżej tych warstw pojawiają się piaski, żwiry i mułki. Od utworów piaszczystych wieku jurajskiego, mogilnik oddziela ok. 20 m warstwa w/w osadów czwartorzędowych. Obszar ten charakteryzuje się występowaniem użytkowego poziomu wodonośnego w utworach jury dolnej i lokalnie (o mniejszym znaczeniu) w utworach czwartorzędu. Jest to obszar wydzielonego GZWP 411 – Końskie. W chwili obecnej prace zostały zakończone i mogilnik został zlikwidowany.

# 3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Gospodarowanie odpadami - zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów (definicja zawarta w ustawie o odpadach).

W planie gospodarki odpadami dla gminy Końskie gospodarowanie odpadami przedstawiono w podziale na trzy główne rodzaje odpadów:

- odpady wytworzone w sektorze komunalnym,

- odpady wytworzone w sektorze gospodarczym,

- odpady niebezpieczne.

## 3.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), definiuje odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Z definicji ,zawartej w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. wynika, że odpady komunalne powstają również w handlu, usługach, rzemiośle, szkolnictwie, turystyce oraz na targowiskach.

Dla odpadów wytworzonych w sektorze odpadów komunalnych wydzielono następujące strumienie odpadów:

- odpady komunalne,

- odpady opakowaniowe,

- komunalne osady ściekowe,

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym.

### 3.1.1. Odpady komunalne

W gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury powstają typowe rodzaje odpadów komunalnych (odpady domowe i podobne do domowych) takie jak:

- odpady organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i inne),

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- materiały tekstylne,

- szkło,

- metale,

- odpady mineralne.

Ponadto, w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wielkogabarytowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady niebezpieczne takie jak baterie i akumulatory, świetlówki, chemikalia itp. Stan aktualny gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Końskie został przedstawiony dla wydzielonych 18 grup odpadów, zgodnie z WPGO i PPGO. Ilość odpadów wytworzonych w gminie podano w tabeli 2.

Tabela 2. Masa wytworzonych odpadów w sektorze komunalnym w gminie Końskie w latach 2002-2003.

| rodzaj odpadów komunalnych | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
|  | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1633 | 1640 |
| Odpady zielone | 222 | 222 |
| Papier i tektura | 605 | 605 |
| Opakowania z papieru i tektury | 877 | 884 |
| Opakowania wielomateriałowe | 99 | 100 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1093 | 1095 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 352 | 353 |
| Tekstylia | 259 | 259 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 49 | 47 |
| Opakowania ze szkła | 795 | 799 |
| Metale | 265 | 263 |
| Opakowania z blachy stalowej | 95 | 94 |
| Opakowania z aluminium | 27 | 26 |
| Odpady mineralne | 491 | 490 |
| Drobna frakcja popiołowa | 1532 | 1521 |
| Odpady wielkogabarytowe | 602 | 610 |
| Odpady budowlane | 1443 | 1472 |
| Odpady niebezpieczne | 84 | 85 |
| Razem | 10 523 | 10 567 |

Źródło: Na podstawie danych PG Kielce i danych wskaźnikowych  z WPGO i PPGO

Łączna ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców gminy Końskie wyliczona na podstawie wskaźników wytwarzania kształtuje się na poziomie 10,5 tys. Mg w skali roku.

Na terenie gminy Końskie nie prowadzi się badań składu morfologicznego odpadów domowych i odpadów z obiektów infrastruktury. Na składowiska trafiają odpady komunalne z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury wymieszane, a bezpośrednio przed składowaniem wykonuje się szacunkowe analizy składu i ilości odpadów komunalnych. Na terenie miasta Końskie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, co zmniejsza ilość odpadów unieszkodliwianych przez składowanie. Odpady zbierane selektywnie sortowane są na trzy grupy: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne (butelki PET).

Tabela 3. Masa odpadów dostarczonych na składowisko odpadów komunalnych w Końskich w roku 2002 i 2003

|  | Rok 2002 | Rok 2003 |
| --- | --- | --- |
|  | Ludność | Ilość odpadów [Mg] | Ludność | Ilość odpadów [Mg] |
| Odpady komunalne z gospodarstw domowych |  | 6478,87 |  | 6535,42 |
| Odpady wielkogabarytowe |  | 13,24 |  | 15,52 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 38659 | 761,28 | 38 449 | 365,82 |
| Odpady z ogrodów i parków |  | 171,98 |  | 145,48 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów |  | 2124,02 |  | 2012,30 |
| Razem |  | 9549,39 |  | 9074,54 |
| Inne |  |  |  | 5578,14* |

* odpady technologiczne (gleba, gruz) powstałe po remoncie drogi przeprowadzonego w 2003 r,  na terenie gminy Końskie; zeskładowane osobno i używane do przesypywania warstw odpadów (wg informacji uzyskanych od zarządzającego składowiskiem)

Z zebranych informacji wynika, że zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych w gminie Końskie, na podstawie różnicy pomiędzy ilością odpadów wytworzonych (wyliczonych na podstawie wskaźników), a ilością odpadów zebranych, objętych jest około 85 % wytworzonych odpadów. Na terenach wiejskich część odpadów może być zagospodarowywana indywidualnie. Odpady palne częściowo palone są w przydomowych kotłowniach i paleniskach, natomiast ulegające biodegradacji wykorzystywane są na cele paszowe i do nawożenia upraw i ogródków.

Część natomiast odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany, co skutkuje powstawaniem „dzikich wysypisk”, które gmina w miarę swoich możliwości inwentaryzuje i likwiduje. W roku 2003 na terenie gminy Końskie zlikwidowano dwa duże „dzikie składowiska” w Modliszewicach i Sokołowie.

Stan aktualny w zakresie świadczenia usług komunalnych w gminie Końskie

W gminie Końskie zbierane są zmieszane odpady komunalne oraz surowce wtórne. Do gromadzenia odpadów stosowane są różnego typu pojemniki o różnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy (tereny miejskie, wiejskie, zabudowa jedno- i wielorodzinna). Na terenie gminy Końskie 100 % posesji objętych jest zbiórką odpadów komunalnych, jednak nie wszyscy mieszkańcy są chętni do korzystania z wywozu. Dotyczy to głównie zabudowy jednorodzinnej, gdzie zdarzają się sytuacje nie wystawiania do opróżnienia pojemnika i uiszczenia opłaty za wywóz.

Na terenie miasta w zabudowie wielorodzinnej odpady mieszane zbierane są do kontenerów KP-7 i pojemników 1100 l. Natomiast w obrębie zabudowy jednorodzinnej stosowane są pojemniki 110 l. Na terenach wiejskich gospodarstwa domowe składują odpady w indywidualnych pojemnikach o pojemności 110 l. Wg danych uzyskanych w PGK Sp. z o.o. na terenie gminy Końskie pojemniki takie posiada około 3,5 tys. indywidualnych gospodarstw domowych. Na terenie administrowania Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowe, Koneckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Spółdzielni Mieszkaniowej w Modliszewicach, Wspólnoty Mieszkaniowej w Fidorze znajduje się łącznie: 36 szt. pojemników KP-7, 77 szt. pojemników 1100 l. oraz 51 szt. pojemników 110 l. W miejscach użyteczności publicznej i na terenie zakładów pracy ustawionych jest dodatkowo około 35 szt. pojemników KP-7, i 30 szt. pojemników 1100 l.

Na terenie miasta Końskie, w zabudowie wielorodzinnej, ustawione są także obok pojemników na odpady mieszane, 73 pojemniki typu „dzwon” do zbiórki selektywnej. Są one w trzech różnych kolorach przeznaczonych odpowiednio na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne.

Zbieraniem i transportem odpadów komunalnych mieszanych i wyselekcjonowanych zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich. Pojemniki z terenów wiejskich opróżniane są raz w miesiącu, natomiast w mieście raz na dwa tygodnie. Harmonogram odbioru PGK obejmuje w danym dniu zarówno wszystkie pojemniki na odpady mieszane jaki pojemniki typu „dzwon” z danej miejscowości czy ulicy miasta. Do niedawna PGK wypożyczało specjalistyczny samochód do opróżniania pojemników typu „dzwon”. W roku 2003 został zakupiony przez firmę samochód wyposażony w sprzęt do obsługi takich pojemników.

Wszystkie odpady kierowane są na składowisko, gdzie surowce wtórne wysegregowane są doczyszczane i przygotowywane do przekazania odbiorcom. Natomiast ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych selekcjonuje się ręcznie możliwe do uzyskania surowce i także przygotowuje się je do przekazania. Butelki typu PET i makulatura są prasowane w prasie hydraulicznej. Odbiorcami wyselekcjonowanych surowców są:

- makulatura - „Inercell Recycling” Sp. z o.o. w Warszawie Zakład w Radomiu,

- szkło - PHU „JUKO” Szczukowski Jerzy, Piotrków Trybunalski,

- butelki PET – PMP „Recykl” Ostrowiec Świętokrzyski.

PGK Sp. z o.o. w Końskich poza zbieraniem i transportem odpadów zajmuje się także wywozem nieczystości płynnych i sprzątaniem dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. W związku z tym firma posiada tabor w szerokim zakresie:

- 2 samochody osobowo-towarowe,

- 4 kontenerowce,

- 2 śmieciarki,

- 3 wozy ascenizacyne z jedną przyczepą,

- kompaktor (na składowisku),

- 2 ładowarko-koparki (w tym 1 na składowisku),

- 2 kosiarko-spycharki,

- zamiatarka,

- 3 kosiarki ciągnikowe,

- równiarka

- 3 pługi odśnieżne i 1 wirnikowy,

- 3 solarki,

- wywrotka,

- 3 ciągniki,

- 4 przyczepy,

- wóz skrzyniowy.

W/w sprzęt jest w dobrym stanie technicznym. Większość taboru ma kilka lat, a starsze rocznikowo pojazdy są po kapitalnych remontach.

W gminie Końskie organizowane są także akcje „Sprzątania świata”, „Dni Ziemi” oraz szkolne konkursy selektywnej zbiórki odpadów. Największym powodzeniem akcje tego typu cieszą się wśród młodzieży szkolnej. W gminie Końskie w ramach konkursu selektywnej zbiórki zbiera się znaczne ilości złomu akumulatorowego, które odbierają firmy posiadające odpowiednie zezwolenia i przekazują je do unieszkodliwienia.

Rodzaje i ilości odpadów poddawanych procesowi odzysku i unieszkodliwiania

Procesom odzysku poddawane są odpady pochodzące z selektywnej zbiórki oraz frakcje wydzielone z odpadów komunalnych mieszanych, wyselekcjonowane już w miejscu składowania. Na składowisku w Końskich prowadzona jest także segregacja ręczna zmieszanych odpadów komunalnych.

Na teren składowiska komunalnego trafiają wszystkie zebrane odpady, zarówno wymieszane jak i zbierane w sposób selektywny. Na składowisku odpady zbierane selektywnie w pojemnikach typu „dzwon” są ręcznie doczyszczane i przygotowywane do przekazania odbiorcom surowców wtórnych. Makulatura i tworzywa sztuczne są prasowane za pomocą prasy hydraulicznej i pakowane. Ze zmieszanych odpadów komunalnych także selekcjonuje się surowce wtórne (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło), które następnie w ten sam sposób przygotowuje się do przekazania odbiorcom. Surowce wtórne odzyskane w ten sposób przekazywane są do firm zajmujących się zbiórką surowców wtórnych i przekazywane są poza teren gminy. Ilości surowców wtórnych jakie wyselekcjonowano ze strumienia odpadów komunalnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Ilość wyselekcjonowanych odpadów poddawanych procesom odzysku (recykling materiałowy) w 2003 r. i I kwartale 2004 r. w gminie Końskie

|  | 20 | 03 | I kwartał 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj surowca wtórnego | Ilość wyselekcjonowanych surowców [Mg] | Ilość surowców poddanych procesom odzysku (przekazanych recyklerom) [Mg] | Ilość wyselekcjonowanych surowców [Mg] |
| Szkło | 56,62 | 56,62 | 8,98 |
| Makulatura | 47,58 | 47,58 | 2,54 |
| Tworzywa sztuczne | 16,12 | 10,28 | 0,98 |
| Razem | 120,32 | 114,48 | 12,5 |

Źródło: dane uzyskane od zarządzającego składowiskiem

Pozostałe odpady dostarczone na składowisko w Końskich unieszkodliwiane są przez składowanie.

Składowanie odpadów

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie Końskie jest ich składowanie na kwaterze 1 składowiska odpadów komunalnych w Końskich. Składowisko przyjmuje odpady pochodzące z gospodarstw domowych, zakładów, instytucji publicznych oraz szkół. Deponowane są tu odpady stałe z gospodarstw domowych, odpady wielkogabarytowe, zmiotki uliczne i domowe oraz odpady budowlane. Składowisko ma przewidziany okres eksploatacji do roku 2025.

Według danych ankietowych w latach 2001-2003 z terenu gminy Końskie przekazano na składowisko następujące ilości odpadów:

- 2001 r. – 8 928,08 Mg;

- 2002 r. – 9549,39 Mg

- 2003 r – 9074,54 Mg odpadów komunalnych.

Według danych uzyskanych od zarządzającego składowiskiem, od 11 XII 1999 roku do końca 2003 r. zostało nagromadzonych około 48 913 Mg odpadów komunalnych. W nieczynnej, zrekultywowanej części wysypiska (kwatera „0”) nagromadzone jest natomiast 150 000m3 odpadów, na powierzchni 2,07 ha.

Składowisko odpadów komunalnych w Końskich położone jest w granicach administracyjnych miasta, w odległości około 3 km na południowy-zachód od centrum. Lokalizację wysypiska przedstawia zał. nr 1. Składowisko ma charakter nadpoziomowy i zajmuje powierzchnię 10,2 ha. Posiada uregulowany stan formalno-prawny, a jego docelowa pojemność wynosi 349,535 tys. m3. Obecnie odpady składowane są na kwaterze I, o powierzchni 1,81 ha, która wypełniona jest w około 25%. Kwatery II i III, na których planuje się składować odpady w przyszłości, posiadają powierzchnie każda po 1,44 ha. Podstawowy sprzęt techniczny znajdujący się na składowisku stanowią:

- Kompaktor o mocy 160 kW,

- Równiarka,

- Naczepa polewarki o pojemności 3000 l.,

- Koparko-ładowarka,

- Ciągnik kołowy,

- Prasa mechaniczno-hydrauliczna.

Czas zakończenia eksploatacji składowiska przewidziano na 2025 r. Monitoring obiektu obejmuje: badania składu i objętości odcieków, poziomu wód podziemnych, przepływu wód powierzchniowych, wielkości emisji i składu biogazu. Składowisko wyposażono w rowy opaskowe i system drenażu do odprowadzania wód odciekowych oraz zabezpieczenia podłoża w postaci folii z tworzyw sztucznych. Składowiskiem zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich, które jest spółką ze 100% udziałem skarbu gminy.

### 3.1.2. Odpady opakowaniowe

Odpady z sektora handlowego i publicznego są podobne do odpadów powstających w zabudowie mieszkaniowej, jednakże charakteryzują się innym składem morfologicznym – zawierają w większości odpady opakowaniowe, przy niewielkim udziale odpadów organicznych. Szczegółowe dane o ilości obecnie wytwarzanych odpadów z tych źródeł nie są możliwe do określenia. Na ogół odpady te są zbierane razem z pozostałymi odpadami komunalnymi.

Przez odpady opakowaniowe rozumie się wszystkie opakowania, w tym wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.

Odzysk odpadów opakowaniowych odbywa się na terenie miasta i na składowisku. Prowadzi się selektywną zbiórkę surowców wtórnych do specjalnych pojemników typu „dzwon” ustawionych na terenie miasta oraz ze strumienia odpadów komunalnych. Na składowisku podlegają wysegregowaniu pewne ilości szkła, tworzyw sztucznych i makulatury. Szersze dane na ten temat przedstawia tabela 5.

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, krajowymi regulacjami prawnymi w zakresie odpadów opakowaniowych oraz wytycznymi zawartymi w normatywach Unii Europejskiej, w szczególności Dyrektywy 94/62/WE, odpadami opakowaniowymi należy gospodarować racjonalnie oraz zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

Tabela 5. Zestawienie masy opakowań wprowadzonych na rynek przez zakłady na terenie gminy Końskie

| Rodzaj opakowania | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich | Ceramika Nowa Gala w Końskich | Ceramika Końskie Sp. z o.o. | Ceramika "Unikat" Kopaniny Sp. z o.o. | „Pamexpol” Sp.j. Końskie | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 91 | 122 | 83 | 88 |  | 384 |
| Folia | 116 | 14 |  | 10 | 1 | 141 |
| Wielomateriałowe | 16 |  |  |  |  | 16 |
| Taśma |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Razem | 223 | 136 | 83 | 98 | 3 | 543 |

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych w zakładach

Podmioty te wprowadziły na rynek 543 Mg opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych.

Masa odpadów opakowaniowych wytworzonych przez zakłady w gminie Końskie w roku 2003, z podziałem na poszczególne rodzaje materiałów, przedstawia tabela 6.

Na terenie gminy odzysk odpadów opakowaniowych jest prowadzony głównie w formie recyklingu materiałowego. Wyżej wymienione firmy objęte są obowiązkiem odzysku opakowań, który prowadzą we własnym zakresie oraz przez firmy specjalistyczne takie jak:

- „ATOL” Sp. z o.o. Kraków,

- „BOO” Tarnów.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, wszystkie firmy wywiązały się z obowiązku odzysku wynikającego z ustawy. Poziom odzysku poszczególnych odpadów opakowaniowych jest bardzo zróżnicowany i w gminie kształtuje się na poziomie od 7% do 37% w zależności od rodzaju odpadu. Reszta podlega składowaniu, nie tylko na terenie gminy. Szacuje się, że z łącznej masy odpadów opakowaniowych, deponowanych na składowiskach odpadów komunalnych, do odzyskania możliwe jest około 70% odpadów, w celu pozyskania z nich surowców wtórnych lub ich energetycznego wykorzystania.

W sektorze komunalnym szacunkowa masa wytwarzanych odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez mieszkańców gminy  przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych w gminie Końskie w strumieniu odpadów komunalnych

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Masa odpadu opakowaniowego. [Mg] |
| --- | --- |
| papier i tektura | 884 |
| aluminium | 26 |
| tworzywa sztuczne | 353 |
| szkło | 799 |
| stal | 94 |
| wielomateriałowe | 100 |
| Razem | 2256 |

Źródło: Na podstawie danych wskaźnikowych  z WPGO

Część tych odpadów zbierana jest poprzez selektywną zbiórkę. W roku 2002 z terenu gminy wyselekcjonowano około 82 Mg odpadów opakowaniowych, natomiast w 2003 – 120,32 Mg. Szczegółowe dane przedstawia tabela 5.

### 3.1.3. Komunalne osady ściekowe

W oczyszczalniach ścieków powstają odpady z grupy 19. Zalicza się do nich głównie:

- ustabilizowane osady z oczyszczania ścieków komunalnych,

- skratki,

- zawartość piaskowników.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w gminie Końskie wg stanu na 31.12.2003 r. wynosi 60,6 km, przy długości rozdzielczej sieci wodociągowej 227,0 km. Do sieci kanalizacyjnej przyłączone jest 1018 budynków (1635)mieszkań, a przyłącza do sieci wodociągowej posiada 4364 budynki (4807 mieszkań), (dane uzyskane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Końskich). Skanalizowane miejscowości to: Końskie, Modliszewice, Dyszów, Kornica, Stadnicka Wola, Izabelów, Gatniki, Sielpia Letnisko.

Tabela 7. Charakterystyka komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Końskie:

| L.p. | Oczyszczalnia | Przepustowość [m3/dobę] | Rodzaj oczyszczalni | Obsługiwany obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kornica | 6424 | mechaniczno-biologiczna | część miasta Końskie, Dyszów, Kornica |
| 2. | Południowa (Końskie) | 1020 | mechaniczno-biologiczna | część miasta Końskie, Sielpia, Gatniki |
| 3. | Modliszewice | 75 | biologiczna | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Szkoła Podstawowa, remiza, kilka gospodarstw domowych w Modliszewicach |

W gminie funkcjonuje także kilkanaście przydomowych oczyszczalni ścieków. Ścieki powstające w indywidualnych gospodarstwach i gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, które są okresowo opróżniane, przekazuje się do zlewni przy ulicy Zielonej. Stamtąd kolektorem kierowane są do oczyszczalni.

Łącznie z oczyszczalni ścieków komunalnych w 2003 r powstało około 450 Mg osadów ściekowych (ok. 45 t.s.m.). Osady z oczyszczalni w Modliszewicach, które posiadają badania fizyko-chemiczne, wykorzystywane są do nawożenia. Część osadów z oczyszczalni południowej – 4 t.s.m., zostało przekazane na składowisko w Końskich. Pozostała masa osadów z oczyszczalni Południowej i całość osadów z oczyszczalni w Kornicy, została przekazane na miejsce czasowego gromadzenia na terenie oczyszczalni w Kornicy.

Oprócz osadów ściekowych w oczyszczalniach powstają skratki i osad z piaskowników. W 2003 r. oczyszczalnie w Końskich wytworzyły łącznie 30 Mg skratek, które przekazane zostały na gminne składowisko. Natomiast osad z piaskowników w ilości 33 Mg został przekazany na miejsce czasowego gromadzenia na teren oczyszczalni w Kornicy.

### 3.1.4. Odpady ulegające biodegradacji

W sektorze komunalnym odpady ulegające biodegradacji to przede wszystkim tzw. odpady kuchenne ulegające biodegradacji (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), odpady zielone, papier i tektura oraz częściowo tekstylia. Aktualnie na terenie miasta i gminy Końskie odpady te nie są selektywnie zbierane. Są one deponowane na składowisku odpadów komunalnych. Wyjątkiem są odpady kuchenne pochodzące z domów jednorodzinnych oraz z gospodarstw rolnych, które są często kompostowane i wykorzystywane na miejscu w gospodarstwach i przydomowych ogrodach. Na składowisku prowadzona jest ewidencja ilości przywożonych odpadów zielonych pochodzących z miejskich parków, ogrodów i zieleńców. W 2003 roku dostarczono 145,48 Mg tego rodzaju odpadów, które zdeponowano na wysypisku.

Do kompostowania można przeznaczyć odpady z budownictwa wielorodzinnego, zebrane selektywnie odpady z miejskich parków i trawników oraz pochodzące z oczyszczalni ścieków komunalnych osady ściekowe.

W gminie Końskie nie prowadzi się kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, wydzielonych ze strumienia komunalnego. Główny strumień odpadów ulegających biodegradacji stanowią odpady kuchenne pochodzące z miejskiej zabudowy wielorodzinnej, w dużo mniejszym stopniu z zabudowy jednorodzinnej wsi. Według badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w małych miastach odpady ulegające biodegradacji stanowią około 50% ogólnej masy wytwarzanych odpadów, natomiast na wsi wynosi on około 30 %. W gminie powstaje według szacunkowych wyliczeń, na podstawie wskaźników, około 3,6 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji w skali roku.

### 3.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Na podstawie przeprowadzonych badań przyjęto szacunkową ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym w mieście i gminie w 2003 r w ilości około 85 Mg/rok.

- Jak wynika z analizy zebranych materiałów, na terenie gminy, wśród odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym, dominują głównie: świetlówki, lampy fluorescencyjne i halogenowe, akumulatory i baterie, zużyte oleje i odpady zanieczyszczone olejami, przeterminowane leki i chemikalia.

Tabela 8. Szacunkowy udział procentowy poszczególnych ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych w gospodarstwach domowych z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów

| Rodzaj odpadu | Udział procentowy w ogólnej masie [%] |
| --- | --- |
| baterie i akumulatory | 9,7 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 7,8 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 33 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 1,0 |
| rozpuszczalniki | 22,3 |
| kwasy i alkalia | 4,9 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 2,9 |
| odczynniki fotograficzne | 1,0 |
| urządzenia zawierające freony | 3,9 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 1,0 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 9,7 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 1,0 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 1,8 |
| razem | 100 |

Źródło: na podstawie danych zebranych dla potrzeb niniejszego projektu oraz danych wskaźnikowych

Najczęściej odpady te wyrzucane są przez mieszkańców do pojemników na odpady komunalne, skąd są wywożone na składowiska odpadów komunalnych.

Brak jest kompleksowego systemu zbierania i unieszkodliwiania tych odpadów, z wyjątkiem akumulatorów, które są oddawane przy zakupie nowych. Zużyte akumulatory ołowiowe zbierane są przez sklepy z częściami i akcesoriami samochodowymi. Odpady te są czasowo magazynowane, a następnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy i przekazywane do unieszkodliwienia. Wykaz firm, zajmujących się zbieraniem i czasowym magazynowaniem odpadów niebezpiecznych (baterie i akumulatory ołowiowe oraz przepracowane oleje) w gminie Końskie przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 9. Wykaz firm, zajmujących się zbieraniem i czasowym magazynowaniem: baterii i akumulatorów ołowiowych oraz przepracowanych olejów) na terenie gminy Końskie

| L.p. | Nazwa firmy | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Z.H.U. „Janlex-Plus” Leszek Janusz | Końskie, ul. Kielecka 1 |
| 2 | P.H.U. „Auto-Części” Artur Stolarski | Końskie, ul. Warszawska 19 |
| 3 | P.H.U. „Auto-Części” Barbara Pawłowska | Końskie, ul. 1 Maja 2 |
| 4 | P.H.S.R. „AGROMA” w Kielcach – sklep w Końskich nr 28 | Końskie, ul. Fabryczna 3 |
| 5 | P.P.H.U. „POLMOZBYT” Sp. z o.o. | Końskie, ul. Kielecka 3 |
| 6 | „DAMOT” Z.H.U. | Końskie, ul. Pocztowa 1 |
| 7 | F.H.U. „MOTOR” Majchrzak Miłosz | Końskie, ul. Krakowska 41 |
| 8 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. | Końskie, ul. Piłsudskiego 124 |
| 9 | P.H.U. „NAR-MOT” s. c. Jan Narożnicki, Artur Narożnicki | Końskie, ul. Gimnazjalna 105 |

Na terenie miasta i gminy Końskie nie prowadzi się zorganizowanej zbiórki przeterminowanych lekarstw od mieszkańców.

### 3.1.6 Odpady wielkogabarytowe

Na terenie gminy Końskie nie prowadzi się zorganizowanej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Powszechnym jest wystawianie przez mieszkańców zużytych urządzeń czy starych mebli bezpośrednio przy pojemnikach czy kontenerach na odpady, skąd usuwane są one na składowisko. Nie prowadzi się również selektywnej zbiórki i demontażu tych odpadów, połączonego z odzyskaniem z nich potencjalnych składników użytecznych. W roku 2003 wg danych uzyskanych od zarządzającego składowiskiem wyodrębniono ze strumienia odpadów komunalnych 15,52 Mg odpadów wielkogabarytowych, co stanowi około 3% odpadów tego rodzaju wytwarzanych przez mieszkańców gminy.

## 3.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Na odpady z sektora gospodarczego składają się odpady z procesów technologicznych oraz odpady komunalne wytworzone przez ten sektor. Na terenie gminy silnie rozwinął się przemysł odlewniczy i metalowy oraz ceramiczno-budowlany.

Tabela 10. Zestawienie największych wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w gminie Końskie

| L.p. | Nazwa zakładu | Adres zakładu | Profil działalności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Energetyki Cieplnej | ul. Armii Krajowej 5, 26-200 Końskie | Produkcja energii cieplnej dla miasta |
| 2 | Koneckie Zakłady Odlewnicze w Końskich S.A. | ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie | produkcja wyrobów kanalizacyjnych z żeliwa |
| 3 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich | ul. Zielona 11, 26-200 Końskie | produkcja przetworów mlecznych |
| 4 | Ceramika-Końskie Sp. z o.o. | ul. Ceramiczna 5, 26-200 Końskie | produkcja płytek ceramicznych |
| 5 | Ceramika Nowa Gala S.A. | ul. Ceramiczna Nr 1, 26-200 Końskie | produkcja płytek ceramicznych |
| 6 | Ceramika Gres S.A. | Kopaniny, 26-200 Końskie | produkcja płytek ceramicznych |
| 7 | Ceramika Unikat Sp. Z O.O. | Kopaniny 131, 26-200 Końskie | produkcja płytek ceramicznych |
| 8 | Zakład Odlewniczy Lefek-Miller-Banasik | ul. Zielona 26, 26-200 Końskie | produkcja wyrobów odlewniczych |
| 9 | Odlewnia Żeliwa „Fansuld” | ul. Zielona 22, 26-200 Końskie | produkcja wyrobów odlewniczych |
| 10 | Odlewnia Żeliwa „Aga” Wierzbicki Zbigniew | ul. Kolejowa 11, 26-200 Końskie | produkcja wyrobów odlewniczych |
| 11 | Odlewnia „Ferrum” mgr inż. Józef Wodecki i s-ka | ul. Kolejowa 11 A, 26-200 Końskie | produkcja wyrobów odlewniczych |
| 12 | Zakład Odlewniczy „Anter” s. j. M. Motyl, P. Stępień i spółka | ul. Kolejowa 11 B, 26-200 Końskie | produkcja wyrobów odlewniczych |
| 13 | Odlewnia Żeliwa „Rurarz” Elżbieta i Zbigniew Rurarz s.c. | ul. Krakowska 52, 26-200 Końskie | produkcja wyrobów odlewniczych |
| 14 | „Ironel” Ltd. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe | ul. Leśna 56 a, 26-200 Końskie | produkcja wyrobów odlewniczych |
| 15 | Zakład Ślusarsko-Odlewniczy sp. j. (Stanisław Orzechowski) | Wincentów 19, 26-200 Końskie | produkcja wyrobów odlewniczych |
| 16 | Zakład Odlewniczy Jan Ludwikowski | ul. Zielona 10, 26-200 Końskie | produkcja wyrobów odlewniczych |
| 17 | Odlewnia Żeliwa „Żaneta” Tomasz Nowakowski | Piła 84, 26-200 Końskie | produkcja wyrobów odlewniczych |
| 18 | Zakład Odlewniczy Sławomir Makowski | ul. Olimpijska 5, 26-200 Końskie | produkcja wyrobów odlewniczych |

Tabela 11. Główni wytwórcy odpadów w sektorze gospodarczym (bez odpadów komunalnych) w gminie Końskie

| L.p. | Nazwa zakładu | Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich | 2450 |
| 2. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich | 2166 |
| 3. | Koneckie Zakłady Odlewnicze | 1860 |
| 4. | Prywatne odlewnie łącznie | 1290 |
| 5. | Ceramika Końskie S.A. | 452 |
| 6. | Ceramika Nowa Gala S.A. | 207 |
| 7. | Ceramika „GRES” S.A. | 390 |
| 8 | Ceramika „Unikat“ Sp. z o.o. | 390 |
| 9 | Szpital w Końskich | 151 |

W ogólnej ilości 11 tys. Mg wytworzonych w 2003 r. odpadów z sektora gospodarczego w gminie Końskie, największy udział, bo 68 %, mają odpady z procesów termicznych, które powstają w procesach odlewniczych, przemyśle ceramicznym i energetyce cieplnej. Duży procent stanowią także odpady z przetwórstwa spożywczego powstające w OSM w Końskich –2 085 Mg/rok

Zestawienie ilości odpadów gospodarczych wytworzonych w roku 2003, według poszczególnych grup, przedstawiono w tabeli 12.

Odpady z sektora gospodarczego wytworzone na terenie gminy Końskie w 2003 r. były transportowane przez specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia w tym zakresie oraz unieszkodliwione (odpady niebezpieczne) lub wykorzystane gospodarczo. Niewielki procent poddawany jest składowaniu.

Tabela 12. Odpady inne niż komunalne, według grup wytworzone w gminie Końskie

| Grupa odpadu | Nazwa grupy odpadu | Odpady wytworzone |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 0,2 | 0,023 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, upraw hydroponicznych, rybołóstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności | 2085 | 19,26 |
| 07 | Odpady z przemysłu syntezy organicznej odpady z tworzyw sztucznych | 1,2 | 0,01 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii cerami.), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich powierzchni | 0,02 | 0,001 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego | 4,4 | 0,04 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych (żużle i popioły, produkty wapniowych metod odsiarczania spalin i inne) | 7507,7 | 69,34 |
| 12 | Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych | 69 | 0,63 |
| 13 | Oleje odpadowe (z wyłączeniem odpadów jadalnych oraz grup 05 i12) | 15,3 | 0,14 |
| 15 | Odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów filtracyjnych i ochronnych nie ujęte w innych grupach | 128,3 | 1,17 |
| 16 | Odpady różne nie ujęte w innych grupach | 450,2 | 4,16 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych | 326,4 | 3,03 |
| 18 | Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań | 125,4 | 1,16 |
| 19 | Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej | 111,9 | 1,04 |
| Razem w gminie | 10 825 | 100 |

Źródło: dane ankietowe od  wytwórców odpadów

### 3.2.1. Odpady z przemysłu energetycznego

Do grupy odpadów z przemysłu energetycznego (grupa 10) powstających w gminie Końskie należy zaliczyć odpady z procesów odlewnictwa żelaza, odpady z produkcji ceramiki budowlanej oraz odpady z energetycznego spalania paliw.

Odpady z procesów odlewniczych jakie powstały na terenie gminy stanowią 42 % odpadów z sektora energetycznego (około 3 153 Mg). Głównymi producentami takich odpadów są Koneckie Zakłady Odlewnicze w Końskich oraz liczne prywatne odlewnie na terenie gminy. W przemyśle odlewniczym powstają głównie: żużle odlewnicze i pyły odlewnicze oraz piaski poformierskie. Znajdują one zastosowanie na składowisku odpadów do przesypywania warstw odpadów oraz stosowane są do produkcji materiałów budowlanych, zarówno przez specjalistyczne firmy jak i  okolicznych odbiorców indywidualnych. Odpady tego typu wykorzystuje się do utwardzania powierzchni terenu i niwelacji, a reszta jest czasowo magazynowana lub składowana. Rdzenie i formy odlewnicze powstające w odlewniach poddawane są rozdrabnianiu i używane powtórnie w procesie produkcyjnym.

Do tej grupy należą także odpady powstające przy produkcji wyrobów ceramiki budowlanej. W Końskich znajduje się kilka zakładów zajmujących się tego typu produkcją: Ceramika Końskie S.A., Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika „Gres” S.A. oraz Ceramika „Unikat” Sp. z o.o. Powstają tu odpadowe cząstki i pyły oraz wybrakowane wyroby ceramiczne. Część jest odzyskiwana i poddawana recyklingowi, a częściowo odpady te są magazynowane oraz unieszkodliwiane przez składowanie na składowisku. Odpady ceramiki budowlanej stanowią 18 % odpadów powstających w wyniku procesów termicznych w gminie (około 1350 Mg).

Generalnie obserwuje się spadek w ilości odpadów z energetyki cieplnej, co związane jest z  modernizacją tego sektora oraz ze spadkiem produkcji w sektorze gospodarczym. Odpady z ciepłowni miejskiej i kotłowni to w przeważającej części mieszanki popiołowo-żużlowe. Na terenie gminy w ostatnich latach lokalne kotłownie koksowo-węglowe są likwidowane lub zmieniane na olejowo-gazowe. Obecnie kotłownie węglowe znajdują się w blokach w Fidorze, w szkole w Baryczy, gimnazjum nr 2 i przedszkolu nr 2 w Końskich oraz w szkole w Bedlnie, gdzie znajdują się stare tradycyjne piece węglowe. Pozostałe szkoły opalane są paliwem gazowym lub olejowym. Nieznana jest liczba kotłowni węglowych w indywidualnych gospodarstwach na terenie gminy.

Według informacji zebranych w terenie największym zakładem wśród posiadających kotłownie węglowe na terenie gminy jest Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich, który wytwarza 2442 Mg/rok mieszanki popiołowo-żużlowej. Ilość ta stanowi 32 % całkowitej masy odpadów powstających w wyniku procesów termicznych.

Powstające aktualnie (i w przyszłości) odpady z przemysłu energetycznego muszą być w pełni zagospodarowywane. Odpady energetyczne można wykorzystywać:

- jako surowiec wtórny w działalności gospodarczej zastępujący surowiec naturalny lub produkowany przez przemysł,

- w gospodarczej niwelacji terenu w celu odzyskania zdewastowanych lub naturalnie nieprzydatnych obszarów do działalności gospodarczej lub urbanistycznej,

- do usprawniania składowania i uszlachetniania składowisk innych materiałów i odpadów, a także do tworzenia mieszanek umożliwiających gospodarcze wykorzystanie innych odpadów (np. poflotacyjnych).

Odpady z energetycznego spalania paliw powstające w gminie są sprzedawane indywidualnym odbiorcom oraz instytucjom. Mają one zastosowanie w budownictwie drogowym i w produkcji materiałów budowlanych oraz wykorzystywane są do niwelacji i utwardzania podłoża. Dodatkowo wykorzystuje się je do rekultywacji terenów, ale ze względu na właściwości fizyko-chemiczne i obecność metali ciężkich, należy z rozwagą podchodzić do tej formy zagospodarowywania.

### 3.2.2. Odpady z przemysłu rolno-spożywczego

Na terenie gminy Końskie znaczna ilość odpadów gospodarczych to odpady pochodzące z przetwórstwa żywności. Rocznie na terenie gminy powstaje około 2 085 Mg tego rodzaju odpadów, co stanowi około 19 % odpadów wytworzonych przez sektor gospodarczy. W tej grupie mieszczą się odpady pochodzące głównie z przetwórstwa mleka, które powstają w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich. Rocznie powstaje około 1665 Mg serwatki, która stanowi produkt uboczny przetwórstwa mleka. Jest ona gromadzona, a następnie w całości zagospodarowywana przez rolników indywidualnych na cele paszowe. Podobnie postępuje się z maślanką. Pozostali producenci żywności wytwarzają niewielki procent odpadów z tej grupy.

### 3.2.3. Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego oraz zużyte opony samochodowe

Podczas prac remontowych, modernizacyjnych i rozbiórek na terenach zakładów w gminie powstaje około 326 Mg odpadów remontowo-budowlanych, przede wszystkim metalowych – żelazo i stal. Odpady te są zbierane przez specjalistyczne firmy posiadające zezwolenia na transport i unieszkodliwianie odpadów, a około 10% jest składowane. Największą firmą zajmującą się gospodarowaniem złomem metalowym jest Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem Metali „HK-Cutiron” Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej, z wydziałem w Końskich.

Odpady z sektora remontowo-budowlanego wykorzystywane są gospodarczo prawie w całości, pozostała część odpadów budowlanych zawierających odpady azbestowe jest tymczasowo magazynowana na terenach zakładów, a po zgromadzeniu odpowiedniej ilości przekazywana firmom unieszkodliwiającym tego rodzaju odpady.

Z terenu gminy Końskie zużyte opony samochodowe pochodzą głównie:

- z bieżącej eksploatacji pojazdów i maszyn, w tym środków transportu, maszyn budowlanych;

- ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W skali roku powstaje w około 15 Mg zużytych opon samochodowych.

Zbiórką zużytych opon zajmują się: ABBA EKOMED Toruń, Zakład Wulkanizacji Końskie ul. Warszawska  oraz PGK Sp. z o.o. Końskie. Największy wytwórca zużytych opon PKS Końskie, dostarcza je własnym transportem do Górażdże Cement S.A. Chorula w Opolu.

### 3.2.4. Odpady z pozostałych gałęzi przemysłu

Na terenie gminy część odpadów gospodarczych to odpady pochodzące z fizycznej i mechanicznej obróbki metali – grupa 12. Odpady powstające w tej grupie odbierane są przez firmy posiadające stosowne zezwolenia, które przekazują je do unieszkodliwienia. Liczne odlewnie na terenie gminy używają złomu żelaznego do produkcji wyrobów żeliwnych.

Tabela 13. Zakłady wytwarzające odpady grupy 12 (fizyczna i mechaniczna obróbka metali) na terenie gminy Końskie

| L.p. | Nazwa zakładu | Adres zakładu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Kowalski M. Szczepanik | Młynek ul. Spacerowa 9, 26-200 Końskie |
| 2 | PPHU „Piomar” Piotr Zapała | ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie |
| 3 | Stalmax A&S Pargieła A Mączyński L. Pasturczak Spółka Jawna | ul. Górna 1, 26-200 Końskie |
| 4 | Pamexpol A&S Pargieła A Mączyński Spółka Jawna | ul. Górna 1, 26-200 Końskie |
| 5 | Zakład Produkcyjno Metalowy | ul. Południowa, 26-200 Końskie |
| 6 | „Teramal” Z.U.C. Maciej Nawrocki i wspólnicy spółka jawna | ul. Młyńska 16, 26-200 Końskie |
| 7 | Zakład Mechaniczny „Izmet” Jerzy Pikuła | Izabelów 6, 26-200 Końskie |
| 8 | PPiOZM „HK-Cutiron” Sp. z o.o. ul. Jasna 54 Dąbrowa Górnicza Wydział w Końskich | ul. Warszawska 38, 26-200 Końskie |
| 9 | Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe „Al.-Met” Dorota Duda | ul. Staszica 1, 26-200 Końskie |
| 10 | Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Duda | ul. Pocztowa 5, 26-200 końskie |

Na terenie gminy Końskie nie ma zakładów zajmujących się wydobyciem surowców mineralnych na większą skalę. Na niewielką skalę eksploatowane odkrywkowo jest złoże piasku Nieświń. Przy eksploatacji tego typu powstają nieznaczne ilości odpadów – głównie z nadkładu, które przeznacza się do rekultywacji wyrobisk.

## 3.3. Odpady niebezpieczne

#### 3.3.1. Odpady zawierające PCB

Według prawa ochrony środowiska, PCB zaliczane jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i dlatego zabronione jest jego wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku. Brak stosownych uregulowań prawnych w latach poprzednich przyczynił się w znacznym stopniu do niewłaściwej gospodarki tymi odpadami. Zużyte transformatory oraz kondensatory trafiały najczęściej na złomowiska lub składowiska odpadów komunalnych, natomiast oleje zawierające PCB były często przetwarzane łącznie z innymi olejami.

W gminie Końskie na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich znajdują się transformatory i kondensatory zawierające PCB, w ilości 3,15 Mg. Są to urządzenia pracujące, a ich eksploatacja ma zostać zakończona do końca 2010 roku.

Na terenie zakładu Nowa Gala S.A. znajdują się urządzenia zawierające PCB w ilości 5,9 Mg. Jest to 8 transformatorów: 800 kVA, 630 kVA i 1000 kVA. Jeden z nich o wadze 700 kg jest obecnie magazynowany, natomiast pozostałe są eksploatowane.

Aktualnie na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie jest jeszcze znana dokładna ilość PCB, ponieważ nie przeprowadzono dotychczas badań w tym zakresie.

Urządzenia obecnie pracujące, w przypadku awarii zostaną zdemontowane, unieszkodliwione przez właścicieli i wymienione na niezawierające PCB.

#### 3.3.2. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe (grupa 13) to głównie wszelkiego rodzaju zużyte oleje silnikowe i przekładniowe oraz oleje hydrauliczne, które nie nadają się już do zastosowania do celów, do których były pierwotnie przeznaczone. Jako główne źródło powstawania tego typu odpadów należy uznać stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe jak również maszyny i urządzenia pracujące w zakładach przemysłowych.

Na terenie gminy Końskie, według informacji zebranych bezpośrednio od wytwórców odpadów wynika, iż na terenie gminy powstaje około 15 Mg/rok olejów odpadowych. Odpady te zostały w całości przekazane do unieszkodliwienia do Rafinerii Nafty „Jedlicze”, w celu regeneracji, za pośrednictwem firm zajmujących się skupem tych odpadów. Na terenie gminy zbieraniem i transportem zużytych olejów zajmują się Eco-Serwis Warszawa, Ran-Flex Sp. z o.o. Kielce, FHU „Juko” Piotrków Trybunalski, Eco-Plus Wieliczka.

Regeneracja polega na usunięciu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w oleju i pozyskaniu z nich surowców petrochemicznych, które mogą ponownie wykorzystane, natomiast proces unieszkodliwiania olejów odpadowych nie podlegających regeneracji polega głównie na ich spalaniu.

#### 3.3.3. Baterie i akumulatory

Na rynku polskim istnieją dwa typy baterii i akumulatorów: wielkogabarytowe 
i małogabarytowe. Akumulatory wielkogabarytowe kwasowo-ołowiowe pochodzą z różnego rodzaju środków transportu. Wielkogabarytowe akumulatory niklowo-kadmowe, pochodzące z sektora gospodarczego charakteryzują się dłuższą żywotnością, a ponadto są wprowadzane na rynek w coraz mniejszych ilościach.

Według informacji uzyskanych w zakładach na terenie gminy wynika, iż w sektorze gospodarczym powstaje około 10 Mg baterii i akumulatorów ołowiowych i niklowo-kadmowych rocznie. Są one przekazane do utylizacji firmom specjalistycznym i punktom zajmujących się zbieraniem.

Małogabarytowe baterie i akumulatory aktualnie nie są zbierane i poddawane odzyskowi. Są unieszkodliwiane poprzez składowanie. Baterie i akumulatory ołowiowe, bądź niklowo-kadmowe poddawane są całościowej utylizacji polegającej na odzyskaniu ołowiu, polipropylenu z obudowy i utylizacji elektrolitu.

Zgodnie z KPGO moce przerobowe istniejących w kraju zakładów przerobu akumulatorów w pełni zabezpieczają obecne i przyszłe potrzeby w tej dziedzinie gospodarki odpadami.

#### 3.3.4. Odpady zawierające azbest

Azbest na terenie Polski stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia: eternit czyli płyty faliste azbestowo-cementowe do pokryć dachowych, płyty prasowane –dachowe pokrycia lub elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe i kanalizacyjne, stosowane także jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe, kształtki azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Dzięki odporności na wysoką temperaturę, azbest zyskał popularność i szerokie zastosowanie w gospodarce. Stosowano go w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów, uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych

Wyroby zawierające azbest nie były w Polsce oznakowane lub nazwane w sposób ułatwiający identyfikację w nich azbestu. Skutkiem tego obecne prace remontowe często prowadzą do nieświadomego ich uszkodzenia i spowodowania niekontrolowanej emisji pyłu azbestowego. Warunkiem podjęcia działań specjalistycznych w celu zmniejszenia wpływu azbestu na środowisko jest jego identyfikacja i lokalizacja w obiekcie oraz ocena stanu technicznego wyrobu i ryzyka emisji pyłu. Na wstępie niezbędna jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz określenie rodzaju azbestu.

Każdy obiekt może zawierać materiały i wyroby, w których skład wchodzi azbest, jednak prawdopodobieństwo jego występowania wzrasta w obiektach starszych (budowanych do lat 80.), przemysłowych – związanych z energetyką, ciepłownictwem, produkcją chemiczną oraz wszędzie tam, gdzie stosowano wysokie temperatury, co wymagało izolacji termicznej.

Pamiętać należy, że obecność materiałów zawierających azbest nie zawsze zaznaczona jest w dokumentacji technicznej. Możliwe też, że podczas wykonywania prac zastosowano materiały zawierające azbest, nie umieszczone w projekcie technicznym.

W zabudowie wiejskiej wyroby cementowo-azbestowe były szeroko stosowane jako pokrycia dachowe. Na podstawie szacunkowych danych stwierdzono, że ponad 70% budynków (mieszkalnych i gospodarczych, garaży oraz budynków do celów drobnej działalności gospodarczej ) w zabudowie wiejskiej posiada dachy cementowo-azbestowe. Najwięcej materiałów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany tych pokryć, w ramach realizacji ogólnokrajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. W trakcie prowadzenia prac demontażowych, podczas szlifowania wyrobów, cięcia czy łamania płyt elewacyjnych powstaje pył, zawierający włókna respirabilne zawieszone w powietrzu, o właściwościach rakotwórczych. Z tego też względu odpady zawierające azbest zaklasyfikowano jako odpady niebezpieczne.

Na terenie gminy Końskie przeprowadzono wstępne szacunki ilości pokryć azbestowych na budynkach. Dokładne dane odnośnie ilości materiałów azbestowych będą znane do końca 2004 roku. Do tego czasu gmina jest zobowiązana zinwentaryzować materiały zawierające azbest na jej terenie. Wg wstępnych szacunków na terenach wiejskich gminy znajduje się około 668 875 m2 pokryć dachowych zawierających azbest. Zgodnie z KPGO, przyjmuje się, że na tereny wiejskie przypada 75% wbudowanych wyrobów azbestowo-cementowych. Z tego wynika, że na terenie miasta Końskie znajduje się około 222,96 tys. m2. Szacuje się, że łącznie na terenie miasta i gminy znajduje się 981,8 tys. m2 pokryć zawierających azbest.

Aktualnie odpady powstające podczas bieżących rozbiórek i remontów oraz wymiany pokryć dachowych, zawierające azbest są na bieżąco przekazywane poza teren gminy. Pozwolenie na transport i odbiór tych odpadów posiadają następujące firmy:

Tabela 14. Zestawienie firm posiadających zezwolenie na transport i odbiór odpadów zawierających azbest na terenie gminy Końskie

| L.p. | Nazwa firmy | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | BIO - Med plus | ul. Tatrzańska 141, 25-546 Kielce |
| 2 | PPHU GRAMA Piotr Grabowski | Os. Gen. Maczka 17/5, 37-100 Łańcut |
| 3 | FHU Psut Edyta | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | PUH Export-Import „PEWJOL” | ul. Kopernika 8/5, 26-300 Opoczno |
| 5 | CHEMPOL Sp. z o.o. | Dobrów 8, 28-142 Tuczępy |
| 6 | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. | ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów |
| 7 | EKOCHEM-EKOSERVICE Sp. z o.o. | Łódź |
| 8 | Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „caro” | ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12, 22-400 Zamość |
| 9 | Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOEXPORT | ul. Żurawia 24/7, 00-515 Warszawa |
| 10 | PRM-PROMET Sp. z o.o. | ul. Silnicza 13, 25-515 Kielce |
| 11 | PPUH ABBA EKOMED Sp. z o.o. | Ul. Stanisława Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń |
| 12 | PUH „SanTa-Eko” s. c. Tadeusz Zych, Izabela Rutkowska | ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz |
| 13 | BUDOCEX Przedsiębiorstwo Budowlane | ul. Młoda 28, 25-619 Kielce |
| 14 | Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR” | oś. 1000-lecia 35/16, 31-610 Kraków. |
| 15 | Konsorcjum Likwidacji Azbestu Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o. | Chlebnia 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki |

#### 3.3.5. Środki ochrony roślin

Najczęściej stosowanymi obecnie środkami ochrony roślin w rolnictwie są: środki owadobójcze, chwastobójcze, grzybobójcze i zapraw nasiennych. Oprócz środków stosowanych w rolnictwie, środki ochrony roślin są również wykorzystywane w leśnictwie, w celu ochrony lasów przed szkodnikami i chorobami. Są to głównie środki owadobójcze oraz grzybobójcze. Z uwagi na wysokie ceny tych środków, w chwili obecnej nieznaczna ich część ulega przeterminowaniu. Powstają głównie odpady opakowaniowe po tych środkach. Aktualnie znaczna część tych odpadów trafia na składowisko odpadów komunalnych. Sytuacja ta powinna ulec poprawie z uwagi na wejście w życie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która wprowadza obowiązek odbierania, za pośrednictwem sprzedawców, przez importerów i producentów, na własny koszt, opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po tych substancjach.

Na terenie gminy Końskie problematyka środków ochrony roślin wiązała się głównie z obecnością na terenie miasta mogilnika, czyli obiektu zawierającego przeterminowane środki ochrony roślin. Był on zlokalizowany przy ul. Fabrycznej 1. Był to betonowy zbiornik osadzony w ziemi, o pojemności ok. 60 m3, w którym przeterminowane środki ochrony roślin zostały złożone w opakowaniach. Obecnie likwidację mogilnika zakończono.

#### 3.3.6. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

W związku ze znaczącym postępem technicznym, w ostatnim okresie, obserwuje się wyraźny wzrost produkcji oraz zapotrzebowania na urządzenia elektryczne i elektroniczne. Związane jest to z częstą wymianą zużytych urządzeń na bardziej nowoczesne.

Znaczna część tych odpadów stanowi poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Do najbardziej szkodliwych substancji występujących w tych odpadach należą: metale ciężkie (kadm, ołów, rtęć, chrom), związki chlorowcopochodne, arsen i azbest. Poważnym zagrożeniem są również substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej (CFC i HCFC), występujące głównie w urządzeniach chłodniczych.

Na terenie gminy Końskie nie prowadzi się szczegółowej inwentaryzacji odpadów powstałych po zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Na prowadzi się także zorganizowanej zbiórki odpadów powstałych po zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Zużytych urządzenia tego typu są najczęściej wystawiane bezpośrednio przy pojemnikach czy kontenerach na odpady, skąd są zabierane i przekazywane na składowisko.

#### 3.3.7. Wycofane z eksploatacji pojazdy

Pojazdy wycofane z eksploatacji trafiają do składnic złomu, gdzie są demontowane w celu odzysku poszczególnych substancji i materiałów. Na terenie gminy Końskie decyzje na prowadzenie działalności w zakresie demontażu wraków samochodów wycofanych z eksploatacji posiadają następujące jednostki:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.,

- Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem „HK-Cutiron” Sp. z o.o. wydział w Końskich,

Podczas demontażu odzyskuje się oleje mineralne, płyny hamulcowe i akumulatory, tworzywa sztuczne, szkło, opony oraz złom stalowy.

Tabela 15. Stacje demontażu zużytych samochodów i ilość przetworzonych samochodów w latach 2002-2003 na terenie miasta i gminy Końskie

| Nazwa i adres firmy | Ilość przetworzonych samochodów [sztuk/rok] |
| --- | --- |
|  | 2002 | 2003 |
| PKS S.A. w Końskich, ul. Piłsudskiego 124 | 49 | 37 |
| HK-CUTIRON | b.d. | b.d. |

Materiały odzyskane w wyniku procesu demontażu przekazuje się uprawnionym odbiorcom w celu recyklingu, a odpady dla których recykling materiałowy nie jest uzasadniony ekonomicznie lub ekologicznie są kierowane do unieszkodliwienia. Głównymi odbiorcami odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji są:

- Górażdże Cement S.A. Chorula  Opole,

- Eko-Plus s. c. Wieliczka,

- Ran-Flex Sp. z o.o. Kielce,

#### 3.3.8. Odpady medyczne i weterynaryjne

Na terenie gminy Końskie odpady medyczne (grupa 18) pochodzą głównie ze szpitala, a w mniejszych ilościach z ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, aptek i innych placówek, są odbierane przez firmy posiadające zezwolenia na gospodarowanie takimi odpadami i trafiają poza teren gminy. W 2003 roku na terenie gminy powstało około 125 Mg odpadów tego rodzaju. Odpady medyczne od największego wytwórcy – szpitala w Końskich - odbiera firma „ECO-ABC” Sp. z o.o. Bełchatów, natomiast inne jednostki są obsługiwane przez: „Expol-Bis” Skarżysko Kamienna, „Gos-star” Kielce.

Przeterminowane leki oraz medykamenty, powstające w aptekach - około 0,1 Mg rocznie, odbierane są przez firmy, z którymi apteki mają podpisane umowy. Są to m.in.: „Cefarm” Kielce, „Radix” Kielce. Lekarstwa zamawiane są przez apteki w niewielkich ilościach, umożliwiających bezpośrednią sprzedaż.

Określenie dokładnej ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych jest obecnie niemożliwe. Odpady te, wytwarzane w prywatnych gabinetach weterynaryjnych nie są objęte żadnym rejestrem ani statystyką.

Na terenie gminy nie ma wyznaczonej działki na grzebowisko. Na terenie woj. świętokrzyskiego działa firma Saria Małopolska Sp. z o.o. w Krakowie Oddział Wielkanoc (Gołcza), która ma umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zajmuje się odbiorem padłych zwierząt z terenu całego województwa, w tym z gminy Końskie. Zwłoki zwierzęce odbierane są na zgłoszenie i przekazywane do utylizacji poza teren gminy.

#### 3.3.9. Inne odpady niebezpieczne

Według danych zebranych na podstawie ankiet, w 2003 r. wytworzono niewielkie ilości odczynników fotograficznych, roztworów utrwalaczy i wywoływaczy, zawierających w swoim składzie azotan srebra. Wytwórcami tych odpadów jest przede wszystkim pracownia rentgenowska szpitala w Końskich oraz zakłady usługowe fotograficzne. Odpady te odbierane są i wykorzystywane przez specjalistyczne firmy spoza terenu powiatu. Największe ilości odpadów tego typu odbiera Spółdzielnia Pracy „Argo-Film” Warszawa Zakład nr 2 w Tarnowie.

Możliwości minimalizacji ilości powstawania odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z ustawą o odpadach, hierarchia postępowania z odpadami obejmuje w szczególności zasadę redukcji powstawania odpadów „u źródła”. Realizacja tej zasady uzależniona jest od specyfiki zakładu i prowadzonych procesów technologicznych. Minimalizacja ilości odpadów niebezpiecznych jest związana głównie z poprawą funkcjonowania sektora gospodarczego w zakresie gospodarki odpadami oraz wprowadzaniem w tym sektorze technologii „Czystej Produkcji”.

Minimalizacja ilości powstawania odpadów może być realizowana poprzez modernizowanie urządzeń, stosowanie najlepszych dostępnych technologii, optymalizację praktyk w zakresie dostaw, magazynowania i transportu materiałów. Również wprowadzenie na rynek produktów ekologicznych oraz ekologiczne projektowanie wyrobów jest jedną z form zapobiegania powstawania odpadów.

3.4. Odpady przywożone na teren gminy

Głównym rodzajem odpadów jaki przywożony jest na teren gminy Końskie jest złom stalowy i żeliwny, odpady żelaza i stali oraz metale żelazne. Jest to spowodowane funkcjonowaniem na terenie gminy licznych odlewni, które do produkcji wyrobów żeliwnych, wykorzystują tego rodzaju odpady. Nie ma możliwości określenia jaka ilość złomu pochodzi z terenu gminy, a jaka jest dostarcza na spoza jej obszaru, gdyż nie jest prowadzona taka ewidencja. Firmy zajmujące się obrotem złomem nie ograniczają swojej działalności do gminy Końskie, ale mają zasięg regionalny i krajowy. Rocznie w odlewniach żeliwa, przy procesach produkcyjnych, unieszkodliwia się około 25 tys. Mg złomu. Największym zakładem na terenie gminy Końskie, który zajmuje się produkcją wyrobów żeliwnych są Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A., gdzie unieszkodliwia się w procesach produkcyjnych 12,6 tys. Mg złomu, odpadów żelaza i stali oraz metali żelaznych.

## 3.6. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa istniejących instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Na terenie gminy Końskie obecnie eksploatowane jest składowisko odpadów komunalnych, znajdujące się na terenie administracyjnym miasta. Według danych uzyskanych od zarządzającego wysypiskiem na koniec 2003 r było tu nagromadzone 48 913 Mg odpadów. Szczegółowe dane na temat tego składowiska zawiera rozdział  3.1.1. Odpady komunalne, natomiast lokalizację przedstawia załącznik nr 1.

Na terenie gminy istnieje wiele zakładów odlewniczych, które w żeliwiakach unieszkodliwiają złom stalowy i żeliwny, będący podstawą procesu technologicznego. Rocznie w odlewniach żeliwa, przy procesach produkcyjnych, unieszkodliwia się około 25 tys. Mg złomu. Najwięcej zakładów tego typu funkcjonuje w gminie Końskie.

Zakłady produkujące materiały budowlane wykorzystują do produkcji odpady z procesów energetycznego spalania paliw. Są to m.in. Produkcja Wyrobów Betoniarskich Grzegorz Sota Proćwin, Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Ksawery Chycki Proćwin, Zakład Betoniarski S.C. Józef i Robert Konewka Końskie. Rocznie na terenie gminy zakłady te unieszkodliwiają ok. 65 Mg żużli i popiołów paleniskowych, wykorzystując je do produkcji betonu i elementów budowlanych.

## 3.8.  „Dzikie wysypiska” odpadów

Problemem w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Końskie jest zjawisko powstawania nielegalnych wysypisk odpadów. Jedną z głównych przyczyn ich powstawania jest nieszczelny system zbiórki odpadów.

Każdego roku Urząd Miasta i Gminy przeprowadza w okresie wiosennym inwentaryzację takich „dzikich składowisk” i w miarę posiadanych środków finansowych likwiduje je. W roku 2003 zlikwidowano dwa wysypiska w miejscowościach Sokołów i Modliszewice.

Po zlikwidowaniu „dzikiego” składowiska, teren po nim powinien być zagospodarowany w celu wyeliminowania możliwości ponownego nielegalnego gromadzenia tam odpadów.

## 3.9. Zestawienie istniejących programów zawierających elementy gospodarki odpadami

Zadania gminy w zakresie gospodarowania odpadami regulują szczegółowo zapisy w Ustawie o otrzymaniu czystości i porządku w gminie. Do zadań własnych gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności:

# zapewnienie budowy, utrzymania obiektów wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów - własnych lub z innymi gminami,

# organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

# współdziałanie z samorządem powiatu w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi ze strumienia odpadów komunalnych,

# prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,

# zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współpraca z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym, zakresie.

Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Do podstawowych programów zawierających zadania z zakresu gospodarki odpadami, opracowanych dla gminy Końskie, należy zaliczyć:

1)  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Końskie;

- Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Końskie.

W „Strategii...” cele dotyczące gospodarki odpadami to przede wszystkim:

- budowa nowej kwatery na wysypisku komunalnym w Końskich (kwatera nr 2)

- rekultywacja wysypiska odpadów przemysłowych po byłym Zamtalu,

- zakup pojemników do segregacji na terenach wiejskich,

- wykonanie badań z kierunku ustalenia zasobów biogazu z wysypiska komunalnego,

W ”Strategii...” proponuje się m.in. następujące działania:

- doskonalenie systemu zbiórki odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w mieście i gminie,

- wprowadzenie system zbiórki i selekcji odpadów u źródeł ich powstawania,

- kontrolowanie i szczegółowe rozliczanie właścicieli posesji prywatnych z obowiązku unieszkodliwiania odpadów zgodnie z przyjętymi zasadami w gminie,

- zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk odpadów,

- monitoring wykonywania decyzji o odpadach w zakładach przemysłowych i przeciwdziałanie łamaniu postanowień w sferze utylizacji odpadów,

- wykonanie rekultywację odpadów po byłym ZAMTAL-u.

3) „Kadencyjny program gospodarczy Rady Miejskiej w Końskich na lata 2003-2006”

Gmina Końskie należy do Związku Międzygminnego o nazwie: Staropolski Związek Gmin i Miast, skupiającego wszystkie gminy powiatu koneckiego. Do zadań związku należy m.in. programowanie i realizacja regionalnej polityki ekorozwoju oraz realizacja przedsięwzięć gospodarczych. Gospodarka odpadami jest jednym z zagadnień, którymi planuje się zajmować Związek. W nawiązaniu do powstania w/w związku uchwalono 30 czerwca 2003 roku „Kadencyjny program gospodarczy Rady Miejskiej w Końskich na lata 2003-2006”. W planie tym znalazły się zagadnienia z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Program zakłada edukację mieszkańców gminy w tematyce postępowania z odpadami. Planuje także wprowadzenie wieszakowo-workowego systemu segregacji odpadów w indywidualnych gospodarstwach domowych. Założenia planu kadencyjnego obejmują także wybudowanie nowoczesnych instalacji do sortowania, odzysku i utylizacji odpadów, które obsługiwałyby także sąsiednie gminy. Środki na budowę instalacji pochodzić będą z budżetów gmin będących członkami związku, funduszy ekologicznych i dotacji docelowych.

# 4. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## 4.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach

### 4.1.1. Odpady komunalne

Podstawą do sporządzenia prognozy jest analiza stanu aktualnego. Wykorzystano dane zebrane w trakcie realizacji projektu, które zostały zweryfikowane i uzupełnione danymi wskaźnikowymi z KPGO, dostosowanymi do warunków gminy Końskie. Są to przewidywania, które uwzględniają stopniowy rozwój gospodarczy, wzorowany na krajach zachodnioeuropejskich, sprzyjający wzrostowi zamożności obywateli. W związku z tym przewiduje się, że przez najbliższe lata będą dominować postawy konsumpcyjne, dopiero po tym okresie postawy proekologiczne, które przyczynią się do ograniczenia wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych kosztem opakowań szklanych i innych łatwo ulegających biodegradacji.

Na podstawie przewidywanych zmian demograficznych oraz opracowanych wskaźników zmian ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, sporządzono prognozę ilości odpadów wytworzonych w latach 2005, 2010, 2015 na terenie miasta i gminy.

Tabela 16. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Końskie w 2005, 2010 i 2015 r.

|  |  | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj odpadów | Miasto i Gmina Końskie | Miasto i Gmina Końskie | Miasto i Gmina Końskie |
|  |  | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1637 | 1633 | 1606 |
| 2 | Odpady zielone | 221 | 222 | 222 |
| 3 | Papier i tektura | 611 | 609 | 603 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 915 | 949 | 977 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 104 | 108 | 111 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1093 | 1079 | 1051 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 365 | 377 | 385 |
| 8 | Tekstylia | 262 | 262 | 261 |
| 9 | Szkło (niopakowaniowe) | 50 | 51 | 50 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 814 | 832 | 844 |
| 11 | Metale | 267 | 263 | 261 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 97 | 98 | 100 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 28 | 28 | 28 |
| 14 | Odpady mineralne | 492 | 493 | 493 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 1488 | 1426 | 1377 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 635 | 627 | 620 |
| 17 | Odpady budowlane | 1555 | 1627 | 1695 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 88 | 87 | 86 |
|  | Razem | 10722 | 10771 | 10770 |

### 4.1.2. Odpady opakowaniowe

Przewidywana masa odpadów opakowaniowych, wytwarzanych na terenie gminy Końskie została obliczona na podstawie danych zebranych w trakcie opracowywania planu oraz danych wskaźnikowych. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 17 .

Tabela 17. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych w dla gminy Końskie w latach 2004–2015

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mg |
| papier i tektura | 915 | 949 | 977 |
| szkło | 814 | 832 | 844 |
| tworzywa sztuczne | 365 | 377 | 385 |
| wielomateriałowe | 104 | 108 | 111 |
| stal | 97 | 98 | 100 |
| aluminium | 28 | 28 | 28 |
| razem | 2323 | 2392 | 2445 |

Źródło: na podstawie danych zebranych dla potrzeb planu oraz danych wskaźnikowych

W najbliższych latach przewiduje się wzrost ilości masy wszystkich odpadów opakowaniowych. Najbardziej wzrośnie liczba opakowań z papieru i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych. Nieco mniejszy wzrost przewiduje się dla opakowań ze stali.

W nawiązaniu do prognozowanej ilości powstających odpadów opakowaniowych oraz wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. 03.104.982), zostały wyliczone ilości odpadów opakowaniowych, które należy poddać recyklingowi 2007 (tabela 18 ).

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku 50% i odpowiednich poziomów recyklingu będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Prognozę masy odpadów, którą należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w roku 2007 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 18. Prognoza dotycząca ilości odpadów opakowaniowych w gminie Końskie, które należy poddać recyklingowi i odzyskowi w 2007 r.

| Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów, którą należy poddać odzyskowi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| wielomateriałowe | 25 | 106 | 26,5 | 53 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 371 | 92,8 | 185,5 |
| papier i tektura | 48 | 932 | 447,4 | 466 |
| stal | 20 | 98 | 19,6 | 49 |
| aluminium | 40 | 28 | 11,2 | 14 |
| szkło | 40 | 823 | 329,2 | 411,5 |
| Razem |  | 2358 | 926,7 | 1179 |

### 4.1.3. Komunalne osady ściekowe

Na terenie gminy Końskie znajduje się trzy oczyszczalnie ścieków komunalnych. Długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w gminie wg informacji zebranych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., wynosi 60,6 km. Wraz ze wzrostem długości sieci kanalizacji sanitarnej i ilości podłączeń, obserwowany jest wzrost ilości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni oraz powstających osadów ściekowych w skali roku.

Ilości ścieków, jakie będą trafiały do oczyszczania w prognozowanym okresie czasu, zależne będą od tempa realizacji obecnych i przyszłych planów i projektów budowy kanalizacji i systemów oczyszczania ścieków w gminie.

Według wskaźników podanych w KPGO, jeden mieszkaniec obsługiwany przez oczyszczalnię odpowiada produkcji rocznej osadów na poziomie 11,4 kg s.m. do 34,8 kg s.m. (w zależności od technologii oczyszczania ścieków) przy średniej 19,4 kg s.m.. Osady ściekowe można poddać procesom: stabilizacji biologicznej i chemicznej, fermentacji, zagęszczeniu, odwodnieniu, kompostowaniu, suszeniu, granulacji. Możliwe jest również kompostowanie osadów ściekowych wraz z frakcją organiczną z odpadów komunalnych lub kompostem z tych odpadów. Warunkiem przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych będzie ich odpowiedni skład chemiczny i brak organizmów chorobotwórczych.

W najbliższej przyszłości ilości zarówno komunalnych osadów ściekowych jak i skratek oraz osadu z piaskowników będą się zwiększać. Tempo tego wzrostu jest jednak uzależnione od sytuacji gospodarczej oraz od nakładów finansowych jakie gmina będzie w stanie ponosić na budowę kanalizacji.

### 4.1.4. Odpady ulegające biodegradacji

Na składowisko komunalne trafiają odpady ulegające biodegradacji głównie z miasta Końskie (z terenów zabudowy wielorodzinnej, targowisk), w mniejszym stopniu z terenów wiejskich, gdzie są one często zagospodarowywane na cele paszowe lub do rolniczego wykorzystania (kompost). Zgodnie z KPGO ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach powinny wynosić:

- w 2010 r. 	– 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2013 r. 	– 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2020 r. 	– 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

Przy uwzględnieniu liczby ludności w gminie w 1995 roku oraz wskaźników wytwarzania z KPGO przyjęto, ze na terenie gminy Końskie w 1995 roku wytworzono 3676 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

Przyjmuje się, że odpady ulegające biodegradacji jakie podlegają składowaniu pochodzą głównie z terenu miast Końskie. Przy założeniu, odzysku opakowań papierowych narzuconego przez rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i biorąc pod uwagę odpady z terenu miasta, przypuszczalne ilości odpadów ulegających biodegradacji, które znajdą się w strumieniu odpadów komunalnych, można założyć na poziomie: 2256 Mg w roku 2005, 2224 Mg w roku 2010 oraz 2212 Mg w roku 2015.

Prognozę ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które dopuszcza się do składowania w poszczególnych latach zgodnie z wskaźnikami WPGO oraz prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 19. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytwarzanych w gminie Końskie, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach

| Rok | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w całej gminie Końskie(miasto i wieś) [Mg] | 3646 | 3675 | 3669 |
| Dopuszczalna ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji [Mg] – w odniesieniu do 1995 r. | 3063 | 2757 | 1680 |

### 4.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Przewidywana ilość odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym, na terenie gminy Końskie, na najbliższe lata została przeprowadzona na podstawie danych zebranych podczas opracowywania planu oraz danych wskaźnikowych zamieszczonych w WPGO i PPGO. Przyjęte do wyliczeń dane dostosowano do warunków Gminy Końskie.

Ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie gminy nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 86-88 Mg odpadów rocznie.

Uwzględniając wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w KPGO i WPGO zostały wyliczone ilości odpadów, które będzie należało zebrać i poddać procesom unieszkodliwiania w latach 2004–2014 (tabela 20).

Tabela 20. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w sektorze komunalnym przewidziana do selektywnego zbierania w latach 2005, 2010 i 2014.

| Lata | Wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w sektorze komunalnym | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych przewidziana do zbierania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] |
| 2005 | 12,50 | 88 | 11 |
| 2010 | 50,00 | 87 | 43,5 |
| 2014 | 80,00 | 86 | 70,9 |

## 4.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Prognozy w zakresie ilości odpadów powstających w sektorze gospodarczym do 2014 r. zakładają zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w gminie, w zależności od rozwoju przemysłu, rzemiosła i usług.

W kilku najbliższych latach zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Po roku 2010 można spodziewać się relatywnego zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do wielkości produkcji. Jednocześnie zakładany jest wzrost produkcji, a zmniejszenie ilości powstających odpadów wynikać będzie, między innymi z wprowadzania niskoodpadowych nowych technologii.

Przy prognozowaniu ilości i jakości odpadów wytwarzanych na terenie gminy wzięto pod uwagę uwarunkowania regionalne i lokalne. Ilość odpadów z sektora gospodarczego zależeć będzie od zmian gospodarczych, demograficznych i społecznych.

Na podstawie analizy gospodarczej kraju można zakładać, że przyrost odpadów będzie wynosił około 3% rocznie. Jednocześnie wzrośnie procent zakładów, które wdrażać będą nowe technologie niskoodpadowe. W perspektywie kilku, kilkunastu lat spowoduje to relatywny spadek ilości wytworzonych odpadów oraz zwiększenie stopnia odzysku u wytwórców odpadów.

W najbliższym czasie nastąpi rozwój budownictwa, a zwłaszcza prac remontowo-budowlanych, co zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych, a zwłaszcza gruzu. Prace te spowodują również wzrost ilości odpadów z remontów i modernizacji obiektów, zawierających azbest z pokryć dachowych.

Spadnie zapotrzebowanie na węgiel jako nośnik energii, ze względu na stopniowe przechodzenie z ogrzewania węglem na gazowe lub olejowe, jednak spadek ilości odpadów  ze spalania paliw energetycznych nie będzie znaczny, ponieważ głównymi wytwórcami tego typu odpadów są odlewnie, funkcjonujące w gminie.

## 4.3. Odpady niebezpieczne

Odpady zawierające PCB

Według polskiego prawodawstwa PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i zabronione jest ich wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku. Wynika z tego, iż nie należy się spodziewać w przyszłości przyrostu ilości nowych urządzeń zawierających PCB.

W gminie Końskie urządzenia zawierające PCB zlokalizowano na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich, zakładu Nowa Gala S.A., natomiast na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie przeprowadzono dotychczas badań w tym zakresie.

Istniejące urządzenia oraz oleje zawierające PCB będą stopniowo, w miarę ich zużycia, demontowane i unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty gospodarcze na terenie kraju lub za granicą. Do roku 2010 występujące w środowisku PCB, muszą zostać całkowicie zniszczone i wyeliminowane ze środowiska.

Odpady zawierające azbest

W gminie najwięcej odpadów zawierających azbest powstanie podczas demontażu i wymiany pokryć dachowych w ramach realizacji ogólnokrajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Zgodnie z tym programem do roku 2032 z terytorium kraju, w tym gminy Końskie, wszystkie wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte i unieszkodliwione.

Szacunkowe dane wykazują, że na terenie gminy Końskie znajduje się około 981,8 tys. m2 pokryć dachowych zawierających azbest.

Zgodnie z wydzielonym na trzy etapy 30-letnim okresem usuwania odpadów zawierających azbest, przewidywane do unieszkodliwienia ilości odpadów zawierających azbest przedstawiają się następująco:

- 245,5 tys. m2 w latach 2004 – 2012,

- 373,1 tys. m2 w latach 2013 – 2022,

- 363,2 tys. m2 w latach 2023 – 2032.

Oleje odpadowe

Główne źródło powstawania olejów odpadowych to stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe jak również maszyny i urządzenia pracujące w zakładach przemysłowych.

Przewiduje się spadek ilości olejów odpadowych w kolejnych latach, co wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na nowe oleje, jak również z coraz dłuższym okresem ich eksploatacji. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych narzuca poziomy odzysku i recyklingu do 2007 roku dla olejów podstawowych, smarowych, przepracowanych, lotniczych silnikowych i odpadowych.

Baterie i akumulatory

Przewiduje się, że ilość zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych nieznacznie wzrośnie. Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe także wytwarzane będą w większych ilościach. Obowiązek odzysku z rynku baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a jego egzekwowanie umożliwia zastosowanie opłaty produktowej. W/w rozporządzenie MŚ wprowadza obowiązek odzysku i recyklingu wszystkich zebranych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz odpowiednie poziomy dla akumulatorów niklowo-kadmowych małogabarytowych i wielkogabarytowych oraz ogniw i baterii galwanicznych.

Środki ochrony roślin

W strukturze podaży w Polsce dominowały preparaty chwastobójcze (53,6%), następnie grzybobójcze (31,8%). Z roku na rok rośnie zużycie preparatów bardziej skutecznych i o wydłużonym okresie działania.

W kolejnych latach przewiduje się tendencję zniżkową w stosowaniu środków ochrony roślin. Wiąże się to z rozwojem rolnictwa, zmieniających się wymogów ochrony środowiska, wysokich cen tych środków oraz coraz powszechniejszym dążeniem producentów do tzw. „ekologicznej” produkcji. Opakowania po tych środkach będą odbierane bezpośrednio przez firmy rozprowadzając środki (np. poprzez punkty sprzedaży).

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Tendencja wzrostowa związana jest z rozwojem technologicznym i podnoszącym się standardem życia mieszkańców. Prognozy wykazują, że roczny przyrost odpadów tego typu kształtuje się na poziomie 3–5%. Cytowane wyżej rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza odpowiednie do osiągnięcia poziomy odzysku i recyklingu urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową do 50-70% do końca 2007 roku.

Wycofane z eksploatacji pojazdy i zużyte opony

Na terenie gminy Końskie zlokalizowano dwie jednostki zajmujące się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Według przyjętego z WPGO wskaźnika, przyrost złomowanych samochodów trafiających do jednostek zajmujących się demontażem będzie wynosił 2%.

Należy uwzględnić fakt, iż w perspektywie lat 2003-2014 przewidywany jest ciągły wzrost zużytych opon i szacuje się, że w przyrost ten będzie wynosił około 3-5% rocznie. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach wprowadza zakaz składowania opon. Mocą Ustawy z dn. 27 lipca 2001 (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) zakaz ten obowiązuje od dnia 1 lipca 2003r – dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006r – dla części opon. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.) nakłada na producentów i importerów opon wprowadzanych na rynek obowiązek odzysku zużytych opon.

Stopień odzysku tych odpadów w latach 2004-2007 powinien wynosić (Rozp. MŚ z dnia 29.05.2003 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych) od 50% w roku 2004 do 75% w roku 2007. Natomiast stopień recyklingu dla zużytych opon wynosi w roku 2004 – 12% do 15% w roku 2007.

Odpady medyczne i weterynaryjne

Szacuje się, że ilość odpadów medycznych powstających na terenie gminy może nieco wzrosnąć, co związane będzie z większym zapotrzebowaniem na usługi medyczne. Z poprawą warunków życia podnosić się będzie średnia wieku mieszkańców, co wynika z prognozy liczby ludności na lata 2003-2030, która przewiduje, że liczba ludności w powiecie koneckim, a więc i w gminie Końskie, nie będzie wzrastać. Powstające w placówkach służby zdrowia i aptekach odpady nadal kierowane będą do unieszkodliwienia za pośrednictwem specjalistycznych jednostek.

Inne odpady niebezpieczne

Dla odpadów niebezpiecznych, które powstają w wyniku wypadków i zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych, nie mogą być stosowane reguły prognozowania, gdyż są to odpady powstające nieregularnie i w nieprzewidywalnych okolicznościach.

# ZAŁOŻONE CELE W GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Podstawowym celem systemu gospodarki odpadami w gminie jest osiągnięcie odpowiednich standardów, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

## 5.1. Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym

Celem wiodącym jest minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym, poprzez działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów poddawanych składowaniu.

### 5.1.1 Cele krótkookresowe 2004 - 2007

- podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców gminy, intensywna kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami - szkolenia, ulotki i informatory – praca ciągła;

- wprowadzenie selektywnej zbiórki „u źródła” na terenach wiejskich nie objętych systemem segregacji odpadów oraz w zabudowie miejskiej jednorodzinnej – do końca 2006 roku;

- wykonywanie badań ilości i składu biogazu na składowisku komunalnym w ramach monitoringu i opracowanie możliwości jego zagospodarowania w zależności od wyników badań (spalanie w pochodni lub odzysk energii) – do końca 2006 roku;

- rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Końskie – do końca 2006 roku;

- osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: do roku 2007 - odzysk 50% i recykling 25%;

- osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu:

- dla odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20%;

- dla odpadów budowlanych na poziomie 15%;

- dla odpadów niebezpiecznych na poziomie 15%;

- prowadzenie kampanii informacyjnej propagującej przydomowe kompostowniki na odpady ulegające biodegradacji – praca ciągła;

- wprowadzenie i organizacja systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji z zabudowy wielorodzinnej, parków, zieleńców, placów targowych w korelacji z zapewnieniem zaplecza technicznego do ich zagospodarowania- praca ciągła;

- zapewnienie w porozumieniu z gminami sąsiednimi zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części – praca ciągła;

- szczegółowa inwentaryzacja i likwidacja na bieżąco tzw. „dzikich składowisk” – praca ciągła;

- podjęcie działań związanych z przebudową kwatery Nr II i zamknięciem i rekultywacją kwatery Nr I – 2006-2007

- organizacja systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym - punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych GPZON o charakterze rozproszonym – 2005-2006 r;

- kampania informacyjna wśród mieszkańców gminy na temat możliwości zbiórki odpadów niebezpiecznych i funkcjonowania GPZON – praca ciągła;

- zachęcanie do przyłączenia się do istniejących systemów grzewczych tam gdzie istnieje taka możliwość techniczna i ekonomiczna, w pozostałych przypadkach propagowanie zmiany paliwa na uznane za ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna) – praca ciągła

- ukierunkowanie gospodarki odpadami w ramach Staropolskiego Związku Gmin i Miast  (projekt budowy Zakładu Gospodarowania Odpadami w gminie Końskie – w przypadku przyjęcia wariantu I) – praca ciągła

- rozpoczęcie budowy kwatery nr II na składowisku odpadów komunalnych – 2006-2007

### 5.1.2 Cele długookresowe 2008 - 2011

1) dalsze podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców gminy, intensywna kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami - szkolenia, ulotki i informatory – praca ciągła;

3)	dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągnięcie w roku 2011 odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu:

- dla odpadów wielkogabarytowych na poziomie 55%;

- dla odpadów budowlanych na poziomie 45%;

- dla odpadów niebezpiecznych na poziomie 57%;

4)	Doskonalenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych w sektorze komunalnym – zapewnienie osiągnięcia zbierania do roku 2010 – na poziomie 50% i do roku 2014 na poziomie 80%;

5) rozwój i doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” – praca ciągła,

6) ograniczenie masy odpadów opakowaniowych trafiających na składowiska poprzez zwiększenie odzysku i recyklingu – praca ciągła,

7) dalsze rozpowszechnianie przydomowych kompostowników oraz selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji w celu ograniczenia ich składowania – praca ciągła,

8) działania umożliwiające w jak największym stopniu wykorzystywanie kompostu do celów nawozowych i rekultywacyjnych – praca ciągła,

9) realizacja projektu budowy Zakładu Gospodarowania Odpadami na terenie gminy Końskie w ramach Staropolskiego Związku Miast i Gmin (w przypadku przyjęcia wariantu I),

10) przebudowa składowiska, polegająca na dostosowaniu kwatery Nr II– 2008-2011,

11) rekultywacja kwatery Nr I (w zależności od tempa napełniania w latach 2008-2011).

## 5.2. Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego jest: ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów, a w ostateczności ich bezpieczne składowanie.

Działania mające na celu racjonalizację gospodarki odpadami będą podejmowane przez samodzielne podmioty gospodarcze działające w otoczeniu rynkowym. Wprowadzanie usprawnienia zarówno w miejscu wytworzenia odpadów jak i w miejscach ich wykorzystania i unieszkodliwienia, służące zmniejszeniu uciążliwości odpadów, muszą być efektywne ekonomicznie i najczęściej mieć zapewnione finansowe wsparcie.

### 5.2.1 Cele krótkookresowe 2004 - 2007

1) wdrożenie systemów ewidencji odpadów,

2) rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych;

3) doskonalenie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych umożliwiające osiągnięcie przez przedsiębiorców ustawowo określonych poziomów odzysku i recyklingu – dostosowanie GPZON do odpłatnego przyjmowania od przedsiębiorców i bezpłatnego od mieszkańców i uczniów szkół: olejów odpadowych, baterii i akumulatorów, przeterminowanych lekarstw, środków ochrony roślin;

4) ograniczenie ilości odpadów poddawanych składowaniu,

5) eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarowaniu odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, zwłaszcza w sektorze prywatnym;

6) wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad „Czystej Produkcji”;

7) utworzenie i wspieranie rynków zbytu dla materiałów z odzysku;

8) organizacja systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od małych i średnich wytwórców;

9)  przekazywanie w całości pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktów zbiórki pojazdów;

10)  zwiększenie stopnia odzysku i unieszkodliwienia pojazdów wycofanych z eksploatacji;

11) utrzymanie na określonym przez rozporządzenie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;

12)  odzysk z rynku 100 % ilości baterii i akumulatorów;

- inwentaryzacja i opracowanie harmonogramu usuwania materiałów zawierających azbest;

- stopniowe usuwanie w pierwszej kolejności uszkodzonych elementów budowlanych, zawierających azbest;

15) udział w utworzeniu punktów do tymczasowego magazynowania odpadów, z akcji ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych (1 w północnym rejonie gospodarowania odpadami RGO);

16) rekultywacja znajdującego się na terenie gminy nieczynnego składowiska odpadów przemysłowych ZAMTAL.

### 5.2.2 Cele długoterminowe 2008 – 2011

1) zwiększanie odzysku i ponownego wykorzystania odpadów przemysłowych w procesach produkcyjnych;

2) dalsze wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad „Czystej Produkcji”;

- całkowite wyeliminowanie ze środowiska PCB do końca roku 2010 (dekontaminacja lub unieszkodliwienie);

- stopniowe usuwanie wyrobów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach odpadów niebezpiecznych

# 6. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami jest włączenie się do jego realizacji wszystkich mieszkańców miasta i gminy. Osiągnięcie wyznaczonych celów wymaga podjęcia szeregu działań systemowych, zarówno organizacyjnych jak i inwestycyjnych, a także zaangażowania znacznych środków finansowych.

Po przeanalizowaniu prowadzonych obecnie systemów zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy proponuje się objęcie systematyczną zbiórką odpadów i kontrolą wszystkie gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy pod względem częstotliwości przekazywania odpadów.

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie opierać się powinien przede wszystkim na wprowadzeniu i stopniowym rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz zapewnieniu odbioru wyselekcjonowanych surowców wtórnych i zagospodarowaniu powstałego kompostu.

## 6.1. Sektor komunalny

W celu realizacji celów planu konieczne jest objęcie wszystkich mieszkańców indywidualną zbiórką odpadów komunalnych. Proponuje się zaopatrzenie gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej (miejskiej i wiejskiej) w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki na odpady zmieszane nadal będą funkcjonować, mogą być one natomiast rzadziej opróżniane. Zachowany zostanie również system kontenerowy – budynki użyteczności publicznej, szkoły, cmentarze i inne miejsca ogólnie dostępne. Z gospodarstw indywidualnych odbiór odpadów nadal powinien odbywać się minimum raz na miesiąc.

Na obszarach miejskich w zabudowie wielorodzinnej proponuje się zachować system kontenerowy do zbiórki odpadów mieszanych i surowców wtórnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca jaką dysponują mieszkańcy takiej zabudowy nie planuje się tu wprowadzać systemu workowego. Celowym natomiast byłoby zoptymalizowanie ilości kontenerów (pojemników typu dzwon) w dostosowaniu do „obsługiwanej” liczby mieszkańców. Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej powinien odbywać się raz na 1 - 2 tygodnie, z uwzględnieniem ewentualnych zgłoszeń administratorów, właścicieli nieruchomości.

Oprócz podstawowych tradycyjnie selektywnie zbieranych odpadów użytkowych z sektora komunalnego planuje się objąć oddzielną zbiórką odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, budowlane i ulegające biodegradacji.

Jest to najbardziej efektywna zbiórka, która zapobiega powstawaniu tzw. „dzikich” składowisk. Segregacja odpadów zapewnia pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów poddawanych składowaniu oraz pozwala wydzielić odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

### 6.1.1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Zbieranie selektywne odpadów na terenie miasta i gminy Końskie może się odbywać poprzez:

- zbieranie selektywne „u źródła”,

- punkty selektywnego zbierania odpadów – gniazda z zestawem kontenerów,

- gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych w formie rozproszonej,

- akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych (np. dwa razy do roku),

- zbieranie odpadów budowlanych oddzielnie już na placu budowy,

- poddawanie kompostowaniu odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z zabudowy wielorodzinnej oraz parków, skwerów i ogrodów.

Proponuje się wprowadzenie następujących sposobów zbiórki selektywnej odpadów poużytkowych takich jak szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę i papier oraz złom:

- zbieranie selektywne „u źródła”

Taki system zbiórki polega na segregacji odpadów np. do worków wielokrotnego lub jednorazowego użytku w obrębie posesji. Posortowane odpady są transportowane do punktów odbioru. Taki system planuje się w zabudowie jednorodzinnej, gdzie istnieje możliwość ustawienia kilku worków na surowce wtórne. Proponuje się wprowadzenie, zgodnie z „Kadencyjnym planem...”, systemu wieszakowo-workowego, polegającego na ustawieniu w obrębie posesji  kilku stojaków lub jednego stojaka przystosowanego na kilka worków. Każdy worek będzie w innym kolorze lub oznaczony napisem odpowiednio do gromadzonych w nim odpadów.

W pierwszych latach wdrażania planu proponuje się zbieranie w systemie wieszakowo-workowym takich surowców wtórnych jak:

- szkło,

- tworzywa sztuczne,

- metale.

Nie planuje się w takiej zabudowie zbierania papieru i makulatury, ze względu na powszechne aktualnie wykorzystywanie tego surowca w przydomowych kotłowniach i paleniskach. W miarę wdrażania planu i powszechnej edukacji ekologicznej można wprowadzić makulaturę i papier do systemu zbierania „u źródła”.

Każde gospodarstwo powinno dostać nieodpłatnie oznaczone (kolorem lub napisem) 3 worki oraz wydzierżawione stojaki, a odbiór powinien odbywać się według opracowanego harmonogramu, najlepiej każdy rodzaj odpadu osobno. Przy przekazaniu stojaków należy zawsze spisać z właścicielem posesji umowę, która określi zasady użytkowania. Odpady powinny być odbierane minimum raz na miesiąc lub na zgłoszenie. Odbiór surowców wtórnych powinien być nieodpłatny, a sprzedaż wyselekcjonowanych surowców równoważyć poniesione koszty. Ewentualny dochód ze sprzedaży można przeznaczyć na zakup worków, edukację ekologiczną itp.

- punkty selektywnego zbierania odpadów

Są to wydzielone miejsca na terenie osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej czy centrów usługowo - handlowych, w których ustawione są oznakowane pojemniki na poszczególne grupy odpadów. Taki system zbierania odpadów najlepiej sprawdza się na terenach osiedli budownictwa wielorodzinnego. Aby selektywna zbiórka odpadów była skuteczna, należy pojemniki ustawić tak, żeby nie znajdowały się od mieszkańców w odległości około 200 m i obsługiwały około 500 mieszkańców. W zależności od liczby ludności obsługiwanej przez jeden punkt zbierania, powinno się dobierać wielkość pojemników oraz intensywność wywożenia tak, aby pojemniki nigdy nie były przepełniane.

W tym systemie proponuje się zbierać takie odpady jak:

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- papier i makulaturę.

Oprócz obecnie funkcjonujących pojemników do zbiórki selektywnej typu „dzwon”, można wprowadzić pojemniki 1100 l dostosowane do takiej zbiórki, których atutem jest dużo niższa cena.

W celu zwiększenia skuteczności segregacji odpadów proponuje się prowadzenie zbiórki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Może być zbierana makulatura i puszki aluminiowe. Akcje te powinny być wspierane poprzez wprowadzenie indywidualnych nagród rzeczowych dla uczniów przynoszących największą ilość surowców wtórnych. W szkołach średnich można propagować zbiórkę baterii małogabarytowych.

Doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów, określone w celach długoterminowych, w praktyce będzie polegało na podjęciu działań wynikających z doświadczeń osiągniętych w poprzednich latach. Może to być zmiana ilości rodzajów zbieranych selektywnie odpadów, dostosowanie harmonogramu odbioru w celu jego optymalizacji itp.

### 6.1.2. Odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Zbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego proponuje się przeprowadzać następująco:

- na terenach zabudowy jednorodzinnej odbiór z krawężnika, transport zorganizowany wg kalendarza odbioru, (najlepsze efekty zbiórka takich odpadów przynosi na wiosnę i na jesień),

- na terenach zabudowy wielorodzinnej stworzenie możliwości, przy punktach gromadzenia odpadów komunalnych (gniazdach śmietnikowych), składowania odpadów i usuwanie ich na zlecenie administratorów osiedli.

- dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub miejsca zbiórki przez właścicieli własnym transportem,

- zgłoszenie przy zbiórce odpadów komunalnych zapotrzebowania na taką usługę;

### 6.1.3. Odpady z prac budowlanych

Zbieraniem i transportem odpadów budowlanych, w tym pochodzących z remontów i prac rozbiórkowych, z miejsc ich powstawania będą się zajmować:

- wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe;

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbieraniem odpadów.

Już na terenie budowy zaleca się składowanie odpadów budowlanych w wyznaczonych miejscach np. kontenerach. Pozwoli to na selektywne wywożenie odpadów. Osoby prywatne mogą zgłosić zapotrzebowanie na kontener sołtysowi na terenie wiejskim lub bezpośrednio w firmach zajmujących się zbiórką odpadów komunalnych, natomiast na terenie zabudowy wielorodzinnej do administratora budynku.

### 6.1.4. odpady niebezpieczne

Przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych w sektorze komunalnym i usługach zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych w ramach utworzenia GPZON (gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych) w formie rozproszonej:

- zbieranie w punktach zbiorczych: odpady dostarczane są przez mieszkańców do punktu zbiorczego; gdzie znajdują się pojemniki na poszczególne odpady niebezpieczne: świetlówki, akumulatory, odpady suche (zanieczyszczone tkaniny, materiały filtracyjne, opakowania po klejach, farbach, aerozolach), baterie mało i wielkogabarytowe, itp.,

- objęcie tym systemem wszystkich mieszkańców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa,

- bezpłatny odbiór przez gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych od mieszkańców i szkół, natomiast odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw,

- zbieranie przeterminowanych leków od mieszkańców w wytypowanych aptekach lub przychodniach na terenia miasta i sołectw, do ustawionych specjalistycznych pojemników,

- zbieranie olejów odpadowych do pojemników (beczek) ustawionych na wytypowanych stacjach paliw;

- zbiórka poprzez sieć handlową np. sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp.; odpady odbierają specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką i transportem odpadów niebezpiecznych,

- zabieranie odpadów niebezpiecznych przez firmy posiadające stosowne zezwolenia według ustalonego harmonogramu,

### 6.1.5. Odpady ulegające biodegradacji

Istotnym zagadnieniem w aspekcie realizacji celów planu jest właściwe zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. Aby umożliwić selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych, konieczne jest ich oddzielne gromadzenie na bieżąco.

Zmniejszanie ilości odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych, które kierowane są do składowania może odbywać się poprzez promowanie przydomowych kompostowników w gospodarstwach domowych zabudowy jednorodzinnej oraz zbiórkę do odpowiednich pojemników w zabudowie wielorodzinnej. Wprowadzanie takich pojemników należy skorelować czasowo z rozwojem zaplecza technicznego do zagospodarowania tego typu odpadów.

Pojemniki na odpady ulegające biodegradacji powinny być opróżniane ze względów sanitarnych raz na 1-2 tygodnie, w zależności od pór roku i warunków atmosferycznych. Przy założeniu częstego opróżniania pojemników mogą to być pojemniki średniej wielkości np. 240 litrów.

Proponuje się także zbierać selektywnie odpady zielone z parków, skwerów i ogrodów i poddawać je innym procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.

### 6.1.6. Sposoby zachęcania do selektywnej zbiórki odpadów

Aby zachęcić mieszkańców gminy do zbierania selektywnego i zwiększenia jego efektywności można stosować następujące działania:

- obowiązki określone prawem wynikające z zapisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- wykorzystanie przepisów lokalnych - zalecenia dotyczące sposobu zbierania, typu pojemników oraz częstotliwości ich wystawiania do zbierania;

- zachęty w postaci sadzonek drzew, krzewów, kwiatów rabatowych za dostarczenie do GPZON odpowiedniej ustalonej ilości odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych: baterii, akumulatorów, opakowań po klejach, farbach itp.;

- instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbieraniem odpadów niesegregowanych (rzadszy odbiór); obniżenie opłat dla gospodarstw prowadzących kompostownie odpadów we własnym zakresie;

- organizowanie imprez mających na celu zbieranie selektywne odpadów w zamian za nagrody rzeczowe (za określoną ilość danego rodzaju odpadów konkretna nagroda rzeczowa np. bilet na basen, bilet do kina, sadzonki roślin itp.)

- edukacja społeczna – długotrwała kampania edukacyjno-informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z odpadami.

PROPONOWANE WARIANTY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

W „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”, powiat konecki, a jednocześnie gminę Końskie, zaliczono do północnego rejonu gospodarki odpadami - RGO. Rejon ten obejmuje także powiaty: skarżyski, starachowicki, ostrowiecki o łącznej liczbie 290 tys. osób. W RGO założono powstanie 1 lub 2 Rejonowych Zakładów Gospodarowania Odpadami RZGO, o łącznej mocy przerobowej minimum 60 000 Mg/rok, które kompleksowo zagospodarowałyby odpady komunalne. Podana powyżej przepustowość stanowi dolną granicę wydajności, z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej.

„Plan gospodarki odpadami dla powiatu koneckiego” dopuszczał wariantowość rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniem w/w opracowania w planie gminnym należy określić szczegółowe rozwiązania organizacyjne planowanego sytemu.

Wariant I

Utworzenie, wspólnie z gminami zrzeszonymi w Staropolskim Związku Miast i Gmin, na terenie gminy Końskie Zakładu Gospodarowania Odpadami, zwanego dalej Zakładem, który kompleksowo zajmowałby się odpadami komunalnymi powstającymi na terenie zrzeszonych gmin. Proponuje się także rozważenie możliwości zapraszania do Związku gmin spoza powiatu koneckiego. Ułatwi to w znacznym stopniu realizację tak rozległego zadania jakim jest budowa Zakładu.

Zakład składać się będzie z sortowni, kompostowni i składowiska (istniejące obecnie składowisko w Końskich). Powstanie takiego Zakładu zgodne jest z zadaniem inwestycyjnym jakie określono w „Kadencyjnym Programie Gospodarczym Rady Miejskiej w Końskich na lata 2003-2006”. Pogram ten zakłada rozbudowę składowiska o instalacje do sortowania, odzysku i utylizacji odpadów. Środki na budowę instalacji będą pochodzić z budżetów gmin będących członkami związku, z funduszy ekologicznych i dotacji celowych.

Nie wyklucza się możliwości współpracy na odcinku zagospodarowywania odpadów z innymi Zakładami spoza powiatu. W gminie Końskie mogłaby powstać sortownia, a odpady ulegające biodegradacji mogłyby być kierowane do kompostowni poza terenem gminy.

W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w obszarze gmin powiatu ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych, związanych z funkcjonowaniem obiektu przekształcania odpadów, może być trudne do udźwignięcia dla poszczególnych gmin.

Do Zakładu będą trafiać wszystkie odpady (wymieszane i zebrane w selektywnej zbiórce) z obsługiwanego terenu. Na miejscu odpady zmieszane będą poddawane segregacji, która pozwoli odzyskiwać z nich surowce wtórne i inne odpady możliwe do powtórnego wykorzystania, poddania kompostowaniu czy przydatne do produkcji paliw alternatywnych.

Linia sortownicza stanowi zespół urządzeń wzajemnie ze sobą powiązanych, których zadaniem jest rozsortowanie dostarczonych odpadów na frakcje wielkościowe, a następnie wybranie z nich, tych materiałów, które można powtórnie wykorzystać lub zutylizować w inny sposób niż przez składowanie na wysypisku. Składnikami linii sortowniczej dla obsługi ilości odpadów jaka dostarczana by była z gmin powiatu są: przenośniki taśmowe (2), sito, kabina sortownicza z boksami sortowniczymi, ciąg załadowczy, separator elektromagnetyczny (1 lub 2) oraz prasa. Dodatkowo należy zaplanować infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem linii sortowniczej (projekty budowy, raporty, hale, media itp.). Koszt instalacji linii sortowniczej, o mocy wystarczającej dla obsługi gmin zrzeszonych w związku (gminy powiatu) wynosi 1 500 tys. zł i nie obejmuje kosztów infrastruktury i wyposażenia obiektów budowlanych.

Po poddaniu masy odpadów procesom segregacji, pozostały balast będzie składowany na kwaterze składowiska. Będą to znacznie mniejsze ilości odpadów, niż w przypadku braku selekcji, co pozwoli w przyszłości przedłużyć okres eksploatacji składowiska.

Instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, zebranych z terenu miasta, może mieć charakter kompostowni pryzmowej lub modułowej. W przypadku kompostowni pryzmowej proces zachodzi w warunkach dostępu tlenu, a koszt instalacji jest niższy niż w przypadku kompostowni modułowej (kontenerowej) – fermentacja w warunkach beztlenowych. Dla zainstalowania kompostowni kontenerowej potrzebna jest stosunkowo mała powierzchnia, a koszt wynosi około 1 400 tys. zł. Modularna budowa systemu umożliwia instalowanie urządzeń o przeciętnej wydajności od 2 000 Mg do 24 000 Mg rocznie. Kierowanie procesem fermentacji odbywa się komputerowo bez udziału obsługi.

Kompostownia pryzmowa, w której zachodzą procesy z udziałem tlenu, wymaga mniejszych nakładów finansowych niż modułowa, ale zajmuje znacznie więcej miejsca i jest mniej atrakcyjna pod względem estetycznym. W przypadku takiego rodzaju kompostowni nakłady finansowe mieszczą się w granicach około 900 tys. zł.

Kompostować można organiczne części odpadów przemysłowych i komunalnych, osady z oczyszczalni ścieków, odpady zielone oraz pozostałości po przycince drzew.

Lokalizację instalacji gospodarowania odpadami należy wnikliwie rozważyć, biorąc pod uwagę zarówno miejsce na składowisku jak i tereny gminne, które można zagospodarować w taki sposób np. hale po nieistniejących zakładach przemysłowych. Decyzja w tym zakresie należy do władz gminy Końskie. Sprawne funkcjonowanie Zakładu pozwoli gminie osiągnąć wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów.

Udzielenie zezwolenia na odbiór i transport odpadów komunalnych dla firmy gmina może uzależnić od miejsca kierowania odpadów np. Zakład w gminie Końskie. Zezwolenie ma postać decyzji wydawanej na czas określony (nie dłuższy niż 10 lat), w której burmistrz musi m.in. ustalić warunki świadczenia usług. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, burmistrz udziela zezwolenia każdemu podmiotowi, który dysponuje odpowiednimi środkami do wykonania usługi (odpowiedni sprzęt wyszkolona kadra pracownicza, uregulowany stan prawny itp.) i zapewnia jej należyty poziom. Niewypełnienie warunków świadczenia usług jest podstawą do cofnięcia zezwolenia, po wcześniejszym wezwaniu do usunięcia uchybień.

Warunki mogą określać:

- sposób odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych,

- sposób odbioru i zbierania odpadów gromadzonych selektywnie,

- sposób zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych,

- sposób zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,

- miejsce unieszkodliwiania odpadów, itp.

Wariant II

W związku z dynamicznie rozwijającym się rynkiem usług w zakresie gospodarowania odpadami można rozważyć powierzenie kompleksowej obsługi sytemu gospodarowania odpadami specjalistycznym firmom (zarówno lokalnym jak i spoza gminy Końskie). Jednostki te działać mogą na terenie gminy po spełnieniu wszystkich warunków jakie UMiG określi, jako konieczne do uzyskania pozwolenia na taką działalność. Gmina może narzucić firmie ubiegającej się o pozwolenie na odbiór i transport odpadów komunalnych obowiązek zbierania odpadów zarówno wyselekcjonowanych jak i zmieszanych. Odpady komunalne z terenu miasta i gminy Końskie będą odbierane przez PGK Sp. z o. o. w Końskich lub inne jednostki prowadzące działalność w zakresie usuwania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zapisy dotyczące zezwolenia i warunków świadczenia usług podobnie jak w wariancie I.

Prowadzenie przez podmioty inne niż gminne jednostki organizacyjne działalności polegającej na usuwaniu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy, możliwe jest na podstawie zezwolenia udzielonego przez Burmistrza. Zezwolenie to ma postać decyzji wydawanej na czas określony, w której określone muszą być warunki świadczenia usług. Niewypełnienie ich jest podstawą do cofnięcia zezwolenia, po wcześniejszym wezwaniu do usunięcia uchybień. W pozwoleniu na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów z terenu gminy można wskazać miejsce gdzie należy je przekazywać np. do powstających Zakładów Gospodarowania Odpadami, na składowiska spełniające wymogi ochrony środowiska.

Firma prowadząca działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie objętym zbiórką odpadów przejmuje wszystkie obowiązki związane z przyjętym systemem gospodarowania odpadami. Istnieje także możliwość podziału lokalnego rynku i poszczególne jednostki mogą odbierać tyko odpady zmieszane lub tylko odpady wyselekcjonowane, uzupełniając wzajemnie swoje usługi.

Kierowanie odpadów z terenu gminy do obiektu spełniającego wymogi ochrony środowiska zapewni należyty sposób postępowania z odpadami oraz zminimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Sprawne funkcjonowanie systemu i przekazywanie odpadów do miejsc ich odzysku i unieszkodliwiania pozwoli gminie osiągnąć określone prawem poziomy odzysku i recyklingu.

Wybór wariantu przyjętego systemu gospodarki odpadami komunalnymi należy do gminy. Instrumentem służącym wprowadzeniu i realizacji  przyjętego systemu są zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.) oraz ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.).

## 6.2. Sektor gospodarczy

Realizacja przedsięwzięć w dziedzinie gospodarowania odpadami prowadzona będzie przez przedsiębiorców i obejmie zadania pozainwestycyjne i inwestycyjne.

Główne założenia systemu gospodarki odpadami przemysłowymi:

- wprowadzanie zasad „Czystej Produkcji”,

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych oraz nagromadzonych na składowiskach lub magazynowanych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia,

- termiczne przekształcanie odpadów pochodzących z sektora gospodarczego,

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych (wspólnie z odpadami z sektora komunalnego),

Powstające w dużych ilościach w gminie odpady z procesów termicznych (odlewnie żeliwa) mogą być przekazywane do produkcji materiałów budowlanych czy przerabiania w cementowniach. Do przedsiębiorców należy ustalenie kierunku odzysku poszczególnych grup odpadów z sektora gospodarczego.

# 7. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

## 7.1. Program usuwania odpadów zawierających azbest

Podstawą do opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji i dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych w konkretnych obiektach.

Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami zawierającymi azbest regulują następujące przepisy prawne:

- ustawa o odpadach,

- ustawa prawo ochrony środowiska,

- ustawa prawo budowlane,

- ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,

- ustawa o substancjach i preparatach chemicznych,

- ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych,

- rozporządzenia wykonawcze do ustaw,

oraz „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 roku. Zgodnie z tym programem, do 2032 roku na terytorium Polski powinny być usunięte wszystkie odpady zawierające azbest (wyroby azbestowe).

Najwięcej odpadów z materiałów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany tych pokryć dachowych, w ramach realizacji w/w „Programu...”. W trakcie prowadzenia prac demontażowych, podczas szlifowania wyrobów, cięcia czy łamania płyt elewacyjnych powstaje pył, zawierający włókna respirabilne zawieszone w powietrzu, o właściwościach kancerogennych. Z tego też względu odpady zawierające azbest zaklasyfikowano do grupy odpadów niebezpiecznych.

Odpady zawierające azbest pochodzące z gminy powinny być kierowane na składowiska odpadów niebezpiecznych. W przyszłości, zgodnie z WPGO, na terenach zdegradowanych eksploatacją siarki w rejonie Grzybowa powstanie jedno duże składowisko dla odpadów zawierających azbest. Będzie ono funkcjonować w ramach Centralnego Ośrodka Gospodarowania Odpadami. Odpady zawierające azbest pochodzące z gminy Końskie powinny być kierowane w przyszłości na to składowisko.

Szacunkowe dane wykazują, że na terenie gminy Końskie znajduje się około 981,8 tys. m2 pokryć dachowych zawierających azbest.

Zakładając, trzydziestoletni okres usuwania wyrobów azbestowych, przewidziana do unieszkodliwienia ilość odpadów azbestowych z terenu gminy prognozuje się w ilościach:

- 245,5 tys. m2 w latach 2004 – 2012,

- 373,1 tys. m2 w latach 2013 – 2022,

- 363,2 tys. m2 w latach 2023 – 2032.

Tabela 21. Koszty demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

| Sposób unieszkodliwienia | Całkowity koszt demontażu i unieszkodliwienia (mln zł) |
| --- | --- |
| Kompleksowe usługi specjalistycznych firm zewnętrznych | 24,92 – 43,79 (25,38-44,6 zł/m2) |
| Składowanie na przykładowym składowisku w Trzemesznie | 26,31 – 32,89 (26,8-33,5 zł/m2) |
| Składowanie na nowym projektowanym składowisku odpadów niebezpiecznych na terenie województwa (zgodnie z WPGO) | 11,14 (11,35 zł/ m2) |

Zgodnie z „Programem usuwania materiałów zawierających azbest...” w realizację działań zawartych w programie winny angażować się władze gminne i  powiatowe poprzez:

- szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terytorium gminy,

- podjęcie działań w kierunku sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych przy przestrzeganiu stosownych przepisów,

- organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów z azbestem i konieczności bezpiecznego ich usuwania,

- stworzenie możliwości uzyskania dofinansowania lub całkowitego zwolnienia z kosztów usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych,

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest przez odpowiednie organy Urzędu Miasta i Gminy.

Tabela 22. Zadania do realizacji w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Końskie

| Termin realizacji | Zadanie | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 2004-2011 | Przeprowadzanie szkoleń i akcji informacyjno-edukacyjnych na temat odpadów zawierających azbest i konieczności ich bezpiecznego usuwania | Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy |
| 2004 | Szczegółowa inwentaryzacja elementów budowlanych zawierających azbest (pokryć dachowych, elewacji budynków, osłon rynien, rur kanalizacyjnych cementowo-azbestowych i innych) oraz ocena stanu tych elementów; sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów w układzie trzech grup pilności w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej; przekazanie wykazu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | Urząd Miasta i Gminy, właściciele nieruchomości, sołtysi |
| 2004-2012 | Stopniowe usuwanie elementów zawierających azbest zgodnie z zalecanymi procedurami (6 procedur) przy pomocy specjalistycznych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów w ilości około 245,5 tys. m2 | Posiadacze odpadów, przedsiębiorcy |
| 2004-2011 | Prowadzenie ewidencji usuwania wyrobów zwierających azbest | Urząd Miasta i Gminy |

Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest zostało określone następującymi procedurami, które obowiązują różne jednostki i podmioty:

Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

Grupa II Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących  działalność w zakresie transportu odpadów  niebezpiecznych  zawierających azbest.

Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV. Procedura obowiązująca  zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 - dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

Niezbędnym działaniem jest rozpowszechnienie wśród społeczności gminnej informacji (szkolenia, ulotki, broszury) o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest oraz wyroby i odpady zawierające azbest. W załączeniu przykładowe ulotki propagujące prawidłowe postępowanie z materiałami zawierającymi azbest, jakie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Szeroki zakres informacji na temat azbestu i sposobu postępowania z nim znajdują się na stronie www.mg.gov.pl.

W związku z tym, że koszty usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest ponoszą właściciele obiektów, wskazane jest przekazywanie im informacji o możliwościach uzyskiwania pomocy finansowej na prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem tych odpadów.

## 7.2. Plan redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko

Zgodnie z założeniami KPGO ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach powinny wynosić:

- w 2010 r. 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2013 r. 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2020 r. 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

Istotnym zagadnieniem w aspekcie realizacji celów planu, tj. zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych kierowanych do składowania jest ich właściwe zbieranie. Aby umożliwić selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych, mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organiczne oddzielnie, do osobnych pojemników.

Przeważająca część odpadów ulegających biodegradacji powstająca w zabudowie wiejskiej jest zagospodarowywana na cele paszowe lub do rolniczego wykorzystania (kompost). Na składowisko komunalne trafią głównie odpady z miasta Końskie z zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz terenów zielonych, parków i targowisk.

Przy założeniu, odzysku opakowań papierowych narzuconego przez rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i biorąc pod uwagę odpady z terenu miasta, przypuszczalne ilości odpadów ulegających biodegradacji, które znajdą się w strumieniu odpadów komunalnych, można szacować na poziomie: 2256 Mg w roku 2005, 2224 Mg w roku 2010 oraz 2212 Mg w roku 2015.

Planuje się promowanie przydomowych kompostowników w zabudowie jednorodzinnej oraz zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do odpowiednich pojemników na terenie zabudowy wielorodzinnej. Pojemniki na takie odpady powinny być opróżniane ze względów sanitarnych i estetycznych raz na 1-2 tygodnie, w zależności od pór roku i warunków atmosferycznych.

Proponuje się także zbierać selektywnie odpady zielone z parków, skwerów i ogrodów i poddawać je innym procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.

Tabela 23. Możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (poza składowaniem)

| Odpady komunalne ulegające biodegradacji | spalanie | zgazowanie | piroliza | kompo-stowanie | fermentacja beztlenowa | recykling | mechaniczno-biologiczne przekształcanie odpadów zmieszanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odpady mieszane | * |  |  |  | * |  | * |
| paliwo z odpadów | * | * | * |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  |  |  | * | * |  |  |
| odpady zielone |  |  |  | * | * |  |  |
| papier | * | * | * | * | * | * |  |
| odpady tekstylne | * | * | * |  |  | * |  |
| drewno | * | * | * |  |  | * |  |

Źródło: na podstawie  WPGO

Proponuje się rozważenie możliwości unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie, poddawanie przekształcaniu termicznemu lub poddawaniu procesom odzysku (recykling, wykorzystanie w cementowniach na terenie województwa).

Tabela 24. Zadania do realizacji w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy w ramach planu redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji  zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowisko odpadów

| Termin realizacji | Zadanie | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 2004–2011 | Propagowanie rozwoju lokalnych i przydomowych kompostowni wykorzystujących selektywnie odpady kuchenne i odpady zielone | Urząd Miasta i Gminy, Starostwo |
| 2004–2011 | Organizacja i doskonalenie systemu selektywnego zbierania i transportu odpadów ulegających biodegradacji (pojemniki na osiedlach, regularny odbiór) | Urząd Miasta i Gminy |
| 2004–2007 | Budowa instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji z zabudowy wielorodzinnej, parków, placów ogrodów (w przypadku wyboru wariantu I) | Urząd Miasta i Gminy, Starostwo, przedsiębiorcy |
| 2004–2011 | Poddawanie odpadów ulegających biodegradacji innym formom odzysku (recykling, produkcja paliw alternatywnych) i unieszkodliwiania (spalanie). | Urząd Miasta i Gminy, Starostwo |
| 2004–2011 | Działania umożliwiające w jak największym stopniu wykorzystywanie kompostu do celów gospodarczych | Urząd Miasta i Gminy, Starostwo, przedsiębiorcy |

## 7.3. Edukacja ekologiczna

Jednym z podstawowych warunków wdrażania  planu gospodarki odpadami jest aktywny udział w jego realizacji wszystkich mieszkańców gminy. Ważnym elementem jest tu świadomość ekologiczna społeczeństwa, która kształtowana jest poprzez edukację w tym zakresie. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców miasta i gminy Końskie w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami.

Stosować można następujące rodzaje edukacji ekologicznej:

- formalną obejmującą kształcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych na wszystkich szczeblach kształcenia,

- nieformalną, która stanowi uzupełnienie edukacji formalnej i jest organizowana wspólnie z organizacjami o profilu ekologicznym. Edukacja nieformalna odbywa się poprzez organizowanie imprez, konkursów, wycieczek.

Celem programu informacyjno-edukacyjnego jest wykształcenie wśród mieszkańców gminy nawyków segregacji odpadów we własnych gospodarstwach domowych oraz świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.

Podczas prowadzenia akcji edukacyjnej należy podkreślać korzyści płynące z wybierania produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku, nie kupowania produktów nadmiernie opakowanych, wybierania produktów w opakowaniach nadających się do recyklingu (np. kupowanie napojów w butelkach szklanych oraz produktów pakowanych w papier), wybierania produktów wytworzonych z surowców wtórnych, używania koncentratów oraz kupowania produktów trwałych.

Realizacja edukacyjnego programu gospodarki odpadami powinna być finansowana ze środków powiatowego i gminnego funduszu zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

Ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy społeczeństwa na temat gospodarki odpadami prowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego powinno być przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania wiedzy oraz dla poszczególnych grup wiekowych (dzieci i młodzież, nauczyciele, dorośli w różnych grupach zawodowych).

Proponuje się realizację edukacyjnych programów gospodarki odpadami w sposób:

wieloetapowy: krótka kampania (6 miesięcy) w celu osiągnięcia największych i najwcześniej dostrzegalnych efektów, program podstawowy (2 lata) i długoterminowy (10 lat i więcej),

dwutorowy, realizowany w formie biernej-informacyjnej i formie czynnej polegającej na perswazji (np. uczestnictwie w warsztatach szkoleniowych),

skoncentrowany na rozbudzeniu osobistej odpowiedzialności za opłaty naliczane za składowanie odpadów na składowisku,

upowszechniający wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą zagospodarowania odpadów,

informujący o sposobach, miejscach i punktach zbiórki odpadów w najbliższej okolicy,

propagujący proekologiczne wzorce zachowań.

Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, w celu uzyskania optymalnych osiągnięć, wymaga stosowania różnorodnych form przekazu:

- materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, powiadomienia służb komunalnych, publikacje w prasie (artykuły, komentarze, stałe rubryki), plakaty, biuletyny, raporty, materiały kształceniowe (np. autorskie programy nauczania) okolicznościowe pamiątki (znaczki, kalendarzyki, długopisy i in.); broszury i inne drukowane materiały informacyjne należą do najczęściej używanych środków promocji i edukacji, ze względu na niską cenę oraz fakt, że przemawiają do odbiorcy równocześnie poprzez tekst jak i obraz,

- audiowizualne: wywiady dla radia i telewizji, pokazy foliogramów, krótkich filmów wideo i programów komputerowych oraz wystawy np. fotograficzne lub plastyczne 
o tematyce ekologicznej,

- imprezy promocyjne, m. in.: konferencje prasowe, zebrania mieszkańców, imprezy specjalne (festiwale, akcje), warsztaty, seminaria i konferencje.

Przygotowane dla mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych materiały edukacyjno-informacyjne powinny zawierać ponadto kompletne informacje na temat prowadzonych akcji zbierania odpadów (lokalizacja i zakres).

Często stosuje się łączenie różnych form przekazu, np. na dużych imprezach promocyjnych można oprócz referatów przedstawić krótkie filmy (tzw. pętle filmowe) czy zorganizować wystawę plakatu lub fotografii albo też wystawę rysunków dzieci przedszkolnych i z młodszych klas szkół podstawowych. Duże imprezy promocyjne są też doskonałym miejscem rozpowszechniania ulotek i broszur.

W realizacji przedsięwzięć ekologicznych można korzystać z pomocy organizacji i instytucji, zajmujących się edukacją ekologiczną. Wykaz wszystkich fundacji w dziedzinie ochrony środowiska nadzorowanych przez ministra ds. Środowiska i funkcjonujących na terenie kraju znajduje się pod adresem internetowym: www.mos.gov.pl/poe.

Wskazówki dla edukacji ekologicznej mieszkańców miasta i gminy Końskie

Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym przewiduje przygotowanie gazetek ściennych i przedstawień na temat segregacji odpadów. Ta forma spełnia także rolę edukacji ekologiczno – informacyjnej dla rodziców.

Poleca się zorganizowanie także wycieczki do najbliższego istniejącego punktu skupiającego pojemniki do segregacji odpadów. Przed przystąpieniem do zorganizowania ścieżki dydaktycznej należy przeprowadzić pogadankę na temat rodzajów odpadów powstających w domu i na terenie przedszkola oraz postępowania z nimi.

Po powrocie ze ścieżki dydaktycznej dzieci uczestniczą w konkursie plastycznym, poprzedzonym omówieniem wrażeń z wycieczki.

W młodszych klasach szkoły podstawowej (kl. I-III), na zajęciach nauczania zintegrowanego, proponuje się stworzenie podobnej ścieżki dydaktycznej oraz przygotowanie przedstawień i konkursów na temat segregacji śmieci.

Program edukacyjny i informacyjny dla starszych uczniów szkół wszystkich typów oprócz realizowania treści ekologicznych zawartych w programach nauczania będzie polegał na:

- przeprowadzaniu pogadanek przez nauczycieli i specjalistów ds. gospodarki odpadami wraz z rozpropagowaniem ulotek, broszur, kalendarzyków, planów lekcji i innych materiałów reklamowych,

- cykliczne powtarzanie tematów dotyczących gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach zajęć dodatkowych proponuje się:

- przeprowadzanie konkursów fotograficznych, plastycznych,

- wykonanie broszur, ulotek i plakatów o tematyce ekologicznej przez uczniów na zajęciach kółka plastycznego czy informatycznego;

- wykonanie foliogramów przez uczniów, np. na zajęciach kółka plastycznych czy w ramach zajęć z podstaw informatyki,

- przeprowadzanie prostych ćwiczeń praktycznych w ramach kółka chemicznego, dotyczących np. sposobów wykorzystania odpadów,

Nauczyciele stanowią najbardziej specyficzną grupę dorosłych, która kształtuje postawy ekologiczne dzieci i młodzieży oraz pośrednio postawy rodziców. W związku z tym proponuje się przeprowadzenie warsztatów ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami dla nauczycieli, obejmujących zagadnienia: odpady, rodzaje odpadów, selektywna zbiórka odpadów, sposoby postępowania z odpadami, kompostowanie, sortowanie, składowiska odpadów, unieszkodliwianie, recykling, oraz zagadnienia prawne dotyczące odpadów obowiązujące w Polsce i krajach UE. Zachęca się także nauczycieli do tworzenia programów autorskich oraz wprowadzania pojedynczych lekcji w ramach kształcenia szkolnego z zakresu gospodarki odpadami, a także nawiązywania kontaktów międzyszkolnych w formie przedstawień, konkursów, olimpiad i in.

Dla grupy dorosłych mieszkańców celowe jest jedynie rozpowszechnianie ulotek, broszur czy plakatów oraz udzielanie profesjonalnych porad z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami w punktach konsultacyjnych zlokalizowanych na terenie Urzędu Miasta i Gminy oraz szkół. Tematyka ulotek i plakatów powinna być różnorodna i dotyczyć następujących zagadnień:

- rodzaje surowców wtórnych,

- selektywna zbiórka surowców wtórnych,

- charakterystyka firm prowadzących selektywną zbiórkę,

- rodzaje pojemników - oznaczenia, harmonogramy wywozu oraz instrukcja określająca jakie odpady i w jakiej postaci należy wrzucać do określonego pojemnika, a jakich nie wolno tam umieszczać,

- sposoby pozbywania się odpadów szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych (zużyte akumulatory, baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa czy farby i rozpuszczalniki),

- selektywna zbiórka, rodzaje pojemników do zbierania, oznakowania, miejsca rozstawienia, harmonogram wywozu. Na pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów powinny znaleźć się wyraźne instrukcje mówiące, jakie rodzaje odpadów należy wrzucać do tego rodzaju pojemników.

W początkowym okresie akcje zbierania baterii, makulatury i puszek aluminiowych można prowadzić także na terenie szkół wszystkich typów oraz biur, urzędów i innych miejsc użyteczności publicznej. Można także organizować zbiórkę odpadów lub tworzyć punkty skupu (okresowe lub stałe): złomu, puszek po napojach, makulatury, świetlówek, baterii i akumulatorów, sprzętu AGD i innego sprzętu wielkogabarytowego. Każdą z tych akcji należy poprzedzić rozmieszczeniem afiszy (z wyraźnie określonym celem akcji, miejsce zbiórki odpadów i jej formą oraz terminem akcji) w najbardziej widocznych miejscach oraz rozdawaniem ulotek promocyjnych przez administracje osiedli i pocztę. Każdą z tych akcji należy poprzedzić rozmieszczeniem afiszy (z wyraźnie określonym celem akcji, miejsce zbiórki odpadów i jej formą oraz terminem akcji) w najbardziej widocznych miejscach oraz rozdawaniem ulotek promocyjnych przez administracje osiedli i pocztę.

Koszt działań edukacyjno informacyjnych zależy od przyjętego scenariusza działań i waha się w granicach 0,40 – 0,70 zł /1 mieszkańca / rok w początkowym okresie wprowadzania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami do 0,10 – 0,25 zł/1 mieszkańca/rok w okresie pełnego funkcjonowania systemu.

Dla celów niniejszego programu przyjęto 0,50 zł/1 mieszkańca/rok w pierwszych latach wprowadzania systemu i 0,20 zł/1 mieszkańca/rok w okresie pełnego wdrożenia przyjętego systemu gospodarki odpadami.

## 7.4. Plan rekultywacji składowiska odpadów przemysłowych Zamtal

Nieczynne składowisko odpadów poprodukcyjnych po byłych Zakładach Metalowych ZAMTAL zlokalizowano w północnej części miasta Końskie, w okolicy ulic: Warszawskiej i Wjazdowej. Posiada ono formę dwóch usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie hałd, o łącznej powierzchni 11 ha i pojemności ca 1500 tys. ton, rozdzielonych nasypem kolejowym. Zgromadzone na składowisku odpady w większości zaliczają się do niebezpiecznych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów), co jest szczególnie istotne jeśli chodzi o niewielką odległość od ujęć wód podziemnych z poziomu jurajskiego, które stanowią źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta. Ujęcie w Modliszewicach znajduje się w odległości 1,5 km od składowiska i jest przez nie bezpośrednio zagrożone.

Do 1994 roku gromadzono tu rdzenie i formy odlewnicze, piaski formierskie, żużle odlewnicze, złom stalowy i żeliwny, materiały ceramiczne i budowlane, pyły z gazów odlotowych, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków oraz związki organiczne tj. fenole i formaldehydy pochodzące z mas formierskich i rdzeniowych z lepiszczem z żywic fenolowo-formaldehydowych, flotol.

Hałdy znajdują się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 411 Końskie w utworach jurajskich, który ma słabą izolację osadów czwartorzędowych. Obecnie składowisko nie posiada systemu ujmowania wód opadowych i odcieków, które infiltrują do jego wnętrza a następnie do niezabezpieczonego podłoża.

Właścicielem gruntu na którym znajduje się składowisko jest Skarb Państwa, którego przedstawicielem jest Starosta. Ze względu dużego zagrożenia jakie stanowi składowisko, Starostwo Powiatowe prowadzi intensywne działania w celu pozyskania funduszy na jego zabezpieczenie i rekultywację. Finansowanie przedsięwzięcia planuje się ze środków NOŚiGW, WFOŚiGW, EkoFundusz oraz Starostwa Powiatowego w Końskich.

Rozważana jest także możliwość rozebrania masy składowiska przez podmioty gospodarcze, po uprzedniej analizie wpływu takich działań na środowisko, a szczególnie na jakość wód podziemnych poziomu jurajskiego. W chwili opracowania projektu planu nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje odnośnie składowiska.

# 8.   ANALIZA EKONOMICZNA I INSTRUMENTY FINANSOWE

# 8.1 Wskazanie instrumentów finansowych służących  realizacji  zamierzonych  celów i  zadań

Wdrożenie systemu gospodarki odpadami, realizacji inwestycji i eksploatacji sytemu w gminie wymaga zapewnienia źródeł finansowania. Potencjalne źródła finansowania działań związanych z gospodarką odpadami to:

- fundusze własne gminy

- fundusze własne powiatu;

- fundusze własne inwestorów; pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy, Wojewódzki, Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- kredyty preferencyjne - udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne; kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy);

- obligacje komunalne;

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, fundacje Unii Europejskiej).

Fundusze własne powiatu i gmin pozyskiwane będą m.in. poprzez dotacje z bieżących dochodów:

-	podatki i opłaty lokalne;

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (np. w podatku dochodowym);

- opłaty, ceny i kary pobierane przez jednostki organizacyjne – gminne przedsiębiorstwa komunalne i zakłady budżetowe świadczące usługi komunalne;

- dochody z majątku gminy, wpływy z samoopodatkowania się mieszkańców;

- inne dochody.

Podstawowym źródłem przychodów gospodarki odpadami są opłaty za ich wywóz i za przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełnieniem mogą być przychody z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, kompostu, biogazu ze składowiska.

Struktura i poziom poszczególnych opłat powinien odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi; opłaty powinny pokrywać koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami, w tym zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich oraz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2002 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z kolejnymi zmianami). Zasadniczym celem funkcjonowania funduszy jest wspieranie przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy stanu środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działania określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe.

Podstawowe źródła zasilania wymienionych funduszy stanowią środki z opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie stanu środowiska oraz opłat produktowych. Przychodami funduszy mogą być ponadto dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz inne wpływy.

Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną i prowadzą samodzielną gospodarkę finansową. Fundusz powiatowy i gminny są funduszami celowymi pozostającymi w dyspozycji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

- Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem działalności Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia o znaczeniu priorytetowym z punktu widzenia Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej oraz zobowiązań międzynarodowych Polski, a także przedsięwzięcia ujęte w listach priorytetów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi, obejmującej ochronę środowiska przed odpadami, za priorytetowe kierunki inwestowania uznane są:

- rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zapewniających ich minimalizację w procesach produkcji,

- kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych,

- rekultywację terenów zdegradowanych,

- oszczędzanie surowców i energii,

co w szczególności odnosi się do przedsięwzięć ujętych w programach:

- rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, Wojsko Polskie i przemysł,

- likwidacji uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwiania odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłomy, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórki i wykorzystania olejów przepracowanych,

- przeciwdziałania powstawaniu i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Wysokość dofinansowania udzielanego przez Narodowy Fundusz jest uzależniona od efektywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego.

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczek i kredytów generalnie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia. Pożyczki mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalane corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest wspomaganie działalności w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o znaczeniu i zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Zakres działalności, na którą mogą być przeznaczone środki z wojewódzkich funduszy określa ustawa Prawo ochrony środowiska. Obejmuje on między innymi:

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku, gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego.

W kryteriach wyboru przedsięwzięć do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znaczenie priorytetowe nadaje się zadaniom, które:

- znajdują odzwierciedlenie w strategii rozwoju województwa, spójnej z polityką ekologiczną państwa;

- zawarte są w lokalnych, długookresowych programach ochrony środowiska,

- realizowane są w zakładach szczególnie uciążliwych dla środowiska,

- spełniają rolę dźwigni finansowej przez pobudzenie wykorzystania środków podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych oraz gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska, ograniczając uciążliwości dla środowiska,

- realizują zobowiązania Polski w zakresie integracji z Unią Europejską.

Przy wyborze przedsięwzięcia stosuje się ponadto:

- kryterium efektywności ekologicznej, mierzonej ilością wyeliminowanych zanieczyszczeń, stopniem powiązania z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska lub oszczędności energii oraz możliwością docelowego osiągnięcia norm ekologicznych wynikających z obowiązujących przepisów;

- kryterium efektywności ekonomicznej, wyrażającym się stosunkiem planowanego efektu ekologicznego do kosztów zadania, z uwzględnieniem okresu realizacji inwestycji, zbilansowania źródeł finansowania inwestycji oraz wysokości zaangażowania środków własnych inwestora;

- kryterium uwarunkowań technicznych i jakościowych, z preferencjami dla przedsięwzięć wprowadzających technologie zapewniające wysoką skuteczność ochrony środowiska lub podnoszących sprawność istniejących urządzeń, które służą ochronie środowiska.

- kryterium zasięgu oddziaływania, zachowujące hierarchię: regionalny, wynikający z lokalnych programów ochrony środowiska, dotyczący obszarów szczególnej ochrony środowiska.

Ze środków Funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały o przyznaniu dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji oraz na realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję.

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków Funduszu są oprocentowane pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości częściowego umorzenia udzielonych pożyczek.

Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki sfery budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki  zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury.

Szczegółowe warunki  udzielania pomocy finansowej są określone w dokumencie "Zasady udzielania pomocy finansowej" uchwalonym przez Radę Nadzorczą Funduszu.

- Powiatowy i gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Środki gromadzone w powiatowym i gminnym funduszau są generalnie przeznaczone na wspomaganie ustalonych przez radę powiatu lub radę gminy przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym związanych z ochroną powierzchni ziemi. Zarówno gminny jak i powiatowy fundusz nie posiadają osobowości prawnej, nie mogą więc udzielać pożyczek. Prawdopodobnie fundusze ochrony środowiska w najbliższych latach przestaną funkcjonować.

Dochodami PFOŚiGW są wpływy z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem;

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych.

Obecnie środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym plany gospodarki odpadami.

Celem działania GFOŚiGW jest dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, na zasadach ustalanych indywidualnie, na terenie własnej gminy. Dysponentem tego funduszu jest rada gminy, a na jego dochód składa się:

- całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów;

- 50 % wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy;

- 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych..

Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska;

- realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów;

- wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów.

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Środki przekazane przez te kraje w latach 1992 -2010 wyniosą łącznie ponad 570 mln USD.

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, mających istotne znaczenie w skali kraju lub regionu, a uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową. Za cel przyjęto także ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów-donatorów oraz stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.

W dziedzinie gospodarki odpadami priorytety EkoFunduszu stanowią:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50-250 tysięcy mieszkańców,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja „czystych technologii”) i likwidacją składowisk takich odpadów,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi, stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

EkoFundusz dzieli zgłaszane projekty na innowacyjne i techniczne (inwestycyjne). Przez projekty innowacyjne Fundacja rozumie takie, które prowadzą do pierwszego zastosowania nowej technologii w Polsce lub stwarzają warunki dla jej wprowadzenia na polski rynek. Wśród projektów technicznych (inwestycyjnych) wyróżnia się projekty komercyjne, czyli takie które generują znaczne zyski po ich zakończeniu oraz niekomercyjne, których głównym celem jest poprawa stanu środowiska oraz względy społeczne, a przyszłe opłaty użytkowników jedynie pokrywają koszty, bez generowania zysków, bądź generują zyski w niewielkiej wysokości.

Środki pomocowe pochodzące z Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz programy operacyjne

Unia europejska przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami, przez instrumenty finansowe takie jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Pomoc z zasobów funduszy strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego, z położeniem nacisku na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów.

W ramach działań dotyczących gospodarowania odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczające wpływ składowiska odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i glebę poprzez:

- modernizację istniejących składowisk komunalnych;

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownie, spalarnie);

- wprowadzenie systemu recyklingu odpadów;

- regionalne programy likwidacji składowiska odpadów niebezpiecznych i składowisk nie spełniających wymogów ochrony środowiska.

Beneficjentem końcowym będą między innymi samorządy gminne i powiatowe.

W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Równolegle realizowane będą projekty współfinansowane z Funduszu Spójności. W ramach tego nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W ramach tego zadania będą realizowane działania związane ze stworzeniem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z eliminowaniem zanieczyszczeń azbestem. Celem strategii dla funduszu jest wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

- realizacji indywidualnych projektów,

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska, programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z FS jest wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln. EUR, co możliwe jest do zorganizowania tylko przez duże i średnie miasta lub związki miast czy gmin. Możliwe jest również pozyskiwanie funduszy na tzw. projekty miękkie, związane ze szkoleniami, organizacją, promocją w zakresie poszczególnych działań gospodarki odpadami.

Program ramowy Unii Europejskiej CRAFT/6 w zakresie Rozwoju Technologicznego

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, także w gospodarce odpadami. Program skierowany jest do osób o osobowości prawnej, przedsiębiorstw (małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), związków firm z danej branży, itp.

Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska. Udziela kredytów między innymi na: budowę składowisk odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w nie więcej niż 50%, a wartość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 500 000 zł. Środki te są oprocentowane w wysokości 0,4 stopy redyskontowej. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok.

Inne banki wspierające finansowanie gospodarki odpadami to:

- Bank Rozwoju Exportu S.A.

- Polski Bank Rozwoju

- Bank światowy

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Duże możliwości dla gmin i związku gmin w zakresie gospodarowaniem odpadami niesie ustawa o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych i zmianie niektórych ustaw, z dnia 12 grudnia 2003 roku. Utworzenie funduszu ma na celu wspieranie działań pobudzających rozwój regionalny kraju, co wiąże się z udzielaniem preferencyjnych kredytów, przeznaczonych na projekty inwestycji komunalnych, realizowanych przez gminy oraz związki gmin. Kredyt (oprocentowany na poziomie 0,5 stopy redyskontowej weksli) zostanie udzielony pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosku złożonego przez inwestora. Przy opiniowaniu wniosku BGK będzie uwzględniał kryteria przyjęte w ramach programów operacyjnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przyjęto, że wysokość pożyczek może wynieść 80% zaplanowanych kosztów netto inwestycji, nie więcej jednak niż 500 tys. zł. na jeden projekt.

# 8.2. Harmonogram realizacji i wdrożenia planu

Tabela 25. Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami na terenie Miasta i Gminy Końskie w latach 2004-2011

| Zadania do realizacji | Jednostki realizujące | Okres realizacji | Koszt realizacji [tys.PLN] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2007 |  |  |  |  |
| Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca prawidłowego gospodarowania odpadami | Urząd Miasta i Gminy, PGK Sp. z o.o., Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe | 0,55 zł /mieszkańca/rok 21 /rok | GFOŚiGW , PFOŚiGW |
| Zakup 45szt. kontenerów (pojemników) na zbiórkę selektywną surowców wtórnych: 1100 l(1) lub typu dzwon(2) oraz odpadów ulegających biodegradacji - w obrębie zabudowy wielorodzinnej miasta | Urząd Miasta i Gminy, PGK Sp. z o. o. przedsiębiorcy | 2006 | 15 (1) 22 (2) | Środki własne, PGK Sp. z o.o. |
| Bieżące prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym jej finansowanie na obszarach zabudowy wielorodzinnej | Urząd Miasta i Gminy | zadanie ciągłe | 30/rok | Środki własne |
| Zakup stojaków (wieszaków) na worki do selektywnej zbiórki w zabudowie jednorodzinnej (potrójny stojak) | Urząd Miasta i Gminy, PGK Sp. z o. o. | 2005-2006 | 375 | Środki własne, PGK Sp. z o.o |
| Zakup worków na zbiórkę selektywną surowców wtórnych dla budownictwa jednorodzinnego na terenie wiejskim i w obrębie miasta | PGK Sp. z o.o., Urząd Miasta i Gminy | Od 2005 r. zadanie ciągłe | 36/rok | Środki własne, PGK Sp. z o.o. |
| Organizacja Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych GPZON o charakterze rozproszonym | Urząd Miasta i Gminy, PGK Sp. z o.o. | 2005-2006 | 30-45 | Środki własne, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Przygotowanie i rozpoczęcie realizacji inwestycji polegającej na budowie kompostowni i sortowni lub tylko sortowni (w przypadku wyboru wariantu I) | Urząd Miasta i Gminy, Związek Gmin, PGK Sp. z o.o. | 2004-2007 | ok. 2000 | Środki własne, budżety gmin należących do Związku |
| Przeprowadzenie analiz odpadów pod kątem wykorzystania jako paliwa alternatywne i podjęcie kroków w zależności od wyników analiz | Urząd Miasta i Gminy | 2005-2006 | 30 | Środki własne |
| Monitoring gospodarki odpadami | Urząd Miasta i Gminy | 2004-2007 zadanie ciągłe | 20/rok | środki własne |
| Szczegółowa inwentaryzacja obiektów z wbudowanymi elementami zawierającymi azbest | Urząd Miasta i Gminy Sołtysi, Zarządcy budynków | 2004 | - | środki własne, |
| Udział w przygotowaniu powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych | obowiązek wynikający z Krajowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Azbestowych | Od roku 2004 | udział finansowy gminy nie jest przewidywany | WFOŚiGW PFOŚiGW |
| Sporządzenie gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych we współpracy ze starostwem | Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe | 2006 | 7 | WFOŚiGW PFOŚiGW |
| Edukacja mieszkańców na temat zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych powodowanych przez odpady niebezpieczne, w tym azbest i potrzebie ich unieszkodliwiania | Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe | Od 2004 | 5 | WFOŚiGW PFOŚiGW |
| Stopniowe usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych (usunięcie i unieszkodliwienie poza terenem gminy) | mieszkańcy, Urząd Miasta i Gminy, przedsiębiorcy | 2004-2007 | 2 055 | WFOŚiGW, PFOŚi GW, GFOŚiGW, środki własne mieszkańców, środki pomocowe UE |
| Inwentaryzacja i bieżąca likwidacja „dzikich” wysypisk | Urząd Miasta i Gminy | zadanie ciągłe | ok. 20,0/ | środki własne (w ramach bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) |
| Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych | Gmina jako podmiot kontrolujący i konsultujący | 2004-2007 | udział finansowy gminy nie jest przewidywany |  |
| Zagospodarowanie odpadów przemysłowych powstających na terenie gminy | gmina - funkcja kontrolna | 2004-2007 | udział finansowy gminy nie jest przewidywany | WFOŚiGW PFOŚiGW |
| Rekultywacja składowiska odpadów przemysłowych Zamtal | Starostwo Powiatowe | 2004-2007 | 300 | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, EkoFundusz. |
| Rozpoczęcie budowy kwatery nr II na składowisku odpadów komunalnych | UMiG | 2006-2007 | W zależności od potrzeb (koszt całkowity ok. 250-300) | WFOŚiGE, PFOŚiGW, środki własne |
| Opracowanie projektu rekultywacji I kwatery składowiska odpadów komunalnych wraz z raportami oddziaływania na środowisko | UMiG | 2006-2007 | 25 | Środki własne |
| 2008-2011 |  |  |  |  |
| Budowa kompostowni pryzmowej(1) lub modułowej (2) (wariant I) * | Urząd Miasta i Gminy, PGK Sp. z o.o., Związek Gmin, przedsiębiorcy | 2008-2011 | 900 (1) 1400 (2) | NFOŚiGW, WFOŚiGW PFOŚiGW środki unijne, budżety gmin należących do Związku |
| Budowa linii sortowniczej (sortowni) odpadów komunalnych na terenie gminy (w przypadku wyboru wariantu I) | Urząd Miasta i Gminy, PGK Sp. z. o. o., Związek Gmin, przedsiębiorcy | 2008-2011 | ok. 3500 | PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżety gmin należących do Związku środki pomocowe UE |
| Doskonalenie selektywnej zbiórki (weryfikacja liczby pojemników i stojaków, ewentualny zakup dodatkowych) | Urząd Miasta i Gminy, PGK Sp. z o.o. | 2008-2009 | W zależności od wyniku analizy | Środki własne, PGK Sp. z o.o. |
| Dalsze usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych | Mieszkańcy, Urząd Miasta i Gminy | 2008-2010 | 4 522 | WFOŚiGW, PFOŚi GW, GFOŚiGW, budżet miasta, środki wł. mieszkańców, środki pomocowe UE |
| Kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami | Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe | zadanie ciągłe 2008-2011 | 9,6 / rok | PFOŚiGW, GFOŚiGW |
| Monitoring gospodarki odpadami na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe 2008-2011 | 20 / rok |  |
| Wyeliminowanie ze środowiska urządzeń zawierających PCB | właściciele | Do roku 2010 | nieokreślone | WFOŚiGW PFOŚiGW |
| Przebudowa składowiska, polegająca na dostosowaniu kwatery Nr II | UMiG | 2008-2011 | 250-300 | WFOŚiGE, PFOŚiGW, środki własne |
| Rekultywacja kwatery Nr I składowiska odpadów komunalnych | UMiG | w zależności od tempa napełniania 2008-2011 | 200 | WFOŚiGE, PFOŚiGW, środki własne |

* - zadanie realizowane w przypadku nie przystąpienia do współpracy z innym Zakładem w zakresie zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji - kompostowanie

# 9. SYSTEM MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

Do zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 roku, należy utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz m. in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie, a także tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania. Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie gminnego planu gospodarki odpadami.

Zgodnie z ustawą o odpadach, projekt planu gospodarki odpadami dla gminy podlega opiniowaniu przez Zarząd Województwa oraz Zarząd Powiatu.

Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niż raz na 4 lata. Pod koniec 2007 roku należy zaktualizować plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Końskie. Istnieje możliwość aktualizacji i weryfikacji planu przed upływem 4 lat gdy lokalne warunki ulegną zmianie.

Raporty z wykonania planu

Wdrażanie Planu Gospodarki odpadami będzie podlegało ocenie w następującym zakresie:

- określenie stopnia wykonania przedsięwzięć,

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

- oceny rozbieżności między przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- analizy przyczyn tych rozbieżności.

Burmistrz Miasta i Gminy przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu co 2 lata, które jest przedstawione Radzie Miasta i Gminy w celu określenia stopnia realizacji planu.

Proponowane wskaźniki efektywności Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Końskie

Proponowane zestawy wskaźników i terminy sprawozdań z monitoringu prowadzonego przez organa odpowiedzialne za realizację Planu Gospodarki Odpadami.

Tabela 26. Wskaźniki monitoringu prowadzone przez przedsiębiorstwa odpowiedzialne za zbiórkę, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Sprawozdanie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | miesięczne | kwartalne | rocznie |
| 1. | Zbiórka odpadów mieszanych cena, ilość gospodarstw objętych zbiórką, | zł/Mg % ogółu | x | x | x x |
| 2 | Selektywna zbiórka surowców wtórnych: cena, ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu) | zł/Mg % ogółu Mg | x x | x x | x x x |
| 3. | Selektywna zbiórka odpadów organicznych: cena, ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu) | zł/Mg % ogółu Mg | x x | x x | x x x |
| 4. | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych cena, ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu) | zł/Mg % ogółu Mg | x x | x x | x x x |
| 5. | Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych: cena, ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu) | zł/Mg % ogółu Mg | x x | x x | x x x |
| 6. | Instalacje, linie do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów : termin oddania do eksploatacji, rodzaj i ilość odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu, wolne moce przerobowe Oddziaływanie na środowisko : wody gruntowe, hałas, powietrze | miesiąc/rok Mg Mg % normy dB % normy % normy | x x | x x x x | x x x x x x |

Tabela 27. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami |
| 1. | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych | kg/M/rok |
| 2. | Udział odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowisku | % |
| 3. | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych | % |
| 6. | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych | kg/M/rok |
| 7. | Stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych | % |
| 8. | Nakłady na gospodarkę odpadami | mln zł/rok |
| B. Wskaźniki świadomości ekologicznej |
| 1. | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej |  |
| 2. | Ilość i rodzaj interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) |  |
| 3. | Ilość i rodzaj kampanii edukacyjno-informacyjnych |  |

Niezależnie od wymienionych działań, na gminie spoczywa obowiązek włączenia się w działania w zakresie wojewódzkiego monitoringu gospodarki odpadami, m.in. poprzez  dostarczanie informacji niezbędnych dla utworzenia i aktualizacji wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami WBGO.

# 10. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO

Realizacja założeń planu wpłynie w pierwszej kolejności na zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływać na stan środowiska.

Ważnym elementem planu jest wyselekcjonowanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i poddawaniu ich odzyskowi lub unieszkodliwianiu poza składowaniem.

Wprowadzenie sytemu ewidencji i kontroli gospodarki odpadami spowoduje wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami, także przemysłowymi.

Usuwanie zgodnie z planem, w przyszłości odpadów poremontowych zawierających azbest, w sposób kontrolowany i bezpieczny, spowoduje eliminacją zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego.

Istotnym zadaniem jest bieżąca likwidacja powstających „dzikich składowisk”, które powodują pogorszenie jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz pogorszenie warunków glebowych.

## 10.1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu

W przypadku barku realizacji planu, co w efekcie oznacza nieprawidłowe gospodarowanie odpadami w gminie, należy się spodziewać:

- wzrostu ilości odpadów poddawanych składowaniu, zwłaszcza niebezpiecznych i opakowaniowych,

- niekontrolowane usuwanie elementów zawierających azbest stanowić będzie zagrożenie dla środowiska

- dalszego deponowania na składowisku odpadów ulegających biodegradacji, których składowanie zgodnie z wymogami prawa należy ograniczyć,

- wzrost potencjalnego zagrożenia dla ujęć w związku z infiltracją wód opadowych z niezrekultywowanego składowiska odpadów przemysłowych ZAMTAL,

- powstawania „dzikich składowisk” odpadów, stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego i gruntowego,

- nieprawidłowego postępowania z odpadami w związku z brakiem edukacji ekologicznej społeczeństwa.

## 10.2. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko

Według przewidywań w gminie Końskie nastąpi wzrost ilości wytwarzanych odpadów, przy jednoczesnej redukcji ilości poddawanych składowaniu. Wzrośnie ilość odpadów poddawanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania, do czego w znacznej mierze przyczyni się selektywna zbiórka odpadów. Zastosowanie w pierwszej kolejności systemu selektywnej zbiórki odpadów ”u źródła” oraz odzysku, a następnie unieszkodliwianie odpadów, przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia ujemnych skutków wprowadzenia planu na środowisko.

WARIANT I

Budowa Zakładu Gospodarowania Odpadami na terenie gminy pozwoli na zmniejszenie ilości i różnorodności odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie. Umożliwi także zmniejszenie masy trafiających na składowiska odpadów ulegających biodegradacji oraz osiągnięcie określonych prawem poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

WARIANT II

Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy przez specjalistyczne jednostki posiadające pozwolenia w tym zakresie oraz kierowanie odpadów do obiektów spełniających wymogi ochrony środowiska zminimalizuje negatywny wpływ powstających odpadów na środowisko oraz pozwoli gminie uzyskać efekty ekologiczne w zakresie odzysku i recyklingu opakowań oraz ograniczyć składowanie odpadów ulegających biodegradacji.

Ocena

Zarówno wariant I jak i II zakładają kompleksowe zagospodarowanie powstających w gminie odpadów komunalnych.

Wariant I zapewni gminie kontrolę nad systemem gospodarowania odpadami i zapewni jego stabilność, przy zachowaniu kontroli nad kosztami jego funkcjonowania odczuwalnymi dla mieszkańców. Dodatkowo za tym wyborem przemawia możliwość stworzenia nowych miejsc pracy dla ludności, co w obecnej sytuacji na rynku pracy nie jest bez znaczenia.

Wariant II pozwoli na kontrolę nad systemem w znacznie mniejszym stopniu niż w przypadku wariantu I. Może nastąpić destabilizacja cen usług, co spowoduje ponoszenie przez mieszkańców nadmiernych kosztów.

Kompostowanie odpadów komunalnych

Na terenie gminy proponuje się promowanie indywidualnego kompostowania odpadów ulegających procesowi biodegradacji – przydomowe kompostowniki oraz selektywną zbiórkę takich odpadów z terenu miasta. Wariant I zakłada kompostowanie w instalacji modułowej lub pryzmowej. Wariant II przekazywanie odpadów ulegających biodegradacji do zagospodarowania w obiektach poza terenem gminy.

Działania te przyczynią się do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji, trafiających na składowisko odpadów komunalnych. Wytworzony kompost może być wykorzystany do nawożenia upraw lub rekultywacji składowisk.

Składowanie odpadów zawierających azbest

W najbliższych latach znacznie wzrośnie ilość odpadów z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych zawierających azbest, co wiąże się z koniecznością wymiany azbestowo-cementowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu...”. Odpady powstałe podczas tych prac będą wywożone na składowiska odpadów niebezpiecznych.

Rekultywacja składowisk odpadów

Przewidziano rekultywację składowiska odpadów przemysłowych ZAMTAL w Końskich. Rekultywacja tego składowiska zmniejszy zagrożenia wód podziemnych (szczególne zagrożenie dla ujęć zaopatrujących w wodę miasto) i powierzchniowych, poprzez ograniczenie przenikających zanieczyszczeń z bryły składowiska.

Odpady niebezpieczne

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych w sektorze komunalnym i usługowym, prowadzona będzie w ramach organizacji rozproszonego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych GPZON. Wydzielenie tych odpadów, a tym samym ograniczenie ich składowania, spowoduje zmniejszenie zagrożenia, wywołanego ich unieszkodliwianiem poprzez składowanie na składowisku komunalnym czy niekontrolowanych „dzikich” wysypiskach.

Likwidacja na bieżąco „dzikich wysypisk”

Wysypiska, które są niezorganizowanymi punktami składowania odpadów (komunalnych, wielkogabarytowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów remontowo-budowlanych) tzw. „dzikie” wysypiska, wykazują negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

Szczegółowa inwentaryzacja i bieżąca likwidacja tych wysypisk oraz zagospodarowaniem terenu po nich przyczyni się w znaczącym stopniu do poprawy stanu jakości środowiska. Nastąpi uporządkowanie terenu, przywrócenie naturalnych siedlisk flory i fauny i przede wszystkim zostanie zlikwidowane ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.

Edukacja ekologiczna

Wdrażanie planu gospodarki odpadami w gminie, uwarunkowane jest głównie włączeniem się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza mieszkańców terenów wiejskich. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do środowiska i jego zasobów, a co za tym idzie z wszechstronną edukacją ekologiczną.

Realizowane na szeroką skalę przedsięwzięcia edukacyjne, przyczynią się do ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Szeroko zakrojona edukacja ekologiczna, obejmująca wszystkich mieszkańców gminy przyczyni się do zwiększenia efektywności selektywnej zbiórki odpadów, co zapewni pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko oraz zmniejszenie ich szkodliwości.

# 11. STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Gmina Końskie leży na pograniczu północnego skłonu Gór Świętokrzyskich i Niziny Mazowieckiej, w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Powierzchnia obszaru gminy wynosi 250 km2, a liczba ludności 38 449 osób. Miasto Końskie liczy 22 576 mieszkańców, co stanowi 58,7 % całkowitej liczby ludności gminy. W skład gminy wchodzi 40 wsi sołeckich, a łączna liczba miejscowości ogółem łącznie z miastem Końskie wynosi 61.

Na terenie gminy zlokalizowano składowisko odpadów komunalnych i nieczynne składowisko odpadów przemysłowych ZAMTAL. Znajdują się one na terenach, na których nie występuje zagrożenie powodzią oraz poza obszarami chronionymi.

Na terenie gminy Końskie znaczenie gospodarcze posiadają poziomy wodonośne występujące w utworach jury i czwartorzędu. Część jurajskiego piętra wodonośnego w granicach gminy Końskie tworzy GZWP 411 Końskie. Zasięg GZWP 411 obejmuje centralny i częściowo wschodni obszar gminy. Piętro czwartorzędowe zasilane jest bezpośrednio wodami pochodzącymi z opadów atmosferycznych.

Na obszarze użytkowych pięter wodonośnych zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych. Składowisko to posiada zabezpieczenia podłoża i obwałowania w postaci izolacji folii z tworzyw sztucznych. Odcieki z tej części wysypiska odprowadzane są do zbiornika odcieków. Zagrożeniem dla jakości wód podziemnych jest natomiast zrekultywowane stare wysypisko, które nie było uszczelnione. Stare wysypisko zostało przykryte materiałem nieprzepuszczalnym i nasadzone zielenią darniową. Obie części składowiska posiadają studnie odgazowujące, które mają za zadanie odprowadzanie biogazu.

Na obszarze GZWP 411 - Końskie zlokalizowane jest nieczynne składowisko odpadów poprodukcyjnych Zakładów Metalurgicznych ZAMTAL. Obecnie prowadzone są intensywne prace i zabiegi zmierzające do zebrania funduszy na rekultywację tego składowiska, a tym samym zagrożenia jakie stanowi ono dla środowiska wodnego i gruntowego. Na terenie gminy zlokalizowano mogilnik, zawierający przeterminowane środki ochrony roślin. Jest to obszar wydzielonego GZWP 411 – Końskie. W chwili obecnej prace zostały zakończone i mogilnik został zlikwidowany.

Według informacji uzyskanych w PGK Sp. z o.o. ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Końskie w 2003 r. wyniosła 10 567 Mg. Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych jest około 85 % wytworzonych odpadów. Pozostała ilość powstających odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany lub wykorzystywana jest gospodarczo we własnym zakresie.

W gminie zbierane są zmieszane odpady komunalne oraz surowce wtórne. Zbieraniem i transportem odpadów komunalnych mieszanych i wyselekcjonowanych zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich.

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie na składowisku odpadów komunalnych, które ma przewidziany okres eksploatacji do roku 2025 – 3 kwatery łącznie, z czego wybudowana jest jedna, której okres eksploatacji przewidziany jest do 2008-2011 (w zależności od tempa napełniania) . Według danych uzyskanych od zarządzającego składowiskiem, na koniec 2003 r na było tu nagromadzonych około 48 913 Mg odpadów komunalnych.

Procesom odzysku poddawane są odpady pochodzące z selektywnej zbiórki oraz frakcje wydzielone z odpadów komunalnych mieszanych, wyselekcjonowane już w miejscu składowania. W roku 2003 wyselekcjonowano 120,32 odpadów opakowaniowych, z czego 114,48 Mg przekazano recyklerom.

Jak wynika z analizy zebranych materiałów, na terenie gminy, wśród odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym, dominują głównie: świetlówki, lampy fluorescencyjne i halogenowe, akumulatory i baterie, zużyte oleje i odpady zanieczyszczone olejami, przeterminowane leki i chemikalia.

Aktualnie na terenie miasta i gminy Końskie odpady ulegające biodegradacji nie są selektywnie zbierane. W gminie nie prowadzi się kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, są one deponowane na składowisku odpadów komunalnych.

W ogólnej ilości 11 tys. Mg wytworzonych w 2003 r. odpadów z sektora gospodarczego w gminie Końskie, największy udział, bo 68 %, mają odpady z procesów termicznych, które powstają w procesach odlewniczych, przemyśle ceramicznym i energetyce cieplnej. Duży procent stanowią także odpady z przetwórstwa spożywczego powstające w OSM w Końskich – ponad 2 tys. Mg/rok.

W gminie funkcjonują odlewnie, które do produkcji wyrobów żeliwnych, wykorzystują złom stalowy i żeliwny, odpady żelaza i stali oraz metale żelazne. Rocznie w odlewniach żeliwa, przy procesach produkcyjnych, unieszkodliwia się około 25 tys. Mg złomu, a największym zakładem na terenie gminy Końskie, który zajmuje się produkcją wyrobów żeliwnych są Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A..

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie Końskie opierać się powinien na wprowadzeniu i stopniowym rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz zapewnieniu odbioru wyselekcjonowanych surowców wtórnych i zagospodarowaniu powstałego kompostu.

Plan dopuszcza wariantowość rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Wybór wariantu przyjętego systemu gospodarki odpadami komunalnymi należy do gminy.

- Wariant I

Utworzenie, wspólnie z gminami zrzeszonymi w Staropolskim Związku Miast i Gmin, na terenie gminy Końskie Zakładu Gospodarowania Odpadami, zwanego dalej Zakładem, który kompleksowo zajmowałby się odpadami komunalnymi powstającymi na terenie zrzeszonych gmin. Zakład składać się będzie z sortowni, kompostowni i składowiska. Będą tu trafiać wszystkie odpady z obsługiwanego terenu. Na miejscu odpady zmieszane będą poddawane segregacji, która pozwoli odzyskiwać z nich surowce wtórne i inne odpady możliwe do powtórnego wykorzystania, poddania kompostowaniu czy przydatne do produkcji paliw alternatywnych.

Nie wyklucza się możliwości współpracy na odcinku zagospodarowywania odpadów z innymi Zakładami spoza powiatu. W gminie Końskie mogłaby powstać sortownia, a odpady ulegające biodegradacji mogłyby być kierowane do kompostowni poza terenem gminy.

Lokalizację instalacji gospodarowania odpadami należy wnikliwie rozważyć, biorąc pod uwagę zarówno miejsce na składowisku jak i tereny gminne, które można zagospodarować w taki sposób np. hale po nieistniejących zakładach przemysłowych. Decyzja w tym zakresie należy do władz gminy Końskie.

- Wariant II

Można rozważyć powierzenie kompleksowej obsługi sytemu gospodarowania odpadami specjalistycznym firmom. Jednostki te działać mogą na terenie gminy po spełnieniu wszystkich warunków jakie UMiG określi, jako konieczne do uzyskania pozwolenia na taką działalność. Odpady komunalne z terenu miasta i gminy Końskie będą odbierane przez PGK Sp. z o. o. w Końskich lub inne jednostki prowadzące działalność w zakresie usuwania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Zezwolenie na działalność w tym zakresie ma postać decyzji wydawanej na czas określony, w której określone muszą być warunki świadczenia usług. Firma prowadząca działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie objętym zbiórką odpadów przejmuje wszystkie obowiązki związane z przyjętym systemem gospodarowania odpadami.

Oba warianty zakładają kompleksowe zagospodarowanie powstających w gminie odpadów komunalnych. Wariant I daje gminie znacznie większą kontrolę nad systemem, niż wariant II. Zachowanie stabilności cen usług i kontroli nad kosztami funkcjonowania sytemu jest bardziej realne w przypadku wyboru wariantu I.

Ważnym czynnikiem wdrażania planu gospodarki odpadami jest aktywny udział w jego realizacji wszystkich mieszkańców gminy. Ważnym elementem jest tu świadomość ekologiczna społeczeństwa, która kształtowana jest poprzez edukację w tym zakresie. Ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy społeczeństwa na temat gospodarki odpadami prowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego powinno być przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania wiedzy oraz dla poszczególnych grup wiekowych.

Zgodnie z ustawą o odpadach, projekt planu gospodarki odpadami dla gminy podlega opiniowaniu przez Zarząd Województwa oraz Zarząd Powiatu.

Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niż raz na 4 lata. Istnieje możliwość aktualizacji i weryfikacji planu przed upływem 4 lat gdy lokalne warunki ulegną zmianie. Burmistrz Miasta i Gminy przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu co 2 lata, które jest przedstawione Radzie Miasta i Gminy w celu określenia stopnia realizacji planu.

Realizacja założeń planu wpłynie w pierwszej kolejności na zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, co umożliwi w przyszłości wydłużenie okresu jego eksploatacji. Bieżąca likwidacja powstających „dzikich składowisk”, wpłynie na zmniejszenie zagrożenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz warunków glebowych. Wyselekcjonowanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i poddawaniu ich odzyskowi lub unieszkodliwianiu poza składowaniem oraz usuwanie odpadów poremontowych zawierających azbest, w sposób kontrolowany i bezpieczny, spowoduje eliminacją zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego.

# 12. SPIS TABEL

Tabela 1. Ludność Gminy Końskie (stan 31.12.2003 r.)

Tabela 2. Masa wytworzonych odpadów w sektorze komunalnym w gminie Końskie w latach 2002-2003.

Tabela 3. Masa odpadów dostarczonych na składowisko odpadów komunalnych w Końskich w roku 2002 i 2003

Tabela 4. Ilość wyselekcjonowanych odpadów poddawanych procesom odzysku (recykling materiałowy) w 2003 r. i I kwartale 2004 r. w gminie Końskie

Tabela 5. Zestawienie masy opakowań wprowadzonych na rynek przez zakłady na terenie gminy Końskie

Tabela 6. Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych w gminie Końskie w strumieniu odpadów komunalnych

Tabela 7. Charakterystyka komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Końskie

Tabela 8. Szacunkowy udział procentowy poszczególnych ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych w gospodarstwach domowych z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów

Tabela 9. Wykaz firm, zajmujących się zbieraniem i czasowym magazynowaniem: baterii i akumulatorów ołowiowych oraz przepracowanych olejów) na terenie gminy Końskie

Tabela 10. Zestawienie największych wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w gminie Końskie

Tabela 11. Główni wytwórcy odpadów w sektorze gospodarczym (bez odpadów komunalnych) w gminie Końskie

Tabela 12. Odpady inne niż komunalne, według grup wytworzone w gminie Końskie

Tabela 13. Zakłady wytwarzające odpady grupy 12 (fizyczna i mechaniczna obróbka metali) na terenie gminy Końskie

Tabela 14. Zestawienie firm posiadających zezwolenie na transport i odbiór odpadów zawierających azbest na terenie gminy Końskie

Tabela 15. Stacje demontażu zużytych samochodów i ilość przetworzonych samochodów w latach 2002-2003 na terenie miasta i gminy Końskie

Tabela 16. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Końskie w 2005, 2010 i 2015 roku

Tabela 17. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych w dla gminy Końskie w latach 2004–2015

Tabela 18. Prognoza dotycząca ilości odpadów opakowaniowych w gminie Końskie, które należy poddać recyklingowi i odzyskowi w 2007 r.

Tabela 19. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytwarzanych w gminie Końskie, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach

Tabela 20. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w sektorze komunalnym przewidziana do selektywnego zbierania w latach 2005, 2010 i 2015.

Tabela 21. Koszty demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Tabela 22. Zadania do realizacji w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Końskie

Tabela 23. Możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (poza składowaniem)

Tabela 24. Zadania do realizacji w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy w ramach planu redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji  zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowisko odpadów

Tabela 25. Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami na terenie Miasta i Gminy Końskie w latach 2004-2011

Tabela 26. Wskaźniki monitoringu prowadzone przez przedsiębiorstwa odpowiedzialne za zbiórkę, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Tabela 27. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

# SPIS  LITERTURY

|  | Cieśla E., Lindner L. | Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 Arkusz Końskie, Warszawa, 1991 |
| --- | --- | --- |
|  | Doroz K., Janus R. | Lokalny monitoring wód podziemnych w rejonie wysypiska odpadów komunalnych w Końskich; Sprawozdanie 1-3. PG Kielce. 2002 |
|  | Dyduch-Falniowska A. i in. | Ostoje przyrody w Polsce. Inst. Ochr. Przyr., PAN, Kraków. 1999 |
|  | Giełżecka Mądry D., Gad A. | Analiza stanu i charakter odpadów poeksploatacyjnych i przemysłowych oraz określenie stopnia ich uciążliwości dla środowiska naturalnego w byłym województwie kieleckim. PG Kielce, 1999. |
|  | Kleczkowski A.S. | Mapa Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony w skali 1: 500 000, 1990.AGH w Krakowie. |
|  | Knapczyk J. | Analiza stanu rozpoznania i wykorzystania bazy surowcowej województwa kieleckiego. Przedsiębiorstwo Geologiczne Kielce, 1993. |
|  | Kondracki J. | Geografia fizyczna Polski, Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne 1994. PWN w Warszawie. |
|  | Liro A. (red.), | Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska. Wydawnictwo Fundacja IUCN - Poland, Warszawa. 1998 |
|  | Malinowski J. (red.) | Budowa geologiczna Polski. T. VII, Hydrogeologia. Wyd. Geol., Warszawa, 1991 |
|  | Nowak K. i in. | Sprawozdanie z prac terenowych wykonanych dla rozpoznania źródeł (ognisk) i rodzaju zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchniowych w Zlewni Górnej Pilicy woj. kieleckie dla gminy Końskie, 1993. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach. |
|  | Praca zbiorowa | Strona internetowa: www.kielce.pios.gov.pl w „Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2002” |
|  | Praca zbiorowa | Plan gospodarki odpadami dla powiatu koneckiego. Przeds. Geolog. Kielce 2003 r. |
|  | Praca zbiorowa | Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego, 2003. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN |
|  | Praca zbiorowa | Program ochrony środowiska dla powiatu koneckiego. Przeds. Geolog. Kielce 2003 r. |
|  | Praca zbiorowa | Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego, 2003. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego |
|  | Praca zbiorowa | Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2000. Raport. 2001. Insp. Ochr. Środow., Wydz. Środow. i Roln. Święt. Urzędu Woj. w Kielcach. Bibliot. Monit. Środow., Kielce |
|  | Praca zbiorowa | Przyroda województwa świętokrzyskiego, 2000. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. |
|  | Praca zbiorowa | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie i gminy Końskie, 1998. Spółdzielnia Pracy Usługowo-Projektowa w Krakowie. |
|  | Praca zbiorowa | Strategia rozwoju miasta i gminy Końskie, 1999 |
|  | Praca zbiorowa | Strategia rozwoju powiatu koneckiego,2000. ŚBRR. |
|  | Praca zbiorowa | Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2001. Raport. 2002. Insp. Ochr. Środow., Wydz. Środow. i Roln. Święt. Urzędu Woj. w Kielcach. Bibliot. Monit. Środow., Kielce. |
|  | Praca zbiorowa | Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim w roku 2002. WIOŚ, Kielce, 2003. |
|  | Prażak B. i in. | Aktualizacja stanu rozpoznania i zagospodarowania złóż kopalin z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska w woj. świętokrzyskim, 2002. Przed. Geolog. w Kielcach. |
|  | Rogowski P., Strumieńska E., Tkaczuk U., Wojasiewicz D. | Ocena stanu czystości wód powierzchniowych województwa świętokrzyskiego w roku 2002. Inspekcja Ochr. Środow., Woj. Insp. Ochr. Środow. w Kielcach. 2002 |
|  | Rubinowski Z., red. | Wieloprzestrzenny System Obszarów Chronionych w woj. kieleckim. KTN w Kielcach, 1995 |
|  | Stachy J., red. | Atlas hydrogeologiczny Polski, 1989. Wydawnictwo Geologiczne w Warszawie, 1989 |
|  |  | Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego, 2002. Urząd Statystyczny w Kielcach. |

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA:

| 1. | Ustawa –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62/2001, poz. 627) z dnia 27 kwietnia 2001 r. |
| --- | --- |
| 2. | Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62/2001, poz. 628 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 r. |
| 3. | Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085) z dnia 27 lipca 2001 r. |
| 4. | Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132/96, poz. 622 z późniejszymi zmianami) z dnia 13 września 1996 r. |
| 5. | Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638) z dnia 11 maja 2001 r. |
| 6. | Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639) z dnia 11 maja 2001 r. |
| 7. | Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 16/90, poz. 95 z późniejszymi zmianami) z dnia 8 marca 1990 r. |
| 8. | Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7, poz. 78 z 2003 r.) z dnia 19 grudnia 2002 r. |
| 9. | Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami). |
| 10. | Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami). |
| 11. | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). |
| 12. | Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). |
| 13. | Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień (Dz. U. Nr 73, poz. 764). |
| 14. | Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717). |
| 15. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). |
| 16. | Rozporządzenia wydane do ustaw. |